Technika počítačů
6. Rozhraní pro ukládání dat
Obsah:
PATA
SATA
SCSI, iSCSI
další rozhraní
USB Mass storage
© Milan Keršláger	http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
16.11.2011

---
PATA
- Parralel ATA
  - dříve jen ATA
    - zkratka z „AT Attachment“
  - standard ATA + ATAPI
    - ATAPI – „ATA Packet Interface“
  - pro obsluhu IDE zařízení
    - Integrated Drive Electronics
  - 16bitové rozhraní (původně určeno pro ISA)
  - 40žilový plochý kabel
    - tzv. „kšanda“

---
Generace ATA (1)
- ATA-1 (1986)
  - na jedno rozhraní (kšandu) 2 disky (master/slave)
  - rychlost 8,3 MB/s
  - přenos pomocí tzv. PIO (Programmed Input/Output)
- ATA-2 (1996)
  - podle technologie od Western Digital (1994 – EIDE)
  - rychlost 16,6 MB/s
  - autodetekce geometrie disků
  - adresace pomocí 28bitové LBA
    - maximálně: 512 B x 238 = 128 GiB

---
Generace ATA (2)
- ATA-3 (1997)
  - standard S.M.A.R.T.
    - disk sděluje informace o svém stavu
      - teplota, kondice, počet hodin v provozu, …
- ATA-4 (1998)
  - též ATA/33 → rychlost 33 MB/s
  - ATAPI (tzv. „speaking SCSI“)
    - uvedeno pro CD mechaniky
  - UDMA režimy (Ultra DMA)
    - rychlejší přenos, ale nemá nic společného s DMA

---
Generace ATA (3)
- ATA-5 (2000)
  - též ATA/66 → rychlost 66 MB/s
  - zaveden 80žilový kabel
    - stále 16bitová sběrnice, 40 vodičů (ostatní pro stínění)
- ATA-6 (2002)
  - též ATA/100 → rychlost 100 MB/s
  - LBA rozšířeno na 48 bitů → disk max. 128 PiB

---
Generace ATA (4)
- ATA-7 (2005)
  - též ATA/133 → rychlost 133 MB/s
  - součástí standardu bylo SATA 1.0
- ATA-8 (ve vývoji)
  - hybridní disky
    - kombinace klasického disku a flash paměti → rychlost

---
SATA

---
SATA
- Serial ATA
  - nástupce PATA
  - použita sériová komunikace
    - kvůli navýšení přenosové rychlosti
      - potenciál PATA byl již prakticky vyčerpán
  - nové konektory
    - připraveno pro hot-plug (připojení za běhu počítače)
      - typicky nepodporováno řadičem nebo ovladačem
      - zem (tj. mínus) má delší vodivou plochu → první/poslední
    - tenké → zajištění proudění vzduchu uvnitř počítače
      - kvůli lepšímu chlazení pevných disků
    - kabely ovšem málo ohebné → vypadávají z konektorů

---
Generace SATA
- SATA 1.0 (2003)
  - základní rychlost 1,5 Gb/s, tj. 150 MB/s
- SATA 2.0 (?)
  - rychlost 3,0 Gb/s, reálně 2,4 Gb/s
- SATA 3.0 (2009)
  - rychlost 6 Gb/s
  - dnešní SSD až 500 MB/s (tj. 5Gb/s)

---
Převzato ze SCSI
- TCQ (Tagged Command Queuing)
  - značkování požadavků + jejich seskupování
  - nezmešká se možnost lineárního čtení
    - plotna s daty se neustále otáčí
  - po odeslání příkazu se nečeká na jeho dokončení
- NCQ (Native Command Queuing)
  - reorganizace požadavků na čtení/zápis
  - zajišťuje interní firmware disku
  - počítač používá lineární adresaci (LBA)
    - jádro OS netuší, jaká je fyzická organizace dat na HDD

---
Režimy SATA řadiče
native
  - vyskytovalo se z počátku nástupu SATA
  - každý výrobce vlastní způsob ovládání řadiče
    - nutný proprietární ovladač pro konkrétní typ čipu
legacy
  - režim zpětné kompatibility s PATA
  - SATA řadič je ovládán stejně, jako PATA řadič
    - je možné použít běžný univerzální ovladač pro PATA
    - velmi snížený výkon (nevyužijí se možnosti SATA)
AHCI

---
AHCI
- Advanced Host Controller Interface
  - veřejný komunikační standard od firmy Intel
    - stal se proto de-fakto standardem pro SATA řadiče
    - podporuje hot-plug a NCQ
  - stačí jeden univerzální ovladač
  - maximalizace výkonu
  - po instalaci Windows nelze přepínat
    - tj. nelze v BIOSu měnit režim legacy → AHCI
    - z pohledu systému Windows se změní geometrie disku

---
eSATA, eSATAp
- eSATA (2004)
  - konektor pro External SATA → vyká rychlost!!!
    - ovšem bez napájení (!!!)
    - pro notebookové 2,5“ disky možné napájení z USB (5V)
- eSATAp
  - včetně napájení
  - notebooky typicky jen 5V → jen malé disky
    - 12V poskytují typicky jen eSATAp ve stolních PC
  - konektor je kombinován s USB
    - lze připojit eSATAp zařízení nebo USB zařízení

---
SCSI

---
SCSI
- Small Computer System Interface („skazi“)
  - paralelní sběrnice, resp. rozhraní
    - datová šířka 8 nebo 16 bitů (tzv. „wide“)
    - maximální délka řádově metry (1 až 25 metrů)
    - maximálně 8 nebo 16 zařízení (i samotný řadič)
    - na konci musí být ukončena terminátorem
      - speciální záslepka nebo jumper na zařízení, které je poslední
  - pro připojení HDD, optické a páskové mechaniky…
    - dříve též používáno jako rychlá počítačová síť
    - první optické CD mechaniky, scannery
      - SCSI má specifické instrukce, ale i generické (CD vs. vypalov.)
    - dražší, než IDE (PATA, SATA) → servery, prac. stanice

---
Generace SCSI (1)
- SCSI-1 (1986)
  - 5 MB/s, pro scannery cca do roku 2000
  - rozhraní podobné paralelnímu portu
- SCSI-2 (1989)
  - 10 MB/s, wide 20 MB/s
- SCSI-3 (1992), též Ultra SCSI
  - 20 MB/s, wide 40 MB/s
- Ultra 2
  - 40 MB, wide 80 MB/s

---
Generace SCSI (2)
- Ultra 3
  - 160 MB/s
- Ultra 320
  - 320 MB/s
- Ultra 640
  - 640 MB/s

---
Zvláštnosti SCSI
- několik typů konektorů
  - existují různé redukce
  - LVD (nízké napětí), HVD (vyšší napětí, delší dosah)
  - bez napájení, s integrovaným napájením
  - umožňující hot-plug, bez hot-plug
- na zařízení se nastavuje ID (binární hodnota)
  - každé zařízení musí mít na sběrnici jiné ID
  - tři nebo čtyři jumpery (8 nebo 16 variant)
- LUN (Logical Unit)
    - v rámci jednoho ID zařízení více LUN (např. changery)

---
iSCSI
- Internet SCSI (2001, IBM)
  - přenos SCSI-3 příkazů skrze počítačovou síť
    - snaha o úsporu nákladů (např. proti Fibre Channel)
    - obdoba FcoE (Fibre Channel over Ethernet)
  - typicky přes Ethernet, pomocí IP protokolu
    - TCP port 860 a 3260
  - externí úložná zařízení připojená k síti
    - pro budování SAN (Storage Area Network)
    - úložný prostor může využívat více počítačů
  - podporováno ve všech běžných systémech
    - Windows, Linux, BSD, Mac OS X, Solaris, ...

---
SAS
- Serial Attached SCSI
  - nejprve 300 MB/s
  - 2009 – 600 MB/s
  - kabel maximálně 6, resp. 10 metrů
  - zpětně kompatibilní se SATA 2
    - na SAS řadič lze připojit SATA zařízení

---
Další rozhraní
- IEEE 1394
  - Apple: FireWire, Sony: i.LINK, TI: Lynx
  - sériový přenos
  - používáno zejména videokamerami
  - též pro audio/video
  - konkurent USB (do verze USB 2.0)
    - větší rychlost, větší kapacita napájení
- Fibre Channel
  - optický přenos dat, 1 Gb/s, mezinárodní standard
  - drahé, využíváno pro SAN

---
USB Mass Storage
- připojení úložného zařízení pomocí USB
  - univerzální řešení pro nejrůznější zařízení
    - inspirace generickými SCSI příkazy
    - pracuje se lineárně adresovanými datovými bloky
      - tj. přečti/zapiš blok dat
    - lze připojit flash, pevný disk, CD/DVD, floppy, …
  - podpora od Windows 2000, Linux 2001
  - interpretaci struktury dat řeší jádro systému
    - řešení není závislé ani na typu souborového systému
  - ideální cesta pro šíření virů
    - typicky AUTORUN.INF (aut. spuštění SW po zastrčení)
    - např. Sality, Conficker → W7 povoluje jen pro CD/DVD