## Slide 1: ENERGETICKÁ MATURITA 2017 PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ VN PRÁCE POD NAPĚTÍM – PPN
Říjen 2017
Jan Vanžura
Specialista odboru Sítě

## Slide 2: ÚSEK SÍTĚ ÚVOD
Důvody pro práci pod napětím (PPN)
  Trvalá dodávka elektrické energie
  Bezpečnost práce
Rozdělení PPN
  Dle napěťové hladiny
  Dle činností
Metody PPN VN
  Práce na vzdálenost
  Práce v dotyku
  Práce na potenciálu
  Kombinace metod

## Slide 3: ÚSEK SÍTĚ ÚVOD
Postupy PPN VN
  Prováděné postupy
Vybavení skupin PPN
  Ochranné pomůcky
  Izolované nářadí
  Speciální vozidla
Dokumentace PPN
  Podmínky pro realizaci
  Technické karty
  Pracovní postupy

## Slide 4: ÚSEK SÍTĚ DŮVODY PRO PRÁCI PPN
  Trvalá dodávka elektrické energie
  Bez ztrát na straně dodavatele elektrické energie
  Bez ztrát výroby u firem
  Image firmy
  Dodržení vyhlášky č.540 / 2005 – kvalita dodané energie
  Četnost přerušení za rok
  Souhrnná délka přerušení za rok
  Bezpečnost práce
  Práce pod dozorem
  Při práci bez napětí dochází nejvíce k úrazům z důvodu záměny zajištěného pracoviště

## Slide 5: ÚSEK SÍTĚ ROZDĚLENÍ PPN
  PPN NN
  Většina elektromontérů
  Vyškolené pracovní postupy
  Standardně prováděné práce
  PPN VN
  Speciální skupiny
  Vyškolené pracovní postupy
  Posouzení proveditelnosti práce na místě předem

## Slide 6: ÚSEK SÍTĚ ROZDĚLENÍ PPN
  Běžné práce pod napětím
  Měření přenosnými přístroji
  Zkoušení včetně ověřování napěťového stavu
  Výměna výkonových pojistek
  Fázování
  Zajištění pracoviště
  Vybrané práce pod napětím
  Práce na elektrickém zařízení prováděné postupy a metodami PPN zvláště vyškolenými osobami

## Slide 7: ÚSEK SÍTĚ METODY PPN VN
  Metoda práce na vzdálenost
  Pracovník se zdržuje mimo minimální vzdálenost přiblížení
  Práce s nářadím umístěném na konci manipulační tyče
  Metoda práce v dotyku
  Pracovník pracuje z izolované plošiny v přímém styku s živými částmi
  Pracovník je chráněn izolačními rukavicemi a rukávy

## Slide 8: ÚSEK SÍTĚ METODY PPN VN
  Metoda práce na potenciálu
  Pracovník pracuje z izolované plošiny v přímém styku s živými částmi
  Pracovník se připojí na potenciál části na které pracuje
  Kombinace metod
  Pracovník kombinuje tří metody práce při jednom pracovním postupu

## Slide 9: ÚSEK SÍTĚ POSTUPY PPN VN
  Realizované postupy
  Čištění trafostanic
  Výměna izolátorů dle poškození
  Rozpojení a spojení vedení
  Výměna konzoly
  Opravy vodičů
  Montáž a demontáž jednopólových odpojovačů do vodičů
  Montáž zábran proti dosedání ptáků
  Montáž venkovního omezovače (svodiče) přepětí
  Připojení napěťového transformátoru pro dálkové úsekové spínače
  Montáž i výměna úsekového spínače
  Oprava odpínače a odpojovače venkovních vedení
  Výměna podpěrného bodu

## Slide 10: ÚSEK SÍTĚ POSTUPY PPN VN
  Rozpojení a spojení vedení
  Z plošiny i žebříku
  Možno i za deště
  Utahovací moment
  Očištění vodiče
  Namazání kontaktní vazelínou

## Slide 11: ÚSEK SÍTĚ POSTUPY PPN VN
  Oprava odpínače a odpojovače venkovních vedení
  Výměna izolátorů
  Výměna a oprava mechanických částí

## Slide 12: ÚSEK SÍTĚ POSTUPY PPN VN
  Výměna podpěrného bodu
  Vyškolený jeřábník
  Dálkově ovládaný jeřáb
  Nejnovější pracovní postup

## Slide 13: ÚSEK SÍTĚ VYBAVENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN PPN VN
  Vybavení
  Ochranné pomůcky
  Izolované nářadí
  Speciální vozidla pro PPN VN

## Slide 14: ÚSEK SÍTĚ DOKUMENTACE K PPN
  Podmínky provádění prací (Francouzská zkratka – CET)
  Práce na úrovni 1-35 kV
  Technické karty
  Popis pomůcky
  Jednotka ochrany
  Metoda práce
  Oblast použití
  Pracovní postupy
  Základní popis postupu práce
  Základní vybavení na určený postup

## Slide 15: ÚSEK SÍTĚ DOKUMENTACE K PPN

## Slide 16: ÚSEK SÍTĚ DOKUMENTACE K PPN