## Slide 1: Řízení distribuční soustavy
Říjen 2017
Stanislav Čepelák, Ing.

## Slide 2: Dispečerské řízení zahrnuje
1
a) přípravu provozu elektrizační soustavy
b) operativní řízení provozu elektrizační soustavy
c) hodnocení provozu elektrizační soustavy

## Slide 3: Proces řízení distribuční soustavy
2
Manipulace pro optimalizaci chodu sítě
Požadavek ČDS
Zákazník
IZS
Řídící a podpůrné systémy
Příprava provozu
ZS
Plánované práce
Poruchy
Zdroj informací o změně stavu v distribuční síti
Řešení
Oddělení podílející se na procesu
Hlavní práce dispečera
800 850 860

## Slide 4
3
Řídící systém
… Prostředek dispečerského řízení zajišťující informace o okamžitém stavu sítě a umožňující následné řízení.
Telefony, vysílačky
... Prostředek komunikace mezi dispečinkem a poruchovou službou, zákaznickými službami popř. IZS.
WMS
… Prostředek pro plánování výjezdních skupin. (Workforce Management System )
HDO
… Prostředek pro regulaci odběru elektrické energie na dálku . (Hromadné Dálkové Ovládání )
Prostředky dispečerského řízení

## Slide 5: Další podpůrné prostředky dispečerského řízení
SAP
Fleetware Navigate
GIS
… Prostředek pro evidenci zařízení a úkonů spojených s řízením sítě *
… Prostředek pro identifikaci geografického umístění zařízení *
… Prostředek pro sledování pohybu vozidel osádek PPS *
* v kontextu dispečerského řízení

## Slide 6: Přítomnost elektrických zařízení

## Slide 7: Základní prvky distribuční soustavy na hladině vn transformátor vvn / vn

## Slide 8: Základní prvky distribuční soustavy na hladině vn celkový pohled venkovní rozvodna
Notes: Rozvodna
Vedení – kabelové, venkovní
VVN – 9853km,VN-50658km,NN-103169km
Tedy dohromady bychom obepnuli rovník země 4x
Úsekové spínače – DOÚ, …
DTS – 45724ks

## Slide 9: Základní prvky distribuční soustavy na hladině vn venkovní vedení
Notes: Rozvodna
Vedení – kabelové, venkovní
Úsekové spínače – DOÚ, …
DTS
VN,VVN … IT soustava, 3vodiče ( sdružené napětí ), trafa 110/22 kV-Yy ( vyvedený uzel je na tlumivce, nebo na odporníku )
NN … L+PEN, 4 vodiče
IT – uzel zdroje izolován, T - chránění neživých částí –uzemněno ( N..spojeno s uzlem zdroje )
Blesk negativní – 95%, 100MV, 30kA
pozitivní – 5% , 1GV, 300kA

## Slide 10: Základní prvky distribuční soustavy na hladině vn venkovní vedení – Jinde to chodí jinak
Notes: Indie rozvodná síť – v Indii se při distribucí ztratí cca ¼ výkonu
Amerika – někde i SWER systém ( jednovodičový systém ), každý dům, popř.malá skupina domů má své trafo – vyvedeny jsou dvě fáze a střední vodič ( 120V popř. 2x120V – posunuto o 180° .

## Slide 11: Základní prvky distribuční soustavy na hladině vn Úsekové spínače ( popř. reclosery )

## Slide 12: Základní prvky distribuční soustavy na hladině vn dts – Distribuční TrafoStanice

## Slide 13: Základní prvky distribuční soustavy na hladině nn vedení nn
Notes: Rozvodna
Vedení – kabelové, venkovní
Úsekové spínače – DOÚ, …
DTS

## Slide 14: Základní prvky distribuční soustavy na hladině nn přípojková skříň
Notes: Rozvodna
Vedení – kabelové, venkovní
Úsekové spínače – DOÚ, …
DTS

## Slide 15: Základní prvky distribuční soustavy na hladině nn konečný zákazník

## Slide 16: Centrální řídicí systém s PC
15

## Slide 17: RIS – přehled distribuční soustavy

## Slide 18: RIS – distribuční soustava oblast Karviná

## Slide 19: RIS – distribuční soustava rozvodna Albrechtice

## Slide 20: RIS – distribuční soustava rozvodna Albrechtice rozvodna podrobně

## Slide 21: RIS – distribuční soustava venkovní vedení

## Slide 22: RIS – vzorek průběhu proudu

## Slide 23: RIS – Alarmy

## Slide 24: SRI – modul pro zpracování plánovaných odstávek a poruch

## Slide 25: Softwarova podpora - HDO
Notes: HDO-je vysílán do každé fáze ( kilohertz )
Využití – rozložení zatížení dle potřeb výrobce ( distributora )
Akumulační kamna, veřejné osvětlení, reklamy, bojlery

## Slide 26: Softwarova podpora - Navigate

## Slide 27: Softwarova podpora - GIS

## Slide 28
DĚKUJI ZA POZORNOST
Notes: https://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/obsah.htm