## Slide 1: Energetická maturita úsek Síťové služby útvar měření
22. září 2017
Petr Chytka

## Slide 2: ROZSAH OBLASTI A SPRAVOVANÉHO ZAŘÍZENÍ V ČR
Sídlo společnosti
ČEZ Distribuce
Poskytujeme naše služby v ČR na licencovaném území ČEZ Distribuce, a. s.
Měření
procesně řízený útvar
společnosti

## Slide 3: měření elektřiny a vyhodnocení údajů vyhláška MPO č. 82/2011 Sb. §1
    Měření typu A
    průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů,
    Měření typu B
    průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů,
    Měření typu M (dříve S)
    průběhové měření s dálkovým přenosem údajů, které není měřením typu A ani B
    Měření typu C
    ostatní měření; měření typu C = neprůběhové

## Slide 4: Co to je průběhové a neprůběhové měření ?
    Neprůběhové měření
    Spotřeba elektrické energie za časové období (1 rok) v kWh resp. MWh
        Stav 105051 – stav 42189 = 62 862 kWh
    Průběhové měření
    Měření a ukládání střední hodnoty výkonu za měřicí periodu
    Měřicí perioda pro měření v distribučních sítích ČR je 15 minut
Stav 10. září 2015
Stav 23. září 2016

## Slide 5: Průběhové měření
    Průběhové měření
    Měřením vzniká 96 hodnot denně z každé měřené veličiny
    Plné 4 kvadrantní měření – 576 hodnot denně
    Průběhové měření – nic zcela nového
    Princip „průběhového“ měření využívá se v ČR od konce 50. let 20. století
    Použit především u významných průmyslových objektů s velkou spotřebou EE
      s registrací jen nejvyšších naměřeních hodnot
      s registrací všech naměřených hodnot
    Rozvoj a vývoj průběhové měření
    elektromechanické přístroje – s mechanickým odečtem
    elektronické přístroje - s datovým odečtem (místním a dálkovým)
    Integrace všech prvků přímo do elektroměru
činná
A +
A –
jalová
Ri +
Rc +
Ri –
Rc –

## Slide 6: Průběhové měření
    Samostatné nebo kombinované elektromechanické přístroje – s mechanickým odečtem
    Samostatné nebo kombinované elektronické přístroje - s datovým odečtem
    Integrace všech prvků včetně dálkového odečtu přímo do elektroměru

## Slide 7: Průběhové měření – kde se s ním mohu setkat ?

## Slide 8: Průběhové měření – kde se s ním mohu setkat ?
Elektrárna Mělník
Elektrárna Slapy
LEGO Kladno
Automobilka Škoda
OC Centrál Kladno
OC TESCO Kladno
TV vysílač Ještěd
TV vysílač Cukrák
Amazon Dobrovíz
Skladové haly na D1
Betonárky
Čistírny odpadních vod
Živočišné farmy
Rostlinné farmy
BTS sítě GSM
Veřejné osvětlení
Vlaková nádraží
Školní budovy
Zástavba s FTV
Rod. domky s FTV

## Slide 9: Průběhové měření – kde se s ním mohu setkat ?
Elektrárna Mělník
Elektrárna Slapy
LEGO Kladno
Automobilka Škoda
OC Centrál Kladno
OC TESCO Kladno
TV vysílač Ještěd
TV vysílač Cukrák
Amazon Dobrovíz
Skladové haly na D1
Betonárky
Čistírny odpadních vod
Živočišné farmy
Rostlinné farmy
BTS sítě GSM
Veřejné osvětlení
Vlaková nádraží
Školní budovy
Zástavba s FTV
Rod. domky s FTV
Měření typu A
Měření typu B

## Slide 10: Druhy měření podle fyzického provedení
    Přímé měření
    všechna elektrická energie prochází přímo elektroměrem
    Převodové měření
    měření pomocí měřicích transformátorů
                transformátory proudu (MTP)
                transformátory napětí (MTN)
    Proč se používá převodové měření ?
    Konstrukční nebo ekonomické důvody nedovolují průchod energie přímo elektroměrem
    Proč se používají měřicí transformátory ?
    V přesně definovaném poměru transformuje (převádí) velké primární hodnoty a malé sekundární (snadno měřitelné) např. převod 300 / 5 A vhodný průřez vodičů 120 mm2

## Slide 11: Druhy měření podle fyzického provedení
    Elektroměry pro přímé měření
    Elektroměry pro převodové měření
    Měřicí transformátory proudu a napětí

## Slide 12: Druhy měření podle fyzického provedení
    Elektroměry pro přímé měření

## Slide 13: Druhy měření podle fyzického provedení
    Elektroměry pro převodové měření pro vn

## Slide 14: Druhy měření podle fyzického provedení Převodové měření v úrovni nízkého napětí (nn)

## Slide 15: Druhy měření podle fyzického provedení Převodové měření v úrovni vysokého napětí (vn)
Zapouzdřený rozvaděč
22 000 V

## Slide 16: Pro servis měření využíváme špičkové vybavení
    Nástroje a nářadí
    profesionální sady nástrojů a nářadí
    Měřicí technika
    Využívání kvalitních přístrojů pro diagnostiku a kontroly správnosti zapojení
      Multifunkční testery Aplide WS2320, Zera MT100
      Multimetry a ampérmetry, měřiče sledu fází, osciloskopy, endoskopy

## Slide 17: Pro servis měření využíváme špičkové vybavení

## Slide 18: PRACOVNÍ PŘÍKAZY
Kontraktace se zákazníkem
Distribuce – obnova a
údržba zařízení
SAP
MyAvis(GLADIO)

## Slide 19: My Avis SW PRO ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH PŘÍKAZŮ

## Slide 20: Měření elektřiny – komplexní obor Technik měření - široký a různorodý rozsah činností

## Slide 21
Děkuji Vám
za pozornost