## Slide 1: Radiofrekvenční řízení budov
Pro prezentaci použity materiály firmy EATON Česká republika

## Slide 2
Domovní a průmyslové instalace
* Klasické domovní přístroje
* Přístroje pro bezpečnostní a komfortní funkce
* RF produkty + bezdrátový systém
* SMART komunikace
* Sběrnicový systém (Nikobus)
RF systém
Sběrnice NIKOBUS
KLASICKÁ domovní elektroinstalace

## Slide 3
Chytrý dům
Co zahrnuje pojem chytrý dům ?
- automatickou regulaci teploty (topení a klimatizace) podle vnějších podmínek a zadaných požadavků
- zabezpečení objektu - kamery, zloděj, požár, voda, vítr, déšť, …
- on-line kontrola objektu, možnost dálkově komunikovat s řídící jednotkou
- úspory energie
- komfort bydlení
Rizika chytrého domu ?
- komplikace při výpadku řídící jednotky
- možnost napadení (hacker)

## Slide 4
Radiofrekvenční systém
Systém umožňuje pomocí bezdrátové ovládání a regulaci elektrických spotřebičů v budovách.
V základním režimu je vhodný pro spínání a stmívání osvětlení, řízení žaluzií a regulaci vytápění.
Umožňuje lokální i centrální funkce (např. při odchodu z domu).
Možnost místního (základního) nebo centrálního (komfortního) řízení.

## Slide 5: Základní informace
* řídící frekvence 868,3 MHz
* možnosti realizace
- základní režim bez PC – nastavení pomocí šroubováku, vhodné pro opravy a doplnění stávající klasické instalace
- komfortní režim s PC bez Room manageru – možnost nastavení přes PC, nutný převodník RF systému do PC
- komfortní režim s PC a s Room managerem – rozšířené možnosti pro řízení a regulaci, zabezpečení, dálkovou komunikaci, optimální pro maximálně 6 místností…
- SMART Manager - rozšiřuje možnosti řízení, kamery, možnost vzdáleného řízení a připojení

## Slide 6
Základní prvky systému
* aktory - jednotky pro: spínání
ovládání rolet a žaluzií
stmívání
Mohou být umístěny v rozváděči nebo přímo u spotřebiče
* senzory - tlačítka, převodníky
Převodníky převádějí analogový signál na RF signál
Jsou napájeny baterií (životnost 3-5 let) nebo ze sítě
* ostatní - analogová čidla (pohyb, teplota, počasí, světlo, kamery, …). Slouží k doplnění systému pro komfortní a bezpečnostní funkce;
* řídící jednotky
- Home Manager (útlum)
- Room Manager (postupný útlum)
- Smart Manager, jednotka ECI

## Slide 7
Charakteristika systému
Funkce systému:
* ovládání osvětlení a libovolných spotřebičů
* stmívání osvětlení a vytváření světelných scén
* rolety, žaluzie, markýzy, garážová vrata, brány, …
* vytápění, větrání, klimatizace
* logické ovládání a časové funkce, astronomický kalendář
* měření, proudu, napětí, energie a výkonu
* zabezpečení, simulace přítomnosti, kamery
Programování systému:
* místně pomocí šroubováku
* pomocí počítače, Room manageru, Smart Manager
Další možnosti:
* dálková komunikace prostřednictvím mobilního telefonu a Internetu pomocí mobilních aplikací („Eaton server“)

## Slide 8
Porovnání elektroinstalace
Klasická instalace pro ovládání světla ze dvou míst
Bezdrátová instalace pro ovládání světla ze dvou míst

## Slide 9
Základní části systému
Spínací aktor
Stmívací aktor
* Přijímá signály až z 15 z RF senzorů (viz spínací aktor)
* Lze nastavit libovolnou intenzitu osvětlení, vytváření světelných scén, časové funkce
* Přijímá signály až z 32 z RF senzorů (tlačítka, dálkové ovladače, detektor pohybu, SMART Manager, …)
* Funkce zpožděné zapnutí a vypnutí
* Měření energie, připojení binárního vstupu, chyba zátěže
* Možnost připojení libovolné zátěže

## Slide 10
Roletový aktor (nový)
* Přijímá signály až z 15 z RF senzorů
* Vhodný pro ovládání rolet a žaluzií
Dvojitý binární vstupy – 230 V
* 2 nezávislé binární vstupy přijímají analogové impulsy (senzory počasí, detektory pohybu, koncové spínače, stykače, HDO, …)
* Vysílají RF signál pro aktivaci aktorů, Room Manageru

## Slide 11
* Pro připojení klasických přístrojů a spínačů (okenní kontakt, …)
* 4 režimy (podle vstupu kombinace tlačítka a vypínače)
Dvojitý binární vstup bateriový (nahrazován senzory, která vysílají přímo RF signál).

## Slide 12
Pokojový termostat s dotykovým displejem
Vždy zobrazuje:
Teplota místnost
Aktuální stav
Topení aktivní
Chlazení aktivní
Ventilace tivní
Topný režim
Ochrana
Noc / Standby
Ekonomický
Den / Komfort

## Slide 13
* 2 kanály – A osvětlení, B bezpečnostní funkce
* kanál A – spíná v závislosti na pohybu, osvětlení, lze nastavit dobu zpožděného vypnutí
* kanál B – spíná v závislosti na pohybu, nezávisle na intenzitě venkovního osvětlení, aktivace zhruba 2,5 minuty
* veškeré nastavení přímo v detektoru
* 4 navigační tlačítka a jedno potvrzovací
* 12 kanálů
* popis ovládaných obvodů
* reálný datum a čas
Detektor pohybu
Dálkové ovládání

## Slide 14
RF xComfort - Bridge
ovládání aktorů pomocí aplikace z mobilního telefonu

## Slide 15
Vizualizace, vzdálená komunikace

## Slide 16
Vizualizace, vzdálená komunikace

## Slide 17
Eaton Server

## Slide 18
Eaton Server
Router
LAN
xComfort
xComfort

## Slide 19
Materiály
Pro prezentaci byly použity materiály firmy Eaton