## Slide 1: Vodní elektrárna želina - Historie, současnost a další vodní díla v okolí kadaně
2018
Jaroslav Drozdík
Přemysl Jirout

## Slide 2: Povodí řeky ohře kolem kadaně z roku 1930 a vodní díla současnosti

## Slide 3: Meandr řeky Ohře s MVE Želina

## Slide 4: Mve želina před obnovou v roce 1991
uvedení do provozu
6.4.1908
ukončení provozu
v roce 1925
dále v provozu pouze jako čisticí objekt pro vodní elektrárnu Lomazice a po roce 1963 pro čerpací stanice surové vody uhelných elektráren ETU I a ETU II

## Slide 5: Malá vodní elektrárna Želina po obnově r. 1995
opětné uvedení do
provozu 1995
2 dvojité Francisovy
turbíny
výkon 2 x 294 kW
délka přivaděče 166 m
vodní spád 4,5 m
otáčky turbíny
130 min-1
hltnost jedné turbíny
3 m3/s
výrobce J. M. VOITH

## Slide 6: Jez želina
minimální průtok v Ohři pod jezem 4,5 m3/s
maximální průtok štolou (Qt = 16,0 m3/s, Q ETU = 3,0m3/s)

## Slide 7: Jez želina
zvýšený průtok řekou – zima 2018

## Slide 8: Jez želina - vstupní hradítka do lomazického kanálu

## Slide 9: Francisova turbína před vyzvednutím Z kašny (oprava 2016 - 2017)
demontáž turbíny v kašně
následně byly obě turbíny
odvezeny do Strojíren
Brno a.s., kde byly
kompletně opraveny,
včetně česlových
polí, hradicího zařízení
a čisticích strojů

## Slide 10: rotor turbíny - Obnovu turbín provedly strojírny brno, a.s.

## Slide 11: Generátory a převodovky francisových turbín

## Slide 12: Vírové turbíny instalované na mve (patent VUT BRno)
vertikální vírová
turbína
výkon 13,7 kW
otáčky 505 min-1
spád 2,05 m
průměr kola 620 mm
průtok 1 m3/s
výrobce EXMONT -
Energo, a.s. Brno

## Slide 13: Zaplněný vstupní bazén

## Slide 14: Savky vírových turbín

## Slide 15: Čisticí zařízení a vstup do lomazického kanálu - na jeho konci je čerpací stanice surové vody elektrárny Tušimice

## Slide 16: Potopa v roce 2003

## Slide 17: Vodní elektrárna lomazice
výstavba 1919 - 1925
přivaděč 7,2 km
dlouhý od
jezu Želina
vodní spád 27 m
3 Francisovy turbíny
výkon 7,28 MW
zbourána 1965 na
úkor Nechranické
přehrady
náklady na stavbu
200 000 000 Kč

## Slide 18: Přívodní kanál k lomazické elektrárně

## Slide 19: Jedno z turbosoustrojí lomazické elektrárny

## Slide 20: Vodní dílo Kadaňský stupeň a jeho okolí
délka koruny hráze 104,3 m
šířka koruny hráze 4,9 m
výška hráze nad terénem
14,15 m
plocha povodí 3491 km2
Kaplanova turbína přímoproudá
max. spád 8,85 m
maximální hltnost 31 m3/s
max. výkon 2,34 MW
činný výkon 2,15 MW

## Slide 21: Vodní dílo Kadaňský stupeň

## Slide 22: Vodní dílo nechranice – přehradní hráz
délka koruny hráze 3280 m
šířka koruny hráze 9 m
výška hráze nad terénem 47,5 m
plocha povodí 3590 km2
Kaplanova turbína 2×KT 6-K-50
maximální hltnost 2 × 16 m3/s
instalovaný výkon 2 × 5 MW
dokončena v roce 1968

## Slide 23: Vodní dílo nechranice - odtokový objekt

## Slide 24: Vodní díla na řece ohři v okolí kadaně - minulost a současnost
Děkuji za pozornost