## Slide 1: Elektrárna Tušimice II ETU II z helicam capteru
leden 2017
Jaroslav Drozdík
Přemysl Jirout

## Slide 2: SKUPINA ČEZ – SPOLEČNOST SE SILNOU POZICÍ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ
Jsme energetická skupina působící v západní, střední a jihovýchodní Evropě. Značka ČEZ dnes představuje výrobce, prodejce či dodavatele energií v celkem 8 zemích
Zabýváme se těžbou uhlí a výrobou, distribucí a prodejem energií koncovým zákazníkům. Kromě energií nabízíme i další služby, zejména ve vztahu k energetickým úsporám
Skupina ČEZ je největším výrobcem elektřiny v ČR s podílem větším než 2/3 na výrobě
Většinovým vlastníkem ČEZ, a. s., je český stát s podílem 70 % akcií. Naše akcie se také obchodují na burze

## Slide 3: SKUPINA ČEZ V ČÍSLECH
15 620 MW instalovaného výkonu
61 132 GWh vyrobené elektřiny (brutto za rok)
24 022 TJ prodaného tepla zákazníkům
8 180 GWh prodaného plynu zákazníkům
26 895 zaměstnanců
203 744 mil. Kč provozních výnosů
14 575 mil. Kč čistého zisku
19 640 mil. Kč očištěného čistého zisku
33 Kč návrh hrubé dividendy na akcii ČEZ, a. s., ze zisku roku 2016
30 165 mil. Kč ročních investic do dlouhodobého majetku
* zdroj: výroční zpráva Skupiny ČEZ za rok 2016, www.cez.cz

## Slide 4: PŮSOBENÍ SKUPINY ČEZ V ENERGETICE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH
Notes: Bulharsko
2,1 milionu zákazníků v hlavním městě Sofi i a jeho okolí a také v oblasti Pleven.
100% podíl černouhelné elektrárně Varna o instalovaném výkonu 1 260 MW
fotovoltaická elektrárna Orešec o výkonu 4,9 MW
Rumunsko
distribuční společnost Electrica Oltenia (1,4 milionu zákazníků)
větrný park Fântânele a Cogealac o celkovém instalovaném výkonu 600 MW
malé vodní elektrárny RESITA o celkovém výkonu 18 MW
Polsko
elektrárenské společnosti Elcho a Skawina o výkonu 728 MW (výroba elektřiny i tepla).
malé vodní elektrárny Skawinka
majoritní podíl v předním developerovi větrných parků Eco – Wind Construction (15 projektů v různých fázích rozpracovanosti
o celkové kapacitě 700 MW)
Turecko
ČEZ zde podniká prostřednictvím společného podniku Akenerji s místním partnerem, Skupinou Akkök – 1,4 milionu zákazníků a tři paroplynové, 1 větrná a 8 vodních elektráren (celkem 740 MW)
Paroplynová elektrárna Egemer zprovozněná v roce 2014 (872 MW)
Slovensko
Dodávka elektřiny a plynu koncovým zákazníkům
Jaslovské Bohunice – společný projekt se slovenskou společností JAVYS určený k výstavbě nového jaderného bloku
Zájem o koupi Slovenských Elektrární
Maďarsko
Dodávka elektřiny koncovým zákazníkům

## Slide 5: SLUŽBY, KTERÉ ŘEŠÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY A VYŠŠÍ KVALITU ŽIVOTA ZÁKAZNÍKŮ
VYTÁPĚNÍ
FOTOVOLTAIKA
ČEZ ASISTENČNÍ SLUŽBY
FINANČNÍ SLUŽBY
SONNEN
ČEZ BEZ STAROSTÍ
BÍLÁ TECHNIKA

## Slide 6: ZÁKLADNÍ ZDROJE VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
KLASICKÉ ZDROJE VÝROBY
- uhelné elektrárny
- plynové a paroplynové elektrárny
- elektrárny spalující biomasu
- jaderné elektrárny
OBNOVITELNÉ ZDROJE VÝROBY
-vodní elektrárny -průtočné vodní elektrárny
-akumulační vodní elektrárny
-přečerpávací vodní elektrárny
-přílivové elektrárny
-větrné elektrárny
-fotovoltaické elektrárny
-geotermální elektrárny
-koncentrační elektrárny (kombinace fotovoltaiky a parní elektrárny)

## Slide 7: Základní údaje ETP
Elektrárna Tušimice II (ETU II) je začleněna do organizační jednotky ETP (Elektrárny Tušimice a Prunéřov), která je součástí energetické společnosti ČEZ a.s.
Do této organizační jednotky patří také malá vodní elektrárna (MVE) Želina na řece Ohři, která je pozoruhodnou architektonickou a technicko-historickou památkou.

## Slide 8: Malá vodní elektrárna (MVE) Želina
MVE Želina se nachází v nádherné přírodě meandru řeky Ohře ve vzdálenosti cca 5 km od města Kadaň. Byla vybudována v roce 1908, ale léta její prosperity ukončilo ve 20. letech minulého století uvedení do provozu elektrárny Lomazice na Ohři, k níž byl od želinské elektrárny vystavěn přívodní kanál v délce téměř 7 km, který je v provozu doposud – je na něm postavena čerpací stanice surové vody (ČSSV) pro elektrárnu Tušimice II.
Elektrárna Lomazice již neexistuje, je zatopena vodou Nechranické přehradní nádrže. V roce 1993 se uskutečnila rekonstrukce elektrárny Želina a od roku 1994 opět vyrábí elektřinu. Má dvě vodní Francisovy turbíny s generátory o celkovém výkonu 450 kW.

## Slide 9: Meandr řeky Ohře s MVE Želina

## Slide 10: Malá vodní elektrárna Želina

## Slide 11: Vírové turbíny instalované na mve

## Slide 12: Základní informace o ETU II
čtyři výrobní bloky o výkonu 200 MW
uvedení do provozu po jednotlivých blocích v letech 1974 až 1975
umístění poblíž hnědouhelného dolu Libouš (součást Dolů Nástup Tušimice), na který je napojena pásovou dopravou uhlí od těžebních strojů až ke kotlům elektrárny
hlavní přednost lokality Tušimice: zcela odpadají náklady za dopravu uhlí po železnici
To významně snižuje výrobní náklady a řadí elektrárnu mezi nejefektivnější provozy v České republice. Proto elektrárna byla a je od doby svého spuštění vždy maximálně využívána.

## Slide 13: Celkový letecký pohled na elektrárnu

## Slide 14: Suroviny pro elektrárnu
tři základní suroviny pro činnost elektrárny: palivo, voda a vápenec
hlavním palivem je hnědé uhlí dodávané pásovou dopravou z vedlejších povrchových Dolů Nástup Tušimice, které jsou součástí akciové společnosti Severočeské doly
pro zapalování kotlů a stabilizaci hoření se používá zemní plyn dodávaný dálkovým plynovodem od akciové společnosti Severočeská plynárenská
elektrárna spotřebuje velké množství vody, jejíž zdrojem je nedaleká řeka Ohře
V uzavřeném okruhu kotel–turbína–kondenzátor–kotel obíhá voda jako teplonosné médium. Kondenzátor je chlazen vodou jako chladicím médiem. Další vodu elektrárna spotřebovává při odsiřování a chlazení dílčích procesů a zařízení.
surovinou pro odsiřovací zařízení je vápenec dopravovaný po železnici od dodavatele Lomy Mořina s.r.o., který je ve vlastnictví Skupiny

## Slide 15: Základní schéma uhelného bloku

## Slide 16: Rypadlo pracující v uhelném sloji důl libouš sd

## Slide 17: Začátek pasové dopravy uhlí na cestě k elektrárnám

## Slide 18: Zauhlování a doprava vápence pro odsiřovací zařízení

## Slide 19: Zauhlovací most a chemická úpravna vody

## Slide 20: Vnitřní zauhlování – šípové pluhy

## Slide 21: Chemická úpravna vody – sklad chemikálií

## Slide 22: Chladicí věže a trasa dopravy deponátu

## Slide 23: Čiřiče na chladicí vodě

## Slide 24: Komplexní obnova (KO) elektrárny Tušimice II
Základní informace:
  4 x 200 MWe
  Postupná obnova (2+2 bloky)
  Zvýšení čisté účinnosti z 33% na
  38%
  Zlepšení ekologie – snížení emisí
  Prodloužení životnosti o 25 let
  Zahájení obnovy 2.6.2007
  Ukončení obnovy 06/2012

## Slide 25: Porovnání parametrů před a po komplexní obnově
  Hlavní parametry výrobních bloků
parametr | před obnovou | po obnově
Jmenovitý parní výkon kotle | 660 t/h | 547 t/h
Elektrický výkon | 200 MW | 200 MW
Účinnost kotle | 86,5 % | 90,5 %
Jmenovitá teplota přehřáté páry | 540 oC | 575 oC
Jmenovitá teplota přihřáté páry | 540 oC | 580 oC
Čistá účinnost bloku | 32,7 % | 37,8 %

## Slide 26: Komplexní obnova elektrárny Tušimice
Emisní limity
parametr | před obnovou | po obnově
Tuhé znečišťující látky TZL | 80 mg/m3 | 20 mg/m3
Oxid siřičitý | 500 mg/m3 | 200 mg/m3
Oxidy dusíku | 650 mg/m3 | 200 mg/m3

## Slide 27: Spotřeba uhlí na 1 kWh a celková účinnost bloku

## Slide 28: Obsah oxidů síry ve spalinách
Chart: Vývoj emisí SO2 v letech 1976 - 2017 v ETU 2
| 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
ETU2 roční emise SO2 [t] | 0 | 135711 | 199404 | 198295 | 209462 | 204533 | 190224 | 168388 | 186119 | 193227 | 176891 | 148507 | 97664 | 150602 | 121060 | 111574 | 98154 | 88202 | 98938 | 109738 | 116069 | 128001 | 68603 | 18061 | 25164 | 27340.311 | 9951.041 | 13705.428 | 10138.427 | 10715.087 | 10715.087 | 10400.093 | 8206 | 5633.344 | 4981.998 | 724.051 | 968.034 | 1148.939 | 1766.529 | 2350.138 | 2099.577 | 2073.854 | 1917.813
výroba elektrické energie [GWh] | 1458.74 | 3139.85 | 3897.47 | 4352.13 | 4639.67 | 4467.26 | 4599.22 | 3911.8 | 4317.43 | 4450.59 | 4563.4 | 4030.86 | 2755.9 | 4341.04 | 3597.63 | 3396.76 | 3060.89 | 2936.87 | 3243.34 | 3519.51 | 3675.02 | 3968.91 | 4029 | 4709.68 | 4883.19 | 5279.18 | 5276.71 | 4840.44 | 4917.552 | 4882.07 | 5107.54 | 5198.438 | 3964.843 | 2611.717 | 2968.148 | 1904.661 | 2629.146 | 3275.755 | 5361.7339 | 5541.372 | 5574.371 | 5632.1101 | 4915.4169

## Slide 29: Obsah oxidu dusíku ve spalinách
Chart: Vývoj emisí NOx v letech 1989 - 2017 v ETU 2
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
ETU2 roční emise NOx [t] | 0 | 11517 | 13676 | 12328 | 9420 | 10442 | 5940 | 5137 | 6283 | 6892 | 7558 | 9160 | 9169.636 | 8943.935 | 9611.272 | 9327.02 | 9079.358 | 9456.651 | 9706.915 | 7514.819 | 4584.229 | 4388.857 | 1146.265 | 1650.42 | 1945.339 | 3127.572 | 3211.733 | 3251.533 | 3199.453 | 2754.575
výroba elektrické energie [GWh] | 4341.04 | 3597.63 | 3396.76 | 3060.89 | 2936.87 | 3243.34 | 3519.51 | 3675.02 | 3968.91 | 4029 | 4709.68 | 4883.19 | 5279.18 | 5276.71 | 4840.44 | 4917.552 | 4882.07 | 5107.54 | 5198.438 | 3964.843 | 2611.717 | 2968.148 | 1904.661 | 2629.146 | 3275.755 | 5361.7339 | 5541.372 | 5574.371 | 5632.1101 | 4915.4169

## Slide 30: Obsah prachu ve spalinách
Chart: Vývoj emisí TZL v letech 1976 - 2017 v ETU 2
| 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
ETU2 roční emise TZL [t] | 0 | 8389 | 13694 | 61361 | 8615 | 36424 | 17922 | 11682 | 10423 | 14575 | 19349 | 8984 | 9319 | 4198 | 6460 | 7682 | 3374 | 2732 | 6420 | 969 | 1112 | 1170 | 772 | 447 | 351 | 384.424 | 592.747 | 665.4 | 458.348 | 409.652 | 323.289 | 123.577 | 111.595 | 60.129 | 69.462 | 67.13 | 89.761 | 123.611 | 248.611 | 290.599 | 319.166 | 306.681 | 236.669
výroba elektrické energie [GWh] | 1458.74 | 3139.85 | 3897.47 | 4352.13 | 4639.67 | 4467.26 | 4599.22 | 3911.8 | 4317.43 | 4450.59 | 4563.4 | 4030.86 | 2755.9 | 4341.04 | 3597.63 | 3396.76 | 3060.89 | 2936.87 | 3243.34 | 3519.51 | 3675.02 | 3968.91 | 4029 | 4709.68 | 4883.19 | 5279.18 | 5276.71 | 4840.44 | 4917.552 | 4882.07 | 5107.54 | 5198.438 | 3964.843 | 2611.717 | 2968.148 | 1904.661 | 2629.146 | 3275.755 | 5361.7339 | 5541.372 | 5574.371 | 5632.1101 | 4915.4169

## Slide 31: Demolice komínu
Symbolem elektrárny byl 300 m vysoký komín, viditelný ze širokého okolí.
Nové odsiřovací zařízení využívá k odvodu vyčištěných kouřových plynů chladicí věže, proto mohl být komín v rámci komplexní obnovy zbourán.
S ohledem na umístění komínu v areálu elektrárny byla na rozdíl od bourání komínu bývalé elektrárny ETU I zvolena postupná demolice hydraulickými kleštěmi. Odpadní zdivo bylo spouštěno na zem vnitřkem komínu.

## Slide 32: Demolice komínu

## Slide 33: Detailní záběr demolice komínu

## Slide 34: ETU II před dokončením demolice komínu

## Slide 35: Poslední zbytky komínu

## Slide 36: Odstřel komínu bývalé elektrárny Tušimice I

## Slide 37: Pád komínu bývalé elektrárny Tušimice I

## Slide 38: Dokončení odstřelu komínu bývalé elektrárny Tušimice I

## Slide 39: Nové odsiřovací reaktory a elektrostatické odlučovače popílku

## Slide 40: princip elektrostatických odlučovačů popílku

## Slide 41: Prostor pod elektrostatickými odlučovači popílku

## Slide 42: Sila na popílek a strusku

## Slide 43: Distribuční centrum popílku

## Slide 44: Odsiřovací zařízení - metoda
  Mokrá vápencová vypírka
    nejčastější metoda
    účinnost odsíření >98%
    rozpouštění SO2 ve vápencové suspenzi
    vznik sádrovce

## Slide 45: Odsiřovací absorbér

## Slide 46: Cirkulační čerpadla na odsiřovacím zařízení

## Slide 47: Vysoušení sádrovcové suspenze pohled na celou vysoušecí linku

## Slide 48: Vysoušení sádrovcové suspenze – vakuovací pás

## Slide 49: Sklad energosádrovce

## Slide 50: Jiný pohled na úložiště deponátu „Stodola“

## Slide 51: Elektrárna před obnovou s úložištěm popelovin

## Slide 52: Úložiště popelovin Tušimice po zahájení rekultivace

## Slide 53: Rekultivované úložiště a jeho současné využití

## Slide 54: Zaústění kouřovodu do chladicí věže

## Slide 55: Vyústění spalin v chladicí věži

## Slide 56: Vestavba chladicí věže - rozvod vody

## Slide 57: Konstrukce kotle
56
  Plynotěsné membránové stěny
    chlazené vodou nebo párou
  Podtlakové ohniště
    mírný podtlak cca -50 Pa
13,2 x 14,36 m
53 m
8,7 m

## Slide 58: Membránové stěny kotle

## Slide 59: Montáž kotle

## Slide 60: Úprava paliva
  Ventilátorové mlýny (6)
    mechanické a termické mletí
  Hořáky (6 x 3)
    promíchání spalovacího vzduchu s práškovým palivem
    plynové hořáky (6) pro najíždění a stabilizaci
59
UHLÍ
O2
1100 °C
300 °C
(150 °C)

## Slide 61: Ventilátorový mlýn

## Slide 62: Ventilátorový mlýn – vnitřní část

## Slide 63: Vyústění zásobníku a podavač paliva

## Slide 64: Plynové hořáky

## Slide 65: Plynový hořák s příslušenstvím

## Slide 66: Produkty spalování
  Teplo
  Pevné látky
    struska (cca 15 %)
    popílek (cca 85 %)
  Plyny
    voda H2O
    oxid uhličitý CO2
    oxid uhelnatý CO
    oxidy dusíku NOX
    oxidy síry SO2 , SO3

## Slide 67: Provozní hmoty – výroba el. energie
175 t/h na 200MWh
10,5 t/h na 200MWh
300 m3/h na 200MWh
1 hodina provozu ETU na plném výkonu (800MW) =
700t uhlí, 42t vápence a 1200m3 vody. To je 14 vagónů + 1 vagón + 1 plavecký bazén.

## Slide 68: Vyústění spalovací komory kotle

## Slide 69: Kouřový ventilátor

## Slide 70: Strojovna po demontáži původního zařízení

## Slide 71: Strojovna – montáž nového zařízení

## Slide 72: Turbína – VT a ST rotor

## Slide 73: Rotor nízkotlaké části turbíny

## Slide 74: Strojovna – nové turbosoustrojí

## Slide 75: Kondenzace, regenerace a napájecí čerpadla

## Slide 76: Ohříváky topné vody

## Slide 77: Elektrický generátor
  Mění mechanickou energii od turbíny na elektrickou
  Fáze spojeny do Y
  Chlazení vzduchem
76

## Slide 78: Stator elektrického generátoru
  Dynamové plechy
  Vinutí statoru
77

## Slide 79: Rotor elektrického generátoru
  Výkovek
  Vinutí rotoru
78

## Slide 80: Venkovní elektrická rozvodna – blokové transformátory

## Slide 81: Venkovní elektrická rozvodna

## Slide 82: Schéma vývodu elektrické energie
81
15,75 kV
Vlastní spotřeba
6 kV
Rozvodna Hradec
400 kV

## Slide 83: Centrální dozorna

## Slide 84: Na střeše kotelny

## Slide 85: Prohlídka strojivny

## Slide 86: V centrální dozorně

## Slide 87: Návštěva elektrovelínu

## Slide 88
ELEKTRÁRNA TUŠIMICE II
DĚKUJI ZA POZORNOST