## Slide 1: Technologie průmyslových rozvodů - rozvody nízkého napětí

## Slide 2: Základní údaje
Pro provedení průmyslových rozvodů je určující:
* druh použitých vodičů - holé, izolované, nehořlavé
* druh provozu - lehký, těžký
* vnější prostředí – suché, výbušné, chemicky agresivní, …
* druh prostoru s ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem
* specifické požadavky – variabilita, estetika
* ekonomická rozvaha

## Slide 3: Možnosti provedení
* holými vodiči na izolačních podpěrách
elektrická trakce, přípojnice v rozvodnách, přípojnicové rozvody, rozvody malým bezpečným napětím (SELV, PELV).
* holými zapouzdřenými vodiči
napájení a vývody elektrických zařízení s velkými výkony (alternátory), zapouzdřené rozvodny
* jednožilovými izolovanými vodiči
kabely vn a vvn, vývody transformátorů na straně nn
* izolovanými vodiči v instalačních trubkách, lištách, dutinách
kanceláře, lehké provozy, ruční dílny, pomocné prostory – sociální zařízení, šatny, … Výhodou je částečná možnost úprav.
* můstkovými vodiči v omítce
stejné jako v předchozím bodě, ale bez možnosti úpravy
* kabely v kanálech, na roštech, lávkách
průmyslové provozy a rozvody s různými požadavky na provoz, variabilitu, provedení, ekonomiku.

## Slide 4: Požadavky na uložení – nn, mn
* vedení nesmí překážet
* vedení má být co nejkratší
* vedení se má vést přímočaře, ve vodorovných nebo svislých tazích
* vedení se mají co nejméně křižovat
* vedení musí být chráněno proti mechanickému poškození
* rozvodné krabice mají zůstat přístupné
* vedení různých druhů by mělo být odděleno
* provedením elektrického rozvodu nesmí vznikat jakékoliv nebezpečí pro lidi, zvířata, věci (úraz elektrickým proudem požár, výbuch)

## Slide 5: Vliv prostředí
Určení vlivu prostředí patří mezi nejdůležitější a nejnáročnější úkoly projektanta.
Podle charakteru prostředí se určuje: * druh vodiče
* způsob uložení
* provedení rozvodu
Rozdělení prostor z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem lze rozlišit použití elektrického zařízen, které:
* nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem
* zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nezvyšuje pouze charakter prostoru, ve kterém se elektrické zařízení používá, ale ovlivňuje je i to, kdo elektrické zařízení používá nebo s ním zachází
Používané alfanumerické znaky charakterizují:
* fyzikální parametry daného prostředí (např. AB6 vlhkost)
* způsob využívání daného prostředí
* konstrukci budovy

## Slide 6: Přípojnicový rozvod
Jedná se o rozvody holými (pásovými) vodiči, které jsou chráněny proti nebezpečnému dotyku.
Stavba rozvodu: jeden centrální (páteřní) rozvod, ze kterého jsou vyvedeny odbočky do jednotlivých provozů a k strojům
Vyrábí se pro jmenovité proudy od desítek do tisíce ampér.
Výhody:
- možnost použití velkých průřezů pro velké proudy
- požární bezpečnost (není izolace vodičů)
- odolnost proti hoření, neuvolňují je jedovaté plyny
- přehlednost páteřního rozvodu
- variabilita bez nutnosti stavebních úprav
- vyšší životnost
Základní požadavek na výrobce je stavebnicová konstrukce, která musí řešit vedení komplexně. Od připojení rozvodu k napájení, přes samotný rozvod s případnými odbočkami až k připojení ke spotřebiči.

## Slide 8
Porovnání kabelového a přípojnicového rozvody
Přípojnicový rozvod pro osvětlení

## Slide 9
Přípojnicový rozvod
Vývod na pojistkový odpínač
Odbočky z rozvodu

## Slide 10
Přípojnicový rozvod
Provedení přípojnic

## Slide 11
vývod z transformátoru – kabelová a přípojnicová
Pojistkový odpínač

## Slide 12: Kabelové žlaby
Kabely jsou uloženy v perforovaných nebo neperforovaných plechových kabelových žlabech (uzavřených nebo otevřených).
Vlastnosti a provedení rozvodu:
* provedení žlabů je dáno prostředím (pozinkování, prášková barva, nerezová ocel, hliník).
* rozvod má stavebnicovou konstrukci
* rozvod zahrnuje přívod a vývod ke spotřebičům, obsahuje i moduly pro přístroje
* někteří výrobci dodávají i ekonomickou řadu
* podle množství kabelů (zátěže) se určuje vzdálenost podpěr
Stavba rozvodu: jednotlivé kabely jsou vedeny samostatně z rozváděče k jednotlivým spotřebičům. Vhodné pro plošné rozmístění spotřebičů.

## Slide 14
Provedení rozvodu

## Slide 15
propojení žlabů
provedení rozvodu

## Slide 16
plný žlab
ohyb
odbočení

## Slide 17
Nový systém propojení žlabů

## Slide 18: Drátěné žlaby
Kabely jsou uloženy na drátěných žlabech s plnými nebo drátěnými bočnicemi
Vlastnosti a provedení rozvodu:
* provedení žlabů je dáno prostředím (pozinkování, nerezová ocel).
* rozvod má stavebnicovou konstrukci
* rozvod je do lehčí, jednodušší manipulace a úprava rozvodu
* kabely mají lepší odvod tepla
* vývody kabelů v libovolném místě rozvodu, lze připevnit krabice a tělesa světel
* rozvod je otevřený  nepříznivý vliv prostředí (může mít víko)
* někteří výrobci dodávají i ekonomickou řadu
* podle množství kabelů (zátěže) se určuje vzdálenost podpěr
Stavba rozvodu: je stejná jako u plných žlabů
film: cablofil.wmv

## Slide 19
Provedení rozvodu

## Slide 20
Provedení rozvodu

## Slide 26: Obslužné konzoly
V základní funkci zabezpečují přívod elektrické energie na libovolné místo na pracovišti. Současně lze využít konzoly i pro přívod dalších rozvodů (datové a počítačové rozvody, stlačený vzduch, vodu, olej, …)
Vlastnosti a provedení rozvodu:
* vysoká variabilita pracoviště podle prováděné činnosti, změna uspořádání výrobních linek
* materiál – hliníkové profily
* nastavitelná výška konzoly, maximální výška je dána upevněním a vybavením sloupku, sloupek je zabezpečen vždy ve dvou bodech
* rychlá montáž a demontáž
* vybavení je dáno požadavky zákazníka
Stavba rozvodu: základem jsou kabelové nosné systémy vedené u stropu. Od těchto rozvodů vedou vertikální rozvody k pracovišti.

## Slide 27
Obslužné konzole

## Slide 28
Obslužné konzole pro lehké provozy a kanceláře

## Slide 29
Obslužné konzole pro lehké provozy a kanceláře

## Slide 30: Instalační žlaby
Jsou vhodné do kanceláří, nemocnic a do lehkých provozů. Podle požadavků jsou přizpůsobeny k rozvodu silových vodičů různých napětí, osvětlení, datových vodičů, technických plynů, …
Vlastnosti a provedení rozvodu:
* rozvody jsou přehledné a variabilní a s možností rozšiřování
* podle potřeby jsou jednotlivé rozvody odděleny přepážkami
* rozvody jsou vhodné u nových rozvodů a při rekonstrukcích
* rozvody jsou vedeny u země nebo na úrovni pracovní desky (podparapetní rozvody)
* materiál je převážně plast, může být i hliník a dřevo
* rozvody mají stavebnicovou konstrukci, zahrnují změny směrů, krabičky, koncovky, redukční díly pro různé průřezy
Stavba rozvodu: základní rozvod ve veden na stěnách. Rozvod zahrnuje výstupní prvky (zásuvky, spínače, …)

## Slide 31
Jednoduché žlaby s možností rozdělení (příčky)
Žlaby se dvěma samostatnými sekcemi

## Slide 32
obrysové profily pro podparapetní žlaby (možnost volby profilu)
dřevěné žlaby (nehořlavý lak)

## Slide 33
Kabelové kanály KOPOS Kolín – jedna nebo 2 sekce (počet silových kabelů je nutné volit podle výpočtového zatížení)

## Slide 34
Podparapetní hliníková lišta se dvěma samostatnými sekcemi

## Slide 35
Podparapetní lišty

## Slide 36
Montáž zásuvek
Nemocniční rozvody

## Slide 37: Instalační trubky, hadice
Používají se pro průmyslové rozvody s různými požadavky (mechanická pevnost, hořlavost, …) pro kabelové rozvody a pro napájení spotřebičů
Základní parametry pro výběr:
* hořlavost (různá odolnost proti hoření).
HFT – bez obsahu halogenů, samozhášivost, teplotní odolnost
* mechanické zatížení (pevnost v tlaku – působení síly na 5 cm po dobu 24 hodin, deformace musí být menší než 10%)
* teplotní rozsah
* způsob uložení (na povrch, pod omítku, do betonu)
* nabídka příslušenství (krabice, spojky, vývody, …)
* odolnost proti UV záření

## Slide 38
vlnitá izolační hadice z PVC pro lehké zatížení
vlnitá pancéřovaná hadice z PVC pro střední zatížení s vodícími drážkami (usnadňuje protahování kabelů)
izolační trubka z PVC pro lehké mechanické zatížení
vývodka

## Slide 39
bezhalogenová samozhášivá ohebná izolační hadice pro střední zatížení
bezhalogenové pancéřované trubky pro střední zátěž
bezhalogenová vývodka
kabelová vývodka

## Slide 41: Materiály
František Fencl Elektrický rozvod a průmyslová zařízení