## Slide 1: Elektrárny
Parní (uhelné) elektrárny

## Slide 2: Rozdělení parních elektráren
1. Podle účelu
a) elektrárny - slouží pouze k výrobě elektrické energie
b) teplárny - slouží k výrobě elektrické a tepelné energie
c) výtopny - slouží pouze k výrobě tepelné energie
Pozn. energie v přehledu jsou výstupní, nejsou uvažovány energie pro vlastní spotřebu
2. Podle turbíny
a) kondenzační - slouží pouze k výrobě elektrické energie
b) odběrová - teplárny
c) protitlaká - teplárny

## Slide 3: Celkový pohled (Elna Prunéřov)
V červenci 2020 Prunéřov 1 - odstaveno
Před obnovou Prunéřov 2 (2012 - 2016)

## Slide 4
Základní tepelné schéma
okruh páry
kondenzátor
generátor
parní turbína
čerpadlo napájecí vody
přehřívák páry
okruh uhlí
okruh napájecí vody
okruh chladící vody
parní kotel

předehřívák napájecí vody
animace 1

## Slide 5
Strojovna - elektrárna Tušimice 2

## Slide 6
Základní tepelné schéma
UHLÍ
O2
1100 °C
300 °C
(150 °C)
Tušimice 2
* ventilátorové mlýny (6)
* mechanické a termické mletí
* hořáky (6 x 3)
* promíchání spalovacího vzduchu s práškovým palivem
* plynové hořáky (6) pro najíždění a stabilizaci

## Slide 7
* vířivý hořák - uhlí
(3 řady po 6 hořácích)
* plynové hořáky (pro zapálení a stabilizaci)
* ventilátorový mlýn

## Slide 8
okruh paliva
okruh strusky a popílku
okruh páry
okruh napájecí vody
okruh spalin
okruh chladící vody

## Slide 9
Hlavní okruhy a části
1. Okruh paliva
* těžba uhlí a úprava uhlí
* přeprava paliva do elektrárny – železnice, dopravník
* skládkování paliva – předepsaná minimální zásoba
* přeprava paliva ke kotli a jeho další úprava
- separace, drcení, mlýny, sušení
* spolu se vzduchem je uhelný prášek vháněn do hořáků (prášková ohniště)
2. Kotel
* práškový - parní kotel pro hnědé uhlí, vhodný pro velké výkony
1) bubnový - starší konstrukce
2) průtlačný - novější konstrukce
* fluidní kotel - vyšší účinnost spalování, nižší obsah škodlivin v kouřových plynech

## Slide 10
Doprava uhlí do zásobníků kotle
Napájení povrchového dolu přímo z elektrárny

## Slide 11
Membránová stěna

## Slide 12
Předehříváky vody - princip konvenční

## Slide 13
Moderní tepelný okruh
Bubnový a průtlačný kotel

## Slide 14
3. Strojovna - elektrárna Tušimice 2

## Slide 15
3. Strojovna -parní turbína
slouží k přeměně energie páry na mechanickou energii rotoru.
* z důvodu vyšší účinnosti rozdělena do více bloků:
- vysokotlaký stupeň
- mezipřihřátí na původní teplotu
- středotlaký stupeň
- nízkotlaký stupeň
* u novější konstrukce je těleso vt a st dílu spojeno
* ze středotlakého a nízkotlakého stupně jsou vyvedeny regenerační odběry pro ohřev napájecí vody, čímž se zvyšuje účinnost cyklu.

## Slide 16
Vysokotlaký a středotlaký díl parní turbíny
Detail – vysokotlaký díl

## Slide 17
Nízkotlaký díl parní turbíny

## Slide 18
Turbína Tušimice při rekonstrukci

## Slide 19
Alternátor - stator a rotor

## Slide 20
4. Kondenzátor - slouží k přeměně páry na vodu
Do kondenzátoru přichází pára z turbíny o teplotě zhruba 400C. V trubkách kondenzátoru proudí chladící voda. Při ochlazení páry dochází ke kondenzaci, vzniká opět napájecí voda – kondenzát, který má teplotu asi 300C. Při změně skupenství vzniká podtlak (4kPa), který vysává páru z turbínu. Je umístěn pod turbínou.

## Slide 21
5. Okruh napájecí vody – začíná v kondenzátoru a končí v parním kotli.
Před vstupem do parního kotle je nutný:
* ohřev napájecí vody – před vstupem do kotle má voda tlak 18,1MPa a teplotu 2580C (Tušimice 2). Ohřev vody je více stupňový (nízkotlaké vysokotlaké stupně). Tím se zvyšuje účinnost cyklu.
* snížení obsahu plynů - odplyňovák
6. Okruh chladící vody – chladící voda umožňuje kondenzaci páry v kondenzátoru
a) otevřený okruh - voda pro chladící okruh se odebírá z řeky a po průchodu kondenzátorem se opět do řeky vrací (elektrárna Mělník).
b) uzavřený okruh – chladící voda proudí z kondenzátoru do chladících věží a ochlazuje se protitahem vzduchu
- nucené proudění vzduchu (ventilátory)
- přirozeným tahem vzduchu (chladící věž)

## Slide 23
6. Okruh vzduchu a kouřových plynů
a) okruh vzduchu - vzduch umožňuje hoření paliva v kotli. Pro kvalitní hoření musí být dodržen obsah vzduchu v palivu. Před vstupem do kotle se vzduch předehřívá.
b) okruh spalin - spaliny z kotle předávají svou energii syté páře v přehříváku a tím dochází i k ochlazování spalin na teplotu zhruba 1600C.
Spaliny zatěžují životní prostředí:
* popílek
* oxid uhličitý
* oxid siřičitý
* oxidy dusíku
* aromatické uhlovodíky
* těžké kovy
* …

## Slide 24
7. Okruh strusky a popela
a) popílek ve spalinách tvoří asi 85% tuhého odpadu a má zrnitost m - mm. Odstraňuje v elektrostatických odlučovačích.
b) struska tvoří asi 15% tuhého odpadu, jeho zrnitost může být řádově cm.
Popílek a struska se ukládá na úložiště (zpravidla v rámci rekultivace). Lze ho využít i při výrobě stavebních hmot.
Sila popílku a strusky →

## Slide 25
Čištění spalin - popílek
Pro čištění spalin lze použít několik technologií, které se liší svou účinností a možností použití.
* cyklónový odlučovač - spolehlivě zachytí pouze větší částice, vyžaduje dostatečný tah. Účinnost je asi 90%.
* tkaninový filtr - má výrazně vyšší aerodynamický odpor  vyšší nároky na elektrickou energii pohonu ventilátoru. Účinnost je přes 99%.
* elektrostatický odlučovač – je schopen zachytit i částice o zrnitosti m. Aerodynamický odpor je zanedbatelný. Mají účinnost více než 99,5 %.
Pro elektrárny jsou charakteristické velké objemy spalin a používají se zejména elektrostatické odlučovače.

## Slide 27
Odsiřování spalin
Technologii odsiřování lze charakterizovat:
* značnými objemy spalin
* nízkými koncentracemi znečišťujících látek
* velkými hmotnostními toky těchto látek
Produkce spalin závisí:
* druhu paliva
hnědé uhlí výhřevnost (9 – 12) MJ/kg sirnatost 1,3 %
* objem spalin pro blok 200 MW
hnědé uhlí - 1,1*106 m3/h
* přebytku spalovacího vzduchu

## Slide 28
Odsiřování spalin
* emise oxidů síry z hnědého uhlí je asi 5 x vyšší než z černého uhlí
* pro blok 200 MW jsou emise síry
za 1 hodinu 4,53 t/h
za 1 rok (5000 hodin) 22 650 t/rok
Rozdělení metod odsíření:
* podle zpracování činidla pro odsíření
- průtočné (činidlo se nevrací zpět do procesu)
- regenerační (po úpravě se činidlo vrací zpět do procesu)
* podle objemu kapaliny při odsíření
- suché procesy
- mokré procesy
Všechny metody se vyznačují značnými investičními náklady.

## Slide 29
Vyústění spalin do chladících věží

## Slide 30
Princip odsíření

## Slide 32
Elektrárna Ledvice
Výstavba nového bloku 660 MWe s nadkritickými parametry páry
* jednoblokové uspořádání
* jeden průtlačný kotel s nadkritickými parametry páry
* čtyřtělesová parní kondenzační turbína (vt+st+2*nt)
* vyústění spalin do chladící věže
Parametry:
* elektrický výkon 660 MWe
* účinnost 42,5 %
* ostrá pára 6000C/28MPa
* množství páry 1684 t/hod.

## Slide 34
Vyvedení výkonu
* napětí generátoru je 22 kV  transformace na 400kV
* 3 x 1f blokový transformátor + 1f transformátor blokový záložní
+ 3f transformátor pro záložní napájení + transformátory vlastní spotřeby

## Slide 35
Výroba uhelných elektráren
https://oenergetice.cz/
Rok | Počerady (uhlí) | Tušimice | Chvaletice | Prunéřov 2 | Teplárna Kladno | Ledvice | Tisová
2019 | 4,46 | 4,51 | 3,56 | 3,33 | 1,93 | 2,67 | 0,52
2020 | 4,41 | 3,88 | 2,15 | 2,91 | 1,57 | 2,50 | 0,38
2021 | 4,26 | 3,55 | 3,32 | 3,58 | 1,91 | 3,60 | 0,55
2022 | 5,01 | 3,64 | 4,47 | 3,61 | 2,18 | 2,77 | 0,63
2023 | 3,97 | 3,87 | 2,81 | 3,13 | 2,16 | 2,65 | 0,53
2024 | 3,40 | 3,79 | 2,48 | 3,43 | 1,60 | 2,45 | 0,26
Změna [%] | -14,53 | -1,97 | -11,49 | 9,78 | -25,63 | -7,43 | -50,02
Změna [TWh] | -0,58 | -0,08 | -0,32 | 0,31 | -0,55 | -0,20 | -0,26

## Slide 36
Fluidní spalování
Fluidní spalování patří mezi technologie, které se v poslední době výrazně rozvíjejí.
Hlavní aspekty rozvoje:
* požadavek zvyšování účinnosti – lze dosáhnout účinnost přes 90 %
* stále zhoršující se kvalita paliva – nižší výhřevnost, velký podíl síry
* vysoké náklady na vyčištění spalin
* snižování obsahu oxidů dusíku – spalování při nižších teplotách
V současnosti se fluidní kotle využívají zejména pro menší a střední zdroje.

## Slide 37
Fluidní kotel
Jemně rozemleté látky smíšené se vzduchem nabývají vlastnosti tekutin. Spalování probíhá ve fluidní vrstvě (loži), která je udržována ve vznosu vzduchem a která obsahuje:
* drcené uhlí
* rozemletý vápenec – váže síru, vzniká síran vápenatý
* popel
Výhody fluidního spalování:
* spalování probíhá pomaleji
* fluidní vrstva má lepší přenos tepla  snížení teploty vrstvy pod 9000C  snížení oxidů dusíku.
* popel se částečně vrací do fluidní vrstvy odloučení v cyklonu
* přebytečný popel se odvádí přepadem z fluidní vrstvy, popel se nesmí spékat ve škváru
* nižší náklady na čištění spalin
Nevýhody fluidního spalování:
* sádra je vázána na popílek a nelze ji dále využít
* velká spotřeba vápence

## Slide 38
Fluidní kotel

## Slide 40
Paroplynový cyklus
Samotné plynové turbíny mají malou účinnost (velká energie spalin je nevyužita).
Paroplynový cyklus využívá teplo spalin z plynového cyklu ve druhém stupni k výrobě páry.
Paroplynový cyklus umožňuje zvýšit účinnost elektrárny o více než 10 % (z 42 % na 55 %).
Oproti klasické uhelné elektrárně, mají paroplynové elektrárny nižší emise spalin
Pro Českou republiku je problém ve vysoké ceně zemního plynu

## Slide 41
Paroplynový cyklus
Odběrová turbína

## Slide 42
Teplárna - zemní plyn (bioplyn)
Protitlaká turbína

## Slide 43
Paroplynový cyklus
Z technického hlediska se jedná o dva oběhy – parní a plynový.
Propojení oběhů je prostřednictvím spalinového kotle, kde je zbytková energie spalin vystupujících z plynového kotle využita pro výrobu páry pro parní turbínu.
Tepelný okruh plynové turbíny:
* komprese vstupního vzduchu
* smísení s palivem ve spalovací komoře
* expanze spalin v plynové turbíně
Tepelný okruh parní turbíny:
* předehřev napájecí vody
* odpařování, vývin mokré páry
* přehřátí na ostrou páru
* expanze v parní turbíně
* kondenzace páry na vodu

## Slide 44
Paroplynový cyklus
Parametry paroplynového oběhu v Počeradech, 840 MWe
teplota zemního plynu na vstupu spalovací komory | 1300C
množství plynu na vstupu | 29kg/sek
teplota spalin ze spalovací komory | 576,40C
parametry a množství páry na vstupu do VT | 5500C
 | 12,8MPa
 | 142kg/sek
tepelná účinnost | 58,4%
vlastní spotřeba | 13MWe

## Slide 45
Počerady

## Slide 46
PPC Počerady
Palivo - dvě plynové turbíny připojeny na generátor, odpadní teplo ze spalovacích komor do dvou kotlů, pára z nich do jedné turbíny. Každý generátor vyrobí přibližně 1/3 celkové elektrické energie
Vyvedení výkonu - z blokového transformátoru je vývod jednožilovými kabely 400kV do zapouzdřené rozvodny 400kV

## Slide 48
PPC Počerady
Propojení nové PPC se stávající PE Počerady
Zapouzdřená rozvodna v areálu elektrárny

## Slide 51
Kogenerace, teplárna
je sdružená výroba tepla a elektrické energie.
Kogenerace (teplárna) přináší nižší spotřebu paliva a vyšší účinnost cyklu než při oddělené výrobě tepla a elektrické energie.
Schéma kogenerace (menší výkon)

## Slide 52
Kogenerace
Hlavní části kogenerační jednotky:
* spalovací motor - spaluje zemní plyn nebo bioplyn, případně jejich kombinaci. Plyn se mísí se stlačeným vzduchem v předepsaném poměru
* spalovací motor je na společné hřídeli s generátorem
* spaliny ze spalovacího motoru
* ohřívají vodu (topení + TUV)
* předehřívají vzduch pro spalovací motor
* chladící olej ze spalovacího motoru je ochlazován ohřevem vody, případně pomocí vzduchových chladičů

## Slide 53
Mikrokogenerace

## Slide 54
Kogenerace

## Slide 55
Teplo + elektrická energie
V současné době existují dva modely:
1. KVET - kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Jedná se převážně o velké celky, mají generátor o výkonu řádově až desítky MW a zásobují teplem rozsáhlou oblast. Jejich hlavní význam je dodávka tepla
Výhoda - nižší měrné investiční náklady
Nevýhoda - vyšší dopravní ztráty, malá flexibilita
2. Kogenerace - kogenerační jednotky mají místní význam (průmyslové podniky, sídliště, …).
Výhoda - generátor může zastávat i funkci záložního zdroje
- pracují nepřetržitě v automatickém provozu, vyrobenou elektrickou energii sami spotřebovávají nebo prodávají
- operativní provoz
Nevýhoda - vyšší měrné investiční náklady

## Slide 56
Turbíny pro teplárny
protitlaká turbína

všechna pára projde turbínou, výstupní parametry páry dostačují k vytápění (např. 1MPa, 2300C). Nemusí být kondenzátor.
z turbíny jsou výstupy pro páru na výtápění. Poslední výstup je do kondenzátoru.
odběrová turbína

výměník

## Slide 57
Teplárna Liberec
Palivo - nízko sirný topný olej (směs mazutu a těžkých olejů s obsahem síry pod 1%)
Tepelná účinnost - více než 90 %
Kotle - K1 (75 t/h), K3 (115 t/h) , K13 (2x16 t/h) - pouze výroba páry pro teplo
- K2 (105 t/h) - napájení protitlaké turbíny s generátorem 12MW
Provoz - v topné sezóně 70% tepla, 30% dodává spalovna.
Ekologie - teplárna nemá odsíření spalin, omezení oxidů síry je výběrem paliva

## Slide 59
Materiály
Prezentační materiály ČEZ
Energetická maturita – sborník přednášek, prezentace
Teplárna Liberec – technická příručka
Kovosta Fluid a.s. –webové stránky
TZB info – webové stránky
TEDOM –webové stránky