## Slide 1: Chytré sítě
Smart grids

## Slide 2: Chytré (inteligentní) sítě - Smart Grid
Chytré (inteligentní) sítě se připravují pro další rozvoj distribuční elektroenergetiky a jsou podporovány i v rámci Evropské unie (Evropská technologická platforma inteligentních sítí).
ČEZ Distribuce vytvořil pilotní projekt pro oblast Vrchlabí a oblasti okolo Hradce Králové, Jeřmanic a Malé Skály.
ČEZ Distribuce je zapojen do projektu Grid4EU (6 evropských distribučních společností) a do projektu INTERFLEX
Možné připomínky k projektu:
* zásah do soukromí
* regionální (obnovitelné) zdroje
* "inteligentní" spotřebiče
* spolupráce obyvatel
* nutnost "akumulace" energie
* nové sítě nn a vn
* automatizace
 vysoká cena realizace

## Slide 3: Současnost x budoucnost
Nedávná minulost: * centrální energetické zdroje s relativně stabilní výrobou
* velká kapacita přenosových linek
* velký podíl spotřebičů, které měly pouze základní harmonickou proudu
 regulace pomocí přepínání tarifů
Současnost: * zvyšující se podíl malých a středních zdrojů do sítě nn a vn, jejich výroba je nestabilní (VTE, FVE)
* velký podíl spotřebičů, které deformují průběh proudu - problémy s kvalitou dodávky energie
* velké požadavky na regulační energii
Možná budoucnost: * měření všech výkonů – činný, jalový, deformační
* okamžité zpracování a vyhodnocení stavu sítě
* dálková správa, obousměrná komunikace
* místní automatická řídící centra (virtuální elektrárny)
* vysoké požadavky na spolehlivost přenosu dat

## Slide 4: Chytré (inteligentní) sítě
Výchozí stav - velké zdroje  přenos energie na velké vzdálenosti do míst spotřeby  ztráty, přetížené přenosové cesty
Současnost - stále větší podíl lokálních zdrojů (větrné a solární elektrárny, tepelná čerpadla, kogenerace, …)
Budoucnost - snížit přenos energie, maximální využití lokálních zdrojů, automatizace dodávky, nutnost akumulace energie

## Slide 5: Struktura současných zdrojů a výhled zdroj: Státní energetická koncepce, 2015

## Slide 6: Chytré (inteligentní) sítě - Smart Grid
Složky chytrých sítí:
* tradiční (nízkoemisní) elektrárny větších výkonů – TE, JE, VE (nadregionální)
* elektrárny menších výkonů (regionální) – obnovitelné zdroje energie
- MVE, větrné a fotovoltaické elektrárny, kogenerace
* zdroje tepla – kogenerace, solární tepelné články, tepelná čerpadla
* akumulace elektrické energie a tepla, biomasa, tepelná čerpadla
* inteligentní elektroměry (obousměrná komunikace)
* inteligentní spotřebiče – možnost spínání v závislosti na požadavku spotřebitele a možností sítě, včetně priorit
* elektro mobilita - nutná online regulace podle okamžitého stavu sítě (čas, výkon)
* centrální a lokální řízení inteligentních sítí
* virtuální elektrárny

## Slide 7: Chytré (inteligentní) elektroměry
Online komunikace mezi spotřebitelem a dodavatelem - AMM (automatické řízení elektroměrů)
* lze vypnou a zapnou na dálku
* řízení zátěže
* dálkové odečty, poruchové stavy (přepětí, podpětí, frekvence)
* do odečtu lze připojit i další média, vodu a plyn
Společnost ČEZ Distribuce má namontováno již několik tisíc chytrých elektroměrů (Vrchlabí, okolí Hradce Králové, Jeřmanic). Elektroměry testuje i skupina EON.
Možnosti přenosu dat (v současné době probíhá testování jednotlivých možností):
* PCL - přenos po silové síti (zákazník → trafostanice), propojení trafostanic datovým kabelem nebo RF - radiový signál (trafostanice → řídící stanice)
* GPRS - elektroměry se SIM kartou (výjimečně)
* GSM - vytáčené datové připojení (v méně dostupných oblastech)

## Slide 8: Chytré (inteligentní) elektroměry - zdroj ČEZ Distribuční služby
Varianty řešení přenosu dat

## Slide 9: Schéma přenosu dat - varianty řešení - zdroj ČEZ Distribuční služby
PLC/BPL
GPRS/3G/4G
OPTIKA
PLC/BPL VN
GPRS/3G/4G
LAN (WiFi, Opto)
DTS
TR VVN/VN
DATOVÉ CENTRUM
PRIMÁRNÍ
PÁTEŘ
SEKUNDÁRNÍ
PÁTEŘ
LAST MILE
VN/VVN
NN

## Slide 10: Virtuální elektrárny
Virtuální elektrárna je řídící systém, do kterého jsou připojeny převážné malé (obnovitelné) zdroje energie a spotřebitelé  řídí lokální výrobu a spotřebu podle optimálních parametrů (ceny, ztráty) a potřeb.
Může reagovat na aktuální stav sítě
- regionální nabídka a poptávka energie
- ceny energie
- předpověď počasí
- poruchy, výpadky
- …

## Slide 11: Komponenty

## Slide 12: Pilotní projekt Vrchlabí
Cíle projektu:
* modernizace distribuční sítě (vn a nn) - automatizace a online komunikace, zasmyčkování rozvodu vn 35kV
* obousměrná komunikace – distributor x zákazník
* nové prvky distribuční sítě (kogenerační jednotky, mikrozdroje, dobíjecí stanice, …)
* zavést centrální a lokální řídící systém DS, testování bezdrátových technologií k přenosu dat
* testování ostrovního provozu regionu (kogenerační jednotky)
* inteligentní elektroměry
* zapojeno 4500 domácností
* http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-vrchlabi/

## Slide 13: Porucha v distribuční síti
Porucha v distribuční síti:
současný stav - plošný, dlouhodobý výpadek, nutnost "ručního" zásahu montérů
inteligentní síť - automatický zásah řídícího systému, "izolování" postižené oblasti, rychlá dodávka energie do ostatní části regionu

## Slide 14: Koncepce "chytrý" dům
Distributor - optimální řízení sítí nn, optimalizace zatížení
- informace o spotřebě každého zákazníka
Zákazník - dálková informace o stavu spotřebičů (internet)
- informace o aktuální spotřebě
- řízené spínání spotřebičů
- jednodušší připojení vlastních zdrojů energie
Koncept Smart Home neboli chytrý dům
Elektřina
Plyn
Voda
Teplo
Smart Home
Mobil
Decentralizovaná vlastní výroba
Prázdninový dům/ přechodné bydliště
E-vehicle
Dálková
kontrola
Smart Meters
Distributor/
výrobce

## Slide 15: Přínosy chytrých sítí
Společnost:
* zlepšení životního prostředí, efektivnější využití zdrojů energie
* zvýšení spotřeby elektrické energie bez navýšení požadavků ne centrální zdroje
* úspory na přenosových linkách
* elektromobilita
Zákazníci:
* lepší informovanost o spotřebě energie, možnost zefektivnit spotřebu a tím i snížit náklady
* snížení délky výpadků a přerušení dodávek energie
* lepší integrace OZE do distribuční soustavy
* lepší dostupnost elektrické energie v místech s omezenou kapacitou stávající DS
* integrace "inteligentních" domácích spotřebičů, snížení "provozních" nákladů (elektromobilita, …)
Dodavatel:
* efektivnější kombinace tradičních zdrojů energie a OZE
* úspora nákladů na hledání poruch, snížení počtu a rozsahu výpadků

## Slide 16: Další úkoly pro rozvoj
* podpora obyvatelů a zastupitelstva
* vyřešit akumulaci energie (bateriové centrum u elektrárny Tušimice má výkon 4MW), zejména místní (všechny současné systémy jsou drahé a málo účinné)
* svázat do systému i další energie - voda, plyn, teplo
* obsadit elektroměrové skříně chytrými elektroměry
* vytvořit dostatečný výkon místních zdrojů
* zajistit dostatečný výkon pro napájení v energetických sedlech (elektromobilita, …)
* řídící technika, automatické řízení
Akumulace:
* přečerpávací elektrárny - současný stav, omezené možnosti
* ukládání stlačeného vzduchu v podzemí, účinnost 70%
* supravodivé akumulátory, neomezený počet cyklů, účinnost 99%
* Power 2 Gas (německý model) - v době přebytku se z elektřiny vyrábí vodík, který se slučuje s CO2, vzniká metan, účinnost 40%
* Lithium - vzduchová baterie - vysoká kapacita, využití zejména v elektromobilitě

## Slide 17
www Energetik
ČEZ Nová energie pro život
ČEZ Distribuční služby
Materiály