## Slide 1: Světelná technika
Teplotní zdroje světla

## Slide 2: Rozdělení
Podle vzniku:
* přírodní (slunce, blesk, měsíc)
* umělé (svíčka, žárovka, výbojka, …)
* prvotní světelný zdroj - zdroj, ve kterém světlo vzniklo
* druhotný světelný zdroj - povrch nebo předmět, který světelné paprsky pouze odráží nebo propouští
Druhy světelných zdrojů:
* teplotní při průchodu proudu vodivou látkou dochází ke žhavení na teplotu, při které dochází k emisi viditelného záření. Spektrum záření je spojité. (wolframová žárovka, …)
Výhody a nevýhody teplotních zdrojů světla ?

## Slide 3: Rozdělení
Druhy světelných zdrojů:
* výbojové (nízkotlaké a vysokotlaké)
jsou založeny na principu elektrického výboje v plynech a parách kovů. Elektrická energie se přeměňuje na kinetickou energii na kinetickou energii elektronů. Při srážkách elektronů s atomy plynů kovových par se jejich energie mění na optické záření. Spektrum záření je čárové, rozložení je dáno druhem výboje a složení a tlaku plynné náplně.
Luminiscence (fotoluminiscence):
je přeměna (transformace) ultrafialového záření výboje uvnitř trubice v luminiscenční vrstvě (na vnitřní stěně trubice) na viditelné záření. Luminiscenční záření je čárové.
* LED a OLED – pracují na principu uvolnění energie při průchodu proudu polovodičovým přechodem PN

## Slide 4
Ukazatelé parametrů světelných zdrojů
* Elektrický příkon Pp (W)
* Vyzařovaný světelný tok  (lm)
* Měrný světelný výkon zdroje e (lm/W)
* Doba života zdroje T (hod)
Doba života je orientační údaj, tolerance u daného světelného zdroje může být velká.
* Ekonomická doba života Te (hod)
Při provozu se většinou s časem snižuje světelný tok. Ekonomická doba života je doby, kdy klesne světelný tok na 80 % původní hodnoty.
Určení doby života:
Zkouší se naráz 100 stejných světelných zdrojů. Doba života je čas, kdy přestane svítit 50% zkoušených světelných zdrojů

## Slide 5
Ukazatelé kvality světelných zdrojů
* Teplotou chromatičnosti Tc (K)
* Index podání barev Ra (-)
Body 6 a 7. tvoří důležité parametry pro světelnou pohodu
Kde mají největší význam parametry Tc a Ra ?
* Stabilita světelného toku a rozdělení světelné toku do prostoru, možnost regulace
* Závislost světelného toku na vnějších vlivech (teplota, napětí, …)
* Geometrické rozměry, hmotnost
* Poloha zdroje
* Cena

## Slide 6
Vývoj měrných výkonů běžných světelných zdrojů

## Slide 7
Energetický štítek (platí od 1. 3. 2021, 1. 3. 2023 )
Světelné zdroje používané v domácnosti musí mít energetický štítek. Příklady platí pro nesměrové světlené zdroje (čisté zdroje, bez reflektoru).
Podle nové normy musí mít štítek i svítidlo.
Popis:
1. Nová třída energetické náročnosti
2. Spotřeba (kWh) na 1000 hodin
3. QR kód pro získání údajů z databáze EPREL

## Slide 8
Úsporné žárovky (zářivky a LED)
Od 1. 9. 2009 se začaly v EU postupně nahrazovat klasické žárovky úspornými zdroji světla.
Informace na obalech:
* světelný tok (lm)
* energetická účinnost (energetický štítek)
* životnost (hod.) (u některých žárovek je vliv častého spínání)
* teplota chromatičnosti (K)
* počet spínacích cyklů
* zahřívací doba
* stmívání
* provozní teplota
* rozměry žárovky
* způsob likvidace

## Slide 10
Světelné zdroje
Teplotní
Klasické
Žárovky
Vakuované
Se vzácnými plyny
S regenerací
Halogenové
Výbojové
Nízkotlaké
Rtuťové
S elektrodami
Zářivky
Kompaktní zářivky
Bez elektrod
Indukční výbojky
Plazmové výbojky
Sodíkové
Vysokotlaké
Rtuťové
Standardní
Směsové
Halogenidové
Sodíkové
Standardní
Se zvýšeným tlakem Xe
Bez zapalovače
LED

## Slide 11
světelný zdroj (výběr) | žárovka |  | sodíková výbojka |  | Rtuťová vysokotlaká výbojka | Nízkotlaká rtuťová výbojka | Kompaktní zářivka
 | halogenová | klasická | nízkotlaká | vysokotlaká | s luminoforem | lineární zářivka | kompaktní s předřadníkem
příkon (W) | 10-300 | 7-2000 | 18-180 | 50-1000 | 50-400 | 4-120 | 7-80
e (lm/W) | 16,5-18,7 | 9,2-17 | 100-183 | 66-139 | 36-60 | 60-105 | 45-65
život (h) | 2000 | 1000 | 8000 | 6000-20000 | 6000-12000 | 8000-16000 | 5000-12000
Ra | 100 | 100 | 0 | 20 | 50 | 60-98 | 60-90
Tc (K) | 2900-3000 | 2500-3000 | xxx | 2050 | 3150 | 2750-8000 | 

## Slide 12
Vliv napětí na světelný tok a životnost
Poměrný světelný tok:
1. Klasická žárovka
4. Zářivka s klasickým předřadníkem (tlumivkou)
2.-3. Vysokotlaké výbojky, halogenové žárovky
5. Nízkotlaké výbojky
Životnost:
7. Klasická žárovka
6. Zářivka s klasickým předřadníkem

## Slide 13
Spektrální křivky
Popište průběhy z pohledu indexu barevného podání a teploty chromatičnosti

## Slide 14: Žárovka
1. Vlákno (wolfram)
2. Nosné háčky
3. Skleněná tyčinka
4. Přívody
5. Těsnící dráty
6. Čerpací trubička
7. Patice (kontakt)
8. Středový kontakt
1
2
3
4
5
6
7
8
Náplň baňky:
* malé výkony – vakuové
Proč není v baňce vzduch ?
* větší výkony – vzácné plyny
(zabraňují oxidaci vlákna)
Teplota vlákna: (2000 – 26000)C
Teplota baňky: je dána polohou žárovky (60 – 220)0C

## Slide 15: Základní vlastnosti žárovky
Patice E 27, napětí 240 V |  |  |  |  |  |  | 
Příkon (W) | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200
Světelný tok (lm) | 225 | 410 | 700 | 930 | 1330 | 2160 | 2980
* Mají nejnižší měrný výkon (9 – 17) lm/W, jejich používání je postupně omezováno
* Nepotřebují žádné přídavné zařízení, mohou mít různé tvary a baňky
* Nejvíce se přibližují slunečnímu svitu, (Ra = 100), a proto jsou vhodné ve společenských a obytných prostorech
* Nevadí „teplé“ starty, po zapnutí svítí okamžitě s maximálním světelným tokem
* Dají se plynule regulovat změnou napětí
* Životnost (1000 hodin) je výrazně ovlivněna počtem sepnutí a velikostí napětí, při zapnutí vzniká značný proudový náraz (Iz = 12*In)
* Existují i žárovky s paticí E15 (nižší výkony) a E 40 s výkony 500 W a 2000 W

## Slide 16: Halogenová žárovka
1. baňka (křemenné sklo)
2. vlákno
3. podpěry
1
2
3
Rozdělení podle konstrukce:
* lineární (2 patice)
* jednopaticové
Využitím halogenového regeneračního cyklu dochází k výraznému zvýšení měrného výkonu.

## Slide 17: Halogenový regenerační cyklus
V baňce inertní plyn (argon, nově xenon), halogen (brom nebo jód). Žárovka by měla mít ochranný kryt (udává výrobce).
1. wolfram se odpařuje z vlákna (3 000K), molekuly odpařeného wolframu se v blízkosti baňky slučují s atomy halogenů, vzniká halogenid wolframu, který se neusazuje na stěně baňky
2. halogenid wolframu proudí směrem k chladnější části baňky žárovky, kde se se posléze dostává do blízkosti vlákna se vlivem vysoké teploty halogenid opět štěpí na wolfram a volný halogen
3. halogen se vrací ke stěně baňky, wolfram zůstává u vlákna a zabraňuje dalšímu odpařování kovu z vlákna - simulace
<1 700 K
halogenid wolframu
atomy odpařeného wolframu
vlákno
křemenné sklo
>1400 K
halogeny

## Slide 18: Halogenový regenerační cyklus
* regenerační cyklus představuje zvýšení světelného toku o 30% a dvojnásobnou životnost (běžné použití 4 000 – 5 000 hodin)
* podmínkou halogenového cyklu je teplota u vlákna vyšší než 25000C (problém při stmívání) a pro lineární žárovku vodorovná poloha (± 40)
* při manipulaci je třeba zabránit znečištění baňky (mastnota), která může způsobit zhoršený odvod tepla a zničení žárovky. V případě znečištění lze odmastit, například lihem.
Nové žárovky (ECO-technologie):
* IRC technologie – napaření tenké kovové vrstvy na vnitřní povrch baňky, která odráží tepelné záření
* jako inertní plyn se používá xenon, který má menší tepelné vodivost
 dochází k nižším tepelným ztrátám  snižuje se potřebná energie  zvyšuje se měrný výkon

## Slide 19: Halogenové žárovky

## Slide 20: Halogenové žárovky
* Nové tvarování baňky umožňuje zvýšení výkonů a rozšíření pracovní polohy (± 150) (OSRAM HALOLINE)
* UV záření se omezuje přísadami do křemenného skla
* Použití:
- bodové zdroje světla
- žárovky pro fotografování, automobily
- osvětlování sportovišť, staveniště
- reflektory

## Slide 21: Halogenové žárovky na malé napětí
Parametry - 12 V, 36 W, 2 000 hodin
Parametry - 12 V, 10 W, 2 000 hodin
Mohou plně nahradit halogenové žárovky klasické ?

## Slide 22: Dichroický reflektor
* Maximální světelný tok v daném směru
* Výrazné omezení infračerveného (tepelného) záření ve směru světelného toku
* Nutno respektovat větší tepelné namáhání podložky při umístění svítidla
* Světlo není vhodné na práci
Infračervené záření
Světelný tok

## Slide 23: Halogenové žárovky s reflektorem na malé napětí

## Slide 24
Halogenová žárovka na malé napětí se zabudovaným transformátorem

## Slide 25
„Topná koule“
Klasické žárovky od daného výkonu se již nesmí prodávat, ale její zastánci našli řešení – na trhu se objevila „topná koule“.
„Není to žárovka, ale pasuje do objímky (čistě náhodou). Je ve třídě A, jako tepelný zdroj má 95% účinnost a je to příspěvek k ochraně životního prostředí…“
(Cena – 30 centů)

## Slide 26: Zdroj:
Autor děkuje Petru Niesigovi z firmy Elkovo Čepelík za aktivní pomoc při tvorbě prezentačních materiálů.
Jiří Plch Světelná technika v praxi
Jiří Habel Základy světelné techniky
materiály firmy Osram
Petr Žák, Jiří Habel Vývojové tendence ve světelných zdrojích
http://www.elkovo-cepelik.cz
Materiál je určen pouze pro studijní účely