## Slide 1: Tepelná technika
Základní pojmy

## Slide 2: Základní pojmy
* teplota, teplotní rozdíl
 - teplota 0C stupeň Celsia
 - termodynamická teplota K Kelvin
 = 2 - 1 - teplotní rozdíl 0C, K
 = 1 - 2 - teplotní rozdíl 0C, K
0C + 273,15 = K
Teplota a teplotní rozdíl jsou skalární veličiny
* teplo
Q - teplo J joule (cal, Wh, …)
1 J = 0,239 cal
Teplo je forma energie.
* tepelná kapacita (akumulované teplo) Q = m*c*  (J)
kde … m - hmotnost tělesa (kg)
c - měrná tepelná kapacita (měrné teplo) (J*kg-1*K-1)
 - teplotní rozdíl (K)

## Slide 3: Základní pojmy
* měrná tepelná kapacita c J*kg-1*K-1
* tepelný výkon P W
Tepelný výkon je teplo za jednotku času, je to skalární veličina.
* hustota tepelného toku q W*m-2
Vyjadřuje tepelný výkon na jednotkovou plochu, je to vektorová veličina.
q = P/ S
* součinitel tepelné vodivosti  W*m-1*K-1
 | c20 (kJ*kg-1*K-1) | 20 (kg*m-3) |  (W*m-1*K-1)
voda | 4,18 | 998 | 0,598
transformátorový olej | 1,89 | 866 | 0,124
měď | 0,383 | 8 930 | 395
železo | 0,452 | 7 860 | 73

## Slide 4: Příklady
a) Vypočítejte energii potřebnou pro ohřev 1 litru vody o 200C.
mv = 1(kg), c = 4,18 (kJ*kg-1*K-1),  = 20 (K)
Q = m * c * = 1 * 4,18*103 * 20 = 83,6 (kJ)
b) Do jaké výšky bychom zvedli v ideálním případě (100% účinnosti) náklad o hmotnosti 1 tuny při vynaložení stejné energie
mn = 1000 kg, g = 9,8 m*s-2
W = m * g * h = Q
h = Q/(m*g) = (83,6*103)/(103 * 9,81) = 8,52 (m)
Jaký příkon by musel mít přímotopný průtokový ohřívač, aby z vodovodního potrubí o průměru 10 mm vytékala voda o teplotě 600C rychlostí 2 m*s-1. Voda se ohřívá z 100C, účinnost ohřevu je 97 %.

## Slide 5: Oteplovací a ochlazovací děj
Závislost teploty na čase ohřevu vyjadřuje oteplovací křivka:
Závislost teploty na čase ochlazování vyjadřuje ochlazovací křivka:
Ukončený děj:
t = 3*
max - rozdíl mezi maximální a minimální teplotou
max
min

## Slide 6: Příklady
Na jakou maximální teplotu se ohřeje kapalina, jestliže z 200C na 800C, se ohřeje za 6 minuty, je-li počáteční teplota 200C. Časová konstanta je 10 minut.
Voda je ochlazována z 1000C na 200C. Ze 400C na 300C se voda ochladí za 10 minut. Určete časovou konstantu a celkovou dobu ochlazování.

## Slide 8: Příklady
Na jakou maximální teplotu se ohřeje kapalina, jestliže z 500C na 900C, se ohřeje za 6 minuty, je-li počáteční teplota 200C. Časová konstanta je 10 minut.

## Slide 9: Příklady
1. Vypočítejte maximální teplotu, jestliže se kapalina ohřeje z minimální teploty 200C na 750C za 3,5 minuty. Tepelná konstanta je 5 minut. (1290C)
2. Počáteční (minimální) teplota je 100C, maximální teplota je 950C. Vypočítejte teplotu kapaliny při ohřevu za 7,5 minuty. Časový konstanta je 5 minut. (760C)
3. Vypočítejte tepelnou konstantu, jestliže se voda z teploty 750C na 350C ochladí za 6 minut. Minimální teplota je 150C.
4. Kapalina se ohřeje na maximální teplotu 950C za 11 minut. Určete, za jak dlouho se ohřeje na 800C. Minimální teplota je 200C. Ukončení přechodového děje uvažujte za dobu 3*. (5,9 minuty).
5. Kapalina se ochladí z teploty maximální teploty 950C na minimální teplotu 150C za doba 18 minut Vypočítejte teplotu za dobu 3 minuty od zahájení ochlazování. Ukončení přechodového děje uvažujte za dobu 3*. (5,9 minuty). (63,50C).
6. Vypočítejte, za jakou dobu se kapalina ohřeje na 80% maximální teploty. Tepelná konstanta je 9 minut. Minimální teplota je 00C. (6,24 minuty)

## Slide 11: Analogie mezi tepelným a elektrickým polem
Elektrické pole |  | Tepelné pole | 
Potenciál | V (V) | Termodynamická teplota |  (K)
Napětí | U = V1 – V2 (V) | Teplotní rozdíl |  = 1 - 2 (K)
Měrná vodivost |  (S*m-1) | Součinitel tepelné vodivosti |  (W*m-1*K-1)
Elektrická vodivost | G (S) | Tepelná vodivost | G (W*K-1)
Proudová hustota | J (A*m-2) | Hustota tepelného toku | q (W*m-2)
Elektrický proud | I (A) | Tepelný tok |  (W)
Odpory v sérii | R = R1+R2+… | Vedení tepla složenou stěnou | R=R1+R2+…

## Slide 12: Přenos tepla vedením
Kde vzniká přenos tepla vedením ?
Přenos tepla vedením vzniká uvnitř pevných těles nebo při jejich dotyku
Existuje tepelné pole ?
Ano, teplo vytváří kolem sebe tepelné pole.
Co je to tepelné pole?
Tepelné pole je množina okamžitých teplot části prostoru.
Co je stacionární tepelné pole
Ustálený stav  časová změna teploty je nulová
Při výpočtu tepelných ztrát a tepelné pohody se předpokládá stacionární tepelné pole. Skutečné kolísání teplot v čase se zohlední pomocí přídavných koeficientů ve výpočtu.

## Slide 13: Přenos tepla vedením
Co je izoterma (plošně) a izotermická plocha (prostorově) ?
Spojnice míst se stejnou teplotou.
Co je teplotní gradient (spád) ?
Je to vektor kolmý k izotermě (izotermické ploše).
Je-li teplotní gradient větší než nula, dochází k šíření tepla.

 - 2
 - 
Nejčastější případy pro vedení tepla:
* prostup tepla rovinnou stěnou
* prostup tepla válcovou stěnou (trubky)

## Slide 14: Vedení tepla rovinnou stěnou
Tepelný tok při stacionárním tepelném poli:

1
2
l

1
2
l
l3
l2
l1

## Slide 15
Materiál | Další materiály:  | Součinitel tepelné vodivosti  (W/m*K)
Beton |  | 1,300
pórobeton (plynosilikát) |  | 0,180
Omítka vápenná |  | 0,880
Omítka perlitová |  | 0,100
Pěnový polystyren - PPS |  | 0,037
Pěnový polystyren extrudovaný - EXP |  | 0,034
Pěnový polyuretan tuhý |  | 0,032
ORSIL N |  | 0,039
ORSIL T |  | 0,041
Čedič |  | 4,200
Mramor |  | 3,500
Pískovec |  | 1,700
cihly plné |  | 0,800
CD TYN |  | 0,360
POROTHERM 44 Si - P8 super izolační stěna |  | 0,112
YTONG P2-400 tepelně izolační tvárnice |  | 0,110

## Slide 16: Přenos tepla vedením
Prostup tepla válcovou stěnou (trubky).
Při průchodu tepla se zároveň zvětšuje plocha  průběh teploty není lineární.
Při výpočtu mohou nastat případy:
- čistá trubka
- trubka + kotelní kámen
- trubka + nečistoty na povrchu

## Slide 17: Příklady
Určete tepelný tok (výkon) procházejí stěnou silnou 15 mm o ploše 3 m2. Vnitřní teplota je 1100C, vnější teplota je 800C.
Materiál stěny je beton (1,1 W*m-1K-1)
Určete tepelný (tok) výkon přes stěnu kotle. Teplota ohřevu je 7000C, požadovaná teplota vody je 2000C. Stěna kotle má tloušťku 10 mm a plochu 20m2, součinitel tepelné vodivosti je 50W*m-1*K-1. Vnitřní stěna kotle je:
a) čistá
b) s kotelním kamenem o tloušťce 1 mm (=0,8 W*m-1*K-1)

## Slide 18: Příklady
Určete tepelný (tok) výkon přes stěnu kotle. Teplota ohřevu je 7000C, požadovaná teplota vody je 2000C. Stěna kotle má tloušťku 10 mm a plochu 20m2, součinitel tepelné vodivosti je 50W*m-1*K-1. Vnitřní stěna kotle je:
a) čistá
b) s kotelním kamenem o tloušťce 1 mm (=0,8 W*m-1*K-1)
c) vypočítejte teplotu na rozhraní
Předpokládáme lineární změnu teploty
Kontrola – výpočet teploty na straně vody

## Slide 19: Přenos tepla prouděním
Kde vzniká přenos tepla prouděním ?
Přenos tepla prouděním se uplatňuje při přestupu tepla z pevné plochy do okolního prostředí nebo naopak (v kombinaci se sáláním)
p2
p1
p2
p1
2
1


Přenos tepla vedením
Přenos tepla prouděním
Přenos tepla prouděním
 = p1* S * (p1 - 1) (W)
 = p2* S * (2 - p2) (W)

## Slide 20: Přenos tepla prouděním
Pro určení přenosu tepla prouděním se zavádí součinitel přestupu tepla - p (W*m-2*K-1). Určuje, jak velký tepelný tok (výkon) protéká jednotkovou plochou při teplotním rozdílu 10C.
Součinitel přestupu tepla není pro jednotlivé látky konstantní (závisí na tlaku, teplotě, rychlosti a druhu proudění plynu nebo kapaliny, na rozměrech, tvaru a drsnosti obtékaného tělesa a pohybuje se v širokém rozmezí.
Pokud to lze, určuje se měřením na modelu za přibližně stejných podmínek.
 | pmin (W*m-2*K-1) | pmax (W*m-2*K-1)
Klidný vzduch | 3,5 | 35
Proudící vzduch | 11 | 584
Proudící kapalina | 2300 | 5800
Vroucí kapalina | 4660 | 6970

## Slide 21: Příklady
Určete tepelné ztráty prouděním u stěny o ploše 10 m2. Teplota stěny je 400C, teplota okolí je 100C.
a) přirozené proudění vzduchu - p = 6,22 (W*m-2*K-1)
b) ofukování proudem vzduchu rychlostí 10 m*s-1 - p = 45,3 (W*m-2*K-1)
V praxi se počítá kombinace přenosu tepla:
proudění na vnitřní straně stěny, vedení tepla ve stěně, proudění na vnější straně tepla.
Vliv proudění se určuje zpravidla pomocí koeficientů

## Slide 22: Přenos tepla sáláním
Každé těleso s teplotou vyšší než  = 0K vyzařuje do svého okolí energii ve formě elektromagnetických vln. Intenzita je dána vlnovou délkou a teplotou.
Na těleso zároveň dopadá tepelný tok od ostatních těles.
Kdy dochází k ohřevu ?
K ohřevu dochází, jestliže těleso přijme větší tepelnou energii než vyzáří (a naopak).
Při dopadu tepelného záření na těleso se část energie:
* pohltí - činitel pohltivosti a
* odrazí - činitel odrazivosti b
* projde tělesem - činitel prostupu c
Na čem závisí množství vyzářené energie ?
* na ploše aktivního povrchu tělesa
* na čtvrté mocnině termodynamické teploty
* na charakteru povrchu tělesa

## Slide 23: Činitelé pro dopadu tepelného záření na těleso
činitel pohltivosti a = (energie pohlcená)/(celková dopadající energie)
činitel odrazivosti b = (energie odražená)/(celková dopadající energie)
činitel prostupu c = (energie prošlá)/(celková dopadající energie)
Musí platit a + b + c = 1
Existují tělesa, u který je nenulový pouze 1 činitel ?
* absolutně černé těleso a = 1, b = c = 0
* absolutně bílé těleso a = 0, b = 1, c = 0
* absolutně průzračné těleso a = b = 0, c = 1
Obecná tělesa, která nemají tyto vlastnosti jsou označována jako tělesa šedá.
Model absolutně černého tělesa (otvor se jeví jako absolutně černé těleso)

## Slide 24: Vlnový charakter tepelného záření
Opakování: jak rozdělujeme záření ?
neviditelné, ultrafialové záření 0,1    0,38 m
viditelné, světelné záření 0,38    0,76 m
neviditelné, infračervené záření 0,76    10 m
Opakování: jaký je vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí ?
 = c/f
kde c je rychlost šíření elektromagnetického vlnění ve vakuu.
Závisí poměrná pohltivost, odrazivost a propustnost na vlnové délce?
Ano, proto se definují pro různé vlnové délky (papír odráží světelné záření ale pohlcuje infračervené a ultrafialové záření).

## Slide 25: Základní vztahy
Spektrální hustota intenzity vyzařování:
P základní jednotka (W*m-2*m-1)
používaná jednotka (MW*m-2*m-1)
spektrální hustota intenzity vyzařování vyjadřuje energii, kterou vyzáří těleso a závisí na čtvrté mocnině termodynamické teploty a vlnové délce
Celkový vyzářený tepelný tok vyjadřuje Stefan-Boltzmanův zákon:
Pč = č * 4 (W*m-2; W*m-2*K-4, K4)
(součet spektrálních hustot intenzity vyzařování všech vlnových délek absolutně černého tělesa)
kde č je konstanta č = 5,6697*10-8 (W*m-2*K-4)
Při dané teplotě vyzařuje těleso záření VŠECH vlnových délek. Přitom ale záření s různou vlnovou délkou mají různou intenzitu.

## Slide 26
Při jaké vlnové délce se vyzáří maximální energie ?
Vlnová délka, při které se vyzáří maximální energie, závisí teplotě.
S rostoucí teplotou se vlnová délka, při které se vyzáří maximální energie snižuje a při vyšších teplotách se dostává do oblasti viditelného spektra. Minimální teplota pro viditelné spektrum je 5250C.
Jaká je maximální spektrální citlivost lidského oka při denním vidění ?
 = 555 nm
Při jaké teplotě je maximální citlivost lidského oka ?
T = 2892/0,55 = 5 511 (K)
což odpovídá teplotě slunečního povrchu
dlouhodobá adaptace oka na sluneční svit.
Wienův zákon

## Slide 27: Příklady
Určete celkový tepelný výkon a vlnovou délku pro maximální spektrální hustotu intenzity vyzařování absolutně černého tělesa o ploše 400 cm2 a teplotě 30000C
Tepelný výkon:
Vlnová délka pro maximální spektrální hustotu:

## Slide 28: Základní vztahy
Jaký je vyzařovaný výkon šedého (obecného) tělesa ?
Pš = š*č*4 (W*m-2; - ,W*m-2*K-4, K4)
kde š stupeň černosti (součinitel emisivity) šedého (obecného) tělesa
Platí Aš = š
Emisivita - poměr intenzity vyzařování obecného tělesa k intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa a je v rozsahu 0 - 1. Vyjadřuje vliv odraženého záření a schopnost tělesa vyzařovat teplo.
Sálavost tělesa je stejně velká jako jeho pohltivost  černé plochy silně sálají teplo a zároveň teplo silně pohlcují.
Pro bílé, lesklé plochy je to naopak.
Využití emisivity při určení tepelných ztrát budovy

## Slide 29: Emisivita
Znalosti sálání jsou důležité v různých aplikacích, zejména při vysokých teplotách:
* solární kolektory pro přímý ohřev vody (světelné záření od slunce projde přes ochranné sklo, tmavé absorbéry akumulují teplo do teplonosného média)
* omezení sálání pomocí tepelné clony (  0,2)
Příklady součinitelů emisivity - 
absolutně černé těleso  = 1 šamotová cihla  = 0,8
lesklý hliník  = 0,1 pálená cihla  = 0,9
Úkol: Najděte na internetu a stáhněte si do sešitu tabulku emisivity
Praktické využití emisivity látek:
- tepelné izolace potrubí horkovodů a parovodů
- tepelná izolace chladících médií
- práce s termokamerou - tepelné ztráty budov
- kontrola spojů a svorek na vedení a v rozváděčích
- teplota holých vodičů

## Slide 30: Zdroj:
Zdeněk Hradílek a spol. Elektrotepelná zařízení
Vladimír Král Elektrotepelná technika
Josef Rada Elektrotepelná technika
VŠB Teoretické základy šíření tepla
Jelínek Technická zařízení budov
Materiál je určen pouze pro studijní účely