## Slide 1: charakteristiky kruhový diagram
Indukční stroje 3

## Slide 2: Moment indukčního motoru
Točivý moment na hřídeli platí:
kde P … mechanický výkon motoru
n … otáčky motoru, n = ns*(1 - s)
Z náhradního schématu lze určit vztah pro výkon motoru:
Po dosazení je moment motoru:

## Slide 3: Momentová charakteristika
patří mezi základní provozní charakteristiky motoru:
Momentová charakteristika se udává v různých formách, tvar charakteristiky je ale vždy stejný: M = f(n) teorie strojů
M = f(s) teorie strojů
n = f(M) pohony
s = f (M) pohony
Při zanedbání rozptylu je indukční tok konstantní a proud rotoru přímo úměrný skluzu:

## Slide 4: Proudová charakteristika
Vlivem rozptylu je ale motor odbuzuje  proud neroste lineárně
I2
s
s = 0
s = 1

id
I2id
sk
Isk

## Slide 5: Momentová charakteristika
Při konstantním toku by narůstal moment také lineárně
I2
s
s = 0
s = 1

id
I2id
sk
Isk
Mid
M
Při odbuzování ale moment není lineární, při velkém odbuzení dokonce klesá.
Msk

## Slide 6: Rozbor momentové a proudové charakteristiky
Pro danou (jmenovitou) zátěž určujeme (pro rozbor si musíme zvolit průběh zátěžného momentu M2):
Mn jmenovitý (daný) moment
nn jmenovité (dané) otáčky sn jmenovitý (daný) skluz
In jmenovitý (daný) proud
I2
s
s = 0
s = 1
M
M2
Iz
Mz
Mn
Mmax
Pro rozběh určujeme:
Iz záběrový proud
Mz záběrový moment
Pro mezní zátěž
Mmax maximální moment
In
sn

## Slide 7: Rozbor momentové a proudové charakteristiky
Momentovou charakteristiku lze rozdělit na dvě části:
* stabilní (motor v této části v ustáleném stavu může pracovat) je ohraničena 0  s  szv kde szv je skluz zvratu (odpovídá maximálnímu momentu).
* nestabilní – při s > szv se motor zastaví (přejde do stavu nakrátko)
Momentová přetížitelnost pM = Mmax/Mn
udává, jak lze motor momentově přetížit. pM = (2 – 4)
pZ = Mz/Mn
udává poměr záběrového a jmenovitého momentu pz = (1,5 – 3)
Poměrný záběrový proud pI = Iz/In
udává záběrový proud při zapnutí motoru pI = (4 – 8)
Závěr z momentového rozboru: s ~ R2
M ~ , I2
M ~ P ~ U2

## Slide 9: Ztráty indukčního motoru
Příkon motoru: P3f = 3 * U1 * I1f * cos 1
Ztráty na motoru:
* ztráty na vinutí statoru Pj1 = 3 * R1 * I12
* ztráty na vinutí rotoru Pj2 = 3 * R21 * I212
* ztráty v železe (rotor) PFE2 (většinou se zanedbávají)
* ztráty v železe (stator) PFE1
* mechanické ztráty Pm
Mechanický výkon na hřídeli: P
ztráty naprázdno P0
Rozbor výkonů:
Příkon motoru: P3f = 3 * U1f * I1 * cos 1
Výkon ve vzduchové mezeře: P = (3 * R21 * I212)/s = Pj2/s
(viz odvození náhradního schématu motoru)
Mechanický výkon na hřídeli: P = P - Pj2 = P - s*P
P = (1 – s) * P

## Slide 10: Účiník a účinnost indukčního motoru
Obecně platí, že účiník a účinnost při jmenovité zátěži závisí na počtu pólů motoru – čím menší počet pólů tím je účinnost a účiník vyšší.
Motor je navržen na chod při jmenovitém výkonu a měl by při tomto výkonu pracovat.
S výraznějším poklesem mechanického výkonu klesá účinnost i účiník motoru.
Lze dosáhnout optimálních hodnot účinnosti a účiníku i při sníženém výkonu ?
Ano, poklesem napájecího napětí (optimalizace chodu motoru, lze například prostřednictvím měničů kmitočtu a softstartérů). Zároveň ale roste skluz (klesají otáčky).
p=2
4
6
8

## Slide 11
Kruhový diagram
* Při různých provozních stavech indukčního stroje se pohybuje fázor proudu po kružnici  kruhový diagram je propojení koncových bodů fázoru proudu indukčního stroje.
* Kruhový (kružnicový) diagram slouží k rozboru různých provozních stavů indukčního stroje
* Z kruhového diagramu lze odečíst provozní údaje a vlastnosti motoru
* Existuje několik různých konstrukcí kruhového diagramu, které se liší vstupními předpoklady a následně přesností odečtených hodnot
* Odvození a sestrojení kruhového diagramu se provádí podle zjednodušeného náhradního schématu.
* Nejpřesnější jsou kruhové diagramy pro motory středních a velkých výkonů
* Vstupní předpoklady:
- parametry motoru nezávisí na zatížení
- napájecí napětí je konstantní
- ztráty naprázdno jsou konstantní

## Slide 12
proud naprázdno
proud nakrátko
proud statoru
při dané zátěži
proud rotoru
při dané zátěži
Popis kruhového diagramu
přímka momentů
přímka výkonů
přímka skluzů
přímka příkonů
kruhový diagram
Popis kruhového diagramu na reálném motoru sestrojeného na základě naměřených hodnot

## Slide 13
Popis kruhového diagramu
jednotlivé vzdálenosti neodpovídají skutečným rozměrům

## Slide 14
záběrový
moment
Vyhodnocení konstantních veličin pro daný motor
maximální moment
maximální výkon
Ztráty nakrátko na vinutí rotoru
Ztráty nakrátko na vinutí statoru
Ztráty naprázdno
střed KD

## Slide 15
Rotorový proud
Vyhodnocení veličin pro danou zátěž (I  1,3 In)
příkon
výkon na hřídeli
Ztráty na vinutí rotoru
Proud motoru
Ztráty na vinutí statoru

## Slide 16
Vyhodnocení veličin pro danou zátěž (I  1,3 In)
moment motoru
Skluz pro danou zátěž (průsečík přímky skluzů a rotorového proudu)
s =0
s =1
s =075
s =0,5
s =0,25

## Slide 17
Vyhodnocení veličin pro danou zátěž (I  1,3 In)
Pomocná půlkružnice pro odečtení účiníku
cos
cosk
cos0

## Slide 18
Konstrukce kruhového diagramu
Potřebné vstupní hodnoty:
1. odporu vinutí statoru přepočtený na provozní teplotu R1 (při 750C)
2. synchronní otáčky motoru ns
3. jmenovité napětí motoru Un
4. měření naprázdno proud naprázdno I0
účiník naprázdno cos0
činná složka proudu naprázdno I0č
jalová složka proudu naprázdno I0j
5. měření nakrátko proud nakrátko Ik
účiník nakrátko cosk
6. Ztráty nakrátko ve vinutí statoru Pj1k
Pj1k = 3 * R1 * Ik2
Pozn. Konstrukci proudů naprázdno a nakrátko lze provést přes účiník nebo přes činnou a jalovou složku. U proudu naprázdno je výhodnější první způsob u proudu nakrátko jsou možné obě varianty.

## Slide 19
Konstrukce kruhového diagramu
Měřítka:
1. měřítko proudu - mI (A/cm)
měřítko lze zvolit, zpravidla se volí podle proudu nakrátko
2. měřítko výkonu - mP (W/cm)
mP = 3 * Uf * mP = 3 * U * mP
3. měřítko momentů - mM (Nm/cm)
Postup při kreslení:
1. Napětí zakreslíme bez měřítka do osy y. Pro kreslení kruhového diagramu a jeho vyhodnocení nemá význam. Označuje pouze reálnou osu.

## Slide 20
Postup při kreslení:
2. Z měření naprázdno vypočítáme činnou a jalovou složku proudu a pomocí měřítka určíme koncový bod fázoru I0
3. Stejným způsobem určíme fázor proud Ik
4. V koncovém bodě fázoru bodě I0 sestrojíme rovnoběžku s osou x
Ik
I0
Rovnoběžka z bodu I0

## Slide 21
Postup při kreslení:
5. Spojíme koncové body fázorů I0 a Ik (přímka výkonů)
6. Vytvoříme osu přímky výkonů
7. Průsečík osy přímky výkonů a rovnoběžkou s osou x – střed kruhového diagramu
Osa k přímce výkonů
Střed KD
Přímka výkonů

## Slide 22
Postup při kreslení:
8. Sestrojíme kružnici
9. Z bodu Ak sestrojíme kolmici na osu x
10. Na kolmici vyneseme Pj1k, vytvoříme přímku momentů
11. Část kružnice A0 – Ak představuje motor, Ak - A  brzda, A - A0  generátor
Ak
Pj1k
Kolmice z bodu Ak
Přímka momentů
A
A0

## Slide 23
Postup při kreslení:
12. Sestrojíme rovnoběžku s přímkou momentů. Poloha rovnoběžky je libovolná, optimální je její umístění mimo KD
13. Z bodu A0 sestrojíme kolmici na osu x
14. Přímka skluzů je omezena průsečíkem kolmice z bodu A0 (s = 0) a průsečíkem s přímkou výkonů (s = 1)
15. Na přímce skluzů vytvoříme stupnici
Rovnoběžka s přímkou momentů
A
A0
s =0
s =1
s =075
s =0,5
s =0,25
Ak

## Slide 24
Příklad:
Trojfázový indukční motor:
Jmenovité napětí 380 V, počet pólpárů – 3, odpor vinutí statoru R1 = 1,09 (200C)
Naměřené hodnoty:
měření naprázdno U = 380V, I0 = 4,16A, P0 = 190W
měření nakrátko Uk = 126,8V, Ik = In = 9,91, Pk = 847 W
Úkoly pro vypracování:
1. Určete příčné a podélné parametry motoru
2. Sestrojte kruhový diagram
3. Z kruhového diagramu určete veličiny, které jsou pro daný motor konstantní (Mmax, Pmax, Mz, P0)
4. Z kruhového diagramu určete veličiny pro zatěžovací proud Iz = 12 A
(M, P, Pj1, Pj2, Pp, cos, skluz, n, I21).
5. Proveďte simulaci v Multisimu
6. Proveďte simulaci v programu AM

## Slide 26
stav nakrátko
Ppk = 7,62 kW, cosk = 0,377
stav naprázdno
Pp0 = 201,4 W, cos0 = 0,074
stav při zatížení
Pp = 6,4 kW, cosk = 0,81
Pro Rz = 15.6 je skluz
s = 8,45 (n = 915,5 1/min)

## Slide 27: Možnosti provozní indukčního stroje
Indukční stroj může pracovat v různých provozních režimech:
1. Indukční motor
V jakém rozsahu skluzů může pracovat indukční motor ?
0  n  ns  0  s  1
Proveďte rozbor činného a jalového výkonu motoru (zdroj, spotřebič)
P > 0 Q > 0
2. Indukční brzda
Jak můžeme definovat režim indukční brzda a v jakém rozsahu skluzů může stroj pracovat ?
V režimu indukční brzda se rotor otáčí proti točivému poli statoru
n < 0  s > 1
Proveďte rozbor činného a jalového výkonu motoru (zdroj, spotřebič)
P > 0 Q > 0

## Slide 28: Možnosti provozní indukčního stroje
3. Indukční generátor
Jak můžeme definovat režim indukční generátor a v jakém rozsahu skluzů může stroj pracovat ?
V režimu generátor se rotor otáčí rychleji než točivé pole statoru
n > 0  s < 0
Proveďte rozbor činného a jalového výkonu motoru (zdroj, spotřebič)
P < 0 Q > 0
Závěr:
1. Indukční motor i brzda odebírají činný výkon ze sítě, generátor je zdrojem činného výkonu
2. V režimu indukční brzda odebírá stroj velký proud ze sítě  hrozí poškození stroje  nutnost snížit napětí.
3. Při změně pořadí fází v plném chodu motor je s  2  brzdění protiproudem
4. Ve všech režimech je indukční stroj spotřebičem jalové energie. Proto se nedá indukční generátor použít pro velké výkony (nejčastěji MVE nebo větrné elektrárny).

## Slide 29: Kompletní kruhový diagram

## Slide 30: Kompletní momentová a proudová charakteristika
momentová charakteristika
proudová charakteristika
GENERÁTOR
MOTOR
BRZDA
M
I
I
M
s=1
s=0
s>1
s<0

## Slide 31: Kompletní výkonová charakteristika
průběh jalového výkonu
průběh činného výkonu
GENERÁTOR
MOTOR
BRZDA
P
Q
Q
P
s=1
s=0
s>1
s<0

## Slide 32
Materiály
Kocman Elektrické stroje a přístroje
Bartoš Elektrické stroje
Petrásek Elektrické stroje
Měřička Elektrické stroje