## Slide 1: Stejnosměrné stroje III.
Konstrukce a princip
Regulace otáček a brzdění stejnosměrných motorů

## Slide 2: Regulace otáček
Regulace otáček stejnosměrných motorů je výhodná a patří k hlavním výhodám stejnosměrných motorů.
Možnosti regulace z odvození mechanické charakteristiky:
1. Změnou napětí na kotvě (pulsní měnič nebo řízený usměrňovač)
2. Změnou buzení (zpravidla odbuzování)
3. Zvýšení odporu v obvodu kotvy (ztrátová regulace)

## Slide 3: Motor s cizím buzením – principy regulace
M
n
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
Rovnice regulace:
1. Základní (přirozená) charakteristika
2. Regulace změnou napětí (snížení U)
3. Regulace změnou buzení (odbuzení)
4. Regulace odporem kotvě (zvýšení R)

## Slide 4: CBM - řídící charakteristika, stav naprázdno
n = f(U) při Ib = konst.
n = f(Ib) při U = konst.
U
Ib
n
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
nmax  1,2 nn
1. fáze - zvyšování napětí při konstantním buzení
2. fáze - odbuzování při konstantním napětí

## Slide 5: CBM - řídící charakteristika, I = konst.
U , Ib=Ibmax
n
M
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
Ib = Ibmax = konst. P  U * I  U  n M   * I  konst.
U = Un P  U * I  konst. M   * I  U/n  1/n
P
U=Un, Ib 
M = konst.
P = konst.

## Slide 6: Regulace otáček změnou napájecího napětí
M (I)
+n
Rovnice regulace:
* vlivem úbytku napětí na usměrňovači je větší sklon charakteristik
* charakteristiky jsou v 1. a 4. kvadrantu
* síť charakteristik je spojitá
* směr otáčení je dán úhlem otevření
* proud kotvy je vždy kladný
U
+
-
Ui
n
I

=
-n
0
<900
>900

## Slide 7: Regulace otáček změnou napájecího napětí
Při požadavku reverzace lze použít pouze pro aktivní zátěž (1. a 4. kvadrant), například pro jeřáb. Při změně polarity napětí se musí změnit i směr otáčení, aby proud zůstal kladný.
U
+
-
Ui
n
I

=
+n
M (I)
-n
0
<900
>900
moment zátěže

## Slide 8: Regulace otáček změnou buzení
I
+n
n = f(I):
pro n=0 je I nezávislý na budícím toku:

0,75*
0,5*
M
+n
n = f(M)
pro n=0 platí:
pro malý moment zátěže rychlost roste, regulace je v pořádku
pro velký moment zátěže rychlost klesá (ale proud roste), nežádoucí regulace.

## Slide 9: Reverzační pohony
Pohony bez další úpravy s jedním usměrňovačem lze použít pouze v 1. a 4. kvadrantu – proud usměrňovačem může protékat pouze jedním směrem.
U náročnějších pohonů požadujeme různé provozní stavy – stroj musí být schopen pracovat:
* v 1. a 2. kvadrantu (motor x brzda)
* ve všech kvadrantech (reverzační motor x brzda).
n
M
IdAV
UdAV
n
M
usměrňovač
motor x brzda
(čerpadlo)
reverzační pohon

## Slide 10: Reverzační pohon s jedním usměrňovačem
Při regulaci musí platit kladný směr proudu v kotvě 
Pro pohon je použit řízený usměrňovač, u motoru lze přepínat polaritu buzení (přepínání polarity v kotvě je jednodušší, ale u středních a větších výkonů se nepoužívá).
Nevýhodou regulace je malá dynamika pohonu. Rychlost změny otáček je dána časovou konstantou pro „přebuzení“ budícího vinutí a může trvat až několik sekund.
U
+
-
Ui
n
I

=

## Slide 11: Reverzační pohon s jedním usměrňovačem
0 - 1 - ustálený stav
1 - požadavek na zastavení pohonu,  > 900,  = max
1 - 2 - proud klesne rychle k nule (nemůže být záporný)
2 - 3 - motor se otáčí setrvačností
U
+
-
Ui
n
I

=
n
UdAV
Ui
I
0
1
2
3
t

## Slide 12
3 - změna polarity v budícím obvodu
3 - 4 - přechodný děj  Ui < 0, (-UdAV + Ui)< 0  I = 0
4 - snížení UdAV
4 - 5 - (-UdAV + Ui)> 0  I > 0  brzdný moment >0, nárůst proudu do I = Imax
5 - otáčky začínají klesat, na řídící úhel usměrňovače působí působí regulátor proudu  I = Imax
n
UdAV
Ui
I
0
1
2
3
t
4
5

## Slide 13
5 - 6 - s poklesem otáček klesá indukované napětí, regulátor prostřednictvím řídícího úhlu drží I = Imax a M = Mbmax
6 - motor se zastaví  Ui = 0
6 - 7 - s dalším nárůstem UdAV se motor roztočí opačným směrem, proud zůstává kladný a je dán regulátorem, platí I = Imax
7 - ukončení regulace UdAV, UdAV = UdAVmax
7 - 8 - motor má převahu momentu, otáčky se zvýší a ustálí, I = In
8 - ustálený stav
6
7
8
5
4
n
UdAV
Ui
I
0
1
2
3
t

## Slide 14: Reverzační pohon se dvěma usměrňovači
* L, R - vnitřní odpor a indukčnost vinutí kotvy
* LTL - tlumivky pro vyhlazení proudu
* usměrňovače pracují v antiparalelním zapojení
* každý usměrňovač je určen pro jeden směr proudu
* vždy pracují oba měniče – jeden jako usměrňovač, druhý jako invertor
U
+
-
Ui

=
U

=
+
-
UB
UA
LTL
LTL
L
R

## Slide 15: Reverzační pohon se dvěma usměrňovači
Musí platit: UB = -UA
(v ideálním případě netečou obvodem žádné vyrovnávací proudy)
UdAV(0)*cosB = - UdAV(0)*cosA
cosB = - cosA
B = 180 - A
U
+
-
Ui

=
U

=
+
-
UB
UA
LTL
LTL
L
R

## Slide 16
1. kvadrant UA > Ui - motorický režim, proud teče měničem A
2. kvadrant
a) zátěž urychluje pohon, působením vnějšího momentu n ,
UA = konst., Ui , rozdíl UA-Ui , Při Ui > UA přebírá proud měnič B
pohon pracuje jako generátor, otáčky se ustálí při rovnosti momentů
pro otáčky platí nG > nM
+
-
Ui

=

=
+
-
UB
UA
I
M
n
MOTOR
M
n
GENERÁTOR (BRZDA)
+
-
Ui

=

=
+
-
UB
UA
I

## Slide 17
2. kvadrant
b) při konstantní zátěži se sníží napětí UA, UA < Ui, proud přebírá měnič B, pohon pracuje jako generátor, nestabilní stav  n , Ui ,
při UA > Ui proud přebírá měnič A, pohon pracuje jako motor, otáčky se ustálí při rovnosti momentů
pro otáčky platí n2M < n1M
při dalším snižování napětí lze pohon zastavit
Obdobně lze provést rozbor i pro 3. a 4. kvadrant (reverzace)
+
-
Ui

=

=
+
-
UB
UA
I
GENERÁTOR (BRZDA)
M
n
MOTOR
+
-
Ui

=

=
+
-
UB
UA
I
n
M

## Slide 18: Motor s cizím buzením – principy brzdění
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
Základní principy:
1. Dynamické brzdění
* brzdění do odporu
* brzdění protiproudem
- aktivní zátěž
- pasivní zátěž
Energie je spalována v brzdných odporech
2. Rekuperační brzdění
Energie je dodávána zpět do sítě (zdroj musí být schopen rekuperovanou energii přijmout)

## Slide 19: Brzdění do odporu
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
Základní princip:
* stroj (kotva) se odpojí od zdroje, buzení zůstává připojeno
* do obvodu kotvy se zařadí odpor
* směr indukovaného napětí se nemění
* stroj pracuje jako generátor do odporu
* n , Ui , IB , MB 
* k udržení brzdného momentu se brzdný odpor postupně snižuje, až na RB = 0
* motor je třeba dobrzdit mechanicky
Ub
Ib
Ui
n
I
RB
MB
M
n
RB1
Ri
RB2

## Slide 20: Brzdění protiproudem
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
Aktivní zátěž - základní princip:
* do obvody kotvy se zařadí odpor, napájení kotvy a buzení se nemění
* při odporu RB1 rychlost břemene klesá
* při odporu RB2 břemeno klesá (n < 0)
* po ustálení otáčky zůstávají konstantní
* značné ztráty v brzdném odporu
* možné využití – jeřáby
M
n
RB1
Ri
RB2
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
RB1
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
RB2
- n
MZ

## Slide 21: Brzdění protiproudem
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
Pasivní zátěž - Základní princip:
* změna polarity napětí na kotvě
* přechod do 3. kvadrantu
* nutné snížení proudu v kotvě – RB1, RB2
* nestabilní stav, otáčky klesají
* po zastavení se kotva odpojí od sítě
* v opačném případě se motor roztočí na druhou stranu
M
n
RB1
Ri
RB2
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
RB1
- n
MZ
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
-M

## Slide 22: Rekuperační brzdění
Ub
Ib
U
+
-
Ui
n
I
* kinetická energie brzděného pohonu se změní na energii elektrickou
* síť musí být schopna danou energii přijmout – v soustavě musí být další spotřebiče, které tuto energii využijí
* v opačném případě dojde ke zvýšení napětí a k následnému zapůsobení ochran
* principy byly popsány v kapitole reverzační pohony
1. zátěž urychluje pohon, napětí UdAV je konstantní, Ui > UdAV  z motoru se stane generátor, rychlost se ustálí při rovnováze momentů.
2. zátěž je konstantní, napětí UdAV klesá, pohon přejde do 2. kvadrantu, zde ale není pracovní bod stabilní  otáčky a Ui klesají, pohon se vrátí do 1. kvadrantu, otáčky se ustálí. Po dalším snížen UdAV lze pohon lze zastavit.

## Slide 23: Sériový motor – principy regulace
1. Regulace změnou napětí na kotvě
* řízený usměrňovač – střídavé sítě
* pulsní měnič – stejnosměrné sítě
2. Regulace změnou buzení (zvyšování rychlosti při sníženém momentu)
3. Regulace řazením do paralelních a sériových skupin (využití u vícemotorových skupin hlavně při rozběhu)
Ub
U
+
-
Ui
n
I
Reverzace sériového motoru:
* změna polarity napětí na kotvě
Při reverzaci se nesmí změnit polarita proudu v budícím vinutí (motor mí vlastní buzení a odbudil by se).

## Slide 24: Sériový motor – principy regulace
n
M
1
1. Základní charakteristika
2. Regulace snížením napětí
3. Regulace odbuzením
2
2
3

## Slide 25: Regulace řazením do hospodárných skupin
* využití u vícemotorových skupin
* obecné možnosti:
- všechny motory do série
- sérioparalelní řazení
- všechny motory paralelně (pro vyšší napájecí napětí nelze použít)
Hlavní význam je při rozběhu prostřednictvím rozběhového odporu a umožňuje snížení ztrát
Při rozběhu jsou všechny motory do série, po vyřazení rozjezdového odporu se zapojí sérioparalelní skupina + rozběhový odpor.
U
U/4
RB
U
U/2
RB

## Slide 26: Sériový motor – brzdění
1. Brzdění do odporu
2. Brzdění protiproudem
* aktivní zátěž
* pasivní zátěž
3. Brzdění rekuperací – sériové dynamo nelze použít jako zdroj napětí, rekuperace lze pouze při napájení motoru z polovodičového měniče
Ub
U
+
-
Ui
n
I

## Slide 27: Sériový motor – brzdění do odporu
1. Motor se odpojí od zdroje, změní se polarita budícího vinutí a na svorky se připojí brzdný rezistor
2. Při poklesu otáček klesá i brzdný moment, brzdné odpory se postupně snižují
3. Motor se musí dobrzdit mechanicky
Výhoda – brzdění je nezávislé na napájecí síti !
Ub
U
+
-
Ui
n
I
Ub
Ui
n
I
M
n
MB
Ri
RB1
RB2

## Slide 28: Brzdění protiproudem – aktivní zátěž
1. Do obvodu kotvy se připojí rezistor
2. Pracovní bod přejde na novou charakteristiku a začne se po ní posouvat do nového pracovního bodu  zátěž se začne pohybovat opačně, rychlost se ustálí
Ub
U
+
-
Ui
n
I
M
n
RB
Ri
- n
MZ
Ub
U
+
-
Ui
n
I
RB

## Slide 29: Brzdění protiproudem – pasivní zátěž
1. Změníme polaritu napětí zdroje, přepojíme budící vinutí a do obvody kotvy zapojíme rezistor
2. Pracovní bod se posune na charakteristiku RB, posunuje se do stabilního bodu, rychlost klesá.
3. Po zastavení motoru dojde k odpojení od sítě
Ub
U
+
-
Ui
n
I
M
n
Ri
- n
MZ
-M
RB
Ub
U
+
-
Ui
n
I
RB

## Slide 30: Materiály
Kocman Stejnosměrné stroje
Kocman Elektrické stroje a přístroje I
Mravec Elektrické stroje a přístroje I
Měřička Elektrické stroje
Bartoš Elektrické stroje
Pavelka Elektrické pohony