## Slide 1: Stejnosměrné motory se samonosným vinutím
Materiály z prezentace Uzimex (motory Maxon)

## Slide 2: Úvod
Z odborných studií tvoří motory malých výkonů (řádově do stovek wattů) až 70% všech motorů.
Na tyto motory jsou kladeny specifické požadavky:
* jednoduchá konstrukce, minimální údržba
* vysoká dynamika pohonu
* jednoduchá regulace otáček
* minimální nebo žádné rušení
* optimální rychlostní a mechanické charakteristiky
* vzájemná vazba mezi vektory magnetických polí statoru a rotoru (pro maximální mechanický moment - 900)
* optimální rozběhový moment pro daný pohon
* případná možnost nastavit úhel natočení

## Slide 3: Možnosti realizace pohonu
1. Klasický stejnosměrný motor s trvalými magnety
2. Komutátorové motory s trvalými magnety, se samonosným vinutím bez železného jádra
3. Bezkartáčové motory s trvalými magnety a elektronickou regulací (v principu jsou to synchronní motory, ale svými vlastnostmi se blíží stejnosměrným motorům)
4. Krokové motory
Poznámka:
Ve všech aplikacích se vzhledem k malému výkonu předpokládá buzení prostřednictvím trvalého magnetu.

## Slide 4: Charakteristiky
Asynchronní motor
Komutátorový motor se samonosným vinutím (stejné jako u CBM)

## Slide 5: Konstrukce komutátorového motoru bez železného jádra
1. Rotor (kotva)
Rotor je tvořen pouze vinutím bez železného jádra – samonosné vinutí.
Konce vinutí jsou vyvedena na komutátor.
V dutině cívky je umístěn trvalý magnet - stator

## Slide 6: Samonosné vinutí
Vlastnosti:
* výrazné snížení indukčnosti vinutí kotvy
- téměř odstraňuje reakci kotvy a problémy s komutací
- snižuje opalování kartáčů a komutátoru  zvyšuje životnost motoru, motory jsou bezúdržbové
- zvýšení dynamiky pohonu (snižuje se časová konstanta)
* snižuje hmotnost motoru
* zmenšuje rozměry motoru
* umožňuje zvýšení rychlosti (menší odstředivé síly)

## Slide 7: Konstrukce komutátorového motoru bez železného jádra
Trvalé magnety:
* magneticky tvrdé ferity
* slitina ALNICO
* vzácné zeminy (neodym, železo, bór)
Pro volbu daného magnetu se uvažuje poměr
velikost – hmotnost - cena
2. Stator
Budící vinutí je nahrazeno trvalým magnetem, pro jehož umístění je využit prostor v dutině samonosného vinutí
Kostru motoru tvoří feromagnetický plášť.
Demagnetizační křivky

## Slide 8: Kartáče a komutátor
1. Grafitové kartáče (grafit + měď)
* dosedají na komutátor větší plochou, mohou přenášet větší proudy
* vyžadují větší přítlačnou sílu
* zvyšují mechanický odpor, zvyšují proud naprázdno
* při opotřebení dochází ke znečištění motoru grafitovým prachem
* vyšší rušení, nutné odrušení
* používají se pro větší výkony, pohony s častými rozběhy a předpokládaným krátkodobým přetížením

## Slide 9: Kartáče a komutátor
2. Kovové kartáče (kartáče - bronz + stříbro, komutátor – bronz)
* doléhají na komutátor vlastní pružností  malá přítlačná síla
* nízký přechodový odpor
* malé mechanické brzdění  snížení proud naprázdno
* ke snížení jiskření se používají kondenzátory  zvýšení doby života

## Slide 10: Konstrukce rotoru
disk komutátoru
komutátor
přívody vinutí
vinutí
hřídel
disk
komutátoru
vinutí
lamela
komutátoru
epoxy
vroubkování
hřídele
bandáž
(9/13)

## Slide 11: Vliv kondenzátorů na životnost
Kondenzátory jsou umístěny mezi sousedními lamelami komutátoru

## Slide 12: Konstrukce
Stejnosměrný motor se samonosným vinutím a komutátorem
Rozložení magnetického toku

## Slide 13
Stránky MAXON - video

## Slide 14
el. svorky
příruba
čelo
plášť uzavírá magnetické pole
čelo komutátoru
hřídel
vinutí
grafitové kartáče
kuličková ložiska
kartáče z drahých kovů
permanentní magnet
komutátor
samomazná kluzná ložiska

## Slide 15: Elektronicky komutované stejnosměrné motory (EC)
Proč elektronicky komutované motory ?
Odstranit kluzný kontakt komutátor – kartáč, který:
* omezuje maximální rychlost
* je zdrojem elektromagnetického rušení
* snižuje životnost motoru
Současně zachovává výhody stejnosměrného motoru:
* velké krátkodobé přetížení
* velký záběrový moment
* malá časová konstanta, velká dynamika pohonu
* malé rozměry

## Slide 16
F
směr proudu v cívce je řízený komutací
F
daný směr proudu
magnetické
pole
Princip motoru EC
Elektronická
řídící
jednotka
Zapojení vinutí může být
do hvězdy nebo do trojúhelníku

## Slide 17: Porovnání různých typů motorů

## Slide 18: Porovnání různých typů motorů

## Slide 19: Konstrukce motorů EC
1. Stator - kotva
* na základě požadavku odstranění kluzného kontaktu musí být napájení do pevné části motoru – statoru
* protože je motor napájen stejnosměrným proudem, nevytvoří se točivé magnetické pole  vinutí statoru musí být napájeno z elektronické jednotky, která postupným spínáním jednotlivých vinutí vytvoří postupné pole
* vinutí statoru je rozděleno na 3 sekce (cívky), které jsou napájeny z elektronické jednotky
* magnetické pole statoru je proměnné  magnetický obvod statoru musí být ze vzájemně izolovaných plechů (snížení ΔPFE)
* plášť motoru je hliníkový nebo ocelový

## Slide 20: Konstrukce motorů EC
2. Rotor
Požadavek kvalitních trvalých magnetů (malý průměr rotoru) vede k používání vzácných zemin (NeFeB).
3. Snímání okamžité pozice rotoru
Pro řízení motoru musí mít elektronická jednotka informaci o okamžité pozici rotoru:
* Hallova sonda (jednodušší aplikace)
* inkrementální snímač (náročné aplikace na dynamiku pohonu)
3. Řídící elektronická jednotka

## Slide 21: Konstrukce EC

## Slide 22: Konstrukce EC
přívody vinutí a Hallovy sondy
příruba
předepnutá kuličková ložiska
krytka
plášť
tištěný obvod s Hallovými sondami
hřídel
vinutí
řídicí magnet
kuličková ložiska
svazek feromagnetic-kých plechů
rotor
s magnety
vyvažovací disky
(4/22)

## Slide 23
(2/13)
Konstrukce EC včetně převodovky

## Slide 24: Jednoduché řízení motorů EC

## Slide 25: Jednoduché řízení motorů EC
Elektronická
řídící
jednotka
IB
IA
A
B
1
Elektronická
řídící
jednotka
IC
IA
A
C
2
Elektronická
řídící
jednotka
IC
C
3
IB
B
Elektronická
řídící
jednotka
IA
4
IB
B
A

## Slide 26: Jednoduché řízení motorů EC
1
2
3
1
2
3
4
5
6
* maximální moment je při vektorovém posunu magnetické toku statoru a rotoru 900
* při nejjednodušším přepínání (zpětná vazba prostřednictví Hallovy sondy) se vektor statorového vinutí posouvá o 600
* úhel mezi oběma vektory se mění od 1200 do 600
* elektronická jednotka musí mít informaci o pozici rotoru a podle aktuální stavu spíná jednotlivé cívky

## Slide 27: Využití Hallovy sondy
Hallovy sondy
zmagnetovaný
disk na hřídeli
Úhel natočení rotoru
0° 60° 120° 180° 240° 300° 360°
1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0
výstupní signál Hallovy sondy

## Slide 28: Výkonová bilance
Elektrický příkon - PP (W) PP = U * I (W; V, A)
Ztráty - PZ (W) PZ = R * I2
Moment motoru - M (mNm)
Výkon motoru - P (W)
Momentová charakteristika M = k1 * I
Výkonová bilance
Mechanická charakteristika

## Slide 29: Pracovní bod
* jmenovitý pracovní bod je dán provozem při jmenovitém napětí a proudu
* z jmenovitého proudu je odvozen jmenovitý moment, při kterém má motor jmenovité otáčky
* jmenovité napětí je odvozeno z otáček nezatíženého motoru, jmenovitý proud se udává z maximální dovoleného tepelného zatížení při trvalém chodu
* maximální otáčky jsou omezeno ložisky a kartáči s komutátorem - nmax
* při chodu naprázdno jsou otáčky n0 a uvažuje se pouze třecí moment v ložiskách – MR
* maximální účinnost
max
M
, n
=f(M)
n=f(M)
MR
n0

## Slide 30: Charakteristiky motorů (příklad P = 200W)
oblast trvalého
provozu
oblast krátkodobého
provozu
maximální trvalý moment s ohledem na oteplení
maximální otáčky
Doba provozu v oblasti krátkodobého chodu je dána velikostí motoru a pohybuje řádově od několika sekund (malé motory) do minuty (velké motory)

## Slide 31: Pracovní bod
n0 = 5680 1/min
nn = 5420 1/min
Mn=418mNm
In=7,07A
I0 = 147 mA
MR
Un = 36V
Mz = 8920 mNm
Iz = 148 A
max = 94 %
nmax = 9500 1/min
Charakteristika motoru 370355 s výkonem 200W a s grafitovými kartáči, charakteristické parametry motoru

## Slide 32: Materiály
Prezentace firmy Uzimex - Stejnosměrné motory Maxon
Uzimex - Malé stejnosměrné motory
- www.maxon.com