## Slide 1: Synchronní stroje III.
Synchronní motor

## Slide 2: Obecné vlastnosti
Synchronní motor udržuje konstantní (synchronní) otáčky bez ohledu na zatížení:
Pro svou konstrukční náročnost, požadavky na údržbu a obtížnou regulaci otáček se dříve používaly pouze u speciálních pohonů:
* malé výkony bez budiče (zubový motor)
* velké výkony s měničem kmitočtu (ventilový motor)
Rozvojem trvalých magnetů ze vzácných zemin (náhrada budícího vinutí) a výkonové elektroniky (měniče kmitočtu, regulace otáček) začínají nahrazovat zejména stejnosměrné motory.

## Slide 3: Vlastnosti
Výhody:
* konstantní otáčky nezávislé na zatížení a na napětí sítě
* zlepšuje účiník sítě
* vyšší účinnost
* další výhody jsou při použití měniče kmitočtu (otáčky, …)
* vysoká účinnost – až 98 %, běžně nad 90 %
Nevýhody:
* problémy s rozběhem (lze omezit měničem frekvence)
* malá momentová přetížitelnost (Mmax/Mn  1,5)
* regulace otáček lze provádět pouze změnou frekvence
* proudový náraz (lze omezit měničem frekvence)

## Slide 4: Konstrukce
Stator:
je stejný jako u indukčního motoru …
trojfázové vinutí zapojené do hvězdy. Vinutí je uloženo v drážkách magnetického obvodu a je napájeno přímo ze sítě nebo z měniče frekvence.
Rotor (budič):
* budící vinutí - napájení je řešeno obdobně jako u alternátoru
nebo
* trvalé magnety
+ přídavné klecové vinutí – umožňuje asynchronní rozběh, pro motory bez měniče kmitočtu
Některé motory menších výkonů (zhruba do 3kW) mohou mít integrovaný měnič kmitočtu.

## Slide 5: Konstrukce

## Slide 6: Trakční motory s trvalými magnety

## Slide 7: Trakční motory s trvalými magnety
Výhody
- výrazná úspora objemu a hmotnosti (3x)
- pomaloběžné motory bez převodovky
- velké momentová přetížitelnost (3x)
- vyšší účinnost v porovnání k klasickým asynchronním motorem
- rychlé nouzové brzdění
- odpadá buzení
Nevýhody
- složitější konstrukce a technologie výroby
- možnost poškození trvalých magnetů při extrémních poruchových stavech
- při poruše se může motor chovat jako zdroj a zhoršuje zkratové poměry  nutnost odpojení motoru při poruše
- vyšší cena

## Slide 8: Moment synchronního stroje
Při vyjádření závislosti synchronního momentu na zatížení nelze využít skluz ani otáčky (stroj má synchronní otáčky).
Obecné vyjádření momentu:
(u motoru je moment na hřídeli snížený o ztráty)
Jakou proměnnou veličinu na stroji lze využít pro vyjádření změny zátěže ?
zatěžovací úhel 
Pro momentovou charakteristiku M=f() je třeba zavést zatěžovací úhel do vyjádření momentu.
Pro vyjádření závislosti M=f() rozlišujeme podle konstrukce:
* moment stroje s hladkým rotorem
* moment stroje s vyniklými póly

## Slide 9: Synchronní moment
Velikost synchronního momentu byla odvozena dříve:
Stroje s hladkým rotorem mají pouze synchronní moment
U strojů s hladkým rotorem předpokládáme stejnou indukční reaktanci v ose pólů budícího vinutí (osa d) i v ose, která je kolmá na osu pólů (osa q).
U strojů s vyniklými póly jsou obě reaktance různé  kromě synchronního momentu se uplatní i reakční moment

## Slide 10: Reakční moment synchronního stroje
Podélná synchronní reaktance: Xd = Xad + X
Příčná synchronní reaktance Xq = Xaq + X
(předpoklad stejná rozptylová reaktance ve všech směrech)
V ose d je menší vzduchová mezera než v ose q  Xd  Xq
Velikost reakčního momentu (bez odvození):
Nejdůležitější poznatky reakčního momentu:
* moment nezávisí na buzení
* velikost momentu je dána zejména rozdílem reaktancí Xd - Xq
* velikost momentu závisí na sin 2

## Slide 11: Celkový moment synchronního stroje
Celkový moment je dán součtem obou momentů: M = Ms + Mr
stabilní chod

## Slide 12: Vliv a význam reakčního momentu
* amplituda reakčního momentu je výrazně nižší než synchronního momentu
* jestliže platí Xd  Xq, pak motor vykazuje moment i bez buzení
* reakční moment zvyšuje maximální moment stroje
* reakční moment snižuje maximální zátěžný úhel synchronního stroje, pracovní oblast je rozsahu: -/2  max  /2
* některé synchronní motory menších výkonů pracují bez budiče, pouze s reakčním momentem (reakční, zubový, reluktanční motor).

## Slide 13: Fázorový diagram synchronního motoru s budícím vinutím (hladký rotor).
U = jXd*I * Uib
1) Přebuzený stav
2) Podbuzený stav
3) cos  = 1
Uib
Ud
U
Xd
I
U
I1
Uib1
Ud1
1
I2
Uib2
Ud2
Uib2
I2
Ud1

## Slide 14: Rozběh synchronního motoru
Při přímém připojení k síti se synchronní motor sám nerozeběhne
F3
1
2
3
F1
Magnetické pole statoru se otáčí synchronní rychlostí, rotor se nepohybuje
1. v čase t1 je odpovídající síla F1, směr doleva
2. v čase t2 je síla F2 = 0
3. v čase t3 je odpovídající síla F3, směr doprava
Směr působení síly na rotor se neustále mění, mechanická setrvačnost způsobí, že se rotor sám neroztočí (mechanická charakteristika nemá společný bod s osou momentu).
K tomu, aby se motor otáčel synchronními otáčkami, je třeba ho roztočit zhruba na 95% ns. Poté se „vtáhne do synchronismu“.
Možnosti spouštění: - pomocný motor
- autosynchronní rozběh
- měnič frekvence

## Slide 15: Autosynchronní rozběh
* principem autosynchronního rozběhu je klecové vinutí, které je umístěno na rotoru (slouží zároveň jako tlumič).
* synchronní motor se rozběhne jako asynchronní na zhruba 95 % otáček a poté se „vtáhne do synchronismu“.
* při běhu klecové vinutí nezvyšuje ztráty, při synchronních otáčkách se do vinutí neindukuje žádné napětí.
Autosynchronní rozběh – motory s budícím vinutím
Při rozběhu je budící vinutí zkratováno nebo je připojeno přes rezistor (výhodnější). Po dosažení asynchronních otáček se rotor nabudí a rotor se roztočí synchronními otáčkami.
Možné problémy: klecové (tlumící) vinutí je uloženo v pólech a nemusí být rozloženo rovnoměrně po celém obvodu rotoru. Při velkém zátěžném momentu se rotor roztočí pouze zhruba na 50 ns. Motor se nemůže „vtáhnout do synchronismu“ a vznikají velké momentové a proudové rázy.

## Slide 16
Rotor stroje s vyniklými póly bez budícího vinutí a s tlumícím vinutím (http://motor.feld.cvut.cz)

## Slide 17
Rotor stroje s vyniklými póly - ideální charakterustika (http://motor.feld.cvut.cz)

## Slide 18
Rozběh synchronního motoru (https://www.powerwiki.cz)
Tlumící vinutí + odpor zapojený na budící vinutí
M1 - odpor R1 - (n  0,8*ns), motor se nevtáhne do synchronismu
M2 - odpor R2, platí R1  R2 - bezpečný rozběh s danou zátěží n  0,95*ns
M3 - budící vinutí je zkratováno R2  R3 - motor se nerozeběhne na synchronní otáčky, proudové ochrany odpojí motor od sítě.
0,8ns

## Slide 19: Regulace otáček
Na základě vztahu ns = (60*f)/p
lze regulovat otáčky pouze změnou frekvence. Měnič kmitočtu lze zároveň použít i pro rozběh motoru.
1. Přímý měnič kmitočtu (cyklokonvertor)
* maximální výstupní kmitočet je 40% z z napájecí frekvence
* napájení měniče lze z klasického nebo ze speciálního trojfázového čtyřvinuťového transformátoru
* pro optimální chod musí být zpětná vazba pro polohu rotoru
Použití: pomalootáčkové motory velkých výkonů (řádově MW)

## Slide 20: Regulace otáček
2. Nepřímý měnič kmitočtu se stejnosměrným meziobvodem

## Slide 21: Regulace otáček
Řízený usměrňovač
Střídač
Ventilový motor 12,5 MW, 10 kV
(po rozběhu lze přifázovat na síť)

## Slide 22: Ukázky motorů
Bezkartáčový synchronní motor s trvalými magnety s výkony od 6 do 260 kW, možnost napájení z měniče frekvence.

## Slide 23: Ukázky motorů (napájení z měniče frekvence)
ke – napěťová konstanta motoru (indukované napětí na statoru při otáčení rotoru (trvalý magnet) jmenovitými otáčkami) pohybuje se v rozmezí od 50 do 200

## Slide 24
Bezkartáčový synchronní motor s trvalými magnety s klecovým vinutím pro asynchronní rozběh. Výkony od 0,3 do 6 kW, možnost napájení z měniče frekvence.

## Slide 25: Reluktanční motor
Reluktanční motor je synchronní motor, který nemá budící vinutí na rotoru ani trvalý magnet. Využívá reakčního momentu. Rozběh je autosynchronní, pomocí elektronického komutátoru nebo měničem frekvence.
Rozdělení: - synchronní reluktanční motor
- spínaný reluktanční motor
- krokový reluktanční motor
Konstrukce statoru: vyniklé póly s vinutím nebo klasické 3f vinutí
Konstrukce rotoru: magnetický obvod s vyniklými póly z magneticky měkkého materiálu nebo speciální tvar, bez vinutí
Počet pólů rotoru je stejný nebo menší než počet pólů statoru

## Slide 26: Reluktanční motor - princip https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/27537/1/Martisko%20Lukas%202016.pdf
Základním principem je vytvoření maximálního rozdílu magnetické vodivosti mezi osou d (maximální) a g (minimální).
Kdy se vytvoří pohybový moment ?
Je-li úhel mezi podélnou osou d a směrem magnetického pole nenulový (úhel ).
Rotor se snaží dosáhnout takovou polohu, aby byl magnetický odpor co nejmenší.
Je-li magnetické pole točivé, bude úhel  nenulový a konstantní a motor se bude otáčet synchronní rychlostí

## Slide 27: Spínaný reluktanční motor http://motor.feld.cvut.cz
Princip: Při průchodu proudu cívkou na statoru uzavře se přes nejbližším póly rotoru magnetický indukční tok  vytvoří se moment, který natočí roto do magneticky klidové polohy (oba póly jsou proti sobě, magnetický odpor je nejmenší). Napájení z elektronického komutátoru

## Slide 28: Spínaný reluktanční motor http://motor.feld.cvut.cz
Vlastnosti:
- možnost vysokých otáček (až 15 000 1/min)
- při nízkých otáčkách vysoké momenty
- konstantní výkon při proměnných otáčkách
- malý moment setrvačnosti
- bez komutátoru
- vyšší účinnost

## Slide 29: Synchronní reluktanční motor s klasickým 3fázovým vinutím

## Slide 30: Synchronní reluktanční motor
Poměr magnetické vodivosti
=8-10

## Slide 31: Synchronní reluktanční motor
Vlastnosti
- motor je přizpůsobený pro napájení z měniče kmitočtu (rozběh, regulace otáček)
- vlivem nesymetrie magnetického obvodu rotoru pro určení polohy rotoru není zapotřebí enkodér
- nejsou ztráty na rotoru, které tvoří až 30% ztrát klasického asynchronního motoru  snížení teploty uvnitř motoru (izolace, ložiska, vinutí)
- motory s třídou účinnosti IE4

## Slide 32: Reluktanční motor
Porovnání ztrát motoru - klasický a reluktanční
Porovnání účinnosti - klasický a reluktanční

## Slide 33: Materiály
Kocman Synchronní stroje
Kocman Elektrické stroje a přístroje I
Mravec Elektrické stroje a přístroje I
Dočekal Elektrárny II
Měřička Elektrické stroje
Stýskala Lekce z elektrotechniky
Matyska Synchronní reluktanční motory