## Slide 1: Krokové motory II.
Řízení a provoz KM
Hybridní KM
Aktualizace 2/2022

## Slide 2: Řízení KM
1. Bipolární řízení - napájení konců cívek AB nebo CD
Při použití dvou cívek pro každou fázi může být zapojení cívek:
* sériové
* paralelní
C
B
D
A
2. Unipolární řízení - napájení konců cívek AE, BE, CE nebo DE
E
E

## Slide 3: Řízení KM
Zapojení KM:
- 4 vodičové - dnes nejvíce používané - bipolární řízení
- 5 vodičové - unipolární řízení
- 6 vodičové - univerzální, vinutí propojena do série
- 8 vodičové - univerzální, všechny kombinace

## Slide 4: Řízení KM

## Slide 5
* střídání magnetických pólů statoru: 1 - 3 - 2 - 4
* podélně magnetovaný rotor
čtyřtaktní řízení po jedné fázi
J
S
J
S
J
S
1
3
3
4
2
2
4
1
napájení A 1 0 0 0
napájení C 0 0 1 0
S
J
S
napájení B 0 1 0 0
J
S
J
S
J
S
napájení D 0 0 0 1
J
S
J
Pohyb doprava - A C B D A C B D …
Pohyb doleva - A D B C A D B C …

## Slide 6
Zhodnocení řízení KM
Čtyřtaktní řízení po jedné fázi
- bipolární řízení 2 cívky A a B, unipolární řízení 4 cívky A, A’, B’, B
- plný krok
- magnetický obvod není plně využit (vždy je nabuzena pouze polovina pólů) – nižší moment
- magnetické póly rotoru a statoru jsou vždy proti sobě
- bipolární řízení - proud prochází jednou cívkou, vinutí jsou využita na 50%
- unipolární řízení - proud prochází pouze ½ jedné cívky, vinutí jsou využita na 25%
krok | Fáze A | Fáze B | Fáze A’ | Fáze B’
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 

## Slide 7
čtyřtaktní řízení po dvou fázích – napájíme vždy 2 cívky
J
S
J
1
3
3
4
2
2
4
1
napájení AC 1 0 1 0
napájení BC 0 1 1 0
napájení BD 0 1 0 1
J
S
J
napájení AD 1 0 0 1
J
S
J
Pohyb doprava - AC BC BD AD AC BC …
Pohyb doleva - AC AD BD BC AC AD …
S
J
S
J
S
J
S
J
S
J
S
J

## Slide 8
Zhodnocení řízení KM
Čtyřtaktní řízení po dvou fázích
- bipolární řízení 2 cívky A a B, unipolární řízení 4 cívky A, A’, B’, B
- plný krok
- magnetický obvod je plně využit (jsou nabuzeny všechny póly) – vyšší moment
- magnetický pól rotoru je mezi dvěma póly statoru
- bipolární řízení - proud prochází oběma cívkami, vinutí jsou využita na 100%
- unipolární řízení - proud prochází 2x ½ jedné cívky, vinutí jsou využita na 50%
krok | Fáze A | Fáze B | Fáze A’ | Fáze B’
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 

## Slide 9
Bipolární řízení
Jednofázové - proud prochází vždy jen jednou cívkou
Dvoufázové - proud prochází současně oběma cívkami

## Slide 10
osmitaktní řízení
J
S
J
S
J
S
1
3
3
4
2
2
4
1
napájení A 1 0 0 0
napájení C 0 0 1 0
S
J
S
napájení B 0 1 0 0
J
S
J
S
J
S
napájení D 0 0 0 1
J
S
J
napájení AC 1 0 1 0
napájení BC 0 1 1 0
napájení BD 0 1 0 1
napájení AD 1 0 0 1
S
J
S
J
J
S
J
S
J
S
J
J
S
J
S
J
S
J
J
S
J
S
J
S
S
J
S
J
J
S
J
Pohyb doprava - A AC C BC B BD D AD A AC C BC …
Pohyb doleva - A AD D BD B BC C AC A AD D BD…

## Slide 11
Zhodnocení řízení KM
Osmitaktní řízení
- bipolární řízení 2 cívky A a B, unipolární řízení 4 cívky A, A’, B’, B
- poloviční krok
- kombinace obou předchozích řízení
krok | Fáze A | Fáze B | Fáze A’ | Fáze B’
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 

## Slide 12
Zhodnocení řízení KM (RUIDER, Pavel, Jan POHORSKY a J. KYLAR. Krokové motory. 1985)
4/1
4/2
8

## Slide 13
Řízení KM program, 16 soustava
4/1 |  |  |  | 
A | A’ | B | B’ | 
23 | 22 | 21 | 20 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 8
0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 0 | 1 | 1
4/2 |  |  |  | 
A | A’ | B | B’ | 
23 | 22 | 21 | 20 | 
1 | 0 | 1 | 0 | a
0 | 1 | 1 | 0 | 6
0 | 1 | 0 | 1 | 5
1 | 0 | 0 | 1 | 9
8 |  |  |  | 
A | A’ | B | B’ | 
23 | 22 | 21 | 20 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 8
1 | 0 | 1 | 0 | a
0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 1 | 1 | 0 | 6
0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 1 | 0 | 1 | 5
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 9
Platí pro jeden směr otáčení

## Slide 14
Základní zapojení KM (unipolární zapojení)
cívka KM
řídící tranzistor
Snížení přepětí:
Nulová dioda, která je zapojena v závěrném stavu paralelně k cívce KM.
Problém:
Při vypínání indukčnosti vzniká ve stejnosměrném obvodu velké přepětí, které může poškodit řídící tranzistory - ?

## Slide 15
Energie magnetického pole se v cívce se přemění v teplo na činném odporu vinutí.
Obvodem prochází brzdný proud, který zabraňuje překmitnutí rotoru KM při velkém momentu setrvačnosti zátěže  větší stabilita pohonu.
Po dobu průchodu brzdného proudu je cívka blokována  snížení řídícího kmitočtu.
Proto se zpravidla volí kompromis – do ochranného obvodu se zapojí Zenerova dioda, která “pozdrží“ otevření ochranného obvodu.
Zapojení KM (unipolární zapojení)
Ib

## Slide 16
Ib
t
Ib2
Ib1
t1
t2
Průběh brzdného proudu
Ib1 - bez Zenerovy diody – velký brzdný moment, nižší rychlost – blokování t1
Ib2 - včetně Zenerovy diody – nižší brzdný moment, větší rychlost – blokování t2

## Slide 17
Možnosti zvýšení řídícího kmitočtu momentu motoru (unipolární zapojení)
Moment je dán střední hodnotou proudu na cívce.
Rychlost nárůstu proudu na cívce - ?
kde časová konstanta  = L/R
Kratší časová konstanta  větší odpor
Konstantní maximální proud  zvýšení napětí.
R

## Slide 18
Možnosti zvýšení řídícího kmitočtu momentu motoru (unipolární zapojení)
R
Změna časové konstanty zvýšením odporu a napájecího napětí.

## Slide 19
Pulsně šířkové modulace pro řízení KM
* průběh proudu je obdélníkový, se blíží ideálnímu stavu
* napájecí napětí je vyšší než jmenovité napětí motoru

## Slide 20
Využití pulsně šířkové modulace pro řízení KM (PWM)
Pulsní ovládání velikosti proudu umožňuje:
* rychlejší nárůst proudu v cívce KM
* omezení maximální hodnoty proudu, snížení nebezpečí tepelného poškození vinutí
Motor musí mít zpětnou vazbu - do obvodu cívky KM je zařazen rezistor, který snímá úbytek napětí. Velikost rezistoru je malá, ztráty jsou nižší.

## Slide 21
Zapojení KM
unipolární zapojení
bipolární zapojení

## Slide 22
Oscilace rotoru
Při změně kroku dochází vlivem momentu setrvačnosti rotoru (zátěže) k zakmitání rotoru okolo rovnovážné polohy.
1. Vliv mechanické rezonance KM
Je-li řídící frekvence blízká mechanické rezonanci motoru, může dojí při nízkém řídícím kmitočtu (desítky Hz) a velkém kroku k mechanickému rozkmitání rotoru, jeho překmitnutí a k následné ztrátě kroku  chod motoru se stává pak nestabilní.
Lze omezit snížením kroku (například osmitaktním řízením), případně mikrokrokováním.

## Slide 23
Oscilace rotoru
2. Nestabilita KM
Vzniká při vyšších řídících kmitočtech - základní příčinou je kladná zpětná vazba mezi motorem a budičem

## Slide 24
Mikrokrokování
Plná délka kroku je rozdělena do menších částí pohybu (drobení kroku) – běžně 64 nebo 128 mikrokroků, maximálně 256.
Princip - velikost proudu v jednotlivých fázích se mění skokem po částech  jedné fázi se proud snižuje, v druhé fázi se proud zvyšuje. Tím dojde k natočení výsledného vektoru magnetického pole statoru o určitý úhel.
Příklad
Pro 2fázový krokový motor se 4 mikrokroky (n=4, k=0, 1, 2, 3, 4) a proudem 1 A platí:

## Slide 25
Mikrokrokování
Výhody mikrokrokování:
* klesá zvlnění momentu
* omezí se přechodové děje mezi jednotlivými kroky (vliv mechanické oscilace)
* sníží se hlučnost motoru (menší změny proudu a momentu)
* jemné krokování
Další vlivy mikrokrokování na činnost KM
* při standardním řízení velikost kroku nezávisí na velikosti proudu
* při mikrokrokování je výsledná poloha rotoru výrazně závislá na velikosti proudu v jednotlivých fázích  i sebemenší odchylka se projeví chybou v natočení rotoru KM
* snížení záběrového momentu, zejména u většího počtu mikrokroků

## Slide 26
Mikrokrokování 4 mikrokroky (bipolární řízení)
U mikrokrokování je proud budiče je Imax=√2*In

## Slide 27
Mikrokrokování - bipolární řízení, 8 mikrokroků

## Slide 28
Mikrokrokování u 3-fázových KM
Počet kroků na jednu otáčku:
z = k * p
kde k - počet změn proudu (mikrokroků) na jednu periodu proudu
p - počet pólpárů KM
např: pro p = 50 a k = 20 je celkový počet kroků na jednu otáčku 1000, =0,36o

## Slide 29
3fázový KM
Provozní charakteristika
* kroutící moment 4 Nm v širokém frekvenčním rozsahu 0 – 10 kHz
Start – stop charakteristika

## Slide 30
Konstrukce 3-fázových KM

## Slide 31
Příklady 3fázový KM
Typ krokového motoru | Kroutící moment (Nm) | Přídržný moment (Nm) | Moment setrvačnosti (kg cm2) | Hmotnost (kg) | Délka motoru / Průměr hřídele (mm)
Řada 60 : VRDM 364 366 VRDM 368 | . 0,45 0,90 1,50 | . 0,51 1,02 1,74 | . 0,10 0,22 0,38 | . 0,45 0,72 1,10 | Příruba 57,2 x 57,2 79 / 6,35 93 / 6,35 116 / 8
Možnosti doplnění:
- elektromagnetická brzda
- monitorování chodu
- napájecí napětí (18 – 325) V
- možnost digitálního řízení

## Slide 32
Kompaktní KM
- digitální řídící jednotka je zabudována přímo do pláště motoru

## Slide 33
Hybridní KM
Motor je kombinací aktivních a pasivních krokových motorů.
Konstrukce: na rotoru je axiálně orientovaný trvalý magnet, na jeho koncích jsou umístěny feromagnetické pólové nástavce. Obvodové zuby nástavců jsou vzájemně pootočeny o polovinu úhlového rozestupu zubů rotoru. V podélném směru je vždy proti zubu na jednom nástavci drážka na nástavci druhém.

## Slide 34
Hybridní KM - jednofázové bipolární řízení
1. pozice - vede cívka A*-A, nevede cívka B
2. pozice - vede cívka B*-B, nevede cívka A - krok 300
3. pozice - vede cívka A-A* (opačný proud), nevede cívka B - krok 300
A
B*
B
A*
A
B*
B
A*
A
B*
B
A*

## Slide 35
Hybridní KM - dvoufázové bipolární řízení
1. pozice - vede cívka A*-A a B-B*
A
A*
B*
B
2. pozice - vede cívka B*-B, a A-A* - krok 300 - natočení doleva
A
A*
B*
B
3. pozice - vede cívka A-A* a B*-B - krok 300 - natočení doprava
A
B*
B
A*

## Slide 36
Hybridní KM

## Slide 37
2 fázový hybridní KM
Pozice 1 – vede cívka A, J rotoru je proti S statoru 1 a 5, S rotoru je mezi J statoru 3 a 7
Pozice 2 – vede cívka B, J rotoru je proti S statoru 2 a 6, S rotoru je mezi J statoru 4 a 8
Pozice 3 – vede A (opačný proud) …
Úhel jednoho kroku je 1,80, počet kroků je 200

## Slide 38
Hybridní KM
Typická velikost kroku: 0,9 – 3,60
Způsob řízení:
* jednofázové
* dvojfázové
* vícefázové (výjimečně)
Vlastnosti:
* vyšší moment
* vyšší rozběhové a provozní kmitočty
 v průmyslových aplikacích dnes nejvíce rozšířeny

## Slide 39
Zapojení 2 fázového hybridního KM

## Slide 40
Příklad 2 fázového hybridního KM

## Slide 42
Materiály
webové stránky www.servo-drive.com
FE VSB Ostrava studijní materiály
TU Liberec Krokové motory, studijní materiály