## Slide 1: Základy elektrotechniky Řešení stejnosměrných obvodů s jedním zdrojem

## Slide 2: Kirchhoffovy zákony
patří k základním zákonům elektrotechniky a mají zásadní význam pro výpočet stejnosměrných (i střídavých) obvodů.
První Kirchhoffův zákon – o proudech v uzlu
Druhý Kirchhoffův zákon – o napětí v uzavřeném obvodu
1. Kirchhoffův zákon
je zákon o zachování náboje  náboj v elektrickém obvodu nemůže vznikat, hromadit se, ani se ztratit.
Základní pojmy:
Uzel - je místo, ve kterém se stýkají tři nebo více vodičů
Větev - je dráha mezi uzly, která je tvořena vodičem nebo prvkem
Je toto uzel (analogie k elektrickému obvodu) ?

## Slide 3: První Kirchhoffův zákon
definuje proudy v uzlu elektrického obvodu.
Jestliže náboje tečou do uzlu, pak se v tomto uzlu rozdělí.
Dohodou bylo určeno:
Proudy, které do uzlu vtékají, mají kladné znaménko +
Proudy, které z uzlu vytékají, mají záporné znaménko -
Jakým způsobem lze definovat proudy v daném uzlu ?
I3
I4
I2
I1
+I1 – I2 – I3 + I4 = 0
Obecně:
I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + … = 0
(Některé proudy mohou mít podle svého směru záporné znaménko)

## Slide 4: První Kirchhoffův zákon
Slovní definice:
Algebraický součet všech proudů v uzlu je roven nule
Matematická definice:
Animace
Animace

## Slide 5: 2. Kirchhoffův zákon
je zákonem o zachování energie  napětí na spotřebiči je dáno prací potřebnou k přemístění elektrického náboje. Jestliže náboj projde celým obvodem, po uzavřené dráze (zdrojem i spotřebičem), musí být výsledná práce nulová.
Základní pojmy:
Smyčka - je uzavřená dráha v části obvodu tvořená větvemi
=
=
U1
U2
U3
UA
UB
R1
R3
R2
Proveďte součet napětí v daném obvodu:
1. Zvolíme směr proudu
2. Označíme všechna napětí
3. Zvolíme směr součtu (většinou ve směru proudu)
4. Sečteme napětí
-UA + U1 - UB + U3 + U2 = 0
I

## Slide 6: 2. Kirchhoffův zákon
Obecně:
U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + … = 0
Slovní definice:
Algebraický součet všech napětí zdrojů a úbytků napětí na spotřebičích se v uzavřené smyčce rovná nule.
Matematická definice:
Animace
Animace

## Slide 7: Příklady
Vypočítejte velikost a směr proudu I2, jsou-li ostatní proudy: I1 = 300mA, I3 = 1,2 A, I4 = 500mA.
I3
I4
I2
I1
1. Zvolíme si směr proudu I2 a vypočítáme jeho velikost podle zvoleného směru
2. Skutečný směr proudu I2 je opačný.

## Slide 8: Příklady
Vypočítejte velikost U2, je-li UA = 7V, UB = 5V, U1 = 2V, U3 = 7V
1. Směr proudu v obvodu a napětí na rezistorech je dáno polaritou zdrojů
2. Pro výpočet podle 2. KZ si zvolíme směr proudu
3. V obvodu provedeme součet napětí
=
=
UA
UB
R1
R3
R2
U1
U2
U3
I

## Slide 9: Elektrický zdroj
Definice zdroje:
zdroj může do obvodu trvale dodávat výkon
Základní pojmy:
Svorkové napětí - napětí na svorkách zdroje
Ideální zdroj - zdroj, jehož základní elektrické parametry (napětí nebo proud) nejsou závislé na zatížení
Vnitřní odpor zdroje - odpor zdroje, který způsobí změnu elektrických parametrů (napětí nebo proud) při zatížení
Zatěžovací charakteristika zdroje
- závislost svorkového napětí na zatěžovacím proudu U = f(I)
Napěťový zdroj - elektrický zdroj, u kterého se sleduje zejména změna napětí při zatížení
Proudový zdroj - elektrický zdroj, u kterého se sleduje zejména změna proudu při zatížení

## Slide 10: Napěťový zdroj
U0 - napětí naprázdno zdroje
(ideální zdroj napětí – velkost napětí nezávisí na zátěži)
Ri - vnitřní odpor zdroje
I - proud zdroje (zátěže)
Ui - úbytek napětí na vnitřním odporu zdroje
U - svorkové napětí
=
Ui=0
Ri
U=U0
U0
I=0
?
?
?
=
Ui>0
Ri
U<U0
U0
I>0
R
I - proud zdroje (zátěže)
Ui - úbytek napětí na vnitřním odporu zdroje
U - svorkové napětí
?
?
?

## Slide 11: Napěťový zdroj - naprázdno (bez zátěže)
U0 - napětí naprázdno zdroje
(ideální zdroj napětí – velkost napětí nezávisí na zátěži)
Ri - vnitřní odpor zdroje
I - proud zdroje (zátěže)
Ui - úbytek napětí na vnitřním odporu zdroje
U - svorkové napětí
=
Ui=0
Ri
U=U0
U0
I=0
U=U0

## Slide 12: Napěťový zdroj - zatížený
U0 - napětí naprázdno zdroje
(ideální zdroj napětí – velkost napětí nezávisí na zátěži)
Ri - vnitřní odpor zdroje
I - proud zdroje (zátěže)
Ui - úbytek napětí na vnitřním odporu zdroje
U - svorkové napětí
U
=
Ui>0
Ri
U<U0
U0
I>0
R
I - proud zdroje (zátěže)
Ui - úbytek napětí na vnitřním odporu zdroje
U - svorkové napětí
U<U0
I>0

## Slide 13: Napěťový zdroj
=
Ui
Ri
U
U0
I
R
Podle 2. KZ sestavte napěťovou rovnici
Po úpravě
(vyjádřete svorkové napětí a za úbytek napětí na Ri dosaďte podle Ohmova zákona)
Svorkové napětí lze vyjádřit i pomocí Ohmova zákona:

## Slide 14: Napěťový zdroj
=
Ui
Ri
U
U0
I
R
Obecné matematické vyjádření (pomocí funkce)
O jakou matematickou funkci se jedná ?
Klesající lineární funkce
Nakreslete charakteristiku pro ideální zdroj napětí
Nakreslete charakteristiku pro skutečný zdroj napětí
Jak je definován proud Ik
Ik - proud nakrátko – proud při zkratu na svorkách zdroje (svorkové napětí je nulové)
U
I
U=U0
Ik

## Slide 15: Napěťový zdroj
=
Ui
Ri
U
U0
I
R
Jak lze vyjádřit proud Ik
U
I
U=U0
Ik
Definujte vlastnosti napěťových zdrojů s malým vnitřním odporem:
* pokles napětí se zatížením je minimální  tvrdý zdroj napětí
* zdroje mají velké zkratové proudy, které je mohou zničit  nutnost jištění zdroje pomocí jističe nebo pojistky
Obecně:
* mezi tvrdé zdroje napětí patří akumulátory, transformátory (nakreslete)
* mezi měkké zdroje patří suché články, svařovací transformátory (nakreslete)

## Slide 16: Příklad
=
Ui
Ri
U
U0
I
R
Vypočítejte vnitřní odpor napěťového zdroje a proud nakrátko, je-li napětí naprázdno 38V a při zátěži 15 klesne napětí o 1V
U0 = 38V
R = 15
U = 1V
Ri = ?
Ik = ?
1. Podle 2. KZ vypočítáme svorkové napětí zatíženého zdroje
2. Podle Ohmova zákona vypočítáme proud v obvodu
3. Podle Ohmova zákona vypočítáme vnitřní odpor zdroje
4. Podle Ohmova zákona vypočítáme proud nakrátko zdroje

## Slide 17: Příklad
=
Ui
Ri
U
U0
I
R
1a. Vypočítejte výstupní napětí, je-li napětí naprázdno 35 V, vnitřní odpor 1,5 . Na svorky zdroje je připojen odpor 50  (34V)
1b. Jak se změní výstupní napětí, bude-li odpor zátěže 5  (26,9V)
1c. Určete proud nakrátko zdroje (23,33A)
2. Určete napětí naprázdno zdroje, je-li vnitřní odpor 3,5 . Při zátěži 15  je svorkové napětí 52 V (64,13V)
3. Určete napětí naprázdno a vnitřní odpor zdroje. Při zátěži 35  je svorkové napětí 50 V a proud nakrátko je 8,5 A (7,07Ω, 60,1V)
4. Při zátěži 13 Ω je svorkové napětí zdroje 53 V. Při zátěži 350 Ω se svorkové napětí zvýší o 2V. Vypočítejte vnitřní odpor a napětí naprázdno zdroje (0,51Ω, 55,08V)
5. Určete napětí naprázdno a vnitřní odpor zdroje. Při zátěži 50  je svorkové napětí 70V a při zátěži 5  se změní napětí o 25% (1,92Ω, 72,7V)

## Slide 18: Příklad 5 - grafické řešení

## Slide 19: Proudový zdroj
Ik - ideální zdroj proudu – velikost proudu nezávisí na zátěži
Ri - vnitřní odpor proudového zdroje (zapojený paralelně ke zdroji)
R - zátěž
Iz - proud zátěže
U - svorkové napětí
Ik-Iz - proud vnitřním odporem
U
Ri
Ik-Iz
Ik
* u zdroje proudu je hlavním parametrem proud dodávaný do obvodu
* zdroj proudu by neměl pracovat naprázdno (proud zátěže je nulový, zdroj nemá smysl)
* v některých případech zdroj proudu nesmí pracovat naprázdno  hrozí nebezpečný nárůst napětí
* používá se zejména v elektronických obvodech
Iz
R

## Slide 20: Proudový zdroj
Podle O. zákona vyjádřete výstupní napětí:
Nakreslete charakteristiku pro ideální zdroj proudu
(u ideální zdroje proudu je napětí nekonečně velké)
Nakreslete charakteristiku pro skutečný zdroj proudu
(u skutečného zdroje proudu může být napětí nebezpečně veliké)
U
I
Ik
U
Ri
Ik-Iz
Ik
Iz
R
Kdy je maximální proud zdroje:
Výstupní svorky jsou zkratovány → R=0

## Slide 21: Příklad
Vypočítejte vnitřní odpor proudového zdroje, je-li proud nakrátko 150mA a při zátěži 15 klesne proud o 5%
Ik = 0,15A
I% = 5%
Ri = ?
R = 15
1. Vypočítáme proud na zátěži
2. Podle Ohmova zákona vypočítáme napětí na výstupních svorkách
3. Podle Ohmova zákona vypočítáme vnitřní odpor zdroje
U
Ri
Ik-Iz
Ik
Iz
R

## Slide 22: Příklad
1. Vypočítejte vnitřní odpor proudového zdroje, je-li proud nakrátko 5,8 A a při zátěži 15 Ω klesne proud o 2%.
2. Vypočítejte proud nakrátko proudového zdroje, jestliže při zátěži 25  je proud zátěže 950mA. Vnitřní odpor zdroje jsou 1,2k.
3. Vypočítejte výstupní proud proudového zdroje při zátěži 75, je-li vnitřní odpor zdroje 900 a proud nakrátko je 850mA
4. Jak velký maximální odpor lze připojit na proudový zdroj, jestliže pokles proudu při zatížení má být maximálně 5%. Vnitřní odpor zdroje je 700 
U
Ri
Ik-Iz
Ik
Iz
R

## Slide 23: Vytvoření proudového zdroje ze zdroje napěťového
* proudové zdroje nejsou tak běžné, proto je často požadavek na vytvořit proudový zdroj pomocí napěťového zdroje (zejména v elektronice).
* jakým způsobem lze realizovat u napěťového zdroje požadavek přibližně konstantního proudu při proměnlivé zátěži ?
* do obvodu zdroje se do série zařadí dostatečně velký rezistor Rp, pro který platí Rp » R
=
Up
Ri
U
U0
I
R
Rp
Ui

=
Ri
U
U0
I
R
Ui

## Slide 24: Vytvoření proudového zdroje ze zdroje napěťového
* vnitřní odpor zdroje lze zanedbat  proud obvodu je dán zejména předřadným odporem a vliv odporu zátěže je na velikosti proudu zanedbatelný
=
Up
Ri
U
U0
I
R
Rp
Ui
=
Up
U
U0
I
R
Rp

* tuto náhradu lze provést pouze pro malé zatěžovací proudy

## Slide 25
Vytvořte proudový zdroj ze zdroje napěťového. Vypočítejte předřadný odpor a napětí zdroje, je-li proud nakrátko 200mA a při zátěži 20 klesne proud o 10%. Vnitřní odpor zanedbejte.
Ik = 0,2A, R = 20, I = 10%
RP = ?, U0 = ?
1. Vypočítáme proud po připojení zátěže
2. Podle Ohmova zákona vypočítáme výstupní napětí po připojení zátěže
U
Ri
Ik-Iz
Ik
Iz
R
=
Up
U
U0
I
R
Rp

## Slide 26
Vytvořte proudový zdroj ze zdroje napěťového. Vypočítejte předřadný odpor a napětí zdroje, je-li proud nakrátko 200mA a při zátěži 20 klesne proud o 10%. Vnitřní odpor zanedbejte.
Ik = 0,2A, R = 20, I = 10%
RP = ?, U0 = ?
U
Ri
Ik-Iz
Ik
Iz
R
=
Up
U
U0
I
R
Rp
3. Vyjádříme napětí U0 na základě dvou provozních stavů
4. Z daného vztahu vyjádříme RP
5. Vypočítáme napětí U0

## Slide 27: Příklad
1. Proveďte náhradu napěťového zdroje za proudový (vypočítejte U0 a Rp). Proud nakrátko je 20 mA. Při zátěži 50 Ω klesne proud o 1mA.
2. Proveďte náhradu napěťového zdroje za proudový (vypočítejte U0 a Rp).. Při zátěži 2 Ω je proud 30 mA a při zátěži 100 Ω je proud 28 mA.
3. Proveďte náhradu napěťového zdroje za proudový (vypočítejte svorkové napětí a Rp). Napětí naprázdno zdroje je 50V a při zátěži 60  smí být pokles proudu maximálně 5%.
=
Up
U
U0
I
R
Rp

## Slide 28: Spojování rezistorů – sériová zapojení
Pro odvození vztahů při sériovém zapojení si lze představit stejné rezistory.
=
R1
U
I
R2 = R1
R3 = R1
Rn = R1
Výpočet odporu rezistoru:
Představme si náboje (volné elektrony), který prochází přes jednotlivé, stejně velké rezistory. Jaké veličiny u rezistorů budou mít vliv na jejich pohyb ?
* průřez - ne, náboje prochází stále stejným průřezem
* délka - ano, s rostoucí délkou se zvětšuje i potřebná práce
* materiál - je stále stejný
Protože je délka vodiče v čitateli, je výsledný odpor dán součtem jednotlivých odporů.

## Slide 29: Spojování rezistorů – sériové zapojení
U1
U2
U3
Pro různé rezistory platí:
U
I
=
R1
R2
R3
Rn
Po připojení zdroje napětí začne obvodem procházet proud.
Jak velký proud bude procházet jednotlivými rezistory ?
V obvodu není uzel  proud všemi rezistory je stejný
Jaké je napětí na jednotlivých rezistorech ?
Podle Ohmova zákona U1=R1*I; U2=R2*I; U3=R3*I; … ; Un=Rn*I
Un

## Slide 30: Spojování rezistorů – sériové zapojení
Podle 2. Kz proveďte součet napětí v obvodu:
Závěr:
Při zapojením rezistorů do série je výsledný odpor dán součtem jednotlivých odporů, výsledné napětí součtem dílčích napětí a všemi rezistory prochází stejný proud.
U1
U2
U3
U
I
=
R1
R2
R3
Rn
Un
Program animace

## Slide 31: Příklad
Celkové napětí je 57V, odpor prvního rezistoru je 50, napětí na druhém rezistoru je 14V a celkový odpor je 200. Vypočítejte zbývající veličiny.
U = 57V
R1 = 50
U2 = 14V
R = 200
1. Výpočet celkového proudu
3. Výpočet odporu na rezistoru R2
2. Výpočet napětí U1
4. Výpočet napětí na rezistoru R3
5. Výpočet odporu na rezistoru R3
U1
U2
U3
U
I
=
R1
R2
R3
6. Kontrola výpočtu - součet dílčích odporů rezistorů

## Slide 32: Příklady
1. Do série jsou zapojeny 3 rezistory - 1,2 k, 800  a 2 k. Rezistorem 800  prochází proud 40mA. Vypočítejte celkové napětí a napětí na jednotlivých rezistorech.
2. Do série jsou zapojeny 4 rezistory. Odpor R1 = 900, Napětí na R2 je 50 V, napětí na R3 je jeden a půl násobek napětí U2. Celkový proud je 200 mA a napětí 400V. Vypočítejte na 4. rezistoru a odpor zbývajících rezistorů.
3. Žárovku 30V/25W je nutné připojit na zdroj 47V. Vypočítejte odpor předřadného rezistoru a jeho požadovaný výkon.
4. Vánoční stromek má 50 žárovek s příkonem 0,7W, které jsou připojeny na napětí 230V. Vypočítejte celkový příkon a odebranou energii za 24 hodin, napětí a proud na jedné žárovce. Jak se změní hodnoty, jestliže bude o 2 žárovky méně (celkové napětí zůstává stejné).
U1
U2
U3
U
I
=
R1
R2
R3

## Slide 33: Spojování rezistorů – paralelní zapojení
Pro odvození vztahů při paralelního zapojení si lze představit stejné rezistory.
Výpočet odporu rezistoru:
Představme si náboje (volné elektrony), který prochází přes jednotlivé, stejné rezistory. Jaké veličiny u rezistorů budou mít vliv na jejich pohyb ?
* průřez - ano náboje se rozdělí mezi větve, mají lehčí průchod
* délka - ne, dráha nábojů se nemění (vliv vodiče je zanedbán)
* materiál - je stále stejný
Protože je průřez vodiče ve jmenovateli, je třeba sčítat převrácené hodnoty odporů (lze také využít vodivosti, kde je průřez v čitateli. Celková vodivost je pak dána součtem dílčích vodivostí)
=
R1
U
I
R2 = R1
R3 = R1
Rn = R1

## Slide 34: Spojování rezistorů – paralelní zapojení
Pro různé rezistory platí:
Po připojení zdroje napětí začne obvodem procházet proud.
Jak velké napětí bude na jednotlivých rezistorech ?
Všechny rezistory jsou připojeny na svorky zdroje  napětí na všech rezistorech je stejné
=
R1
U
I
R2
R3
Rn

## Slide 35: Spojování rezistorů – paralelní zapojení
I1
I2
I3
In
Jak velký proud prochází jednotlivými rezistory ?
Podle Ohmova zákona I1=U/R1; I2=U/R2; I3=U/R3; … ; In=U/Rn
=
R1
U
I
R2
R3
Rn
Jak lze vyjádřit celkový proud ?
Podle 1. Kz platí:
Program animace

## Slide 36: Spojování rezistorů – paralelní zapojení
Jsou-li dva rezistory zapojené paralelně, lze výpočet celkového odporu zjednodušit
Závěr pro paralelní zapojení:
Při zapojením rezistorů paralelně je výsledná vodivost dána součtem jednotlivých vodivostí, výsledný proud součtem dílčích proudů a na všech rezistorech je stejné napětí
=
R1
U
I
R2
Zapamatuj si:
Při paralelním zapojení je celkový odpor vždy menší, než nejmenší z dílčích odporů.
Jak je velký celkový odpor, jsou-li dva paralelně zapojené odpory stejné
Výsledný odpor je poloviční

## Slide 37: Příklad
Celkové napětí je 75V, proud na prvním rezistoru je 200mA, odpor druhého rezistoru je 0,8k, celkový odpor je 150. Vypočítejte zbývající veličiny
U = 75V
I1 = 0,2A
R2 = 800
R = 150
1. Výpočet celkového proudu
3. Výpočet odporu na rezistoru R1
2. Výpočet proudu I2
4. Výpočet proudu na rezistoru R3
5. Výpočet odporu na rezistoru R3
6. Kontrola výpočtu
=
R1
U
I
R2
R3
I3
I2
I1

## Slide 38: Příklad
1. Tři rezistory jsou řazeny paralelně, celkové napětí je 85V, celkový proud je 235mA. R1=1,2k, I3=92mA. Vypočítejte proud I2 a rezistory R2 a R3.
2. Čtyři rezistory paralelně, R1=750, R2=1,2k, R3=630, R4=980 Celkový proud obvody je 290mA. Vypočítejte celkové napětí a celkový odpor.
3. Dva rezistory paralelně. Celkové napětí je 72V, celkový proud je 680mA. Odpor rezistoru R2 je 620. Vypočítejte celkový odpor, odpor rezistoru R1 a proudy na obou rezistorech.
=
R1
U
I
R2
R3
I3
I2
I1

## Slide 39: Úbytek napětí na vedení
Jak se projeví odpor vodiče u krátkých vodičů ?
Odpor vodiče je velmi malý (setiny – desetiny ohmu), a proto ho lze zanedbat.
U dlouhých vedení (stovky metrů a více) však tento odpor zanedbat nelze a úbytek napětí se musí počítat.
=
Uv
Rv
U2
U1
I
R
Pro výpočet vedení uvažujeme napěťový zdroj (napětí U1), dlouhé vedení (úbytek napětí na vedení Uv) a zátěž (napětí na zátěži U2).
Skutečné vedení lze překreslit pomocí náhradního elektrického obvodu
=
Uv
U2
U1
I
R


## Slide 40: Úbytek napětí na vedení
=
Uv
Rv
U2
U1
I
R
Výpočet odporu vedení:
Pro výpočet uvažujeme dvouvodičové vedení  délka vodiče je dvojnásobná než délka vedení !
délka vedení
Úbytek napětí na vedení:
Proud, který prochází vedením je dán příkonem spotřebiče a svorkovým napětím na spotřebiče.

## Slide 41: Úbytek napětí na vedení
=
Uv
Rv
U2
U1
I
R
Úbytek napětí na vedení se udává v procentech, maximální (dovolená) hodnota je udána v normě a pohybuje se řádově v jednotkách procent.
Ztráty na vedení:
Výpočet vedení (z pohledu úbytku napětí a proudové hustoty):
a) Známe průřez a provádíme kontrolu, zda je průřez dostatečný
b) Máme navrhnout průřez na základě dovoleného úbytku a dovolené proudové hustoty

## Slide 42: Příklad
Určete napětí na počátku vedení a průřez vedení (hliník), které je dlouhé 2 km. Na konci vedení je napětí 300V a je zde připojen výkon 10 kW. Dovolený úbytek napětí je 10%, dovolená proudová hustota je 4A/mm2.
U2 = 300V
P = 10kW
l = 2km
u%= 5%
Jdov =4A/mm2
Al = 0,0285 mm2/m
1. Výpočet úbytku napětí
3. Výpočet proudu na vedení
2. Napětí na počátku vedení
4. Výpočet odporu vedení
5. Výpočet průřezu vedení z u%
6. Výpočet průřezu z Jdov
=
Uv
Rv
U2
U1
I
R
Závěr:
Volíme průřez 120mm2

## Slide 43: Příklad
1. Vypočítejte procentní úbytek napětí a proudovou hustotu na vedení (měď), je-li napětí na konci 250 V a příkon spotřebiče 5,5 kW. Vedení je dlouhé 230 m a průřez vedení je 6 mm2.
2. Vypočítejte průřez vedení (měď), je-li napětí na počátku 275 V. Na konci vedení je připojen spotřebič, který odebírá proud 23 A. Délka vedení je 125 m. Dovolený úbytek napětí je 10%, dovolená proudová hustota je 3A/mm2
3. Pustý ostrov je vzdálený od pevniny 150 km. Na ostrově je poustevník, který má pouze žárovku o 10W/24V. Napětí zdroje na pevnině je 70V. Jaký musí být průřez kabelu (měď).
4. Vypočítejte procentní úbytek na vedení (měď), jestliže jím prochází proud 350 mA. Napětí na zdroji (počátku) je 38 V, průřez vedení je 0,5 mm2, délka vedení je 13 m.
=
Uv
Rv
U2
U1
I
R

## Slide 44: Smíšené řazení rezistorů
Při řešení smíšeného obvodu je třeba pochopit a umět použít:
* správně určit směr proudu a polaritu napětí na rezistoru
* Ohmův zákon
* 1. a 2. Kirchhoffův zákon
Postup při výpočtu smíšeného obvodu:
1. Výpočet odporů rezistorů (celkový odpor nebo neznámý dílčí odpor)
2. Výpočet neznámých proudů a napětí
Pamatuj:
1. Zejména počítej postupuj pomalu a postupně (jednotlivé výsledky na sebe navazují)
2. Jestliže v průběhu výpočtu nevíš, překresli si již částečně vypočtený obvod
3. Při využití Ohmova zákona se napětí a proud vztahuje vždy ke stejnému rezistoru nebo stejné skupině rezistorů
4. Ve stejnosměrném obvodu platí, že napětí uvnitř obvodu nemůže být vyšší než napětí zdroje a proud v obvodu nemůže být vyšší než celkový proud

## Slide 45: Postup při výpočtu – vzorový příklad
1. Výpočet celkového odporu
V obvodu najdeme dva nebo více rezistorů, které jsou řazeny buď do série (není mezi nimi uzel) nebo paralelně (je na nich stejné napětí)
=
R1
R2
R3
R4
Jaké rezistory v obvodu jsou řazeny do série nebo paralelně ?
Rezistory R1 a R2 jsou řazeny paralelně, lze vypočítat jejich výsledný odpor:
=
R12
R3
R4
Obvod lze zjednodušit, místo dílčích rezistorů R1 a R2 zakreslíme jeden rezistor s vypočteným odporem R12

## Slide 46: Postup při výpočtu – vzorový příklad
Jaké rezistory jsou nyní řazeny do série nebo paralelně ?
Rezistory R12 a R3 jsou řazeny do série, jejich výsledný odpor je: R123= R12 + R3
Obvod lze opět zjednodušit, místo dílčích rezistorů R12 a R3 zakreslíme jeden rezistor s vypočteným odporem R123
=
R12
R3
R4
=
R123
R4
Analogicky lze vypočítat celkový odpor obvodu (rezistory R123 a R4 jsou řazeny paralelně.

## Slide 47: Postup při výpočtu – vzorový příklad
2. Výpočet napětí a proudů na jednotlivých rezistorech, předpokládáme znalost napětí zdroje
Výpočet celkového proudu:
=
R123
R4
V obvodu známe všechna napětí a proudy, můžeme se vrátit k předcházejícímu obvodu, do kterého dokreslíme vypočtené hodnoty.
Jaká napětí nebo proudy lze nyní určit ?
Rezistory R123 a R4 jsou řazeny paralelně, můžeme vypočítat dílčí proudy I4 a I123
=
R
U
I
U
I
I4
a I123
nebo
I123

## Slide 48: Postup při výpočtu – vzorový příklad
Překreslíme obvodu a doplníme známé veličiny.
Jaký proud nebo napětí lze vypočítat ?
Rezistory R12 a R3 jsou v sérii, lze určit jejich napětí
Poslední krok - výpočet proudů I1 a I2
R4
=
R12
R3
U
I
I4
I123
U3
U12
nebo
=
R1
R2
R3
R4
U
I
I4
I123
U3
U12
nebo
I1
I2

## Slide 49: Příklad
Vypočítejte celkový odpor obvodu
R1 = 300, R2 = 700, R3 = 190, R4 = 600, U = 24V
=
R1
R2
R3
R4
1. Výpočet celkového odporu
=
R12
R3
R4
=
R123
R4

## Slide 50: Příklad
2. Výpočet napětí a proudů na rezistorech
Výpočet celkového proudu:
U
=
R
I
nebo
=
R123
R4
U
I
I4
I123
R1 = 300, R2 = 700, R3 = 190, R4 = 600, U = 24V
Výpočet dílčích proudů:

## Slide 51: Příklad
Poslední krok - výpočet proudů I1 a I2
R4
=
R12
R3
U
I
I4
I123
U3
U12
nebo
nebo
=
R1
R2
R3
R4
U
I
I4
I123
U3
U12
I1
I2
R1 = 300, R2 = 700, R3 = 190, R4 = 600, U = 24V
Výpočet dílčích napětí:

## Slide 52: Dělič napětí
Dělič napětí umožňuje pomocí jednoho zdroje získat různé napětí v libovolných částech obvodu.
Pro rozbor se bude nejprve uvažovat nezatížený dělič, který má uplatnění pouze při připojení spotřebičů s velkým vnitřním odporem.
1. Nezatížený dělič napětí
slouží zejména k návrhu děliče.
a) Výpočet výstupního napětí
Proveďte odvození výstupního napětí (jsou to pouze 2 rezistory zapojené do série)
=
R1
U
I
R2
U2

## Slide 53: Nezatížený dělič napětí
* výpočet výstupního napětí:
=
R1
U
I
R2
U2
* výpočet celkového proudu:
* po dosazení:
Obecně:
Výstupní napětí je dáno poměrem odporu rezistoru, na kterém napětí počítáme k celkovému odporu obvodu.

## Slide 54: Návrh nezatíženého děliče
Předpoklad – známe vstupní napětí (U) a žádané výstupní napětí (U2)
=
R1
U
I
R2
U2
Postup:
1. Podle rezistorů, které máme k dispozici zvolíme jeden z rezistorů děliče
2. Dopočítáme druhý rezistor
3. Provedeme kontrolu ztrátového výkonu obou rezistorů
Příklad:
1. Volíme rezistor R2
2. Výpočet celkového proudu
3. Výpočet rezistoru R1
4. Kontrola ztrátového výkonu

## Slide 55: Nezatížený dělič napětí
* výpočet napětí z poměru pro libovolný počet rezistorů
=
R1
U
I
R2
U1
R3
Rn
U2
U3
Un
* nebo
* výkon na jednotlivých rezistorech je ztrátový výkon a ten je třeba kontrolovat (tepelné účinky elektrického proudu)

## Slide 56: Příklad
=
R1
U
I
R2
U2
Navrhněte nezatížený dělič, je-i vstupní napětí 48V, výstupní napětí 19V, maximální (ztrátový) výkon na rezistoru je 1W
1. Volíme rezistor R2, R2 = 1k
2. Kontrola ztrátového výkonu na R2
3. Výpočet celkového proudu
4. Výpočet rezistoru R1
5. Kontrola ztrátového výkonu na R1

## Slide 57: Příklad
=
R1
U
I
R2
U2
1. Navrhněte nezatížený dělič, je-i vstupní napětí 33V, výstupní napětí 7V, výkon na rezistoru je 2W.
Jak se změní výstupní napětí jestliže se rezistor R2 přeruší
2. Navrhněte nezatížený dělič, je-i vstupní napětí 74V, výstupní napětí 55V, ztrátový výkon na rezistoru nesmí být větší než 2W.

## Slide 58: 2. Zatížený dělič napětí
Po připojení zátěže je dělič zatížený, může napájet elektrický spotřebič. Zároveň se ale změní poměry napětí na rezistorech a ztráty.
Jak se změní výstupní napětí U2z ?
Odpor R2z < R2 
napětí U2z < U2
=
R1
U
I
R2
U2z
Rz
Jak vypočítáme výstupní napětí U2z ?
Odpor R2 nahradíme paralelní kombinací R2 a Rz  R2z
Pozor - předpokládáme, že rezistory R1 a R2 jsou stejné, ale celkový proud se v porovnání s nezatíženým děličem změní.
Výstupní napětí U2z:

## Slide 59: 2. Zatížený dělič napětí
Účinnost děliče:
Účinnost děliče je obecně malá, závisí na zátěži a rezistorech R1 a R2.
=
R1
U
I
R2
U2z
Rz
Využití děliče:
* elektronické obvody - napájení prvků s malými proudy a velkými vnitřními odpory – nastavení pracovních bodů
* měřící přístroje (změna rozsahů)
Pozor
Dělič není bezpečný zdroj napětí – při přerušení rezistoru R2 se na výstupu může objevit napětí vstupu  hlavní zdroj pracuje zpravidla maximálně s malým bezpečným napětím (do 50 V).
simulace

## Slide 60: Příklad
Navrhněte zatížený dělič, je-li vstupní napětí 35V, výstupní napětí 27V při zátěži 1,5k. Rezistory v děliči mají maximální (ztrátový) výkon 1W
Návrh rezistoru R2, R2 = 1k
=
R1
U
I
R2
U2z
Rz
Výpočet náhradního odporu R2Z
Výpočet celkového proudu:
Kontrola výkonu na R2
Výpočet rezistoru R1
Kontrola výkonu na R1
Účinnost děliče:

## Slide 61: Příklad
1. Vypočítejte výstupní napětí, účinnost děliče a ztrátové výkony na rezistorech, je-li vstupní napětí 35 V, rezistor R1=1,8kΩ, rezistor R2=2,9kΩ a odpor zátěže je 3,5kΩ
=
R1
U
I
R2
U2z
Rz
2. Navrhněte zatížený dělič, je-li vstupní napětí 38 V, výstupní napětí 13 V. K děliči je připojena zátěž 2kΩ. Odpor R1 volíme 2kΩ. Maximální ztrátový výkon rezistorů na děliči je 500 mW.
3. Vypočítejte odpor rezistoru R1 při normálním provozu a určete, jak se změní výstupní napětí na děliči, jestliže dojde k přerušení rezistoru R2. Před poruchou bylo vstupní napětí 72 V, výstupní napětí 13 V a odpor R2=2,8kΩ a odpor zátěže byl 2,5kΩ. Určete ztrátový výkon na rezistoru R1 při poruše

## Slide 62: Transfigurace
Při řešení složitějších obvodů se můžeme dostat do situace, že v obvodu nejsou žádné rezistory, které by byly zapojeny do série nebo paralelně   obvod nelze zjednodušit 
U
R3
R5
R4
R2
R1
Jednou z možností řešení je úprava obvodu pomocí transfigurace  změna zapojení rezistorů z trojúhelníka na hvězdu.
Podmínkou je, že po přepočtu se nesmí změnit poměry v obvodu (výsledný odpor musí zůstat stejný).

## Slide 63: Transfigurace
* V některých případech se používá i opačný převod hvězda  trojúhelník
* Řešení obvodů je matematicky náročné, mnohdy je rychlejší využít jinou metodu výpočtu (viz výpočet obvodů s více zdroji)
HVĚZDA
RB
RA
RC
R3
R2
R1
TROJÚHELNÍK

## Slide 64: Odvození transfigurace trojúhelník hvězda
Po přepočtu se nesmí změnit poměry mezi uzly A-B, A-C a B-C
R3
R2
R1
RB
RA
RC
A
B
C
Obdobným způsobem lze sestavit rovnice mezi uzly A-B a B-C
Sestavení rovnic mezi uzly A a C:
Výsledkem je soustava tří rovnic o třech neznámých RA, RB a RC

## Slide 65: Odvození transfigurace trojúhelník hvězda
Výsledné řešení:
R3
R2
R1
RB
RA
RC
A
B
C
Obecně:
Odpor náhradního rezistoru je dán podílem, v čitateli je součin přilehlých rezistorů, ve jmenovateli je součet rezistorů v trojúhelníku.

## Slide 66: Postup řešení
U
R3
R5
R4
R2
R1
1. Zvolit zapojení do hvězdy
2. Výpočet náhradních rezistorů
RB
RA
RC
3. Překreslit obvod
4. Řešit upravený obvod
* R2 a RB do série
* RC a R5 do série
* R2B a R5C paralelně
* RA a R25BC sériově
R2
U
R5
RB
RA
RC

## Slide 67: Postup řešení
5. Výpočet celkového proudu
6. Výpočet napětí na RA
7. Výpočet napětí na RBC25
8. Výpočet proudů na R2B a R5C
9. Výpočet napětí na odporech R2 a R5
10. Návrat do původního obvodu
11. Pomocí 2. KZ výpočet napětí na R3
12. Výpočet proudu na R3
13. Pomocí 1. KZ výpočet proudů R1 a R4
14 Výpočet napětí na R1 a R4
(Od bodu 11 jsou i další varianty výpočtu)
R2
U
R5
RB
RA
RC
U
R3
R5
R4
R2
R1

## Slide 68: Příklad
U
R3
R5
R4
R2
R1
1. Zvolit zapojení do hvězdy
Vypočítejte napětí a proudy na rezistorech, je-li R1=2k, R2=1,4k, R3=3k , R4=5k, R5=1,5k, U=22V
RB
RA
RC
2. Výpočet náhradních rezistorů
3. Překreslit obvod
R2
U
R5
RB
RA
RC

## Slide 69: Příklad
4. Řešit upravený obvod
R2
U
R5
RB
RA
RC
Vypočítejte napětí a proudy na rezistorech, je-li R1=2k, R2=1,4k, R3=3k , R4=5k, R5=1,5k, U=22V
5. Výpočet celkového proudu
I
7. Výpočet napětí na UBC25
UA
6. Výpočet napětí na UA
UBC25

## Slide 70: Příklad
8. Výpočet proudů I2B a I5C
Vypočítejte napětí a proudy na rezistorech, je-li R1=2k, R2=1,4k, R3=3k , R4=5k, R5=1,5k, U=22V
R2
U
R5
RB
RA
RC
I
UA
UBC25
I2B
I5C
9. Výpočet napětí na U2 a U5
U5
U2

## Slide 71: Postup řešení
10. Návrat do původního obvodu
11. Zvolíme si směr napětí a proudu na R3 a pomocí 2. KZ výpočet napětí na R3
U
R3
R5
R4
R2
R1
I
U2
U5
I2
I5
U3
Vypočítejte napětí a proudy na rezistorech, je-li R1=2k, R2=1,4k, R3=3k , R4=5k, R5=1,5k, U=22V
12. Výpočet proud I3
I3
13. Výpočet proud I1 a I4
I1
I4
14. Výpočet napětí U1 a U4
U4
U1
15. Kontrola

## Slide 72: Příklady
Vypočítejte napětí a proudy na rezistorech, je-li R1=4k, R2=3k, R3=2k , R4=2,5k, R5=3,5k, U=50V
1. Úprava zapojení, vytvoření hvězdy
- lze volit R1 - R2 - R3 nebo R3 - R4 - R5
- volíme 2. variantu

## Slide 73: Příklady
Vypočítejte napětí a proudy na rezistorech, je-li R1=4k, R2=3k, R3=2k , R4=2,5k, R5=3,5k, U=50V
U
I
UB
I1
I2
U2
U1

## Slide 74: Příklady
Vypočítejte napětí a proudy na rezistorech, je-li R1=4k, R2=3k, R3=2k , R4=2,5k, R5=3,5k, U=50V
U3
U
I
I1
I2
U2
U1
I3
I4
U4
I5
U5

## Slide 75: Materiály
Blahovec Elektrotechnika 1
http://www.leifiphysik.de/index.php
http://www.zum.de/dwu/umaptg.htm