## Slide 1: Základy elektrotechniky Řešení stejnosměrných obvodů s více zdroji

## Slide 2: Úvod
Řešení obvodů s více zdroji se využije zejména při elektrických obvodů a při výpočtu sítí.
V současné době existují speciální programy, které jsou schopny zvládnout i velmi komplikovaná zapojení.
Postup při výpočtu:
1. Volba vhodné metody – může výrazně zjednodušit výpočet
2. Označení veličin (napětí a proudů) v obvodu
3. Sestavení rovnic – jedná se o soustavu rovnic o více neznámých
4. Matematické řešení rovnic – optimální je využít vhodný program
5. Dokončení výpočtu, určení požadovaných veličin.
„Ruční“ výpočet je náročný, a proto bylo vytvořeno podle charakteru řešeného obvodu několik metod.
Matematické programy lze využít pro řešení soustavy rovnic.

## Slide 3: Řešení pomocí Kirchhoffových zákonů
Je to základní metoda výpočtu, která vychází z 1. a 2. Kirchhoffova zákona.
Výhoda metoda je v jednoduchosti sestavení rovnic (nemusíme provádět žádné další úpravy), nevýhodou je komplikované matematické řešení (velký počet rovnic).
Zásady:
1. Musíme znát polaritu a velikost napětí zdrojů
2. Počet rovnic je shodný jako počet neznámých veličin, rovnice musí být na sobě nezávislé
3. Žádný z neznámých proudů nesmí být vynechán (musí být obsažen alespoň v jedné rovnici)
4. Směry proudů si můžeme libovolně určit (volíme pravděpodobné směry). Jestliže vyjde záporná hodnota proudu, skutečný směr je opačný.

## Slide 4: Postup výpočtu – vzorový příklad
Pozn. Rz = R4
1. Vyznačení neznámých proudů
2. Sestavení n-1 rovnic podle 1. KZ (kde n je počet uzlů)
I1 + I2 – I3 = 0
3. Sestavení zbylých rovnic podle 2. KZ
-UA + R3*I3 + R4*I3 + R1*I1 = 0
UB - R2*I2 - R4*I3 - R3*I3 = 0
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
I1
I2
I3
4. Úprava rovnic
I1 + I2 – I3 = 0
+ R1*I1 + I3*(R3 + R4) = UA
- R2*I2 - I3 *(R3 + R4) = -UB
5. Řešení
Pro UA=6V, UB=8V, R1=1, R2=3, R3=3, R4=2
Řešení: zde, simulace: zde
I1= 0,35A, I2=0,78A , I3=1,13A

## Slide 5: Příklady
UA = 15V, UB = 6V, R1 = 8, R2 = 5 , R3 = 2, R4 = 3, R5 = 4

## Slide 6: Příklady
UA = 19V, UB = 7V, R1 = 5, R2 = 12 , R3 = 4, R4 = 6, R5 = 3

## Slide 7: Metoda smyčkových proudů
Metoda je založena na využití 2. Kirchhoffova zákona.
Postup:
1. Do obvodu zakreslíme předpokládané směry proudů
2. Do každé smyčky obvodu zakreslíme smyčkový proud. Je výhodné volit směry smyčkových proudů stejné (například ve směru hodinových ručiček)
3. Podle 2. KZ provedeme součty napětí (zdroje a úbytky na odporech). V rovnicích se mohou vyskytovat pouze zvolené smyčkové proudy
4. Rovnice upravíme do tvaru pro řešení soustavy rovnic
5. Vypočítáme soustavu rovnic – výpočet smyčkových proudů
6. Ze smyčkových proudů vypočteme neznámě proudy a napětí v obvodu

## Slide 8: Metoda smyčkových proudů
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
I1
I2
I3
Postup:
1. Do obvodu zakreslíme předpokládané směry proudů
2. Do každé smyčky obvodu zakreslíme smyčkový proud. Je výhodné volit směry smyčkových proudů stejné (například ve směru hodinových ručiček)
* každá větev obvodu musí být alespoň v jedné smyčce
* žádná smyčka nesmí protínat skutečnou větev obvodu
IX
IY
3. Podle 2. KZ provedeme součty napětí (zdroje a úbytky na odporech). V rovnicích se mohou vyskytovat pouze zvolené smyčkové proudy

## Slide 9: Metoda smyčkových proudů
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
I1
I2
I3
IX
IY
4. Rovnice upravíme do tvaru pro řešení soustavy rovnic
5. Vypočítáme soustavu rovnic – výpočet smyčkových proudů
6. Ze smyčkových proudů vypočteme neznámě proudy a napětí v obvodu
Pro UA=6V, UB=8V, R1=1, R2=3, R3=3, R4=2
Řešení: zde, simulace: zde
IX= 0,35A, IY=-0,78A; I1= 0,35A; I2=0,78A ; I3=1,13A

## Slide 10: Příklady
UA = 15V, UB = 6V, R1 = 8, R2 = 5 , R3 = 2, R4 = 3, R5 = 4
UA = 19V, UB = 7V, R1 = 5, R2 = 12 , R3 = 4, R4 = 6, R5 = 3

## Slide 11: Metoda uzlových napětí
Metoda je založena na využití 1. Kirchhoffova zákona.
Postup:
1. Do obvodu zakreslíme předpokládané směry proudů
2. Jeden uzel volíme jako referenční (zem  nulové napětí )
3. Označíme napětí ostatních uzlů proti referenčnímu uzlu (uzlová napětí)
4. Podle 1. KZ provedeme součet proudů v jednotlivých uzlech (kromě referenčního)
5. Pomocí 2. KZ vyjádříme jednotlivé proudy
6. Vyjádřené proudy dosadíme do rovnic sestavených podle 1. KZ
7. Řešíme soustavu rovnic pro uzlová napětí
8. Z uzlových napětí vypočítáme neznámé proudy.

## Slide 12: Metoda uzlových napětí
Postup:
1. Do obvodu zakreslíme předpokládané směry proudů
2. Jeden uzel volíme jako referenční (zem  nulové napětí )
3. Označíme napětí ostatních uzlů proti referenčnímu uzlu (uzlová napětí)
4. Podle 1. KZ provedeme součet proudů v jednotlivých uzlech (kromě referenčního)
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
I1
I2
I3
UX

## Slide 13: Metoda uzlových napětí
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
I1
I2
I3
UX
5. Pomocí 2. KZ vyjádříme jednotlivé proudy
6. Vyjádřené proudy dosadíme do rovnic sestavených podle 1. KZ

## Slide 14: Metoda uzlových napětí
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
I1
I2
I3
UX
7. Řešíme soustavu rovnic pro uzlová napětí
8. Z uzlových napětí vypočítáme neznámé proudy.
Pro UA=6V, UB=8V, R1=1,
R2=3, R3=3, R4=2

## Slide 15: Příklady
UA = 15V, UB = 6V, R1 = 8, R2 = 5 , R3 = 2, R4 = 3, R5 = 4

## Slide 16: Příklady
UA = 19V, UB = 7V, R1 = 5, R2 = 12 , R3 = 4, R4 = 6, R5 = 3

## Slide 17: Metoda lineární superpozice
Metoda vyjadřuje závislost mezi příčinou (zdroje) a následkem (napětí a proud na jednotlivých rezistorech).
Každý dílčí zdroj vyvolá na rezistoru určité napětí a proud. Jestliže sečteme příspěvky od jednotlivých zdrojů, dostaneme výsledné napětí a proud na rezistoru.
Metodu lze použít pouze v lineárních obvodech.
Metodou nelze počítat výkony na rezistorech (P=R*I2 – není lineární)
Postup:
1. V obvodu necháme postupně zapojený vždy pouze jeden zdroj napětí nebo proudu. Ostatní napěťové zdroje nahradíme zkratem a proudové rozpojíme. Jejich vnitřní odpory zůstávají zapojeny.
2. Vypočítáme napětí a proud na neznámém rezistoru
3. Výsledný proud (napětí) vypočítáme algebraickým součtem proudů (napětí) od jednotlivých zdrojů.

## Slide 18: Metoda lineární superpozice
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
I1
I2
I3
Postup:
1. V obvodu necháme postupně zapojený vždy pouze jeden zdroj napětí nebo proudu. Ostatní napěťové zdroje nahradíme zkratem a proudové rozpojíme. Jejich vnitřní odpory zůstávají zapojeny.
=
UA
R1
R2
R3
R4
I1’
I2’
I3’
Zadání – výpočet proudu na rezistoru R4
* napěťový zdroj UB nahradíme zkratem
* dílčí veličiny zdroje A označíme (např. jednou čárkou)
* výpočet celkového odporu:

## Slide 19: Metoda lineární superpozice
=
UA
R1
R2
R3
R4
I1’
I2’
I3’
* výpočet celkového proudu I1’:
* výpočet napětí na odporu R1:
* výpočet napětí na odporech R34:
* výpočet proudu I3’:

## Slide 20: Metoda lineární superpozice
* výpočet napětí na odporu R2:
* výpočet napětí na odporech R34:
* výpočet proudu I3’’:
=
UB
R1
R2
R3
R4
I1’’
I2’’
I3’’
* napěťový zdroj UA nahradíme zkratem
* dílčí veličiny zdroje B označíme (např. dvěmi čárkami)
* výpočet celkového odporu:
* výpočet celkového proudu I2’’:
* výpočet proudu rezistoru R4:

## Slide 21: Metoda lineární superpozice
=
UA
R1
R2
R3
R4
I1’
I2’
I3’
* výpočet celkového proudu I1’:
* výpočet napětí na odporu R1:
* výpočet napětí na odporech R34:
* výpočet proudu I3’:
Pro UA=6V, UB=8V, R1=1,
R2=3, R3=3, R4=2
* výpočet celkového odporu:

## Slide 22: Metoda lineární superpozice
* výpočet napětí na odporu R2:
* výpočet napětí na odporech R34:
* výpočet proudu I3’’:
=
UB
R1
R2
R3
R4
I1’’
I2’’
I3’’
* napěťový zdroj UA nahradíme zkratem
* dílčí veličiny zdroje B označíme (např. dvěmi čárkami)
* výpočet celkového odporu:
* výpočet proudu I2’’:
* výpočet proudu rezistoru R4:

## Slide 23: Příklady
UA = 15V, UB = 6V, R1 = 8, R2 = 5 , R3 = 2, R4 = 3, R5 = 4
I2 = ?

## Slide 24: Příklady
UA = 19V, UB = 7V, R1 = 5, R2 = 12 , R3 = 4, R4 = 6, R5 = 3
I2 = ?

## Slide 25: Věty o náhradních zdrojích
Věty o náhradních zdrojích lze využít v libovolně složitých obvodech, ve kterých je proměnná zátěž.
Princip metody: reálný obvod bez zátěže nahradíme ideálním zdrojem a jeho vnitřním odporem. Na takto zjednodušený obvod lze připojit libovolnou (proměnnou) zátěž a vypočítat její parametry.
Význam metody: u většiny obvodů je zapojení dáno a nemění se. Proměnná je pouze zátěž. Pomocí věty o náhradních zdrojích počítáme složitý obvod pouze jednou a nahradíme ho jednoduchým obvodem s proměnnou zátěží.
Podmínka metody: prvky v obvodu musí být lineární
Podle požadavku na charakter obvodu:
1. Théveninova poučka – věta o náhradním zdroji napětí
2. Nortonova poučka – věta o náhradním zdroji proudu

## Slide 26: Théveninova poučka
Pomocí Théveninovy poučky nahradíme lineární obvod s libovolnou zátěží skutečným zdrojem napětí (ideální zdroj napětí a vnitřní odpor), na který je připojena zátěž.
Výpočet parametrů zdroje napětí:
1. Výpočet napětí ideálního napěťového zdroje (U0) – napětí naprázdno daného obvodu (počítáme celý obvod při odpojené zátěži)
2. Výpočet vnitřního odporu napěťového zdroje (Ri) – odpojíme zátěž, napěťové zdroje nahradíme zkratem, proudové zdroje odpojíme a vypočítáme celkový odpor obvodu z pohledu výstupních svorek
=
Ri
U
U0
=
Ri
U
U0
I
R
zjednodušený náhradní obvod
náhradní obvod s připojenou zátěží

## Slide 27: Théveninova poučka
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
I1
I2
I3
Postup:
1. Odpojíme zátěž
2. Výpočet napětí ideálního zdroje napětí (U0)
vypočítáme výstupní napětí nezatíženého obvodu
* kolik je v obvodu uzavřených smyček proudu ?
pouze jedna
* výpočet proudu
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
U0
* jak určíme napětí U0 ?
* prostřední větví neprochází proud (není uzavřený obvod, na odporu R3 není žádný úbytek  napětí U0 je mezi danými uzly
U0
I

## Slide 28: Théveninova poučka
* výpočet napětí U0
3. Výpočet vnitřního odporu napěťového zdroje
* odpojíme zátěž, napěťové zdroje nahradíme zkratem, proudové zdroje odpojíme (v daném obvodu žádné nejsou)
* počítáme výsledný odpor z pohledu výstupních svorek
* výpočet odporu Ri
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
U0
U0
I
R1
R2
R3
Ri

## Slide 29: Théveninova poučka
1. výpočet napětí U0
* výpočet odporu Ri
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
U0
U0
I
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
Pro UA=6V, UB=8V, R1=1,
R2=3, R3=3, R4=2
* výpočet proudu
* výpočet napětí U0
R1
R2
R3
Ri

## Slide 30: Théveninova poučka
Dosazení do náhradního obvodu:
=
Ri
U4
U0
I
R4
U0=6,5V, Ri=3,75, R4=2
Výpočet výstupního napětí:
Simulace: zde

## Slide 31: Příklady
UA = 15V, UB = 6V, R1 = 8, R2 = 5 , R3 = 2, R4 = 3, R5 = 4
Rz=R2

## Slide 32: Příklady
UA = 19V, UB = 7V, R1 = 5, R2 = 12 , R3 = 4, R4 = 6, R5 = 3
RZ=R2

## Slide 33: Nortonova poučka
Pomocí Nortonovy poučky nahradíme lineární obvod s libovolnou zátěží skutečným zdrojem proudu (ideální zdroj proudu a vnitřní odpor), na který je připojena zátěž.
Výpočet parametrů zdroje proudu:
1. Výpočet proudu ideálního zdroje (Ik) – proud nakrátko daného obvodu (počítáme celý obvod při odpojené zátěži a zkratovaných výstupních svorkách)
2. Výpočet vnitřního odporu proudového zdroje (Ri) – výpočet je stejný jako u Theveninovy poučky.
zjednodušený náhradní obvod
náhradní obvod s připojenou zátěží
Ri
Ik
Ri
Ik
Rz
Iz

## Slide 34: Nortonova poučka
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
I1
I2
I3
Postup:
1. Odpojíme zátěž a nahradíme ji zkratem
2. Výpočet napětí ideálního zdroje proudu (Ik)
vypočítáme výstupní proud zkratovaného obvodu
* kolik je v obvodu uzavřených smyček proudu ?
dvě
* výpočet proudů
* jak určíme proud Ik ?
* proud Ik je dán součtem (rozdílem) proudů
Ik
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
Ix
Iy

## Slide 35: Nortonova poučka
* výpočet napětí Ik
3. Výpočet vnitřního odporu napěťového zdroje
* odpojíme zátěž, napěťové zdroje nahradíme zkratem, proudové zdroje odpojíme (v daném obvodu žádné nejsou)
* počítáme výsledný odpor z pohledu výstupních svorek
* výpočet odporu Ri
R1
R2
R3
Ri
Ik
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
Ix
Iy

## Slide 36: Nortonova poučka
1. výpočet proudu Ik
* výpočet odporu Ri
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
R4
Pro UA=6V, UB=8V, R1=1,
R2=3, R3=3, R4=2
R1
R2
R3
Ri
Ik
=
=
UB
UA
R1
R2
R3
Ix
Iy

## Slide 37: Nortonova poučka
Dosazení do náhradního obvodu:
Ik=1,73A, Ri=3,75, R4=2
Výpočet výstupního proudu (proudový dělič):
Simulace: zde
Ri
Ik
Rz
Iz

## Slide 38: Příklady
UA = 15V, UB = 6V, R1 = 8, R2 = 5 , R3 = 2, R4 = 3, R5 = 4
Rz=R2

## Slide 39: Příklady
UA = 19V, UB = 7V, R1 = 5, R2 = 12 , R3 = 4, R4 = 6, R5 = 3
RZ=R2

## Slide 40: Ekvivalence zdrojů
Pomocí Théveninovy (Nortonovy) poučky lze nahradit lineární obvod s libovolnou zátěží skutečným zdrojem napětí (proudu) a jejich vnitřním odporem. Oba obvody jsou tedy rovnocenné a je mezi nimi existovat vazba.
1. Théveninova poučka
2. Nortonova poučka
 oba zdroje lze vzájemně zaměnit (je výhodné mít v obvodu pouze napěťové nebo pouze proudové zdroje.
napěťový zdroj
proudový zdroj
=
Ri
U0
Ik
Ri
Ik
U0

## Slide 41: Ekvivalence zdrojů - příklad
Upravte obvod pomocí ekvivalence zdrojů a vyřešte
1. Proudový zdroj nahradíme napěťovým zdrojem
* U2=Ik2*Ri2 = 2*10=20V
* vnitřní odpor napěťového zdroje se nemění
=
Ri1
U1
R3
R5
Ri2
Ik2
Rz
R4
Ri1=2, Ri2=10, R3=R5=2, R4=3, R6=RZ=8, U1=8V, Ik2=2A

## Slide 42: Ekvivalence zdrojů - příklad
Upravte obvod pomocí ekvivalence zdrojů a vyřešte
2. Řešení pomocí Théveninovy poučky
* výpočet napětí naprázdno pomocí metody smyčkových proudů:
Ix = -0,894A, Iy = -0,255A
U0 = Ri2*Ix + R4*Iy
Ri1=2, Ri2=10, R3=R5=2, R4=3, R6=RZ=8, U1=8V, Ik2=2A
=
Ri1
U1
R3
R5
Ri2
Rz
R4
=
Ri2
U2
Iy
Ix
U0 = 10*(-0,894)+3*(-0,255)+20=10,295V
Výpočet celkového vnitřního odporu Ri
Výpočet pomocí transfigurace (spodní trojúhelník): R15=4/14,R12=R25=10/7
Ri = 2,936 
Výpočet výstupního napětí (napěťový dělič): U6 = U0*(R6/(Ri+R6)) = 7,53V

## Slide 43: Ekvivalence zdrojů - příklad
Upravte obvod pomocí ekvivalence zdrojů a vyřešte

## Slide 44: Spojování zdrojů napětí
Při spojování zdrojů do série (paralelně) lze dosáhnout vyšší celkové napětí (proud) zdroje.
Příklad - baterie a akumulátory v přístrojích
- fotovoltaické panely
Sériové zapojení zdrojů napětí

## Slide 45
Celkové napětí naprázdno:
U0 = U01 + U02 + … + U0n
Sériové zapojení zdrojů napětí
Celkový vnitřní odpor:
Ri = Ri1 + Ri2 + … + Rin
Celkové svorkové napětí:
U = U1 + U2 + … + Un
V praxi spojujeme většinou stejné zdroje napětí:
U = n*u
kde n je počet zdrojů
u je napětí jednoho zdroje

## Slide 46
Sériové zapojení zdrojů napětí
Každý zdroj je definovaný napětím a maximálním proudem.
1. Pro různé zdroje - zátěž obvodu nesmí být větší, než proud zdroje s nejmenší hodnotou
2. Pro stejné zdroje - zátěž obvodu nesmí být větší, než proud zdroje
Příklad: Napětí naprázdno jednoho zdroje je 1,65 V, maximální proud 120 mA a vnitřní odpor je 0,15 ohm. Kolik zdrojů musíme zapojit do série, je-li požadavek napětí minimálně 25V a jaký bude příkon spotřebiče.
svorkové napětí jednoho zdroje
u = u0 - ri * i = 1,65 - 0,15 * 0,12 = 1,632 V
počet zdrojů
n=U/u = 25 / 1,632 = 15,3  16 zdrojů
maximální příkon zátěže
Pp = i * n * u = 0,12 * 16 * 1,632 = 3,13 W

## Slide 47: Příklad - sériové řazení zdrojů
Jeden článek má tyto parametry: u0=1,2V, i=125mA, ri=0,15Ω. Celkový počet článků je 45. Vypočítejte celkové napětí, celkový vnitřní odpor, minimální odpor, který lze připojit jako zátěž a proud nakrátko.
U=53,16V, Ri=6,75Ω, R=425,25Ω, Ik=8A

## Slide 48
Celkový maximální proud je dán součet proudů jednotlivých zdrojů:
I = n * i
Paralelní zapojení zdrojů napětí
Předpoklad - všechny zdroje jsou stejné
u0 - napětí naprázdno jednoho zdroje
i - proud jednoho zdroje
ri - vnitřní odpor jednoho zdroje
Celkové svorkové napětí je stejné jako napětí jednoho zdroje:
U = u
Celkový vnitřní odpor je dán paralelním řazení odporů:
Ri = ri /n
Celkové napětí naprázdno:
U0 = u0

## Slide 49
Paralelní zapojení zdrojů napětí
Příklad
Parametr jednoho zdroje jsou u0 = 1,8 V, ri = 0,22 ohm a proud i = 210 mA.
Určete kolik zdrojů musíme zapojit paralelně, je-li požadavek proudu zátěže minimálně 1,55 A. Jaké bude svorkové napětí a příkon zátěže.
svorkové napětí jednoho zdroje
u = u0 - ri * i = 1,8 - 0,22 * 0,21 = 1,754 V
počet zdrojů
n=I/i = 1,55 / 0,21 = 7,4  8 zdrojů
maximální příkon zátěže
Pp = u * n * i = 1,754 * 8 * 0,21 = 2,95 W

## Slide 50
Zapojení zdrojů napětí
Příklad
1. Jak je velké proud nakrátko, celkové napětí naprázdno a vnitřní odpor, je-li 14 článků. Odpor zátěže je 20Ω. Napětí naprázdno jednoho článku je 1,5V a vnitřní odpor je 0,3Ω. Články jsou zapojeny
a) do série
b) paralelně
2. Vypočítejte svorkové napětí, celkový vnitřní odpor a proud zátěží, je-li odpor 9Ω. Baterie je složená z 20 článků zapojených so série. Napětí naprázdno jednoho článku je 1,5V a jeho vnitřní odpor je 50mΩ.

## Slide 51
Výsledné svorkové napětí
Paralelní zapojení zdrojů napětí s různými parametry (2 zdroje)
Oba zdroje jsou zapojeny paralelně - svorková napětí musí být stejná 
mezi zdroji bude procházet vyrovnávací proud
Velikost vyrovnávacího proudu:
Vyrovnávací proud:
- prochází trvale mezi zdroji a je nezávislý na zátěži
- trvale zatěžuje oba zdroje a snižuje maximální výkon zátěže
 proto se snažíme, aby vyrovnávací proudy byly co nejmenší

## Slide 52
Výsledné svorkové napětí
Paralelní zapojení zdrojů napětí s různými parametry (2 zdroje)
Příklad - dva zdroje jsou zapojeny paralelně.
u01 = 12,5 V a vnitřní odpor je 1,3 ohmu, druhý zdroj má napětí naprázdno 11,9V a vnitřní odpor je 1,7 ohmu. Oba zdroje mají maximální proud 450 mA. Vypočítejte vyrovnávací proud a svorkové napětí.
Velikost vyrovnávacího proudu:

## Slide 53
Příklady
Příklad
Jaký velký je vnitřní odpor, napětí naprázdno , svorkové napětí a proud, jestliže propojíme 5 článků s napětím naprázdno 4,5V a vnitřním odporem 0,2 ohmu
a) do série
b) paralelně
Odpor zátěže je 3,5 ohmu

## Slide 54
Příklady
Příklad
Určete velikost proudu, je-li zátěž 9 ohm. Zdroj je tvořen články zapojených do série. Napětí naprázdno jednoho článku je 1,5V a vnitřní odpor je 0,05 ohm. Dále vypočítejte svorkové napětí a příkon zátěže.

## Slide 55: Graficko-početní metoda řešení nelineárních obvodů
Nelineární prvek je prvek, jehož VA charakteristika není lineární (odpor se mění v závislosti na napětí nebo na proudu) .
Obvody, které obsahují nelineární prvek nelze počítat klasickými metodami, protože neznáme napětí (proud) v daném místě obvodu a tím ani odpor prvku.
Nejjednodušší způsob řešení je využití graficko-početní metody. Základem je znalost VA nelineárního prvku.
Jak lze určit VA nelineárního prvku ?
- zjednodušené vyjádřením pomocí matematické funkce
- pomocí tabulky od výrobce (katalog)
- pomocí VA charakteristiky od výrobce (katalog)
- měřením nelineárního prvku
Je-li v obvodu pouze jeden nelineární prvek, pak lze využít Théveninovu poučku – určíme náhradní obvod bez nelineárního prvku a poté řešíme náhradní obvod s jedním nelineárním prvkem.

## Slide 56: Grafické řešení – dva prvky do série
Charakteristika lineárního prvku (rezistoru)
Nelineární rezistor – daná charakteristika
Co platí pro napětí a proud, jsou-li dva prvky do série ?
Oba prvky mají stejný proud, celkové napětí je dáno součtem dílčích napětí  pro daný proud sčítáme dílčí napětí
U (V)
I (A)
~R2
~R1
~R1+R2
IA
U2A
U1A
UA=U1A+U2A
=
I
U
U1
U2
R2
R1

## Slide 57: Grafické řešení – dva prvky paralelně
Co platí pro napětí a proud, jsou-li dva prvky paralelně ?
Oba prvky mají stejné napětí, celkový proud je dán součtem dílčích proudů  pro daný proud sčítáme dílčí proudy.
I (A)
U (V)
~R2
~R1
~R1+R2
UA
I2A
I1A
IA=I1A+I2A
=
I2
U
R2
I1
R1
I

## Slide 58: Příklad
Určete pracovní bod daného zapojení
U=30V, R1=2,
R2=5, R3 - tabulka
=
I3
U
R2
I2
R1
I
R3
U(V) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28
I(A) | 0,3 | 1 | 1,8 | 3 | 5 | 8 | 13
Řešení (excel): zde

## Slide 59: Příklad
Určete pracovní bod pro napěťový zdroj a paralelně připojený nelineární odpor R2 s odporem R3=50 
U0=14V, Ri=2,5 ,
R2 - tabulka
U(V) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
I(A) | 0 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4,2 | 4,3
Řešení (excel): zde

## Slide 60: Materiály
Blahovec Elektrotechnika 1
http://www.leifiphysik.de/index.php
http://www.zum.de/dwu/umaptg.htm