## Slide 1: Základy elektrotechniky Elektrostatické pole

## Slide 2: Úvod
V okolí každého náboje vzniká pole.
Základní částice hmoty mohou být nositeli náboje, nejmenší známý náboj je náboj elektronu a protonu – náboj elektronu e = -1,6*10-19C. Všechny další náboje jsou násobkem elementárního náboje.
Elektrostatické pole je pole v okolí náboje, který se nepohybuje.
Elektrický náboj:
1. Svými vlastnostmi a účinky se jednotlivé náboje liší. Dohodou bylo určeno označení náboje na kladné (+) a záporné (-).
2. Náboje jsou vázány na částice látky a nelze je oddělit, náboj nelze zničit (zákon o zachování náboje)
3. Jestliže má těleso přebytek elektronů (záporný náboj), pak má jako celek záporný náboj a naopak.
4. Je-li stejný počet protonů (kladný náboj) a elektronů, které jsou rovnoměrně rozmístěny, pak je těleso elektricky neutrální.
+
-

## Slide 3: Elektrický náboj
5. Stejnojmenné náboje se vzájemně odpuzují, nestejnojmenné se vzájemně přitahují
6. Na nabitých vodivých tělesech je záporný náboj pouze na povrchu.
7. V okolí každého náboje vzniká elektrické pole, v okolí náboje, který se pohybuje vzniká i pole magnetické  v okolí pohybujícího se náboje vzniká pole elektromagnetické.
8. Označení náboje – Q, jednotkou je coulomb (C). Další používané jednotky jsou As (ampérsekunda) a Ah (ampérhodina).
1C = 1As, 1Ah = 3 600 As = 3 600 C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nabitá vodivá koule - na povrchu jsou volné elektrony

## Slide 4: Elektrický náboj (https://www.leifiphysik.de)
Atom elektricky neutrální - má stejný počet kladných a záporných nábojů
Kladný iont
Záporný iont
Simulace 1
Simulace 2

## Slide 5: Elektrostatické pole
- je pole mezi dvěma náboji v klidu nebo vznikne mezi dvěma vodivými deskami – elektrodami, které je připojeno na napětí. Mezi náboji (deskami) musí být nevodivé prostředí – izolant (dielektrikum).
- může existovat pouze v nevodivém prostředí (ve vodivém prostředí by se náboje na elektrodách vyrovnaly a elektrostatické pole by zaniklo).
+
-
+
-
nehomogenní pole
homogenní pole
siločáry

## Slide 6: Elektrostatické pole samostatného náboje
Protože existuje rovnováha mezi náboji, ke každému kladnému náboji musí být přiřazen záporný náboj a naopak
siločáry
+
-

## Slide 7: Ukázky elektrických polí
Maximální elektrické pole je na hrotech a ostrých hranách

## Slide 8: Coulombův zákon
definuje sílu, která působí mezi dvěma náboji
Na čem závisí síla mezi dvěma náboji ?
* na prostředí mezi náboji
* na velikosti obou nábojů F ~ Q1 a Q2 (přímá úměra)
* na vzdálenosti mezi náboji F ~ 1/r2 (2. mocnina vzdálenosti)
Výpočet síly:
kde  permitivita dielektrika (izolantu) (F/m)
Q1, Q2 velikost náboje (C)
r vzdálenost mezi náboji (m)

## Slide 9: Permitivita dielektrika -  (F/m)
definuje vliv prostředí na elektrostatické pole a sílu mezi náboji
Existuje analogie s proudovým polem ?
Ano, v proudovém poli byl definován měrný odpor
Základním prostředím pro určení vlivu na elektrostatické pole je vakuum (vzduch). V tomto prostředí je elektrostatické pole i síla mezi náboji nejsilnější. Všechna ostatní dielektrika pole a sílu zeslabují.
Permitivita vakua se označuje 0 a její velikost byla určena měřením:
0 = 8,854*10-12 (F/m)
Vliv ostatních látek na elektrostatické pole se určuje násobkem permitivity vakua – poměrná permitivita r (-)
Hodnoty relativní permitivity jsou udány v tabulkách
Celková permitivita dielektrika  = 0 * r (F/m, F/m,-)

## Slide 10: Coulombův zákon
Příklad
a) Vypočítejte směr a sílu mezi dvěma náboji Q1 = + 2 C a Q2 = -50 nC. Náboje jsou vzdáleny 8 cm, prostředí vzduch (vakuum)
Výpočet síly:
b) Jak se změní síla v minerálním oleji, r = 2,3
Směr působení síly:
+
-
F
F
+
+
F
F
Simulace – síla1, síla 2

## Slide 11: Příklady
1. Jak velkou silou na sebe působí 2 náboje, které jsou ve vzdálenosti 15 cm. Náboj Q1= 0,15 µC, náboj Q2= -23nC. Prostředí je vzduch. (F=1,4mN)
2. Na 2 náboje působí síla 56 mN. Náboj Q2 je 250nC a oba náboje jsou od sebe vzdáleny 8 cm. Prostředí je minerální olej s relativní permitivitou 2,5. (Q1= 0,4 µC)
3. Určete vzdálenost mezi 2 stejnými náboji (Q=35nC), jestliže na ně na vzduchu působí síla 5 mN. (r=47mm)
4. Vypočítejte velikost náboje Q1, je-li náboj Q2 150 nC a síla mezi náboji 3,4N. Vzdálenost mezi náboji je 10 cm, prostředí
a) vzduch
b) minerální olej, relativní permitivita je 3,5.

## Slide 12: Veličiny elektrostatického pole
1. Intenzita elektrického pole E (V/m)
slouží k vyjádření silových účinků na náboj v elektrickém poli.
Intenzita elektrického pole je vektor, směr je dán působením síly na kladný jednotkový náboj
F
+
+
E
Q
E
+
+
E1
q
+
E2
Q1
Q2
F
Směr síly a intenzity od bodového náboje
Výsledný směr síly a intenzity od dvou nábojů
vektorový součet !
q

## Slide 13: Intenzita elektrického pole
q - kladný jednotkový náboj
+
-
+
-
nehomogenní pole
homogenní pole
+
F
q
+
F
+
F
E
V homogenním poli je intenzita (E) konstantní a platí:
l
E

## Slide 14: Intenzita elektrického pole
+
-
+
-
Napětí uvnitř pole je rozloženo rovnoměrně, každému bodu pole můžeme přiřadit určitý potenciál (V).
Jestliže spojíme místa se stejným potenciálem vznikne ekvipotenciála. Ekvipotenciála je vždy kolmá na siločáru.
Elektrické napětí mezi dvěma místy je definováno jako rozdíl potenciálů těchto míst
U1
U2
U3
U4
U1
U2
U3
U4
U14 = U1 – U4
U14 = E * l14
U14
l14

## Slide 15: Intenzita elektrického pole
Příklad:
Vypočítejte velikost a určete směr intenzity elektrického pole ve vzdálenosti 5 cm od nabitého tělesa s nábojem Q = -30nC.
-
-Q
E
Příklad:
Vypočítejte intenzitu elektrického pole mezi dvěma deskovými elektrodami vzdálenými 5 mm, je-li mezi nimi napětí 2 kV. Jaká bude intenzita elektrického pole, je-li mezi deskami minerální olej.

## Slide 16: Příklady
1. Vypočítejte intenzitu elektrického pole uprostřed mezi 2 náboji Q1=+0,70C a Q2=+20nC. Náboje jsou od sebe vzdáleny 6 cm
2. Určete náboj +Q2, jestliže uprostřed mezi 2 náboji je výsledná intenzita E = 2,5kV/mm. Velikost náboje Q1 je +85nC, náboje jsou vzdáleny 12 cm
3. Vypočítejte intenzitu elektrického pole v daném místě. Q1=+80nC a Q2=+30nC. A=8cm, B=2cm, Prostředí vzduch.
E1=7,19*104, E2=6,74*105 V/m, E=0,746 kV/mm)
4. Vypočítejte náboj Q2, je-li výsledná intenzita nulová. Q1=+0,15C. A=7cm, B=3cm, Prostředí vzduch.
5. Určete výslednou intenzitu ve vrcholu pravoúhlého trojúhelníka Q1= +320 nC, Q2=-180nC, prostředí je minerální olej (relativní permitivita je 2,3) A=9 cm, B=25 cm.

## Slide 17: Veličiny elektrostatického pole
2. Elektrická indukce D (C/m2)
definuje indukční účinky elektrického náboje.
Základním principem je možnost pohybu nábojů, zejména volných elektronů ve vodiči, a silové působení nábojů.
B
Dvě tělesa A a B, A má záporný náboj, B je vodivé a neutrální (má stejný počet kladných a záporných nábojů, Tělesa jsou od sebe dostatečně vzdálena.
Na tělese A jsou volné elektrony rozmístěny rovnoměrně na povrchu, v okolí tělesa A je elektrostatické pole, těleso B je v neutrálním stavu.
- - -
- - - - -
- - - - -
- - -
A

## Slide 18: Elektrická indukce
B
Jak se změní elektrostatické pole, jestliže obě tělesa přiblížíme ?
Na povrchu tělesa B dojde vlivem silových účinků k přeskupení nábojů, mezi tělesy A a B se vytvoří elektrostatické pole
Po opětovném oddálení těles se obnoví původní stav  těleso B se stane neutrální.
- - -
- - - - -
- - - - -
- - -
A
-
-- --
-- --
-- --
-
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
Znázornění elektrické indukce: zde, zde

## Slide 19: Elektrická indukce
-
a) do homogenního elektrického pole vložíme kolmo k poli dvě vodivé destičky
b) na destičkách se vlivem indukce objeví náboj,
c) v poli je od sebe oddálíme
e) mezi destičkami se vytvoří elektrostatické pole
f) destičky vyjmeme z původního pole, pole mezi destičkami zůstane
animace: zde, zde
+
-
+
Jestliže budou obě destičky natočeny, indukovaný náboj se snižuje. Budou li rovnoběžně s polem, indukovaný náboj bude nulový.
+
-

## Slide 20: Elektrická indukce
Na čem závisí velikost indukovaného náboje:
* na velikosti nábojem kterým bylo pole vyvolané
* na poleze destiček v elektrostatickém poli
* na velikosti plochy destiček
Elektrická indukce je plošná hustota náboje

## Slide 21: Gaussova věta
a) v elektroskopu je těleso s kladným náboj Q
b) vlivem indukce se na stěnách objeví indukovaný náboj – Q1
c) těleso se dotkne stěny elektroskopu, jak se změní náboj – Q2
d) velikost náboje se nezmění 
náboj na vnitřní stěně elektroskopu je stejně velký jako náboj tělesa.
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
----
++++
Indukovaný náboj nezávisí na poloze náboje a nezmění se, ani při dotyku na stěnu elektroskopu.

## Slide 22: Veličiny elektrostatického pole
3. Indukční tok  (C)
Z nabitého tělesa vychází indukční tok (analogie s elektrickým proudem v proudovém poli), který je stejně velký jako náboj.
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
Gaussova věta:
Indukční tok vycházející z libovolné uzavřené plochy se rovná součtu nábojů, které jsou v prostoru omezeném touto plochou
Matematicky:
Gaussova věta je obdobou 1. Kirchhoffova zákona v proudovém poli. 2. Kirchhoffův zákon platí v elektrostatickém poli beze změny

## Slide 23: Veličiny elektrostatického pole
Příklad:
Vypočítejte náboj na deskových elektrodách, je-li mezi nimi elektrická indukce 20 mC/m-2. Plocha elektrod je (4 x 5) cm2.
1. Vypočítejte vzdálenost rovinných elektrod, je-li napětí 1500 V a intenzita elektrického pole mezi elektrodami je 50kV/m.
2. Jaké je napětí na rovinných elektrodách, je-li intenzita elektrického pole 8kV/mm a elektrody jsou vzdáleny 0,4 mm.

## Slide 24: Vlastnosti elektrostatického pole
Pro rozbor vlastností různých látek v elektrostatickém poli musíme znát závislost mezi intenzitou elektrického pole a elektrickou indukcí.
Vztah
tvoří analogii k Ohmovu zákonu v proudovém poli.
Závislost D=f(E) je lineární, sklon přímky je dán relativní permitivitou dielektrika.
Nejmenší sklon přímky je u vakua.
D
(C/m2)
E
(V/m)
D0=0*E
D=0*r*E

## Slide 25: Relativní permitivita izolantů
Balza | 1,4
Dřevo | 2,04 - 7,3
Germanium | 16 - 16,4
Jantar | 2,6 - 2,8
Kondenzátorový papír | 2,5 - 2,55
Křemen tavený | 3,8
Křemík | 11,7
Led | 4,8
LiF (monokrystal) | 9
Mramor | 7-8
NaCl (monokrystal) | 5,9
Plexisklo | 3,4
Polystyrén pěnový | 1,03
Porcelán | 5,5 - 6,5
Síra krystalická | 3,75 - 4,45
Sklo | 3,8 - 19
Slída | 6,9 - 11,5
Teflon | 2,1
Vakuum | 1
Voda | 81
Vzduch | 1,000 59

## Slide 26: Veličiny elektrostatického pole
1. Jak velký indukční tok vychází z kulového, nabitého tělesa s nábojem 0,5 C. Jaká je elektrická indukce ve vzdálenosti 20 cm od nabitého tělesa.
2. Vypočítejte intenzitu a indukční tok mezi elektrodami. Plocha elektrod jsou 3 cm2, vzdálenost mezi elektrodami je 0,15 mm, napětí 3kV. Mezi elektrodami je slídové dielektrikum s relativní permitivitou 7
3. Vypočítejte poměrnou permitivitu dielektrika, je-li elektrická indukce 5*10-6 (C/m2) a elektrické pole je 257kV/m

## Slide 27: Elektrické vlastnosti izolantů
Ve vodiči se náboje (volné elektrony) volně pohybují  ve vodiči nemůže vzniknout samostatné elektrické pole.
V izolantech (dielektrika) jsou nabité částice pevně vázány. Působením vnější energie mohou kmitat a pružně se posunovat, nemohou se ale volně v látce pohybovat  může existovat elektrické pole.
1. Izolant, který není elektrostatickém poli, je elektricky neutrální. Nabité částice jsou rovnoměrně rozloženy v celém objemu látky.
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -

## Slide 28: Elektrické vlastnosti izolantů
2. Je-li izolant v elektrostatickém poli, působí na nabité částice síla. Nabité částice se pružně posunou podle směru pole – vznikne elektrický dipól. Jev se nazývá polarizace dielektrika
+
-
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
elektrický dipól
Co se stane po zániku vnějšího pole ?
Jednou ze základních vlastností dielektrika je relativní permitivita r, která udává míru zeslabení elektrického pole v dané látce v porovnání s vakuem.
Elektrostatické stínění – jestliže obklopíme prostor vodivou látkou a uvnitř nebude žádný elektrický náboj, pak v tomto prostoru nebude elektrostatické pole.
Izolant stane opět elektricky neutrální.

## Slide 29: Polarizace dielektrika
Polární dielektrika (voda) - kladné a záporné náboje nejsou symetricky rozděleny v molekule. Vlivem vnějšího pole se molekuly natočí podle silového působení
Nepolární dielektrika - kladné a záporné náboje jsou symetricky rozděleny v molekule. Vlivem vnějšího pole se molekula podle silového působení „deformuje“.

## Slide 30: Elektrická pevnost dielektrika
Velikost polarizace je dána vnějším elektrostatickým polem
Při překročení energie vnějšího pole se mohou částice „utrhnout“  vzniknou volné elektrony izolant se stane částečně vodivý – průraz dielektrika.
blesk
Základní vlastnosti izolantu
- relativní permitivita - r (-)
- elektrická pevnost - Ep (kV/mm)
- průrazné napětí - Up (kV)
Relativní permitivita pro danou látku je přibližně konstantní, elektrická pevnost a průrazné napětí mohou být dány dalšími podmínkami.
Pevné látky - průraz izolantu – trvalé poškození dielektrika
Kapaliny a plyny - přeskok – vlivem proudění se může elektrická pevnost obnovit.

## Slide 31: Základní vlastnosti izolantů

## Slide 32: Homogenní elektrostatické pole, kapacita, kondenzátor
Mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami, oddělenými dielektrikem, vznikne homogenní elektrostatické pole. Stejné pole vznikne i mezi dvěma vodivými navinutými fóliemi, mezi kterými je nevodivá fólie – rovinný kondenzátor.
Intenzita elektrického pole mezi deskami je konstantní.
Elektrická indukce:
Obě strany rovnice rozšíříme plochou S a upravíme
+
-
+Q
-Q
d
U
S

## Slide 33: Kapacita, kondenzátor - simulace
Po úpravě:
+
-
+Q
-Q
d
U
S
kde C je kapacita kondenzátoru
Čím je dána kapacita kondenzátoru:
* materiálem dielektrika - permitivita
* plochou elektrod - přímá závislost
* vzdáleností elektrod - nepřímá závislost
Kapacita vyjadřuje schopnost kondenzátoru hromadit náboj při daném napětí. Vztah Q = C * U tvoří analogii k Ohmovu zákonu v proudovém poli, výpočet kapacity kondenzátoru je analogie k výpočtu vodivosti.

## Slide 34: Příklady
1. Určete kapacitu svitkového kondenzátoru s plochou elektrod 300 cm2. Jako dielektrikum je použit kondenzátorový papír s relativní permitivitou 4 a tloušťkou 0,05 mm (C=21,3 nF)
2. Jaká musí být plocha elektrod kondenzátoru, jestliže při napětí 400 V je náboj na kondenzátoru 0,2 µC. Jako dielektrikum je použit kondenzátorový s relativní permitivitou 3 a tloušťkou 0,04 mm (S=7,53 cm2)
3. Vypočítejte kapacitu deskového kondenzátoru s plochou elektrod 4 cm2. Jako dielektrikum je použita slída o tloušťce 20 µm a relativní permitivitou 7 (C=1,24nF)

## Slide 35: Kondenzátor
Rozdělení kondenzátorů: - svitkový
- elektrolytický
- keramický
- tantalový
- …

## Slide 36: Svitkový kondenzátor

## Slide 37: Elektrolytický kondenzátor
Tantalový kondenzátor

## Slide 38: Kondenzátor

## Slide 39: Spojování kondenzátorů - paralelní
Co platí při paralelním řazení pro jednotlivé a celkové veličiny ?
U
Qn
Cn
C2
C1
Q2
Q1
- na všech kondenzátorech je stejné napětí … U = U1 = U2 = … = Un
- náboj na kondenzátoru je dán jeho kapacitou a napětím … Q = C * U
- celkový náboj je dán součtem dílčích nábojů … Q = Q1 + Q2 + … + Qn
- celková kapacita je odvozena součtem dílčích nábojů
Při paralelním zapojení kondenzátorů roste celková kapacita, na každém kondenzátoru je napětí zdroje

## Slide 40: Spojování kondenzátorů - sériové
Co platí při sériovém řazení pro jednotlivé a celkové veličiny ?
- na všech kondenzátorech je stejný náboj … Q = Q1 = Q2 = … = Qn
- napětí na kondenzátoru je dáno jeho kapacitou a nábojem … U = Q/C
- celkové napětí je dáno součtem dílčích napětí … U = U1 + U2 + … + Un
- celková kapacita je odvozena součtem dílčích napětí
Při sériovém zapojení kondenzátorů klesá celková kapacita, na každém kondenzátoru je stejný náboj
U
Cn
C2
C1
Q1
Q2
Qn
U1
U2
Un

## Slide 41: Příklady
1. Dva kondenzátory jsou zapojeny paralelně na celkové napětí 300V. Kapacita kondenzátorů je C1=200nF, C2=0,5F. Vypočítejte celkovou kapacitu, náboje a napětí na obou kondenzátorech.
(Q1=60C, Q2=150C, U1=U2=U=300V).
2. Dva kondenzátory jsou zapojeny paralelně. Na kondenzátoru C1 je napětí 200V, na kondenzátoru C2 je náboj 250C. Celková kapacita jsou 4F. Vypočítejte kapacitu C1 a C2, náboj na C1 a celkový náboj.
(C1=2,75F, C2=1,25F, Q1=550C, Q=800C).

## Slide 42: Příklady
3. Dva kondenzátory jsou zapojeny sériově na celkové napětí 250V. Kapacita kondenzátorů je C1=300nF, C2=4F. Vypočítejte celkovou kapacitu, náboje a napětí na obou kondenzátorech.
(C=0,279F Q=Q1=Q2=69,8 C, U1=232,6V, U2=17,4V).
2. Dva kondenzátory jsou zapojeny do série. Na kondenzátoru C1 je napětí 10V, na kondenzátoru C2 je náboj 80C. Celková kapacita jsou 1F. Vypočítejte všechna napětí, kapacitu C1 a C2 a celkový náboj.
(U=80V, Q=80C, C1=8F, U2=70V, C2=1,14F).

## Slide 43: Spojování kondenzátorů - smíšené
Při smíšeném řazení kondenzátorů se postupuje obdobně jako při smíšeném řazení rezistorů v proudovém poli.
1. Výpočet celkové kapacity
2. Výpočet celkového náboje (předpoklad je znalost celkového napětí)
3. Výpočet nábojů a napětí na jednotlivých kondenzátorech
Úkoly pro řešení
* kapacitní dělič – odvození nezatížené a zatíženého kapacitního děliče (postup je obdobný jako u odporového děliče)
* rázový generátor – zdroj impulsního napětí pro zkoušení izolační pevnosti izolantů, řádově MV

## Slide 44: Kapacitní dělič napětí - nezatížený
Výpočet celkové kapacity:
U
C2
C1
Q
U2
Q
Výpočet celkového náboje:
Výpočet výstupního napětí:
- zatížený
Výpočet celkové kapacity:
Výpočet celkového náboje:
Výpočet výstupního napětí:
C3
U
C2
C1
Q
U2
Q2
Q3

## Slide 45: Příklady
1. Nezatížený kapacitní dělič
Navrhněte nezatížený kapacitní dělič, je-li vstupní napětí 150V a výstupní napětí 28V, Kapacitu C1 volte 10 F.
(C2 = 43,6 F)
2. Jak se změní napětí z 1. příkladu, jestliže ke kondenzátoru C2 připojíme kapacitu 20 F
(U2 = 20,4 V)
3. Zatížený kapacitní dělič
Navrhněte zatížený kapacitní dělič, je-li vstupní napětí 230V, požadované výstupní napětí je 84V. kapacita zátěže jsou 4 F. Kapacitu C1 volte 7 F
(C2 = 8,17 F)

## Slide 46: Spojování kondenzátorů - smíšené
C1=7F, C2=3F, C3=1,9F, C4=6F, U=100V
Q4
U
C3
C2
C1
Q1
C4
Q2
Q3
1. Výpočet celkové kapacity:
C=2,4F
2. Výpočet celkového náboje:
Q=240C
3. Výpočet napětí U4:
U4=Q4/C4=Q/C4=240/6=40V
4. Výpočet napětí U3:
U3=U-U4=100-40=60V
5. Výpočet náboje Q3:
Q3=C3*U3=1,9*60=114C
6. Výpočet náboje Q12:
Q12=Q1=Q2=Q4-Q3=240-114=126C
7. Výpočet napětí U1 a U2:
U1=Q12/C1=126/7=18V
U2=Q12/C2=126/3=42V

## Slide 47: Příklady
Vypočítejte náboje a napětí na kondenzátorech.

## Slide 48: Složená dielektrika
Složená jsou dvě různá dielektrika mezi elektrodami. Dielektrika lze uspořádat: - vedle sebe (mezi vodičem a stožárem je izolátor a vzduch)
- za sebou (vícevrstvá izolace vodiče)
Dielektrika vedle sebe
Obě dielektrika mají stejnou tloušťku a jsou připojena na stejné napětí. Jaká je intenzita elektrického pole:
S1
Q2
d
U
S2
Q1
r1
r2
Elektrická indukce je dána relativní permitivitou:
Poměr indukcí je ve stejném poměru jako poměr relativní permitivity obou látek:

## Slide 49: Dielektrika vedle sebe
Celkový náboj je dán dílčími náboji Q1 a Q2:
S1
Q2
d
U
S2
Q1
r1
r2
Dielektrika vedle sebe se chovají jako paralelně zapojené kondenzátory.
Po dosazení a vyjádření kapacity lze určit vztah pro výslednou kapacitu:
Elektrická pevnost této izolace je dána dielektrikem s menší elektrickou pevností !
Ep1
Ep2

## Slide 50: Dielektrika vedle sebe
Příklad:
Mezi elektrodami jsou paralelně dvě dielektrika, slída a sklo. Vzdálenost elektrod je 2 mm. Napětí na elektrodách je 20 kV. Určete, zda dojde k elektrickému průrazu:
slída: r = 6, Ep = 60 kV/mm, S = 60 cm2
sklo: r = 4, Ep = 30 kV/mm, S = 80 cm2
Výpočet celkové intenzity:
S1
Q2
d
U
S2
Q1
r1
r2
Ep1
Ep2
Z pohledu elektrické pevnosti izolace vyhovuje
Výpočet dílčí kapacity:

## Slide 51: Dielektrika vedle sebe
Výpočet celkové kapacity:
S1
Q2
d
U
S2
Q1
r1
r2
Ep1
Ep2
Celkový náboj
Elektrická indukce:

## Slide 52: Dielektrika za sebou
Mezi dvěma elektrodami (deskami) jsou dvě různá dielektrika. Toto uspořádání se definuje jako vrstvené dielektrikum.
Obě dielektrika mají stejnou plochu, liší se svými tloušťkou a vlastnostmi.
Jaký je náboj na obou izolantech ?
d1
Q
U
d2
Q
r1
r2
Ep1
Ep2
U2
U1
Výpočet elektrické indukce
Intenzita elektrického pole

## Slide 53: Dielektrika za sebou
Výpočet celkového napětí
d1
Q
U
d2
Q
r1
r2
Ep1
Ep2
U2
U1
Vyjádření poměru intenzity elektrického pole obou látek:
Vyjádření celkového napětí pomocí intenzity elektrického pole
V rovnici jsou dvě neznámé E1 a E2. Intenzitu E1 lze vyjádřit z poměru relativní permitivity:
Po dosazení:

## Slide 54: Dielektrika za sebou
d1
Q
U
d2
Q
r1
r2
Ep1
Ep2
U2
U1
V rovnici je jedna neznámá E2:
Intenzitu E1 lze určit z poměru relativní permitivity:
Pro obě dielektrika musí platit:
Napětí na dílčím izolantu:

## Slide 55: Dielektrika za sebou
d1
Q
U
d2
Q
r1
r2
Ep1
Ep2
U2
U1
Příklad:
Zkontrolujte, zda je izolace navržena správně. Celkové napětí je 10 kV, izolace je tvořena: kondenzátorovým papírem, r1=3, Ep1=40kV/mm, d1=0,1 mm a
slídou, r2=4, Ep1=60kV/mm, d1=0,05 mm
Intenzita E2
Intenzita E1
Závěr:
Navržená izolace nevyhovuje, dojde k průrazu kondenzátorového papíru

## Slide 56: Příklady
1. Vypočítejte namáhání vrstveného dielektrika a dílčí napětí. Celkové napětí je 11 kV.
1. vrstva – kondenzátorový papír, tl. 0,08 mm, relativní permitivita 2,5 Ep = 40 kV/mm
2. vrstva – lepenka, tl. 0,25 mm, relativní permitivita 4, Ep = 60 kV/mm
(E1 = 45,6 kV/mm, E2=29,1 kV/mm) - nevyhovuje, U1=3,72kV, U2=7,27kV)

## Slide 57: Energie elektrostatického pole
K nabití kondenzátoru je třeba vynaložit určitou práci.
1. Počáteční stav – nabitý kondenzátor na napětí U. Na kondenzátoru je náboj Q.
2. Na kondenzátoru zvýšíme náboj o hodnotu ∆Q, k tomu musíme vykonat práci ∆A.
3. Celková energie na kondenzátoru je dána součtem všech přírůstků ∆A.
4. Po úpravě

## Slide 58: Energie elektrostatického pole
Dodaná energie je energie potřebná k polarizaci dielektrika a zůstává v dielektriku ve formě elektrostatického pole v ideálním případě nekonečně dlouho.
Při vodivém propojení elektrod dojde v vybití kondenzátoru a krátkodobému průchodu proudu, elektrostatická energie se přemění v tepelnou energii ve vodiči.
U (V)
Q (C)
∆Q1
U1
Plocha odpovídá vykonané práce ∆W  přírůstku energie ∆A.
Po nabití kondenzátoru na náboj Q bude výsledné napětí U, celková vykonaná práce bude dána součtem dílčích energií.
Energie kondenzátoru je vyznačená plocha trojúhelníka:
W = ½ * Q * U
U
Q

## Slide 59: Materiály
Blahovec Elektrotechnika 1
http://www.leifiphysik.de/index.php
http://www.zum.de/dwu/umaptg.htm