## Slide 1: Základy elektrotechniky Střídavé proudy

## Slide 2: Základní pojmy
Jak je definován střídavý proud ?
Je to elektrický proud, jehož velikost i smysl se s časem mění.
Jak lze vyjádřit střídavý proud ?
Střídavý proud lze znázornit vždy časovým průběhem, např. pomocí osciloskopu (I=f(t), U=f(t), P=f(t), …). Ve většině případů lze vyjádřit průběh proudu i matematicky.
Lze znázornit časový průběh ustáleného proudu ?
Ano, ale nemá to smysl. Průběh proudu je rovnoběžný s časovou osou.
Základní rozdělení střídavých proudů
t
i
aperiodický průběh
perioda i velikost proudu se mění
periodický průběh
perioda i velikost proudu je konstantní
t
i

## Slide 3: Rozdělení střídavých proudů
Aperiodický průběh je typický pro přechodové děje (zapnutí, porucha), jeho matematické vyjádření je náročnější (kombinace několika matematických funkcí).
t
i
Nejvýhodnější periodické průběhy jsou takové, které lze vyjádřit matematicky
t
i
obdélníkový průběh
harmonický (sinusový) průběh

## Slide 4: Harmonický průběh – základní pojmy
T (s) - doba jednoho kmitu (periody)
f (Hz) - frekvence – počet kmitů za jednu sekundu (Hz = 1/s)
ČR – f = 50 Hz, USA f = 60 Hz
Imax - maximální hodnota (amplituda) proudu
i (t1) - okamžitá hodnota v daném okamžiku (čase)
Harmonický (sinusový) průběh lze popsat jednoduše pomocí matematické funkce sinus – 1. (základní) harmonická.
Libovolný periodický průběh lze popsat matematicky pomocí vyšších harmonických (liché (symetrické) – 3, 5, 7, … a sudé (nesymetrické) 2, 4, 6, …). Jednotlivé harmonické se liší amplitudou a frekvencí. Amplituda je obecná, frekvence je násobkem základní harmonické (například třetí harmonická má trojnásobnou frekvenci než základní (první) harmonická.
T
Imax
i(t1)
t1

## Slide 5: Harmonický průběh
Vznik sinusového průběhu je dán průmětem otáčející se úsečky do osy y.
Pro hodnotu funkce je rozhodující maximální hodnota (délka úsečky) a úhel natočení úsečky.
Imax
1
Imax
Matematický zápis funkce sinus:
Sinusový průběh proudu:
1
Okamžitá hodnota proudu i1 pro úhel 1:

## Slide 6: Časový průběh harmonických veličin průběh
V elektrotechnice se nevyjadřuje průběh harmonické veličiny v závislosti na úhlu, ale na čase  průběh je třeba převést do časové osy.
2 ≈ T
Imax
1 ≈ t1
Jedna perioda T odpovídá úhlu 2* (radiány), úhel 1 odpovídá okamžité hodnotě času t1  poměr 1/2 musí odpovídat poměru t1/T
t
kde  je úhlová rychlost (rad/s  1/s)
Vyjádření úhlu 1:

## Slide 7: Časový průběh harmonických veličin
Úhlová rychlost  vyjadřuje rychlost, kterou se otáčí úsečka proti směru hodinových ručiček.
Pozn. jednotka radián není v základních jednotkách SI, proto píšeme 1/s.

Průběh proudu v časovém vyjádření (funkce):
Okamžitá hodnota proudu i1 v čase t1:
i1
Simulace

## Slide 8: Fázový posun
Při rozboru jednoho časového průběhu lze umístit počátek průběhu do počátku souřadné soustavy. Pak průběh proudu odpovídá popsané funkci.
V některých případech ale nelze průběh položit do počátku souřadné soustavy:
* přechodové děje (počátek soustavy odpovídá vzniku přechodového děje) – tento případ nebudeme zatím řešit
* zakreslení více průběhů, které jsou vzájemně posunuty

## Slide 9: Fázový posun -  (0 nebo rad)
Do zápisu časového průběhu funkce se musí zavést fázový posun  – posun začátku průběhu funkce vůči počátku souřadné soustavy.
i1
i2
i3
i2 – průběh proudu prochází počátkem os  fázový posun 2 je nulový
i1 – průběh proudu předbíhá počátek os  fázový posun 1 je kladný
i3 – průběh proudu je opožděn za počátkem os  fázový posun 3 je záporný
Obecný zápis časového průběhu proudu
1
3

## Slide 10: Příklady
Zapište harmonický průběh proudu a vypočítejte frekvenci, úhlový kmitočet a okamžitou hodnotu proudu v čase 2,3 ms je-li maximální hodnota 200 mA, doba periody 4 ms.
Výpočet frekvence:
Výpočet úhlové frekvence:
Zápis harmonického průběhu proudu:
Výpočet okamžité hodnoty proudu:
Průběh proudu zakreslete a označte okamžitou hodnotu. Porovnejte s výpočtem.

## Slide 11: Příklady
Vypočítejte maximální hodnotu napětí, je-li kmitočet 2kHz, okamžitá hodnota napětí u(0,35 ms) = - 45 V. Fázový posun napětí je  = -300.
Obecný zápis průběhu napětí:
Obecné vyjádření maximální hodnoty:
Výpočet maximální hodnoty:
Průběh napětí zakreslete a označte okamžitou hodnotu. Porovnejte s výpočtem.
Kompletní zápis průběhu napětí :

## Slide 13
Příklady
1. Vypočítejte periodu a okamžitou hodnotu proudu v čase 0,022 s, je-li maximální hodnota proudu 29 mA a frekvence je 850 Hz.
i(22ms) = -27,6mA
2. Vypočítejte maximální hodnotu proudu, je-li i(0,0012) = 81 mA. Kmitočet je 60 Hz
Imax = 185,3 mA
3. Vypočítejte maximální hodnotu proudu, je-li i(0,008) = 57 mA. Kmitočet je 55 Hz a fázový posun je φ = 450. Znázorněte graficky.
Imax = 143,5 mA
4. Sinusové střídavé napětí má amplitudu 78 V, dobu periody 0,006s a fázový posun -2100. Vypočtěte okamžitou hodnotu v čase 0,004s.
u(4ms)=39V

## Slide 14: Střední hodnota obecného průběhu
Při měření obecného průběhu napětí (proudu) ukazuje měřící přístroj pouze jednu hodnotu napětí (proudu). Také údaje o napětí (proudu) na elektrickém zařízení jsou vyjádřeny jednou hodnotou.
Vyjadřuje tato hodnota skutečný průběh veličiny ?
Nevyjadřuje průběh, posun, ani tvar napětí (proudu), ale určuje pouze určitým způsobem definovanou „velikost“ napětí (proudu)
Pro stejnosměrné průběhy definujeme střední hodnotu.
Střední hodnota obecného průběhu je myšlená hodnota ustáleného stejnosměrného proudu, která je vztažena k obecnému průběhu na základě stanoveného kritéria.
Pro střední hodnotu je kritériem stejný přenesený náboj (stejné chemické účinky).

## Slide 15: Střední hodnota proudu (napětí) – IAV (UAV)
Nejjednodušší odvození je pro obdélníkový průběh.
t
i
Jak lze obecně matematicky vyjádřit přenesený náboj ?
Jak lze vyznačit přenesený náboj za dobu jedné periody ?
Přenesený náboj je dán plochou, která je ohraničena daným průběhem, časovou osou a dobou jedné periody
Čím je definován daný průběh ?
Maximální hodnotou (Imax), periodou (T) a časem t1.
Vyznačte do průběhu.
Imax
T
t1
Jak velký náboj je přenesen u daného průběhu za dobu jedné periody ?

## Slide 16: Střední hodnota proudu (napětí) – IAV (UAV)
Pro přenesený náboj střední hodnotou musí platit:
t
i
Imax
T
t1
Jak lze vyjádřit náboj přenesený střední hodnotou za dobu jedné periody:
Po dosazení lze vyjádřit velikost střední hodnoty pro obdélníkový průběh:
IAV

## Slide 17: Střední hodnota pulsujícího průběhu
Pulsující průběh patří mezi nejčastější stejnosměrné průběhy .
Jak dostaneme pulsující průběh?
Například průběh napětí za usměrňovačem
T
Imax
Zakreslete přenesený náboj za dobu jedné periody u daného průběhu
Matematické vyjádření přeneseného náboje vyžaduje vyšší matematiku …
Jak lze definovat náboj přenesený střední hodnotou ?
IAV

## Slide 18: Střední hodnota pulsujícího průběhu
Vyjádřete střední hodnotu pulsujícího proudu
T
Imax
IAV
Definice střední hodnoty:
Střední hodnota časově proměnného průběhu proudu se rovná ustálené hodnotě stejnosměrného proudu, který za stejný čas přenese stejný náboj jako uvažovaný, časově proměnný průběh
Střední hodnota je udávána pro elektrická zařízení ve stejnosměrných obvodech a střední hodnotu ukazují ampérmetry a voltmetry na stejnosměrném rozsahu.
Jaký je vztah mezi střední a maximální hodnotou pro ustálený průběhu proudu ?
Jaká je střední hodnota harmonického průběhu ?

## Slide 19: Příklad
Vypočítejte střední hodnotu daného průběhu. I1max = 30 mA, I2max = 20mA, t1 = 5ms, t2 = t4 = 2ms, t3 = 6ms.
Výpočet přeneseného náboje daného průběhu:
t
i
I2max
t1
t2
t3
t4
I1max
Výpočet střední hodnoty:
Pozn. při výpočtu je třeba dbát na jednotky. Není nutné převádět na základní jednotky, jednotky pro proud (napětí) a čas musí být ale stejné.

## Slide 20: Efektivní hodnota obecného průběhu
Efektivní hodnota má obdobný význam jako střední hodnota, opět převádíme obecný průběh na hodnotu ustáleného stejnosměrného proudu. Efektivní hodnota se liší od střední hodnoty srovnávacím kritériem.
Pro efektivní hodnotu je kritériem stejná vykonaná práce.
Efektivní hodnota je vázána na střídavé obvody a je zásadní pro určení výkonu (elektrické práce) u časově proměnných průběhů.
Efektivní hodnota je udávána pro elektrická zařízení ve střídavých obvodech a efektivní hodnotu ukazují ampérmetry a voltmetry na střídavém rozsahu.

## Slide 21: Efektivní hodnota proudu (napětí) – I (U)
Pozn. Protože efektivní hodnota napětí a proudu je nejčastěji používaná veličina, nemá žádný index.
Lze vyjádřit elektrickou práci graficky v daném průběhu ?
Ano, ale nejprve musíme umocnit proud
Nejjednodušší odvození je opět pro obdélníkový průběh
t
i
Imax
T
t1
t2
Jak lze obecně matematicky vyjádřit elektrickou práci ?
I2max
V daném případě platí:

## Slide 22: Efektivní hodnota proudu (napětí) – I (U)
Vyjádřete graficky práci vykonanou daným průběhem za dobu jedné periody.
Vyjádřete efektivní hodnotu daného průběhu a znázorněte graficky
Matematické vyjádření
Pro práci vykonanou efektivní hodnou musí platit:
t
i
Imax
T
t1
t2
I2max
Po dosazení
I2ef

## Slide 23: Efektivní hodnota harmonického průběhu
Harmonický průběh proudu:
Imax
i
T
Pro určení efektivní hodnoty určíme druhou mocninu proudu:
I2max
i
T
Vyjádřete graficky vykonanou práci za dobu jedné periody
Pro práci vykonanou efektivní hodnou musí platit:
Vyjádřete graficky práci, kterou vykoná efektivní hodnota za dobu jedné periody
I2ef
Animace: zde

## Slide 24: Efektivní hodnota harmonického průběhu
Daný vztah platí pouze pro harmonický průběh proudu (napětí) !
Po dosazení a úpravě:
Výpočet práce, kterou vykoná efektivní hodnota:
I2max
i
T
I2ef
Výpočet plochy pod funkcí i2 vyžaduje vyšší matematiku:
Příklad: Napětí v běžné zásuvce je efektivní hodnotou (U = 230 V). Vypočítejte maximální hodnotu síťového napětí:

## Slide 25: Vztah mezi střední a efektivní hodnotou
V některých případech musíme přepočítat střední hodnotu na efektivní a naopak.
Co musíme znát před zahájením výpočtu ?
Časový průběh počítané veličiny
Přepočet pro pulsující průběh
T/2
Imax
První půlperioda je pro harmonický a pulsující průběh shodná.
Výpočet střední hodnoty:
Výpočet efektivní hodnoty:
Porovnáním obou rovnic dostaneme přepočet pro pulsující průběh:

## Slide 26
Příklady
1. Vypočítejte efektivní hodnotu průběhu. Umax = 23V
U = 14,76V
2. Vypočítejte efektivní hodnotu průběhu. Umax = 23V
U1max = 17V, U2max = -51V
U = 17V

## Slide 27: Vznik střídavého sinusového napětí
Za jakých podmínek se může ve vodiči indukovat napětí ?
Podmínky pro vytvoření indukovaného napětí jsou dány indukčním zákonem (viz 1. ročník) a obecně musí platit jak pro stejnosměrný, tak i pro střídavý proudu
- časovou změnou magnetického toku
- pohybem vodiče v magnetickém poli
Vznik střídavého napětí časovou změnou magnetického toku bude probráno později.

## Slide 28: Vznik střídavého sinusového napětí pohybem vodiče v magnetickém poli
Po obvodu kružnice se v magnetickém poli pohybuje určitou rychlostí vodič.
Bude se ve vodiči indukovat napětí ?
Podle indukčního zákona ano
Bude indukované napětí konstantní ?
Ne, závisí směru vektoru rychlosti. Indukované napětí je dáno pouze složkou vektoru vx, která je kolmá na indukční čáry
Velikost indukovaného napětí lze vyjádřit
v
V jaké pozici vodiče bude indukované napětí nulové a v jaké maximální ?
vx

## Slide 29: Vznik střídavého sinusového napětí pohybem vodiče v magnetickém poli
Jak lze vyjádřit velikost složky vx ?
Vyjádření vx v závislosti na úhlu natočení 
v
vx


Při časovém vyjádření (odvození je stejné jako v případě sinusového průběhu)
Po dosazení:
Obdobně lze odvodit i opačný případ – otáčivý pohyb magnetického pole (např. trvalého magnetu) v okolí vodiče (cívky) - Simulace

## Slide 30: Fázory
Jaké jsou parametry harmonického průběhu napětí (proudu) ?
- maximální hodnota - Umax (Imax)
- kmitočet - f, úhlová frekvence -  = 2**f
- fázový posun - 
Pomocí těchto parametrů je sice průběh určen jednoznačně, další matematická výpočty a grafické znázornění je ale značně složité:
- sčítání průběhů napětí (předpoklad stejná frekvence)
u(t) = u1(t) + u2(t), kde u1(t) = 200*sin(1000*t), u2(t) = 150*sin(1000*t - /3)
K jakým změnám parametrů došlo u výsledného napětí ?
- amplituda a fázový posun se změnily
- frekvence je stejná
Domácí úkol: proveďte matematické řešení součtu harmonických průběhů

## Slide 31: Fázory
- násobení průběhů napětí (předpoklad stejná frekvence)
u(t) = u1(t) * u2(t), kde u1(t) = 200*sin(1000*t), u2(t) = 150*sin(1000*t - /3)
Domácí úkol: proveďte matematické řešení součinu harmonických průběhů
K jakým změnám parametrů došlo u výsledného napětí ?
- amplituda, fázový posun i frekvence se změnily, průběh je nesouměrný
Závěr:
* součet harmonických průběhů nemění výslednou frekvenci
* součin harmonických průběhů mění všechny parametry, výsledný průběh je nesouměrný

## Slide 32: Fázory
Při řešení střídavých obvodů zpravidla sčítáme a odčítáme jednotlivé harmonické průběhy. Protože se výsledná frekvence nemění, hledal se matematický nástroj, který by kmitočet z výpočtu vyloučil.
Řešením jsou fázory (dříve točivé vektory).
Proč nelze fázory využít při výpočtu výkonů ?
Pro výkon je nutný součin, u kterého se mění výsledná frekvence.
Vznik fázoru
Vznik harmonického průběhu byl odvozen podle úsečky, která se otáčí danou (úhlovou) rychlostí. Fázor je tvořen právě touto úsečkou.
Čím je definována tato úsečka ?
* délkou úsečky – maximální velikostí napětí (proudu)
* úhlem, který svírá úsečka s osou x.
Jestliže neuvažujeme frekvenci, pak je harmonický průběh napětí (proudu) jednoznačně definován pomocí fázoru.
Simulace

## Slide 33: Znázornění a zápis fázoru
Velikost fázoru je dána amplitudou harmonického průběhu.
Fázor se otáčí úhlovou rychlostí  proti směru hodinových ručiček.
Fázor lze v libovolném čase zastavit, v daném okamžiku je natočen od osy x o úhel .


Zápis fázoru
Zápis fázoru (napětí, proud) musíme odlišit od běžného zápisu těchto veličin. Proč ?
Zápis I = 50 mA definuje velikost proudu, neobsahuje však údaj o fázovém posunu. Proto musíme odlišit zápis fázoru a zápisu velikosti dané veličiny.
Fázor je označen stříškou nad danou veličinou - Û, Î
V učebnicích se z technických důvodů tisku používá tučný symbol
- U, I
Î

## Slide 34: Znázornění a zápis fázoru
Zápis fázoru (napětí, proud) lze provádět pomocí rozkladu do složek nebo pomocí komplexních čísel (bude probráno později).
Složkový zápis fázoru
Fázor lze rozložit na složky do osy x a y
Î = Îx + Îy
Pozn. i složky Îx a Îy jsou fázory !
Vyjádřete velikost složky Ix a Iy
Ix = I * cos  Iy = I * sin 
kde I je velikost fázoru Î


Î
Îx


Î
Îy

## Slide 35: Fázorový diagram
slouží k zakreslení více fázorů stejných i různých veličin. Používá se pro rozbor principu činnosti střídavých elektrických zařízení (transformátor, motor, vedení).
1. Do jednoho diagramu lze kreslit pouze fázory střídavých veličin se stejnou frekvencí (všechny fázory se otáčí stejnou rychlostí).
2. Pravidla pro sčítání fázorů jsou stejná jako pro vektory
3. Skládat můžeme pouze fázory stejných veličin
4. Dohoda - šipky pro fázory proudu jsou uzavřené, pro fázory napětí otevřené
5. Fázory můžeme libovolně posouvat, nesmíme však měnit jejich velikost a natočení
6. S výjimkou přechodových dějů (spínání, porucha) lze fázory zastavit v libovolném okamžiku.
7. Matematické výpočty lze provést rozkladem na složky nebo pomocí symbolické metody (komplexní čísla)
Pravidla pro kreslení fázorových diagramů

## Slide 36: Příklady
Proveďte graficky a matematicky součet fázorů napětí a proudu
Û1: U1 = 30 V, 1 = 0 Î3: I3 = 10 mA, 3 = 750
Û2: U2 = 50 V, 2 = - 450 Î4: I4 = 15 mA, 4 = 2000
Î4
Î3
Û1
Û2
Vektory (fázory) se sčítají pomocí pomocných čar. Pro složitější fázorové diagramy se stává ale obrázek nepřehledný. Proto již od počátku se bude provádět součet fázorů posouváním fázorů !
a) součet fázorů napětí – začátek fázoru Û2 přesuneme na konec fázoru Û2. Při přesunu se nesmí změnit velikost ani směr fázoru.
b) obdobně se provede součet proudů
Û
Î

## Slide 37: Matematické řešení – rozklad na složky
Û1: U1 = 30 V, 1 = 0 Î3: I3 = 10 mA, 3 = 750
Û2: U2 = 50 V, 2 = - 450 Î4: I4 = 15 mA, 4 = 2000
Î4
Î3
Û1
Û2
Určete složky fázoru Û1 – U1x a U1y
U1x = U1 * cos 1 = 30 * 1 = 30V
U1y = U1 * sin 1 = 30 * 0 = 0V
Û
Î
Určete ostatní složky fázoru Û2, Î1 a Î2
U2x = U2 * cos 2 = 50 * 0,707 = 35,36V
U2y = U2 * sin 2 = 50 * (-0,707) = -35,36V
I3x = I3 * cos 3 = 10 * 0,259 = 2,59mA
I3y = I3 * sin 3 = 10 * 0,966 = 9,66mA
I4x = I4 * cos 4 = 15 * (-0,940) = -14,10mA
I4y = I4 * sin 4 = 15 * (-0,342) = -5,13mA

## Slide 38: Matematické řešení – rozklad na složky
Proveďte součet složek napětí – Ux a Uy
Ux = U1x + U2x = 30 + 35,36 = 65,36 V
Uy = U1y + U2y = 0 + (-35,36) = -35,36 V
Î4
Î3
Û1
Û2
Û
Î
Určete součet složek proudů – Ix a Iy
Ix = I3x + I4x = 2,59 + (-14,1) = -11,51 mA
Iy = I3y + I4y = 9,66 + (-5,13) = 4,53 mA
Zápis fázoru napětí a proudu – Û a Î
Û = Ûx + Ûy = 65,36x – 35,36y
Î = Îx + Îy = -11,51x + 4,53y
Výpočet absolutní hodnoty U a I a celkového fázového posunu:

## Slide 39: Materiály
Blahovec Elektrotechnika 2
http://www.leifiphysik.de/index.php
http://www.zum.de/dwu/umaptg.htm