## Slide 1: Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem

## Slide 2: Základní pojmy
Jaké jsou hlavní části jednoduchého střídavého obvodu ?
Stejně jako ve stejnosměrném obvodu jsou to zdroj a rezistor, navíc může být v obvodu cívka a kondenzátor.
V čem se bude lišit výpočet ve střídavém obvodu od stejnosměrného?
Ve střídavém obvodu pracujeme s časově proměnnými veličinami. Cívka a kondenzátor způsobují navíc fázové posuny mezi napětím a proudem
Napěťový střídavý zdroj
Veličiny v obvodu se označují většinou fázory
Pro zjednodušení uvažujeme většinou ideální napěťový zdroj

Ûi
Ri
Û
Û0
Î
zátěž
Î

Û
zátěž
Û

## Slide 3: Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu
Jak lze vysvětlit pojem ideální rezistor ?
Je to rezistor, který má jen elektrický odpor
Jak lze vypočítat odpor ideálního rezistoru ?
Î

R
Û
Vyjádřete harmonický průběh napětí
Pro výpočet proudu lze použít Ohmův zákon
Vyjádřete maximální a efektivní hodnotu proudu
 vyjádření efektivní hodnoty proudu je analogií k výpočtu proudu ve stejnosměrném obvodu.

## Slide 4: Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu
Zakreslete harmonický průběh napětí a proudu na rezistoru
Nakreslete fázorový diagram
Napětí a proud jsou na ideálním rezistoru ve fázi (fázový posun je nulový) – simulace 1, simulace 2
Û
Î


## Slide 5: Příklad
Na zdroj střídavého napětí je připojen rezistor R = 200 . Harmonický průběh napětí zdroje je u(t) = 30*sin(1000*t).
Určete harmonický průběh proudu a vypočítejte: efektivní hodnotu napětí, efektivní a maximální hodnotu proudu a okamžitou hodnotu proudu v čase 2ms.
1. Efektivní hodnota napětí
2. Efektivní hodnota proudu
3. Maximální hodnota proudu
4. Harmonický průběh proudu
5. Okamžitá hodnota proudu v čase 2 ms

## Slide 6: Příklad
Na zdroj u(t) = 250*sin(300*t) je připojen rezistor 200Ω. Určete průběh proudu a vypočítejte efektivní a okamžitou hodnotu proudu v čase 17ms.
(I = 0,88A, i(t=0,017) = -1,15 A)
Okamžitá hodnota proudu na rezistoru 0,5kΩ v čase 11 ms je 450mA. Zapište průběh napětí a určete efektivní hodnotu a okamžitou hodnotu napětí při frekvenci 70Hz.
(U = 160,4V, u(t=0,01) = 225V)

## Slide 7: Ideální cívka v obvodu střídavého proudu
Jak lze vysvětlit pojem ideální cívka ?
Je to cívka, který má jen vlastní indukčnost a nemá žádný elektrický odpor (R=0)
Jak lze vypočítat indukčnost ideální cívky ?
Jak se chová ideální cívka v obvodu ustáleného stejnosměrného proudu ?
Ideální cívka má v obvodu ustáleného proudu nulový odpor.
Při průchodu proudu se na cívce indukuje napětí
Î

L
Û
Pro vytvoření magnetického pole musí cívkou procházet proud. Vyjádřete harmonický průběh proudu

## Slide 8: Ideální cívka v obvodu střídavého proudu
Úprava pomocí Hopkinsonova zákona
Indukované napětí na cívce
Î

L
Û
Po dosazení harmonického průběhu proudu
Hopkinsonův zákon pro ustálený proud
Indukované napětí na cívce ve střídavém obvodu

## Slide 9: Ideální cívka v obvodu střídavého proudu
Î

L
Û
Výpočet indukovaného napětí z indukčního zákona
Při harmonickém průběhu proudu na cívce je i harmonický průběh toku:
Po dosazení:
Řešeni rovnice vyžaduje vyšší matematiku, výsledek:
Indukované napětí na ideální cívce má harmonický průběh se stejnou frekvencí, indukované napětí předbíhá proud (indukční tok) o 900.

## Slide 10: Ideální cívka v obvodu střídavého proudu
Zakreslete harmonický průběh napětí a proudu na ideální cívce, nakreslete fázorový diagram
Na ideální cívce předbíhá napětí proud o 900.
Û
Î


## Slide 11: Ideální cívka v obvodu střídavého proudu
Î

L
Û
Indukované napětí na ideální cívce:
Výsledný vztah Ui = 4,44 * N * f * max má zásadní význam pro všechna elektrická zařízení, která pracují na principu elektromagnetické indukce.
Pro maximální hodnotu (amplitudu) platí:
Maximální hodnotu indukovaného napětí lze převést na efektivní hodnotu a úhlovou frekvenci vyjádřit pomocí frekvence:

## Slide 12: Ideální cívka v obvodu střídavého proudu
Î

L
Û
Ideální cívkou prochází ve střídavém obvodu určitý proud  ideální cívka musí mít ve střídavém obvodu odpor.
Při odvození vyjdeme z vyjádření Umax:
Indukční tok lze vyjádřit pomocí Hopkinsovova zákona a vztah upravit:
Po přepočtu maximální hodnoty na efektivní
kde výraz
se nazývá indukční reaktance a má jednotku 
Vztah
je analogií k Ohmovu zákonu ve stejnosměrném obvodu – simulace 1, simulace 2

## Slide 13: Příklad
Na zdroj střídavého napětí je připojena ideální cívka L = 200 mH. Harmonický průběh napětí zdroje je u(t) = 20*sin(1000*t).
Určete průběh proudu a vypočítejte: efektivní hodnotu napětí, maximální hodnotu proudu a okamžitou hodnotu proudu v čase 2ms.
1. Efektivní hodnoty napětí
2. Indukční reaktance
3. Maximální hodnota proudu
4. Harmonický průběh proudu
5. Okamžitá hodnota proudu v čase 2 ms

## Slide 14: Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu
Jak lze vysvětlit pojem ideální kondenzátor ?
Je to kondenzátor, který má jen kapacitu a má nekonečně velký elektrický odpor (R  ∞)
Jak lze vypočítat kapacitu kondenzátoru ?
Jak se chová ideální kondenzátor v obvodu ustáleného stejnosměrného proudu ?
Ideální kondenzátor má v obvodu ustáleného proudu nekonečně velký odpor (rozpojený obvod).
Po připojení k harmonickému průběhu napětí se kondenzátor začne nabíjet – získává náboj
Pro vytvoření elektrického pole musí být kondenzátor připojený na napětí.
Vyjádřete harmonický průběh napětí
Î

C
Û

## Slide 15: Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu
Proud na kondenzátoru
Proud na kondenzátoru na ideálním kondenzátoru ve střídavém obvodu (řešení pomocí vyšší matematiky)
Î

C
Û
Proud ideálním kondenzátorem má harmonický průběh se stejnou frekvencí, proud na kondenzátoru předbíhá napětí o 900.

## Slide 16: Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu
Zakreslete harmonický průběh napětí a proudu na ideálním kondenzátoru, nakreslete fázorový diagram
Na ideálním kondenzátoru předbíhá proud napětí o 900.
Û
Î


## Slide 17: Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu
Proud na ideálním kondenzátoru:
Pro maximální hodnotu (amplitudu) platí:
Î

C
Û
Po přepočtu maximální hodnoty na efektivní
kde výraz
se nazývá kapacitní reaktance a má jednotku 
Vztah
je analogií k Ohmovu zákonu ve stejnosměrném obvodu – simulace 1, simulace 2

## Slide 18: Příklad
Na zdroj střídavého napětí je připojena ideální kondenzátor C = 200 nF. Harmonický průběh napětí zdroje je u(t) = 50*sin(1000*t).
Určete průběh proudu a vypočítejte: efektivní hodnotu napětí, maximální hodnotu proudu a okamžitou hodnotu proudu v čase 2ms.
1. Kapacitní reaktance
2. Maximální hodnota proudu
3. Harmonický průběh proudu
4. Okamžitá hodnota proudu v čase 2 ms

## Slide 19: Příklad
Průběh proudu na kondenzátoru je i(t)=Imax*sin(*t). Určete průběh napětí a proudu a okamžitou hodnotu napětí v čase 2 ms. Efektivní hodnota proudu je 6 mA, doba periody jsou 3 ms, kapacita kondenzátoru je 20 nF.
i(t)=85*sin(2094*t), u(t)=17,8*sin(2094*t-900), u(t1)=8,9V.
Průběh napětí na kondenzátoru je u(t)=100*sin(500*t) (V). Určete průběh proudu a okamžitou hodnotu proudu v čase 0,01 s. Kapacita kondenzátoru je 2 µF.
i(t)=0,1*sin(500*t+900), i(t1)=28,4mA

## Slide 20: Frekvenční závislost cívky a kondenzátoru
Indukční reaktance ideální cívky
Î

L
Û
Proud ideální cívky
Pro malé frekvence je indukční reaktance zanedbatelná a proud maximální a naopak

cívka nepropustí vysokofrekvenční průběhy

## Slide 21: Frekvenční závislost cívky a kondenzátoru
Kapacitní reaktance ideálního kondenzátoru
Proud ideálním kondenzátorem cívky
Pro malé frekvence je kapacitní reaktance maximální a proud zanedbatelný a naopak

kondenzátor nepropustí stejnosměrné průběhy
Î

C
Û

## Slide 22: Materiály
Blahovec Elektrotechnika 2
http://www.leifiphysik.de/index.php
http://www.zum.de/dwu/umaptg.htm