## Slide 1: Základy elektrotechniky Přechodové jevy

## Slide 2: Základní pojmy
V předchozích úvahách jsme vždy předpokládali ustálený stav obvodu. Tomu odpovídal průběh napětí a proudu na prvcích obvodu:
- ustálený stejnosměrný proud – rezistor – přímka
- harmonický průběh proudu – R, L, C – harmonický (sinusový) průběh
V praxi je ale nutné často řešit přechodné děje:
* zapnutí a vypnutí obvodu
* regulace
* poruchové stavy (příklady)
* Přechodový jev nastane, přechází-li obvod z jednoho ustáleného stavu do jiného ustáleného stavu.
* Jedná se o závislost elektrických veličin na čase.
* Délka přechodového děje může být řádově od s do hodin (příklady …)
* Řešení přechodových dějů:
- matematicky (jednoduché nebo složené funkce)
- měřením na digitálním osciloskopu nebo analyzátoru
- simulací

## Slide 3: Příklady přechodových dějů
zkrat v soustavě
vypnutí vakuového vypínače vn

## Slide 4
průběh napětí a proudu na motoru při zapnutí
zapnutí jističe do zkratu

## Slide 5: Rozdělení přechodových dějů
1. Přechodové děje na ideální rezistoru ve stejnosměrném obvodu
Je nejjednodušší, protože žádný přechodový děj nevzniká – odezva obvodu na změnu je skoková.
Bude průběh napětí a proudu na žárovce při zapnutí ideální ?

## Slide 6: Rozdělení přechodových dějů
2. Přechodové děje na ideální rezistoru ve střídavém obvodu
Ani zde žádný přechodový děj není – odezva obvodu na změnu je okamžitá.

## Slide 7: Přechodné jevy v obecných obvodech
V rámci základů elektrotechniky se řeší pouze přechodový děj R, L a R, C ve stejnosměrných obvodech, zejména z důvodů matematiky.
Některé další přechodové děje jsou náplní automatizace
Jen málo obvodů lze definovat jako obvody s ideálními rezistory (pouze tepelné spotřebiče).
Řešení přechodných dějů v obecných obvodech je dáno zdrojem a prvky v obvodu:
1. Stejnosměrný obvod - R, C a R, L - exponenciální funkce
- R, L, C - kmitavý tlumený průběh
2. Střídavý obvod - R, C a R, L - kmitavý tlumený průběh
- R, L, C - kmitavý tlumený průběh
Pozn. Při simulace ustálených stavů ve střídavých obvodech je třeba nechat odeznít přechodový děj.

## Slide 8: Exponenciální funkce
Exponenciální funkce budou podrobně probrány v matematice.
V rámci přechodových jednoduchých dějů se vyskytují exponenciální funkce rostoucí nebo klesající. Tato kapitola se zabývá pouze těmito funkcemi.
Exponenciální funkce klesající -
obecný zápis
vyjádření časové exponenciální funkce

## Slide 9: Exponenciální funkce
Exponenciální funkce rostoucí -
obecný zápis
vyjádření časové exponenciální funkce

## Slide 10: Stejnosměrný zdroj – R, C
Obvod RC je tvořen ideálním rezistorem a kondenzátorem a je připojen na zdroj stejnosměrného napětí
R
C
U
uR
uC
1. Zapnutí obvodu (nabíjení kondenzátoru)
* obvodem začne procházet nabíjecí proud (in), kondenzátor se začne nabíjet
* na kondenzátoru a rezistoru vzniká úbytek napětí (uR a uC)
in
* v prvním okamžiku se kondenzátor chová jako zkrat a obvodem prochází maximální proud – I0
* v obvodu musí platit 2. Kirchhoffův zákon -
* napětí na rezistoru lze vyjádřit podle Ohmova zákona

## Slide 11: Stejnosměrný zdroj – R, C
R
C
U
uR
uC
in
* napětí na kondenzátoru
* po dosazení do napěťové rovnice
* proud z rovnice rovnici lze určit pomocí vyšší matematiky
kde  je časová konstanta
Časová konstanta  určuje rychlost nabíjení kondenzátoru.
částečné odvození napětí na kondenzátoru
ustálený stav
přírůstek napětí při nabíjení

## Slide 12: Časový průběh nabíjení
* proud v obvodu (nabíjecí proud)
 klesající exponenciální funkce
* napětí na rezistoru
 klesající exponenciální funkce
* napětí na kondenzátoru
 rostoucí exponenciální funkce

## Slide 13: Časový průběh nabíjení

## Slide 14: Zhodnocení průběhu
1. Na kondenzátoru nelze docílit skokové změny napětí
2. Rychlost nárůstu napětí na kondenzátoru je dána časovou konstantou . Přechodový děj se považuje za ukončený (kondenzátor je nabitý) za dobu t=3*
3. Na kondenzátoru může dojít ke skokové změně proudu
4. Průběh napětí na odporu kopíruje průběh proudu
5. Okamžitý součet napětí na odporu a kondenzátoru je roven napětí zdroje
 kondenzátory se používají k vyhlazení průběhu napětí (usměrňovače) a k odrušení špiček napětí (ochrana elektroniky).

## Slide 15: Příklad
RC obvod je tvořen kondenzátorem C=1mF a rezistorem R=500. Napětí zdroje je 200V.
a) určete funkce pro průběh napětí a proudu, funkce zakreslete
b) vypočítejte okamžité hodnoty napětí a proudu v čase t1=0,3s
c) vypočítejte hodnotu napětí na kondenzátoru pro t2=3*
Časová konstanta 
Nabíjecí proud i(t)n
Napětí na rezistoru u(t)R
Napětí na kondenzátoru u(t)C

## Slide 16: Příklad
RC obvod je tvořen kondenzátorem C=1mF a rezistorem R=500. Napětí zdroje je 200V.
a) určete funkce pro průběh napětí a proudu, funkce zakreslete
b) vypočítejte okamžité hodnoty napětí a proudu v čase t1=0,3s
c) vypočítejte hodnotu napětí na kondenzátoru pro t2=3*
Velikost proudu v čase 0,3 sek.
Velikost napětí na kondenzátoru v čase 0,3 sek.
Velikost napětí na kondenzátoru v čase 3*.

## Slide 17: Časový průběh nabíjení

## Slide 20: Příklad - nabíjení RC
RC obvod je tvořen kondenzátorem C=50F a rezistorem R=3,5k. V čase 250 ms je proud na kondenzátoru 2,85 mA
a) vypočítejte maximální hodnotu proudu a napětí zdroje
c) vypočítejte hodnotu napětí na kondenzátoru pro v čase 250 ms
Časová konstanta 
Maximální proud - Imax
Napětí zdroje - U
Napětí na kondenzátoru v daném čase

## Slide 21: Příklad - nabíjení RC
1. Vypočítejte, za jakou dobu se nabije kondenzátor 12 µF v obvodu s rezistorem 300Ω na 85% napětí zdroje.
(t = 6,83 ms)
2. Vypočítejte kapacitu kondenzátoru a počáteční proudový náraz, je-li při zapnutí RC obvodu napětí na odporu 85 V za dobu 7 ms. Napětí zdroje je 130V, velikost odporu 2,5kΩ.
(C = 2,97 F)
3. Vypočítejte napětí na odporu a kondenzátoru a proud při zapnutí RC obvodu v čase 0,27 ms, je-li napětí zdroje 78 V, kapacita kondenzátoru 0,12 F a velikost odporu 11 kΩ.
(i=5,78 mA, uR = 63,6 V, uC = 14,4 V)

## Slide 22: Stejnosměrný zdroj – R, C
R
C
U
uR
U=uC
2. Vypnutí obvodu (vybíjení kondenzátoru)
* kondenzátor je nabitý na napětí zdroje
* obvodem začne procházet vybíjecí proud (iv), kondenzátor se začne vybíjet (předpokládáme původní směr proudu)
* na rezistoru vzniká úbytek napětí uR (předpokládáme původní směr napětí)
* energie kondenzátoru se na odporu přemění na teplo
iv
* v prvním okamžiku je velikost proudu dána počátečním napětím na kondenzátoru a velikostí odporu rezistoru – I0
* napětí na kondenzátoru se postupně snižuje, v obvodu musí platit 2. Kirchhoffův zákon -
* napětí na rezistoru lze vyjádřit podle Ohmova zákona

## Slide 23: Stejnosměrný zdroj – R, C
R
C
U
uR
uC
iv
* napětí na kondenzátoru
* po dosazení do napěťové rovnice
* proud z rovnice rovnici lze určit pomocí vyšší matematiky
* proud v obvodu (vybíjecí proud)
 klesající exponenciální funkce, záporný počáteční proud
* napětí na rezistoru
 klesající exponenciální funkce, záporné počáteční napětí
* napětí na kondenzátoru
 klesající exponenciální funkce

## Slide 24: Časový průběh vybíjení

## Slide 25: Příklad
Vybíjení kondenzátoru. RC obvod je tvořen kondenzátorem C=1mF a rezistorem R=500. Napětí zdroje je 200V. V ustáleném stavu je kondenzátor nabitý na napětí zdroje
a) určete funkce pro průběh napětí a proudu, funkce zakreslete
b) vypočítejte okamžité hodnoty napětí a proudu v čase t1=0,3s
c) vypočítejte hodnotu napětí na kondenzátoru pro t2=3*
Časová konstanta 
Vybíjecí proud i(t)v
Napětí na rezistoru u(t)R
Napětí na kondenzátoru u(t)C

## Slide 26: Příklad
Vybíjení kondenzátoru. RC obvod je tvořen kondenzátorem C=1mF a rezistorem R=500. Napětí zdroje je 200V. V ustáleném stavu je kondenzátor nabitý na napětí zdroje
a) určete funkce pro průběh napětí a proudu, funkce zakreslete
b) vypočítejte okamžité hodnoty napětí a proudu v čase t1=0,3s
c) vypočítejte hodnotu napětí na kondenzátoru pro t2=3*
Vybíjecí proud iv (t=0,3)
Napětí na rezistoru uR (t=0,3)
Napětí na kondenzátoru uC (t=0,3)

## Slide 27: Příklad

## Slide 28: Příklad
1. Vybíjení kondenzátoru. Okamžitá hodnota proud v čase 30 ms je (-52) mA. Vypočítejte počáteční napětí na kondenzátoru, velikost napětí na kondenzátoru a proud na dobu 2*. RC obvod je tvořen kondenzátorem C=21 F a rezistorem R=2,5 k.
(U=230,2 V, uC(t=2*tau) = 31,15 V, iC(t=2*tau) = -12,5 mA)
2. Vypočítejte velikost kondenzátoru při vybíjení a napětí na odporu v daném čase. Velikost odporu je 12 kΩ, počáteční napětí je 235 V a proud za 5 ms je -17 mA.
(C = 2,95 F)

## Slide 29: Stejnosměrný zdroj – R, L
Obvod RL je tvořen rezistorem a ideální cívkou a je připojen na zdroj stejnosměrného napětí
uR
uL
* poté začne obvodem procházet budící proud (in), na cívce vzniká magnetické pole
* na cívce a rezistoru se vytváří úbytek napětí (uR a uL)
in
1. Zapnutí obvodu
* v prvním okamžiku se cívka chová jako nekonečně velký odpor, obvodem neprochází žádný proud
* v obvodu musí platit 2. Kirchhoffův zákon -
* napětí na rezistoru lze vyjádřit podle Ohmova zákona
R
L
U

## Slide 30: Stejnosměrný zdroj – R, L
* po dosazení
* napětí na cívce lze vyjádřit podle indukčního zákona
uR
uL
in
R
L
U
* proud z rovnice rovnici lze určit pomocí vyšší matematiky
kde  je časová konstanta
I0 je proud po ukončení přechodového děje (ustálený proud)
Po ukončení přechodového děje se cívka chová jako zkrat, proud je omezen pouze rezistorem:

## Slide 31: Časový průběh vytváření magnetického pole na cívce
* proud v obvodu (budící proud)
 rostoucí exponenciální funkce
* napětí na rezistoru
 rostoucí exponenciální funkce
* napětí na ideální cívce
 klesající exponenciální funkce

## Slide 32: Časový průběh budícího proudu

## Slide 33: Zhodnocení průběhu
1. Na cívce nelze docílit skokové změny proudu
2. Rychlost nárůstu proudu na cívce je dána časovou konstantou . Přechodový děj se považuje za ukončený za dobu t=3*
3. Na cívce může dojít ke skokové změně napětí
4. Průběh napětí na odporu kopíruje průběh proudu
5. Okamžitý součet napětí na odporu a cívce je roven napětí zdroje
 cívky se používají k vyhlazení průběhu proudu

## Slide 36: Příklad
Nabuzení cívky. RL obvod je tvořen cívkou L=3,5 H s vnitřním odporem R=40. Napětí zdroje je 20V.
a) určete funkce pro průběh napětí a proudu, funkce zakreslete
b) vypočítejte okamžité hodnoty napětí a proudu v čase t1=50 ms
c) vypočítejte hodnotu napětí na cívce pro t2=3*
Časová konstanta 
Budící proud in(t):
Napětí na vnitřním odporu cívky uR (t)
Napětí na ideální cívce uL(t)

## Slide 37: Příklad
Nabuzení cívky. RL obvod je tvořen cívkou L=3,5 H s vnitřním odporem R=40. Napětí zdroje je 20V.
a) určete funkce pro průběh napětí a proudu, funkce zakreslete
b) vypočítejte okamžité hodnoty napětí a proudu v čase t1=50 ms
c) vypočítejte hodnotu napětí na cívce pro t2=3*
Časová konstanta 
Budící proud in(t=50ms):
Napětí na vnitřním odporu cívky uR (t=50ms):
Napětí na ideální cívce uL(t=50ms):

## Slide 38: Časový průběh budícího proudu

## Slide 39: Příklad
1. Vypočítejte napětí na odporu a cívce a proud při zapnutí RL obvodu v čase 170 ms, je-li napětí zdroje 57 V, indukčnost cívky je 2,7 H a velikost odporu 13 Ω.
(i=2,57A, uR=33,45V, uL=23,55V)
2. Vypočítejte, za jakou dobu se je napětí na cívce 15% napětí zdroje v obvodu se skutečnou cívkou 5,1H/115.
(t=84ms)
3. Určete, za jakou dobu se dojde k ukončení přechodového děje v obvodu se skutečnou cívkou, je-li indukčnost cívky 5,6 H a vnitřní odpor 74  (uvažujte ukončení přechodového děje za dobu (3*) a na jaké procento naroste napětí na rezistoru
(t=227ms, uR=95%U)
4. Skutečná cívka je připojena do obvodu s napětí 31 V. Za 23 ms prochází cívkou proud 185 mA. Vypočítejte indukčnost cívky, je-li její vnitřní odpor 58 
(L=3,14H)
5. Po zapnutí obvodu klesne napětí na cívce na z 37V na 13V za dobu 25ms. Vypočítejte indukčnost cívky a napětí zdroje, je-li její odpor 200.
(=23,9 ms, L=4,78H, U=68,3V )

## Slide 40: Příklad 5

## Slide 41: Stejnosměrný zdroj – R, L
uR
uL
* po otevření diody začne obvodem procházet proud (iv) (předpokládáme původní směr proudu)
* na cívce a rezistoru se vytváří úbytek napětí (uR a uL)
iv
2. Vypnutí
Na rozdíl od kondenzátoru magnetické pole na cívce okamžitě po vypnutí okamžitě zaniká. Simulaci lze provést pomocí nulové diody. V zapnutém obvodu je závěrném stavu. Při rozpojení se vlivem indukčního zákona vytvoří na cívce indukované napětí:
R
L
U
* indukované napětí má takový směr, aby proud jím vyvolaný působil svými účinky proti změně, která ho vyvolala (snaží se udržet magnetické pole) polarita napětí se změní  nulová dioda se otevře

## Slide 42: Stejnosměrný zdroj – R, L
* v obvodu musí platit 2. Kirchhoffův zákon -
* napětí na rezistoru lze vyjádřit podle Ohmova zákona
uR
uL
iv
R
L
U
* po dosazení
* řešením dostaneme průběh indukovaného proudu
* napětí na odporu:
* napětí na cívce:

## Slide 43: Časový průběh indukovaného proudu

## Slide 46: Příklad
Vypnutí cívky. RL obvod je tvořen cívkou L=3,5 H s vnitřním odporem R=40. Napětí zdroje je 20V.
a) určete funkce pro průběh napětí a proudu, funkce zakreslete
b) vypočítejte okamžité hodnoty napětí a proudu v čase t1=50 ms
c) vypočítejte hodnotu napětí na cívce pro t2=3*
Časová konstanta 
Indukovaný proud iv(t):
Napětí na vnitřním odporu cívky uR (t)
Napětí na ideální cívce uL(t)

## Slide 47: Příklad
Vypnutí cívky. RL obvod je tvořen cívkou L=3,5 H s vnitřním odporem R=40. Napětí zdroje je 20V.
a) určete funkce pro průběh napětí a proudu, funkce zakreslete
b) vypočítejte okamžité hodnoty napětí a proudu v čase t1=50 ms
c) vypočítejte hodnotu napětí na cívce pro t2=3*
Indukovaný proud iv(t=50ms):
Napětí na vnitřním odporu cívky uR (t=50ms):
Napětí na ideální cívce uL(t=50ms):

## Slide 48: Časový průběh indukovaného proudu

## Slide 49: Příklad
Vypočítejte napětí zdroje a velikost proudu v daném čase při vypnutí skutečné cívky 7H/150 ze zdroje napětí, je-li po 50ms napětí na odporu 18 V
U = 55,55 V
i = 120 mA

## Slide 50: Příklad - řešení exponenciální rovnice
Vypočítejte kapacitu kondenzátoru a počáteční proudový náraz, je-li při zapnutí RC obvodu napětí na odporu 60 V za dobu 6 ms. Napětí zdroje je 90V, velikost odporu 2kΩ
Imax = ?
Imax = U/R = 90/2 = 45 mA
i(t1) = ?
i(t1) = u1(t1)/R = 60/2 = 30 mA
Zápis průběhu proudu
Vyjádření neznámé časové konstanty, úprava rovnice. Na jedné straně zůstane exponenciální funkce, na druhé straně rovnice zbytek
Rovnici vydělíme proudem I0

## Slide 51: Příklad - řešení exponenciální rovnice
Vypočítejte kapacitu kondenzátoru a počáteční proudový náraz, je-li při zapnutí RC obvodu napětí na odporu 60 V za dobu 6 ms. Napětí zdroje je 90V, velikost odporu 2kΩ
Zlogaritmuje (přirozený logaritmus) levou i pravou stranu rovnice
Řešení rovnice
V daném příkladu
Vyjádření neznámé

## Slide 52: Příklad - řešení exponenciální rovnice
Vypočítejte kapacitu kondenzátoru a počáteční proudový náraz, je-li při zapnutí RC obvodu napětí na odporu 60 V za dobu 6 ms. Napětí zdroje je 90V, velikost odporu 2kΩ
Výpočet kapacity

## Slide 53: Příklad - řešení exponenciální rovnice
Skutečná cívka je připojena do obvodu s napětí 20V. Za 30ms prochází cívkou proud 200mA. Vypočítejte indukčnost cívky, je-li její vnitřní odpor 50
Výpočet maximální proudu I0
I0 = U/R = 20/50 = 400 mA
Vyjádření průběhu proudu
Úprava rovnice
Zlogaritmování rovnice

## Slide 54: Příklad - řešení exponenciální rovnice
Skutečná cívka je připojena do obvodu s napětí 20V. Za 30ms prochází cívkou proud 200mA. Vypočítejte indukčnost cívky, je-li její vnitřní odpor 50.
Vyjádření neznámé
Výpočet indukčnosti

## Slide 55: Materiály
Blahovec Elektrotechnika 2
http://www.leifiphysik.de/index.php
http://www.zum.de/dwu/umaptg.htm