## Laboratorní práce e. č. I – A

Název práce:

# Měření rozměrů posuvným měřítkem a výpočet objemu

Jméno a příjmení:		Datum měření:

Spolupracoval:		Teplota vzduchu:	oC

Třída:		Tlak vzduchu:	Pa

Škola:

Úkol:

- Změřte délku a průměr vybraného kovového válce posuvným měřidlem

- Pomocí změřených údajů určete objem tělesa.

Pomůcky:

posuvné měřítko, pravítko, těleso tvaru válce.

Postup měření na posuvném měřidle

Posuvné měřidlo (šuplera), je jednoduchý přístroj, jehož princip je patrný z obrázku. Měřený předmět vkládáme mezi dvě ramena R kolmá ke stupnici dělené na milimetry, z nichž jedno je pevné a druhé je posuvné. Na posuvném ramenu je tzv. nonius, obvykle dvacetinný, který umožňuje odečítání hodnoty s přesností na 0,05 mm. Nonius je sestrojen tak, že devatenácti dílkům stupnice odpovídá dvacet dílků nonia. Každý dílek nonia je tedy o 0,05 mm kratší než dílek hlavní stupnice. Při měření určuje nultá ryska nonia celý počet milimetrů, zlomky milimetrů pak určíme podle čísla rysky nonia, která splývá s některou ryskou hlavní stupnice. Údaj na posuvném měřidle na obrázku je tedy 15,80 mm.

Výpočty a tabulky:

Průměrnou hodnotu  vypočteme podle vzorce , kde n je počet měření.

Průměrnou odchylku  vypočteme podle vzorce , kde n je počet měření a

Tabulka 1 měření milimetrovým měřidlem

|  | Délka vzorku | Průměr vzorku |
| --- | --- | --- |
| Číslo měření |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Aritmetický průměr |  |  |  |  |

Výpočet 1

Pro výpočet  použijte pravidla pro neúplná čísla.

Diskuze výsledků 1. měření:

Délka válce je  …..…(……....mm, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …….… %.

Průměr válce je  …..…(….......mm, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …….… %.

Objem válce je …..…(……....mm3, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …….… %.

Tabulka 2 měření posuvným měřidlem

|  | Délka vzorku | Průměr vzorku |
| --- | --- | --- |
| Číslo měření |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Aritmetický průměr |  |  |  |  |

Diskuze výsledků 2. měření:

Délka válce je  …..…(…..…..mm, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …….… %.

Průměr válce je  …..…(….......mm, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …....… %.

Objem válce je …..…(……....mm3, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou …….… %.

Závěr:

# Text boxes

Výsledek zapíšeme ve tvaru d = mm, například d =  mm.

Relativní odchylka (d je dána vztahem , například

Výpočet 2