Počítačové sítě
10. Přenosová média
Obsah:
koaxiál, kroucená dvojlinka, optické vlákno
rádiové záření, optická pojítka
paralelní a sériový přenos
analogový a digitální přenos dat
modem, modulace
PCM, ISDN, DSL, GPRS
© Milan Keršláger	http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
7. 2. 2013

---
Přenosová média
- přenos dat pomocí kabelu
  - koaxiál → asymetrické vedení
    - koaxiál v základním pásmu
    - širokopásmový koaxiál
  - kroucená dvojlinka
  - optické vlákno
- bezdrátový přenos dat
  - rádiové záření
  - optická pojítka

---
Koaxiál v základním pásmu
- je použita zvolená frekvence
  - teoreticky 10 Mbps na 1 km
  - použito v počítačových sítích
  - LAN: Ethernet 10BASE2 (tj. 10Mbps)
    - kabel RG-58/A („tenký Ethernet“)
    - impedance 50 Ω, délka segmentu 185 metrů
    - zapojeno jako sběrnice
      - krátké odbočky pro jednotlivá síťová rozhraní

---
Širokopásmový koaxiál
- používání různých frekvencí
  - k dispozici je více nezávislých přenosových kanálů
    - např. jednotlivé televizní kanály
  - komunikace pouze jednosměrná → nevýhoda
    - každá frekvence vždy jen jeden vysílací zdroj
    - při slučování signálu potíže s vlnovými délkami
  - teoretický dosah až 100 km
  - např. televizní rozvody v paneláku
    - (jedna) anténa → více přijímačů (odbočky)

---
Kroucená dvojlinka
- původně telefonní kabel
  - symetrické vedení, dnes až 10 Gbps
    - pro počítačové sítě typicky 4 páry vodičů
  - označení „strukturovaná kabeláž“
  - kroucením se dosahuje zlepšení vlastností
    - omezení přeslechů a vliv rušení
  - používá se pro dvoubodové spoje
    - topologie: hvězda, kruh, strom, obecný graf
  - typy kroucené dvojlinky:
    - STP (stíněná) → průmyslové použití, pro >= 10 Gbps
    - UTP (nestíněná) → běžná LAN

---
Kategorie kroucené dvojlinky
CAT	Frekvence	Použití
1	0,4 MHz	telefonní rozvody
2	1 MHz	staré terminály (IBM 3270)
3	16 MHz	10 Mbps Ethernet
4	20 MHz	Token Ring
5	100 MHz	100 Mbps Ethernet
5e	100 MHz	1 Gbps Ethernet (průmyslový standard, lepší testování)
6	250 MHz	1 Gbps Ethernet
6a	500 MHz	10 Gbps Ethernet (2002)
7	600 MHz	se stíněním
7a	1000 MHz
8	1200 MHz	ve vývoji

---
Optický kabel
- obrovská šířka pásma (108 MHz)
  - vhodně volené indexy lomu udrží světlo uvnitř
    - multimode
    - singlemode
    - gradientní
  - datová propustnost je zatím nevyužita
    - limitem jsou elektrická zařízení zpracovávající signál
    - vysoké rychlosti, velké vzdálenosti
    - neodposlouchávatelné, nerušitelné
    - nízká latence (daná rychlostí světla)

---
Multimode vs. singlemode

---
Gradientní vlákno

---
Vidová disperze

---
Přenos dat přes telefonní linky
vytáčené připojení
  - modem + klasická telefonní linka
PCM
  - dnes už jen telefonní hovory
ISDN
  - jednotlivá digitální připojení k ústředně
DSL
  - využití vyšších frekvencí ve vedení poslední míle
  - současná technologie

---
Vytáčené připojení
- tzv. dial-up
  - modem: přesný modulátor + demodulátor
- přenos digitálních dat přes analogovou linku
  - modulační rychlost → 2400 bps
  - přenosová rychlost až 48 kbps (V.92), resp. 54kbps
    - downstream rychlejší (modem zvládne)
    - upstream pomalejší (28 kbps – maximum na ústředně)
- dnes se již téměř nepoužívá
  - nedostatečná přenosová kapacita
  - stále oblíbené v rozvojových zemích

---
Modem
- modulátor + demodulátor

---
PCM
- pulzně kódová modulace
  - periodické měření úrovně signálu
    - CD: 44,1 kHz, 16 bitů, stereo = 1,35 Mbps
    - telefon: 8 kHz měření/sec, rozlišení 8 bitů = 64 kbps
  - různé standardizace pro telefon
    - USA, Japonsko: 1,544 Mbps (24 hlas.) -– T1, T2, ...
    - CCITT: 2,048 Mbps (30 hlasových) – E1, E2...
  - lze přivést z telefonní ústředny
    - digitální připojení k telefonní ústředně (pro firmy)
    - dnes už jen telefonní linky, data jsou přenášena zvlášť

---
ISDN (1)
- cílem bylo sjednotit hlasové a jiné služby
  - telefon (rychlé volby, doplňující informace o hovoru, předávání hovorů, konference),
  - přístup k databázím, něco jako e-mail, fax, měření a signalizace
- rozlišuje kanály
  - A - 4 kHz (analogový telefon)
  - B - 64 kbps (digitální pro hlas nebo data)
  - C - 8 nebo 16 kbps (digitální kanál)
  - D - 16 nebo 64 kbps (digitální signalizace)

---
ISDN (2)
- základní kombinace:
  - základ je 64 kbps
  - 2 B + 1 D (tj. 144 kbps), obchodní název euroISDN2, kroucená dvojlinka
- dnes již zastaralé
  - pomalá standardizace
  - malý prostor pro data
  - neumí TV (kabelové televize jsou lepší volba)
  - záporem cena a dostupnost
- nástup DSL

---
DSL
- Digital Subscriber Line
  - snaha o vyvedení dat mimo tel. ústřednu
    - ústředna může zůstat stejná
    - datové přenosy mohou být mnohonásobně vyšší
  - hlas a data jsou odděleny frekvenčně
    - nižší frekvence hlas, vyšší jsou pro data
    - signál rozděluje (resp. spojuje) splitter
      - doma splitter rozděluje signál mezi telefon a DSL modem
      - data se před ústřednou shromažďují ze splitteru do DSLAMu
      - DSLAM data předává Internetovému providerovi
    - telefonní ústředna řeší jen telefonní hovory
      - zůstala možnost ponechat staré digitální telefonní ústředny

---
Monopol DSL v ČR
- Telefónica má faktický monopol
  - prakticky nepronajímá vedení k zákazníkům (drát)
  - pouští providery jen k DSLAMu
  - inkasuje většinu poplatku zákazníka za DSL
- možné snížení ceny DSL
  - pronájem poslední míle providerovi
    - za stejných podmínek jako Telefónica sama sobě
    - není to bohužel nařízeno zákonem
    - demonopolizace tel. trhu fakticky v ČR neproběhla

---
ADSL
- asymetrické DSL
  - upload menší rychlostí
    - typický domácí uživatel data stahuje, odesílá málo
  - pro download je větší šířka pásma
    - maximální rychlost omezena vzdáleností od ústředny
    - se vzdáleností klesá kvalita přenosu
      - řádově jednotky km (tj. např. max. 2 km)
  - prodloužení vzdálenosti je možné
    - vyžaduje postavení podřízené ústředny „v poli“
    - příliš vysoké investice (pro venkov)