Počítačová bezpečnost
Cvičení 1: Zabezpečení startu PC
Obsah:
© Milan Keršláger
8.11.2010
http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

---
BIOS
- firmware aktivované při startu PC
  - uloženo ve Flash paměti (možné aktualizace)
    - potřeba speciálního „flashovacího“ software
      - dříve jen DOS aplikace, nyní i pro Windows (kvůli multitaskingu)
  - prováděné činnosti (ukázky, komentáře):
    - detekce a inicializace hardware (chipset, I/O zařízení)
      - též označováno jako POST testy (Power On Self Test)
    - vyhledání rozšiřujících BIOSů na I/O kartách
      - definováno standardem → exaktní činnost
      - spuštění jejich inicializační fáze (grafická karta, řadiče, síťovky...)
    - informační výpisy (nebo logo), možnost ovlivnění startu
      - změna pořadí zařízení pro zavedení systému, vstup do setupu...

---
setup
- aplikace pro změnu nastavení BIOSu
  - dříve samostatná, dnes součást BIOSu
  - umožňuje měnit různá nastavení
    - ukázka, komentář k přehledu možností nastavení
      - nastavení pořadí zařízení pro start systému
      - nastavení frekvence procesoru
      - heslo pro zabezpečení setupu a start počítače
      - atd.
  - nastavení uloženo do CMOS
    - malá paměť napájená lithiovou baterií
    - možnost vymazání („tovární nastavení“) propojkou na základní desce počítače (nebo odpojení baterie)

---
Ochrana heslem
vstup do setupu
  - znemožňuje měnit nastavení bez znalosti hesla
    - ochrana před znefunkčněním počítače
    - ochrana změny zařízení pro zavedení systému
    - typicky ve firmě, v učebně
start počítače
    - bez znalosti hesla počítač nenastartuje

---
Kvalita ochrany heslem
- ochrana heslem přes BIOS není 100%
  - CMOS s heslem lze vymazat
    - v CMOS je uložen kontrolní součet konfigurace
      - kontroluje se při každém startu
    - nesouhlasí-li kontrolní součet, nastavení se smaže
      - použije se tzv. tovární nastavení
      - umožňuje neomezený přístup ke všem nastavením v setupu
    - smazání je možné propojkou na základní desce
      - vyžaduje fyzický přístup k základní desce (otevření bedny)
      - v OS (pomocí programu) vyžaduje práva administrátora
      - po smazání se též použije tovární nastavení

---
MBR
- obsahuje zavaděč a tabulku rozdělení disku
  - umístěn v prvním sektoru na disku (512B)
    - typicky univerzální kód (nezávislý na operačním systému)
  - BIOS načte MBR do RAM a spustí ho
    - na začátku zavaděč (440B), zapsán ve strojovém kódu
    - využívá volání BIOSu pro I/O operace
    - na konci tabulka rozdělení disku na oddíly (partitions)
  - MBR vybere aktivní oddíl
    - z něj je načten první sektor do RAM → boot sector
    - boot sektor načte do paměti jádro operačního systému
      - jeho činnost je již závislá na konkrétním OS

---
GRUB
- zavaděč s menu (ukázka, diskuze)
  - náhrada za standardní MBR
    - poskytuje menu → různé OS
    - konfigurační soubor v /boot/grub/grub.conf (menu.lst)
      - číst a měnit ho může pouze správce systému
  - změna parametrů pro jádro (i bootovací sekvenci)
    - předání parametrů startovacím skriptům
      - single user mode (S nebo číslo 1), rhgb, ...
    - parametry jádra (vynechání HW, (de)aktivace části jádra)
      - nomodeset, quiet, init=/bin/bash, ...
  - ochrana heslem
    - znemožňuje ovlivnit start systému (single user mode)

---
Ovlivnění startu systému
- využití zavaděče
  - změna parametrů jádra v zavaděči GRUB
    - lze snadno získat oprávnění správce (single user mode)
    - otázky na heslo lze obejít pomocí parametru init=/bin/sh
  - změna způsobu ve Windows
    - nouzový režim, start s VESA ovladačem grafiky, bez sítě
    - neodstraní se nutnost znát heslo správce systému
      (jen správce má neomezené možnosti)
- start z jiného zařízení
  - Windows PE – zůstává problém s heslem správce
  - Live CD s Linuxem – žádný problém

---
Live CD s Linuxem
- máme k dispozici účet správce
  - lze provádět jakoukoliv činnost
    - vymazání CMOS programem
      - ovládání pře zápis na port není standardizováno
      - různý postup závislý na výrobci obvodů (resp. základní desky)
    - změna čehokoliv na pevném disku
      - oblíbené je smazání hesla správce Windows NT
      - lze též přečíst LM hash a heslo zjistit – pomocí rainbow table to je velmi rychlé
      - problémem není ani souborový systém NTFS
  - je důležité nastavit, aby první zařízení, ze kterého počítač startuje, byl pevný disk se systémem, kde zároveň uživatel není správcem počítače

---
Hardwarová ochrana PC
- doplňující karty do slotů počítače
  - sledují dění v počítači
  - v případě neautorizovaného přístupu PC zablokují
  - samozřejmě je lze i vyndat
- TPM čip na základní desce
  - obsahuje šifrovací klíč(e)
  - disk může být zašifrován
  - nelze je vyndat (napájeno na základní desce)
  - odolnost závislá na implementaci zbytku systému