Počítačové systémy
4. Sběrnice
Obsah:
části sběrnice, komunikace s pamětí a I/O zařízeními
čísla portů, strojové instrukce IN, OUT
ISA, EISA, VL-BUS
PCI, PCI-X, AGP
PCIe
© Milan Keršláger	http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
18. 11. 2014

---
Sběrnice
- skupina signálových vodičů
  - slouží k propojení CPU, paměti, I/O zařízení
    - části sběrnice: adresová, datová a řídící
  - definován protokol, konektory, signály
    - ISA – jednoduchá základní sběrnice pro IBM PC
    - EISA – rozšířená ISA
    - VL-BUS – závislá na CPU 486
    - PCI, PCI-X – klasický standard pro IBM AT
    - AGP – grafický port
    - PCIe – nový sériový nástupce PCI

---
Části (paralelní) sběrnice
adresová
  - typicky adresa paměťové buňky
  - počet vodičů podle podle schopností CPU:
    - 16bitový CPU 8086: 20 bitů
    - 32bitový CPU 80386: 32 bitů
    - 64bitové CPU: 48 bitů (více by bylo neekonomické)
datová
  - slouží pro vlastní přenos dat
řídící
  - synchronizace mezi komunikujícími zařízeními

---
Sběrnice a paměť
komunikace s operační pamětí (schematicky):
  1. procesor nastaví adresu na adresní sběrnici
  2. procesor pomocí řídící sběrnice adresu potvrdí
  3. paměť akceptuje adresu a nalezne příslušná data
  4. paměť data vystaví na datovou sběrnici
  5. paměť pomocí řídící sběrnice potvrdí platnost dat
  6. procesor data přečte (do svého registru)
  7. procesor potvrdí pomocí řídící sběrnice příjem dat
  8. paměť zruší data na datové sběrnici
  9. paměť na řídící sběrnici oznámí uvolnění sběrnice

---
Kolik je v počítači sběrnic
- stačila by jedna (dříve to byla ISA)
- dnes je sběrnic více
  - spojení s RAM → sběrnice pro DDR paměti
  - spojení s I/O → sběrnice PCIe se sloty
  - USB, I2C, někdy i další
- RAM může být připojena i přes PCIe
  - například paměť na grafické kartě
  - z hlediska CPU to neřešíme → jiné adresy
  - řadiče sběrnic zajistití, že dostanu správná data

---
Komunikace s I/O zařízení
komunikace se vstupně/výstupním zařízením
  1. na řídí sběrnici se oznámí komunikace s I/O
  2. paměť si přestane sběrnice všímat
  3. na adresní sběrnici je vystaveno číslo I/O portu
    - tj. adresa I/O zařízení
  1. procesor vystaví na sběrnici data
  2. příslušné I/O zařízení data převezme
  3. procesor sběrnici uvolní
  - Pozn: komunikace s I/O je pomalejší, než s pamětí

---
Význam I/O portu
- adresa I/O zařízení
  - resp. adresy jeho hardwarových registrů
  - slouží pro komunikaci CPU se zařízením
    - port je vlastně malá paměť umístěná na I/O zařízení
  - speciální strojové instrukce:
    - IN – čtení z portu do registru procesoru
    - OUT – zápis z registru procesoru do portu
  - parametrem instrukcí IN/OUT je adresa I/O portu
    - na PC je to 16bitová adresa
    - přenáší se po adresové sběrnici
    - na datovou sběrnici se pak připojí port I/O zařízení

---
Čísla I/O portů
- dříve dána dohodou, dnes PnP
  - problém, když byl port jinde
    - např. pro třetí paralelní port
  - číslo portu je nastaveno na I/O zařízení
    - pomocí propojek (tzv. „jumpery“)
    - pomocí speciálního programu (částečné PnP)
  - stejné číslo portu musel vědět ovladač
    - jinak nemohl software komunikovat s hardware
  - snahy o PnP (Plug and Play)
    - automatické nastavení volného portu
    - automatické nalezení zařízení pokus/omyl (nebezpečné)

---
Příklady I/O portů
- pro IBM PC (hexadecimálně):
  - 3BC-3BF: paralelní port LPT1
  - 378-37F: LPT2
  - 278-27F: LPT3
  - 3F8-3FF: sériový port COM1
  - 2F8-2FF: COM2
  - 3E8-3EF: COM3
  - další pro řadič přerušení, klávesnici, DMA řadič,
    síťovou kartu, ...

---
ISA
- 1981 IBM: Industry Standard Architecture
  - propojuje CPU, paměti a I/O zařízení
    - původně 8bitová („krátká“), později 16bitová
    - takt 8 MHz → teoreticky 16 MB/s, reálně 8 MB/s
    - TTL logika → snadné připojování zařízení
  - adresová 24 bitů → 16 MiB RAM
    - základní režim pro přístup do paměti (adresa v RAM)
  - 16bitová adresa pro I/O zařízení
    - speciální režim pro komunikaci s I/O zařízeními
    - adresa je číslo I/O portu
    - používání propojek („jumpery“) → I/O adresa, IRQ

---
RAM na I/O kartě
- ISA
  - v konstrukci IBM PC vyhrazen úsek nad 640 KiB
  - zde prostor pro paměť karet
  - dohodou určené adresy
    - VGA → od adresy 0xA0000 do 0xBFFFF (dle velikosti)
    - MDA → od adresy 0xB0000
    - nebylo možné do PC dát dvě VGA karty (na ISA kartě)
    - jen kombinace černobílé (MDA) a barevné (VGA)
  - některé karty měly jumpery pro změnu adresy
    - člověk musel správně zvolit nekonfliktní adresy

---
EISA
- Extended ISA (1988)
  - rozšíření ISA na 32 bitů
  - zpětně kompatibilní
    - ISA karty lze používat v EISA slotu
  - konfigurovala se speciálním programem
    - distribuce konfiguračních souborů k I/O kartám
    - nemusely se používat propojky
  - používána v dražších počítačích (servery)
  - nakročení k automatické konfiguraci

---
VL-BUS
- VESA Local Bus (1992)
  - sběrnice pro procesory 486
    - takt sběrnice stejný, jako takt CPU (tj. max 33 Mhz)
    - propustnost až 128 MiB/s
    - hodilo se pro připojení pevných disků
    - příchod Pentia znamenal konec sběrnice
    - svázanost s CPU byla slepým vývojovým směrem
  - doplňující konektor za ISA slotem
    - vyžadovalo speciální ovladač

---
PCI
- Peripheral Component Interconnect (1992)
  - sběrnice nezávislá na architektuře počítače
    - data 32 bitů, 33 MHz
      - tj. teoretická propustnost 132 MiB/s (33Mhz*4B=132MB/s)
      - propustnost ve skutečnosti jen asi 50%
      - zbytek spotřebován na režii sběrnice
    - adresová sběrnice 32 bitů
      - přímo adresovatelných maximálně 4 GiB RAM
    - zasílání zpráv místo přímého přístupu
      - řadič sběrnice (bridge) zprostředkovává jejich předávání
    - různé verze PCI sběrnice:
      - 1.0, 2.0, 2.1 (umožňuje 66 MHz), 2.2, 2.3, 3.0 (2002)

---
Konfigurace PCI zařízení
plně automatizováno (PnP)
  1. zařízení se identifikují
    - typ zařízení, výrobce, ID zařízení, revize zařízení
      např: 0200: 11ab:4381 (rev 11)
      tj: Ethernet controller: Marvell: Yukon Optima 88E8059
    - v Linuxu: lspci, lspci -n
  1. zařízení sdělí požadavky řadiči (bridge)
    - počet I/O portů, počet přerušení, rozsah adres pro RAM
      - např. grafická karta má velké množství vlastní paměti
  1. řadič sběrnice rozhodne o nekolizní konfiguraci
    - rozhodnutí sdělí zařízením a zapíše do svého registru

---
Prezentace zařízení
- v systému lze přečíst seznam z PCI bridge
  - zařízení jsou reprezentována čísly
    - výrobce se musí zaregistrovat (zaplatit)
    - svoje zařízení pak čísluje dle vlastní úvahy
    - je nutné rozlišit zařízení, která se jinak ovládají
  - ovladač má databázi zařízení, které umí ovládat
    - ve Windows jsou to soubory *.INF
  - systém pak „najde“ nové zařízení
    - podle ID je vybrán ovladač, který umí zařízení obsloužit

---
RAM na I/O kartě
- PCI, AGP, PCI-X, PCIe
  - podporuje automatickou konfiguraci zařízení
  - karta vyjednává s řadičem PCI sběrnice
  - řadič rozhodne o nekonfliktním rozložení
  - v PCI slotech je možné mít více stejných karet
    - např. více VGA karet → jejich RAM na různých adresách
  - ovladač si zjistí umístění RAM od řadiče

---
AGP
- Advanced Graphics Port (1997)
  - z vnějšího pohledu „jako PCI“ (řadič AGP)
  - není to sběrnice (jeden slot, max. jedno zařízení)
  - vysoká propustnost pro grafické karty
    - 66 MHz, dvojnásobek PCI sběrnice (266 MiB/s)
    - další navýšení označováno násobky
      - 1.0: 1×, 2×; 2.0: 4×; 3.0 a 3.5: 8×
    - napájení: 3.3 V, 1.5 V, 0.8 V (v3.0 → neujalo se)
  - AGP Pro
    - prodloužený konektor (posílené napájení)
  - 64bit AGP (neujalo se)

---
PCI-X
- PCI Extended (1998)
  - snaha o vyšší datovou propustnost
    - rozšířena z 32 na 64 bitů → delší slot
    - vyšší frekvence (66, 100, 133, 266, 533 Mhz)
  - zpětně kompatibilní s PCI
    - do slotu lze zasunout i starší kartu
  - typicky serverové desky

---
PCIe
- PCI Express (2004)
  - přechod na sériovou komunikaci
    - paralelní komunikace dosáhla svých možností
      - při paralelním přenosu se sousední vodiče ovlivňují
      - chovají se jako kondenzátor a kladou přenosu odpor
      - další navyšování rychlosti by bylo obtížné (ale ne nemožné)
      - vyžadovalo by zkracování sběrnice → nemohla být externí
    - komunikace plně duplexní (obousměrná)
      - jedna linka: 2 datové páry (duplex), 1 pár pro hodiny
    - režie sběrnice je asi 20% (snížena na 1,54%)
      - dáno kódováním 8b/10b (8 přenesených na 10 kódovaných)
      - PCI 3.0 → kódování 128b/130b → snížení na 1,54%

---
PCIe – propustnost
- verze 1.0 → 250 MiB/s
  - zavedeny násobky → více jednotlivých linek
    - ×1, ×4, ×8, ×16, ×32 (pro tu nejsou sloty)
    - nejpomalejší PCIe ×1 více než 2× rychlejší, než AGP 8×
    - vzájemná kompatibilita (do slotu ×16 lze dát kartu ×1)
      - někdy lze i obráceně, ale je nutné mít na desce volný prostor
  - verze 2.0 → základ na 500 MiB/s (2007)
  - verze 3.0 → základ na 1 GiB/s (2010)
    - tj. až ×16, tj. 16 GiB/s
  - verze 4.0 (očekáváno na konci roku 2015)
  - spotřeba 10W, 25W, další piny pro 75, 150 a 300W

---
Srovnání propustnosti
PCI	132 MB/s
PCI-X	66 MHz	100 MHz	133 MHz
	524 MB/s	1 GB/s	2 GB/s
PCIe	v1.0	v2.0	v3.0
	250 MB/s (1x)	500 MB/s	1 GB/s
	4 GB/s (16x)	8 GB/s	16 GB/s

---
PCIe – doplnění
- podobá počítačové síti
  - adresy zařízení jsou fyzické sběrnice a sloty
- komunikace měřena v transakcích za sekundu
  - přenos kompletní informace
  - pro přehlednost se však stejně uvádí dále MiB/s
- externí konektor (ePCIe)
  - např. přímé připojení externího disku
    - kabel definován i pro násobky (×1, ×4, ×8, ×16)
  - neujalo se, protože je bez napájení
    - dnes se používá USB 3.0 (obsahuje 5V=)