Počítačové systémy
4. Paměti
Obsah:
historie
rozdělení pamětí
výběr adekvátní paměti
DIP, SIMM, DIMM
parita, buffered, ECC
buffer, cache
© Milan Keršláger	http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
8. 10. 2015

---
Historie pamětí
děrné štítky, děrné pásky
  - mechanický zápis, mechanické nebo optické čtení
feritové paměti
  - využití elektromagnetické indukce
  - obnovování informace (dynamická paměť)
zpožďovací smyčka
  - využívá omezené (též snížené) rychlosti šíření el.
  - rtuť, cívka, piezoelektrický krystal
  - na výstup dat bylo nutno počkat → sériový přístup
  - využití jako paměť (periodický zápis), v TV přístroji

---
Rozdělení pamětí (1)
podle materiálu a fyzikálních vlastností
  - magnetické, optické, polovodičové, zpožďovací smyčka...
metoda uchování informace
  1. statické
    - používají klopný obvod, jsou dražší, rychlejší → cache
  1. dynamické
    - kondenzátor, nutné obnovování obsahu (refresh) → RAM
závislost na napájení
  1. volatilní → udržení informace závislé na napájení
  2. nevolatilní → udržení informace nezávislé na napájení

---
Rozdělení pamětí (2)
podle přístupu k uloženým informacím
  1. sekvenční – např. magnetická páska
  2. asociativní – adresace obsahem (klíč)
    - např. cena podle čárového kódu
  1. sériový – posuvný registr FIFO
  2. přímý přístup – RAM (Random Access Memory)
    - s přímým/libovolným přístupem (náhodný je nesmysl)
    - přímý přístup k datům podle zvolené adresy
    - pevný disk je kombinace přímého a sekvenčního přístupu

---
Rozdělení pamětí (3)
  - podle schopnosti čtení a zápisu
    1. RWM – Read Write Memory
      - pro čtení i zápis, používáme pro ně označení RAM
    1. ROM – Read Only Memory
      - zapsat se dalo jen jednou (při výrobě) → firmware
    1. PROM – uživatelsky programovatelná
      - zápis pomocí programátoru (průrazem diody, pojistky)
    1. EPROM – smazatelná PROM (UV záření)
      - počet cyklů smazání byl omezen
    1. EEPROM – elektricky smazatelná EPROM
      - stále bylo nutné použít speciální zařízení
    1. Flash EPROM – rychlé mazání po větších blocích
      - mazání i zápis bez nutnosti přendání obvodu do ext. přístroje

---
Rozdělení paměti (4)
podle určení
  1. vnitřní paměť
    - primární paměť
      - registry CPU, cache, paměť RAM
      - v přímém dosahu z CPU
  1. vnější paměť
    - sekundární paměť
      - zůstává součástí počítače
      - využívána jako virtuální paměť
      - pevný disk, mimo přímý dosah CPU – odděleno řadičem
    - terciální paměť
      - vyjímatelná paměťová média: CD, DVD, mag. pásky, USB flash
      - často využívána pro přenos dat nebo zálohování

---
Výběr adekvátní paměti
rychlost
  - statické jsou nejrychlejší, ale nejdražší
  - dynamické jsou pomalejší, ale laciné
cena za bit
  - terciální je nejlevnější
  - sekundární je snadno a relativně rychle přístupná
  - primární je nejdražší, ale odpovídá rychlosti CPU
podle uchování informací
  - nevolatilní pro uchování dat
  - volatilní pro zajištění běhu počítače (procesů)

---
SRAM

---
DRAM
- Dynamic Random Access Memory

---
Formáty DRAM v PC
DIP DRAM (dual in-line package)
  - první PC, klasický soket pro integrovaný obvod
1. SIPP (Single In-line Pin Package)
2. SIMM (single in-line memory module)
3. DIMM
4. SO-DIMM
  - zmenšená verze pro notebooky
SO-RIMM

---
SIMM
- 1983 (standard JEDEC JESD-21C) pro PC AT
  - pro CPU 286 až 486 (do konce 90. let 20. století)
  - 8/32bitová datová sběrnice, 30 a 72pinová destička
  - použity FPM a EDO technologie
  - PPD SIMM (parallel presence detect → 5 pinů)
    - informace o kapacitě a rychlosti

---
DIMM
- dual in-line memory module
  - s příchodem procesorů Pentium (1993)
    - 64bitová datová sběrnice
    - SPD – serial presence detect
  - SDRAM
    - původní typ
    - PC66, PC100, PC133 (podle MHz)
  - DDR

---
DDR
  - DDR
    - PC1600 (200 MHz), PC2100 (266 MHz)
    - PC2700 (333 MHz), PC3200 (400 MHz)
  - DDR2
    - PC2-3200 (400 MHz), PC2-4200 (533 MHz)
    - PC2-5300 (667 MHz), PC2-6400 (800 MHz)
    - PC2-8500 (1066 MHz)
  - DDR3
    - PC3-6400 (800 MHz), PC3-8500 (1066 MHz)
    - PC3-10600 (1333 MHz), PC3-12800 (1600 MHz)
    - PC3-14900 (1866 MHz), PC3-17000 (2133 MHz)

---
Exotické typy pamětí
- RIMM
  - Rambus DRAM
  - snaha o alternativní technologii, válka o standard
  - cílem Video RAM
  - výkon nebyl výrazně vyšší, ale cena ano

---
Specifické vlastnosti DDR
rank
  - rank 1, 2, 4 a 8
  - více sad RAM čipů, řízeno signálem na sběrnici
  - každý rank 64bit. sběrnici, nelze současný přístup
registered, buffered
  - sběrnice oddělena od čipu registrem → servery
    - způsobuje latenci 1 takt → 5 až 8% zpomalení
    - nutné, když je na sběrnici více čipů (DIMM modulů)
      - používá se u serverů
  - opak je unregistered, unbuffered

---
Parita, ECC
Parita
  - počet jedniček je paritním bitem doplněn:
    - sudá parita: do sudého poštu
    - lichá parita: do lichého počtu
  - při detekování chyby se počítač zastaví
ECC (error correction code)
  - samopravné kódy
  - na 1 slovo (64bitů) je dalších 8 bitů
    - detekuje 2 bitovou chybu, opravuje 1 bitovou chybu

---
Latence RAM
- prodlevy při čtení/zápisu
  - nutné pro ustálení signálů na sběrnici
  - DDR → např. CL4 nebo CL6
    - vyšší číslo znamená delší latenci
  - problém: výrobce zvýší frekvenci směrnice, ale i CL
    - výsledkem je jen nárůst rychlosti, který neodpovídá tomu, o kolik byla zvýšena taktovací frekvence
    - frekvence NENÍ jediným ukazatelem rychlosti paměti
    - tj. vybíráme vyšší frekvenci, ale nezvýšený CL
  - někdy se místo jednoho čísla uvádí 4 až 5 hodnot
    - např.: CL8-8-8-24

---
Problémy flash pamětí
omezená životnost buněk (tisíce cyklů)
  - řeší FTL (Flash Translation Layer) → viz později
    - rozkládá opotřebení buněk rovnoměrně po celém médiu
  - nebo speciální logové souborové systémy
    - Microsoft nemá a mít nebude
    - Linux má, ale nepoužívá (klasické jsou spolehlivější)
práce s velkými bloky
  - spolu z FTL vede k omezení výkonu
výkonné flash mají vysokou spotřebu
  - USB 3.0 flash nejde připojit k TV pro USB 2.0

---
Použití pamětí

---
Buffer
- vyrovnávací paměť (typicky RAM)
  - pro oddělení rychlých a pomalých a zařízení
    - data mohou být rychle přenesena z/do bufferu
    - vlastní zpracování dat probíhá později
  - zařízení připraví data do bufferu
    - a oznámí počítači, že data jsou k dispozici (přerušení)
    - ovladač data vyzvedne a data z bufferu zmizí
    - funguje to i obráceně, tj. počítač zapíše data do bufferu a zařízení si je (pomaleji) vyzvedne
  - buffer bude přítomen např. v:
    - řadič USB, vypalovačka, sériový a paralelní port, ...

---
Typy bufferů
- hardwarový buffer
    - relativně malá RAM na hardwarovém zařízení
      - ve vypalovačce dodává počítač data nepravidelně ve větších objemech a rychleji, než dokáže vypalovačka zpracovat
      - buffer v USB portu umožňuje počítači data rychle odebrat či odeslat a věnovat se jiným činnostem
      - buffer v síťové kartě (pro odesílání i pro příjem)
- softwarově realizovaný buffer
    - v programu je vyhrazena část operační paměti RAM
    - např. vypalovací program
      - připravuje data do SW bufferu, odkud jsou odebírána
      - není-li počítač schopen chvíli dodat data (z disku), odebírají se z bufferu v RAM
      - buffer je později znovu doplněn

---
Cache
- cache je rychlá paměť
  - k urychlení (opakovaného) přístupu k datům
    - cache na pevném disku
      - při čtení se přečte více dat → další čtení proběhne z cache
      - při zápisu jsou data zapsána do cache, disk je zapíše později
        - zde existuje riziko ztráty dat → zálohování cache baterií
    - cache na základní desce
      - drahá, relativně malá statická paměť RAM
        - dnes spíše umisťována přímo do procesoru, řádově MiB
      - není přímo adresovatelná, pracuje transparentně
      - je mnohem menší, než hlavní operační paměť
    - cache v operační paměti RAM
      - adresovatelná část paměti, podle celk. množství RAM
      - obvykle kompromis mezi velikostí a výsledném efektu

---
Cache u CPU
- odděluje CPU a RAM
  - urychlení čtení z RAM
    - čtení z RAM způsobí „obtisknutí“ obsahu RAM do cache
    - do cache může přeneseno více dat, než bylo potřeba
    - další čtení může být rychlejší vybavením obsahu z cache
    - úspěšnost záleží na odhadu, co uchovat v cache
  - urychlení zápisu do RAM
    - write back
      - zápis se provede jen do rychlé cache
      - vlastní zápis do RAM je proveden později
    - write through
      - zápis není urychlen, projde skrz cache do RAM (urychlí čtení)

---
Cache v RAM
- např. pro urychlení práce s pevným diskem
  - při čtení z disku je do RAM přeneseno více dat
    - požadavky na čtení má program typicky malé
    - dnes disk najednou čte 128 až 256 KiB dat
    - spekulace se, že další čtení bude k dispozici z cache
  - při zápisu na disk (write cache)
    - zapisovaná data jsou zapsána do cache v RAM
    - přepis na pevný disk je proveden později
    - v případě výpadku napájení jsou data z cache ztracena
    - starší data jsou z cache záměrně zapisována na disk
      - Linux má standardně 5 vteřin, na serveru s UPS lze prodloužit
      - stále riziko havárie a ztráty dat, které jsou zatím jen v RAM