Technika počítačů
11. Zvuková karta
Obsah:
© Milan Keršláger	http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
12. 12. 2013

---
Zvuková karta
- D/A a A/D převodník
  - modulace, demodulace
  - karta integrovaná nebo zvlášť
  - převod digitálních dat na analogový signál a zpět
    - reproduktor(y) + mikrofon
  - samplovací frekvence
    - počet změn signálu (měření) za vteřinu
  - rozlišení
    - přesnost naměřené hodnoty (v bitech → 8, 16, 20, 24)
  - datový tok = rozlišení krát samplovací frekvence

---
Zvuková karta
- otázka kvality:
  - šum, odstup signálu od šumu
  - zkreslení signálu, přeslechy mezi kanály
- digitální výstup
  - pro propojení s ostatními audiozařízeními
  - vodičem nebo optický přenos
- dnes zvukovka součástí HDMI
  - na grafické kartě je další zvukový čip

---
AC'97 a Azalia
- AC'97 digital controller (Intel 1997)
  - standard pro zvukový čip (jižní můstek)
  - až 20bit stereo na 96 kHz, 6 kanálů
  - definován 3,5 mm jack
- Intel High Definition Audio (HD Audio, Azalia)
  - 2004, až dva kanály 192 kHz 32bit
  - zpětně nekompatibilní s AC'97
    - jiná signalizace připojení sluchátek

---
Mono, stereo, ...
- mono → jeden kanál
- stereo → dva kanály (levá a pravá strana)
  - možnost vytvořit iluzi prostoru
- 2+1 → stereo + subwoofer
- 5+1
  - levý+pravý vpředu i vzadu, střed vpředu, subwoofer
- 7+1
  - navíc dva postranní

---
Konektory
- audio jack 3,5 mm
  - analogový signál, 3 nebo 4 kontakty
- S/PDIF
  - Sony/Philips Digital Format (nejčastěji optika)
- MIDI
  - Musical Instrument Digital Interface (1983), Atari
  - sériový přenos 31250 bps, 5 pólový DIN konektor
  - v počítači 15pinový Canon (D-SUB)

---
Zvukové formáty
  - CDDA
    - záznam na audio CD
  - WAV
    - jednoduchý sampl pro PC
  - FLAC
    - bezeztrátový komprese zvuku
  - MP3
    - ztrátová komprese zvuku, patentově chráněno
  - Vorbis
    - ztrátová komprese, volně dostupná
  - další formáty: DD, FAAC, WMA, AC3, …

---
CDDA
- Compact Disc Digital Audio, CD-DA
  - označováno jako „Red Book“
    - původně Philips a Sony (1980)
  - sampl pro CD audio
    - lineární PCM: stereo, 44,1 kHz, 16 bitů
    - záznam je typ integer se znaménkem (-32768 až 32767)
    - datový tok je 2×44100×16=1411200 bps → cca 150 kB/s

---
WAV
- Waveform Audio File Format (WAVE)
  - Microsoft + IBM → formát pro PC
  - data uložena ve shlucích (chunk)
    - podobně jako 8SVX (Amiga) a AIFF (Macintosh)
    - typicky bez komprese
      - pro kompresi se používá RIFF wrapper
  - v hlavičce metadata
    - počet kanálů, samplovací frekvence, rozlišení
    - neumožňuje informační tagy (název, interpret, …)
  - omezení na 4 GB odstraňuje formát W64
    - používán i v BBC

---
FLAC
- Free Lossless Audio Codec
  - bezeztrátová komprese/dekomprese (50 až 60%)
    - lepší než komprese pomocí ZIP (ten pouze 10 až 20%)
    - volně šiřitelná implementace v nástroji FFmpeg
  - 2001 → verze 1.0
  - 2003 → zahrnuto pod Xiph.Org Foundation
    - zastřešuje i ostatní volné formáty (Vorbis, Theora, Speex)
  - doplňující informace jako Vorbis
    - název, autor, rok, ...

---
MP3
- MPEG-2 Audio Layer III
  - ztrátová komprese audia
    - využívána nedokonalost lidského ucha
  - patentová ochrana → Fraunhoferův institut (něm.)
    - přehrávání by mělo být zdarma
    - mnoho firem, ale též jako standardy ISO/IEC
    - Lame → nejlepší, zdarma, ale stále problém s patenty
      - různé enkodéry → různá kvalita
  - různé bitrate (datový tok)
    - CBR → konstantní bitrate
      - 128 kbps (snížení velikosti na 1/11), 192 kbps, … 320
    - VBR → proměnlivá bitrate

---
Vorbis
- Xiph.Org Foundation
  - 2000, 2002 → verze 1.0
  - vyvinut jako reakce na licencování MP3
    - uvolněno jako Public Domain, BSD a GNU licence
  - lepší, než ostatní formáty
    - zejména pro nižší bitrate (pod 128 kbps)
      - pro záznam hlasu se používá Speex
  - přípony pro soubory: .ogg, .oga

---
HTML5
- podpora MP3, OGG, WAV
  - podpora by měla být přímo v prohlížeči
  - kdo platí licenční poplatky? (2013)
    - platí tvůrce prohlížeče, ale moc se jim nechce :-)
    - MP3 neumí Firefox a Opera
    - WAV neumí Internet Explorer
    - OGG neumí Internet Explorer a Safari
  - podporu lze doplnit pomocí pluginů
    - kdo zaplatí licenci?