Unix a Internet
2. Úvod do TCP/IP
Obsah: Internet, referenční model ISO/OSI, ethernetový rámec, rodina protokolů TCP/IP, IP protokol, IP datagram, IP adresa, ICMP, ping, traceroute, UDP, TCP, síťový port, navázání a ukončení TCP spojení
© Milan Keršláger
10.11.2010
http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

---
Vznik Internetu
- původně idea decentralizované sítě
- vývoj sponzorován agenturou DARPA
  - Agentura pro výzkum pokročilých obranných projektů
  - spadá pod Ministerstvo obrany USA
  - 1969 – zprovozněna síť se 4 uzly → ARPANET
  - 1973 – idea TCP/IP
    - připojena Havaj, Norsko, Londýn
  - 1980 – experimentální provoz TCP/IP
    - IPv4 popisuje RFC 760
  - 1983 – oddělen MILNET, vyvinuto DNS

---
Co je Internet
- mnoho samostatných počítačových sítí
  - všechny navzájem propojeny
  - propojena jsou síťová rozhraní
    - typicky síťové karty (též WiFi, sériové porty apod.)
  - existence redundantních spojů
    - zvyšuje robustnost sítě, odolnost vůči výpadkům
- používá se rodina protokolů TCP/IP
  - umožňuje vzájemnou komunikaci prvků v síti
  - typicky počítače (resp. jejich síťová rozhraní)
    - ale i služební prvky sítě (router, switch), webkamery, ...

---
TCP/IP a OS
- 1983 – 4.2BSD
  - unixový systém z univerzitního prostředí
  - snaha o připojení k Internetu
  - komerční unixové systémy následují
- implementace v operačním systému
  - uvnitř jádra, tzv. TCP/IP stack
  - skrze knihovny poskytuje API, tzv. Internet socket
    - datagram socket
    - stream sockets
    - raw sockets

---
Systém vrstev
- rozložení řešení síťové problematiky
  - vznikne několik vrstev
    - každá vrstva řeší dílčí problém síťové komunikace
    - vrstvy lze snadno nahradit (zaměnit)
    - využívá se např. pro ovladače síťové karty, SSL
  - vrstvy podle ISO/OSI
    - „úřední“ nařízení, složité, neujalo se
  - vrstvy podle TCP/IP
    - jednodušší, existuje funkční implementace

---
Vrstvy v ISO/OSI a v TCP/IP
Aplikační
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická
Transportní
Síťová
Vrstva přístupu k síti
OSI
TCP/IP
Orientováno
na přepravu
(hardware)
Aplikačně
orientované
(software)

---
Linková vrstva
- nejčastěji Ethernet
  - ethernetový rámec (rozumí mu síťová karta)
    - hlavička + data (délka 64 až 1518 oktetů)
P	Preamble (101010....1011)	8 oktetů
DST	Destination Address	6 oktetů
SRC	Source Address	6 oktetů
FT	Frame Type*	2 oktety
data	Frame Data	46 - 1500 oktetů
CRC	Cyclic Redundancy Check	4 oktety
P
DST
SRC
FT
data
CRC

---
Internet Protokol – IP
- základ rodiny TCP/IP, základem IP adresa
  - datagramová služba, doručení bez záruk
    - hlavička + data (min. délka 60 oktetů)
  - dnes IPv4
    - jedinečná adresa (4 oktety), různých IP adres je málo
    - zápis desítkově po oktetech, odděleno tečkou
      147.230.16.1
  - nastupuje IPv6
    - adresa 128 bitů (16 oktetů) → každý atom ve vesmíru
    - zápis hexadecimálně, oddělení dvojtečkami
      2001:718:1c01:16::aa

---
IP datagram

---
ICMP
- Internet Control Message Protocol
- povinná součást implementace TCP/IP
  - služební protokol
  - zapouzdřeno v IP datagramu
  - oznamuje stavy sítě, chyby, k testování, ...
    - nese v sobě typ a kód (dvě čísla)
    - ping: výzva 8,0 a odpověď 0,0
  - ICMPv4 a ICMPv6

---
ping
- ověřování spojení mezi uzly v síti
  - výzva: Žiješ?	odpověď: ANO!
  - měří se latence (zpoždění) příchodu odezvy
    - záleží též na délce datagramu (prakticky max 1500 B)
$ ping seznam.cz
PING seznam.cz (77.75.76.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.seznam.cz (77.75.76.3): icmp_req=1 ttl=251 time=8.38 ms
64 bytes from www.seznam.cz (77.75.76.3): icmp_req=2 ttl=251 time=24.9 ms
64 bytes from www.seznam.cz (77.75.76.3): icmp_req=3 ttl=251 time=5.12 ms
64 bytes from www.seznam.cz (77.75.76.3): icmp_req=4 ttl=251 time=81.3 ms
64 bytes from www.seznam.cz (77.75.76.3): icmp_req=5 ttl=251 time=10.5 ms
^C
--- seznam.cz ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.126/26.065/81.324/28.452 ms

---
traceroute
- zobrazení cesty v síti
  - využívá položky TTL v hlavičce IP datagramu
    - každý router snižuje TTL o 1
    - program vyšle datagram s TTL=1
    - první router sníží na nulu a pošle zpět ICMP zprávu
    - program vypíše IP adresu prvního routeru
    - program vyšle datagram s TTL=2
    - ...celý cyklus se opakuje, dokud není dosaženo cíle

---
UDP
- User Datagram Protocol
- datagramová služba
  - systém otázka-odpověď (malá režie)
  - zapouzdřeno v IP datagramu
  - bez záruky (neřeší ztrátu apod.)
    - musí si ohlídat sama aplikace (typicky časovačem)
      - nedojde-li odpověď do limitu, zeptám se znovu
      - nedojde-li víckrát, ohlásím chybu
    - použito pro DNS, VoIP, NFS v LAN atp.
      - ve VoIP znamená ztráta datagramu díky rozložení informace do více datagramů snížení kvality, při větších ztrátách pak výpadek

---
TCP
- Transmition Control Protocol
  - proud bitů bez struktury
    - duplexní spojení
      - data lze přenášet zároveň oběma směry
    - stavový protokol
      - obě strany si pamatují stav, v jakém se nacházejí
  - se zárukou
    - řeší ztrátu, duplicitu i pořadí
    - vyžaduje extra režii
  - vhodný pro přenos dat (obrázky, dokumenty)
    - protokoly FTP, SMTP, HTTP, ...

---
Síťový port
- jednoznačná identifikace síťového spojení
  - umožňuje identifikovat aplikace
  - každé spojení má jinou čtveřici hodnot
  - ten, kdo navazuje, si zdrojový port zvolí
    - port je zablokován do uvolnění pro další použití
- čtveřice hodnot
  - zdrojová IP adresa, zdrojový port
  - cílová adresa, cílový port

---
Navázání TCP spojení
- trojcestný handashake
  - A iniciuje spojení zasláním datagramu B se SYN
  - B odpoví ACK + SYN, pak již jen ACK
  - typický útok: SYN flood (zahlcený SYN datagramy)
A
B
Syn seg=x
Syn seg=y
Ack=x+1
Ack=y+1

---
Ukončení TCP spojení
- založeno na polovičním uzavření (half-close)
  - jedna strana dá najevo, že si přeje ukončit spojení (FIN), ale dále přijímá
  - protějšek dokončí přenos a potvrdí ukončení
- lze i okamžité ukončení
  - jedna strana pošle RST
  - obě strany okamžitě skončí

---
HTTP
- Hypertext Transfer Protocol
  - slouží k přenosu webových dokumentů
    - mezi webovým serverem a webovým klientem (prohlížeč)
    - může to být téměř cokoliv → využívá se MIME
      text/html, text/plain, image/gif, image/jpeg atd.
  - původní verze označena jako 0.9
    - novější 1.0 a 1.1 (aktuální)
  - vše se odehrává v otevřené (čitelné) formě
    - lze snadno sledovat, ladit, hledat chyby
    - využívá TCP spojení
    - nejprve hlavička (popisuje data) a pak následují data

---
Záznam HTTP přenosu
telnet www.pslib.cz 80
Trying 10.200.0.18...
Connected to www.pslib.cz.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.0
Host: www.pslib.cz
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 22 Sep 2010 11:46:10 GMT
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
X-Powered-By: PHP/5.1.6
Set-Cookie: PHPSESSID=g0ml14v2g4ss7sli2m69gsmhm4; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Connection: close
Content-Type: text/html
...obsah HTML dokumentu (v prohlížeči „zobrazit zdrojový kód“)