Technologie počítačů
4. Sběrnice
Obsah:
ISA, EISA, VL-BUS, AGP
PCI, PCI-X, PCIe
© Milan Keršláger	http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
18.11.2010

---
Sběrnice
- skupina signálových vodičů
  - slouží k propojení CPU, paměti, I/O zařízení
    - části: adresová, datová a řídící
  - definován protokol, konektory, signály
    - ISA – jednoduchá základní sběrnice pro IBM PC
    - EISA – rozšířená ISA
    - VL-BUS – závislá na CPU 486
    - AGP – grafický port
    - PCI, PCI-X – klasický standard pro IBM AT
    - PCIe – nový sériový nástupce PCI

---
ISA
- Industry Standard Architecture (IBM 1981)
  - datová 16 bitů, takt 8 MHz → teoreticky 16 MB/s
    - prakticky však polovina (8 MB/s)
  - adresová 24 bitů → 16 MiB RAM
    - základní režim pro přístup do paměti (adresa v RAM)
  - 16bitová adresa pro I/O zařízení
    - pro komunikaci s I/O zařízeními je speciální režim
    - adresová obsahuje adresu I/O zařízení (ne tedy RAM)
    - datová přenáší data z/do I/O zařízení
  - ruční konfigurace I/O portů, IRQ (propojky)
    - stejné nastavení se muselo sdělit ovladači, později PnP

---
I/O port

---
EISA
- Extended ISA (1988)
  - rozšíření ISA na 32 bitů
  - zpětně kompatibilní
    - ISA karty lze používat v EISA slotu
  - konfigurovala se speciálním programem
    - distribuce konfiguračních souborů k I/O kartám
    - nemusely se používat propojky
  - používána v dražších počítačích (servery)
  - nakročení k automatické konfiguraci

---
VL-BUS
- VESA Local Bus
  - sběrnice pro procesory 486
    - takt sběrnice stejný, jako takt CPU (tj. max 33 Mhz)
    - propustnost až 128 MiB/s
    - hodilo se pro připojení pevných disků
    - příchod Pentia znamenal konec sběrnice
    - svázanost s CPU byla slepým vývojovým směrem
  - doplňující konektor za ISA slotem
    - vyžadovalo speciální ovladač

---
PCI
- Peripheral Component Interconnect (1992)
  - sběrnice nezávislá na architektuře počítače
    - data 32 bitů, 33 MHz → 133 MiB/s (teoreticky)
    - adresová sběrnice 32 bitů → limit 4 GiB RAM
    - zasílání zpráv místo přímého přístupu
    - různé verze (1.0, 2.0, 2.2 (umožňuje 66 MHz), 2.3 (PCIe), 3.0)

---
Konfigurace PCI zařízení
- plně automatizováno (PnP)
  - zařízení se identifikují
    - typ zařízení, výrobce, ID zařízení, revize zařízení
  - zařízení sdělí požadavky řadiči (bridge)
    - počet I/O portů, počet přerušení, rozsah adres pro RAM
      - např. grafická karta má velké množství vlastní paměti
  - řadič sběrnice rozhodne o nekolizní konfiguraci
    - rozhodnutí sdělí zařízením a zapíše do svého registru
  - systém „najde“ nové zařízení
    - všechny ovladače vědí, jaká zařízení umí obsloužit (ID)
    - podle ID je vybrán ovladač, který umí zařízení obsloužit

---
PCI-X
- PCI Extended (1998)
  - snaha o vyšší datovou propustnost
    - šíře 64 bitů → delší slot
    - vyšší frekvence (66, 100, 133, 266, 533 Mhz)
  - zpětně kompatibilní s PCI
  - typicky serverové desky

---
AGP
- Advanced Graphics Port (1997)
  - není to sběrnice (jeden slot, max. jedno zařízení)
  - vysoká propustnost pro grafické karty
    - dvojnásobná rychlost proti PCI sběrnici (266 MiB/s)
    - navýšení označováno násobky (1×, 2×, 4×, 8×)

---
PCIe
- PCI Express (2004)
  - přechod na sériovou komunikaci
    - paralelní komunikace dosáhla svých možností
    - zde komunikace plně duplexní (obousměrná)
    - režie asi 20%
    - dnes prakticky všechny grafické karty
  - zavedeny násobky (základ 250 MiB/s)
    - 1×, 4×, 8×, 16×
    - PCIe verze 2.0 zdvojnásobuje základ na 500 MiB/s
    - PCIe verze 3.0 opět dvojnásobek na 1 GiB/s (2010)