Technologie počítačů
1. Stavba počítače
© Milan Keršláger
11.11.2010
http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

---
Schéma počítače
- původně nebylo jasné, jak by měl počítač vypadat
- počítač je něco jiného, než mechanický stroj
  - přesto existuje korelace
  - Babbage (19. století): mlýnice (CPU), sklad (RAM, disk)
- dva teoretické návrhy:
  - Von Neumannovo schéma
  - Harvardské schéma
- dnešní počítače někde mezi
  - PC v zásadě Von Neumannovo, ale spousta výjimek
  - jednočip v zásadě Harwardské, ale ne úplně

---
Von Neumannovo schéma poč.
CPU
(procesor)
Vstup
Výstup
Paměť
(data, program)

---
Harvardské schéma počítače
Paměť
pro program
CPU
(procesor)
Vstup
Výstup
Paměť
pro data

---
Jiná schémata počítačů
- multiprocesory
  - více CPU na základní desce, jedna paměť
    - NUMA (AMD) → každý CPU „vlastní“ paměť
  - dříve více fyzických CPU, dnes více jader
- multipočítače
  - více počítačů, CPU mají různou paměť
  - vytvářejí se z nich clustery (např. pro filmové triky)
- dnes nevyhraněné schéma
  - řadič DMA (ISA), BusMaster (PCI)
    - přenosy mezi pamětí na I/O bez účasti CPU
  - ochrana paměti, NX bit, logické členění prostoru

---
Platforma
definuje, na čem který produkt „poběží“
hardware
  - použitý procesor
    - definuje strojový kód, ale i způsob programování
    - např. specializované vektorové procesory (počítače)
  - stavba počítače, I/O komponenty
    - sběrnice, způsob komunikace s I/O
software
  - operační systém, knihovny, vývojové prostředí
    - Win32 × Linux, verze DirectX, C# × Java, ...

---
Základní deska
- v zásadě „hlavní“ součást počítače
  - původně jen propojovací deska
    - i pro připojení myši a klávesnice byla potřeba I/O karta
    - doplňky se zasouvají do standardizovaných patic
    - propojení zajišťují sběrnice, rozvádí se i napájení
    - vše v několika vrstvách (dnes běžně přes 10)
  - dnes nese mnoho dalších prvků
    - grafická karta, síťová karta, zvuková karta, řadič, I/O, ...
    - hlavní obvody tvoří čipová sada (chipset)
  - deska je typicky určena pro konkrétní procesor
    - výjimkou byly tzv. overdrive

---
Čipová sada
- integrované služební obvody
  - dříve kolem procesoru desítky obvodů
  - vysoký stupeň integrace šetří náklady
  1. severní můstek
    - závislý na CPU, vysoké komunikační rychlosti
    - rychlé sběrnice FSB (Front Side Bus), PCIe 16x
  1. jižní můstek
    - vydrží déle (univerzálnější), pomalejší zařízení
    - se severním propojen sběrnicí (speciální, PCI, atp.)
    - pro I/O obvody existoval Super I/O
      - paralelní a sérové porty, floppy disk, klávesnice, myš

---
Blokové schéma počítače
CPU
Severní můstek
Nortbridge
RAM
PCI Express
(sloty 16x)
Jižní můstek
Southbridge
Super I/O
BIOS
PCI, IDE, audio, USB

---
RTC
- Real-time clock („hodiny reálného času“)
  - udržuje informace o čase
    - Windows → RTC obsahuje místní čas
      - při změně zóny nebo letní/zimní se naslepo čas posune
      - může se stát, že se to provede několikrát, výsledek je špatně
    - Unixové systémy → místní či lépe UTC (nultý poledník)
      - umožňuje přičítat/odečítat letní čas nebo časové zóny
      - neovlivňuje se čas v RTC → nedojde k omylu
  - při vypnutém napájení lithiová baterie
    - udržuje též malou CMOS paměť (s nastavením BIOSu)
  - při startu počítače se čas přečte
    - za běhu operačního systému se již RTC nepoužívá

---
Napájecí zdroj
- anglická zkratka PSU (Power Supply Unit)
  - zajišťuje nízké napětí pro komponenty počítače
    - dnes je základem je 3,3V, 5V, 12V, historicky -12V a -5V
    - trvale 5V standby (trvale napájení vybraných částí)
      - podpora zapnutí nízkonapěťovým tlačítkem, Wake-on-LAN apod.
      - od zdrojů ATX (starší AT zdroje měly fyzický síťový vypínač)
  - standard AT, ATX, dnes ATX12V + další konektory
  - síťové napětí 100V až 240V, 50 nebo 60 Hz
  - dnes požadován výkon cca 350W
    - více pro víceprocesorové stroje, více disků či GPU
  - PFC – zvýšení účiníku (platí se za W, ne za VA)