Operační systémy
6. Hardwarové prostředky
Obsah:
typy přerušení
hardwarové registry, I/O
privilegovaný režim, systémové volání
časovač, virtualizace, endianita
DDC, I2C, SMBus
© Milan Keršláger	http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
8.12.2011

---
Komunikace OS s HW
- počítač potřebuje vstupy a výstupy
  - vstup dat a prezentace výsledků
  - zajišťují vstupně-výstupní zařízení (I/O – input/output)
- softwarová obsluha
  - ovladač (driver) uvnitř jádra OS
- řešení komunikace se zařízením
  - přerušení
  - vstupní a výstupní řadiče
    - izolované registry
    - paměťově mapované registry

---
Přerušení
- systém, jak zařízení získá pozornost CPU
  - výhodou je asynchronnost
  - vyvolán obslužný program → obsluha přerušení
  - dnes i k jiným účelům (ladění, obsluha chyb, ...)
- obsluha pomocí řadiče přerušení
  - různá zařízení mají odlišená přerušení
  - lze implementovat priority
  - řadič sdělí procesoru číslo přerušení
  - podle čísla je vybrána příslušná obsluha přerušení
  - obsluha typicky uvnitř ovladače příslušného zařízení

---
Obsluha přerušení
- ISR – Interrupt Service Routine
- obsluha je identická vyvolání podprogramu
  - přerušení činnosti běžícího programu
    - po dokončení právě prováděné strojové instrukce
  - uložení stavu procesoru
  - vykonání obsluhy přerušení
  - obnovení stavu procesoru
  - obnovení běhu přerušeného programu
- přerušený program nic nepozná
  - až na prodlevu mezi dvěma strojovými instrukcemi

---
Tabulka přerušení
- umístěna v paměti
  - v prostoru jádra OS → chráněna proti změně
- obsahuje adresy jednotlivých ISR
  - tabulku lze za běhu OS modifikovat (tzv. hook)
    - dodatečné kontroly (SELinux)
    - rezidentní programy (DOS)
    - antivirové programy (Windows)
  - problém s rootkity

---
Ovladač
- slouží hlavně jako obsluha přerušení (ISR)
  - implementuje API pro jádro OS
  - různé funkce dle typu zařízení
  - běží v režimu jádra (absolutní oprávnění)
  - musí se vyrovnat s chybou externího HW zařízení
  - vypisování ladících informací, chyb atp.
- detekční a inicializační část
  - uplatňuje se při startu systému
  - může být po použití odstraněna
    - neplatí pro hot-plug zařízení

---
Typy přerušení
vnější přerušení
  - původní typ přerušení (z vnějšku procesoru)
  - od vstupně/výstupních zařízení
vnitřní přerušení
  - vyvolává je procesor → signalizace chyb
    - výpadek stránky, porušení ochrany paměti, neplatná instrukce, dělení nulou, privilegovaná instrukce, ...
programové přerušení
  - vyvolává sám program → strojová instrukce
  - typicky systémová volání jádra

---
Vnější přerušení
- přichází z vnějšku procesoru
  - původně žádost zařízení o pozornost procesoru
- akceptováno po dokončení strojové instrukce
  - superskalární CPU
- vyvoláváno asynchronně
  - nezávisle na běhu právě prováděného kódu
  - myš, klávesnice, síťová karta, ...
- maskování přerušení
  - ignorování či dočasné odložení vyvolání přerušení

---
Vnitřní přerušení
- vzniká uvnitř procesoru
  - elegantní metoda řešení problému s instrukcí
- obsluha přerušení
  - uvnitř jádra operačního systému, její činnost:
  1. přeruší vykonávání kódu (procesu)
    - uživateli vypíše chybové hlášení
  1. dosadí náhradní výsledek (virtualizace)
  2. provede opravu a zopakuje instrukci
    - při výpadku stránky

---
Programové přerušení
- je to speciální strojová instrukce (INT)
- v zásadě vykonání podprogramu (CALL)
  - může však provést doplňující akce
    - např. vstup do privilegovaného stavu
  - využíváno jako vstupní body pro volání jádra
    - CALL do prostoru jádra nelze, ale INT ano
    - lze ochránit všechny vstupní body (podle tabulky)
- dnes na ně mapována i ostatní přerušení
  - vnější a vnitřní přerušení → vyhrazená programová

---
Registry
- součást řadičů pro I/O zařízení
  - může jich být i několik pro každé zařízení
  - nemohou kolidovat (každé zařízení má svoje)
  - rozlišení adresou (tj. číslem)
    - nastavuje se v zařízení, musí ji vědět i ovladač
- dva typy:
  - izolované
  - paměťově mapované

---
Izolované registry (1)
- klasická komunikace s I/O zařízeními
  - strojové instrukce IN a OUT
- využívány dva režimy adresní sběrnice
  1. adresace místa v operační paměti (typicky RAM)
    - běžné čtení nebo zápis do paměti
  1. adresace izolovaného registru I/O zařízení
    - změnu režimu signalizuje řídící sběrnice
    - využití pro komunikace CPU s HW zařízeními
- přesun dat je realizován po datové sběrnici
  - z CPU do zařízení → strojová instrukce OUT
  - ze zařízení do CPU → strojová instrukce IN

---
Izolované registry (2)
registr může být určen pro:
  1. čtení
  2. zápis
  3. čtení i zápis
- IN/OUT má jako parametr adresu zařízení
  - data přesouvána do/z akumulátoru (registr A)
  - musí se čekat na zařízení → extrémně pomalé
- v zařízení i několik registrů
  - sběrnice ISA: adresa volena jumpery
  - sběrnice PCI: automaticky konfigurováno (PnP)

---
Komunikace s I/O zařízením
- systém komunikace definuje výrobce hardware
  - popis je součástí technické dokumentace
  - dokumentace někdy není k dispozici
    - výrobce dodá jen (funkční) ovladač
    - pro Linux pak nutné reverzní inženýrství
- standardní postup:
  1. přečteme stav zařízení (IN)
    - počkáme, až je připraveno přijmout instrukci
  1. zapíšeme požadavek (OUT)
    - zkontrolujeme úspěch operace

---
Příklad: pevný disk
- program chce zapsat data na disk
  - data jsou připravena v RAM
  - dále uvedené kroky provádí ovladač disku
  1. zjistíme stav pevného disku (IN)
    - disk informuje o tom, že má prázdný buffer
  1. zapíšeme data do bufferu na disku (OUT)
    - ve smyčce zaplníme buffer (blok 512 bajtů)
    - úspěch operace zkontrolujeme (IN)
  1. přikážeme disku zapsat obsah buffer (OUT)
  2. zkontrolujeme úspěch operace (IN)

---
Využití přerušení
- přerušení podporuje asynchronní operace
  - pevný disk:
    - zápis trvá dlouho, muselo by se na jeho dokončení čekat
    - disku sdělen požadavek na zápis obsahu jeho bufferu
    - poté počítač vykonává další činnost
    - když je zápis dokončen, disk vyvolá vnější přerušení
    - ISR v ovladači může uložit disku další úkol
  - grafická karta
    - GPU provedl požadovaný úkol, očekává další instrukce
  - USB port
    - přijímající buffer v portu je plný nebo odchozí je prázdný

---
Paměťově mapované registry
- paměť je přístupná pro CPU i zařízení
  - typicky paměť přímo na zařízení
    - síťová karta má několik kB až MB vlastní paměti
    - grafická karta může mít sdílenou (vyhrazena část RAM)
- systém komunikace
  - zařízení zapisuje do paměti (RAM)
  - CPU z ní může číst
    - běžné instrukce pro čtení/zápis do paměti
  - řízení komunikace např. izolovanými registry
- výhodou je rychlost, ale dražší

---
Odchylky od Von Neumanna
kvůli snížení režie a I/O zátěže počítače
DMA
  - externí programovatelný řadič → ISA
  - přenos dat mezi RAM a zařízením bez CPU
BusMaster
  - náhrada DMA pro sběrnici PCI
  - přenosy po sběrnici řídí samo zařízení
pooling
  - obsluha zařízení není řízena přerušením

---
DMA

---
BusMaster

---
Pooling
- snaha o zvýšení výkonu počítače
  - režie obsluhy přerušení je velká
    - je-li přerušení příliš časté, počítač je přetížen
    - nezbývá čas na běžnou činnost
  - obsluhu zařízení by šlo lépe naplánovat:
    - v I/O zařízení je vypnuta signalizace přerušením
    - jádro periodicky vyvolává obsluhu zařízení
    - ovladač tak zařízení periodicky „olizuje“
      - jsou-li data ke zpracování, zařízení je obslouženo
      - když nejsou, pokračuje se dále
    - výsledkem je snížení režie při velké zátěži
    - ovladač dle zátěže přepíná mezi přerušením a poolingem

---
Privilegovaný režim (1)
- některé instrukce jsou nebezpečné
  - mohou způsobit „pád“ či „zamrznutí“ systému
  - nebo ohrozit stabilitu či bezpečnost počítače
    - je omylem (nebo záměrně) přepsán úsek paměti
      - přestane fungovat důležitý program nebo celé jádro
    - hardware počítače přestane reagovat na povely
      - protože je mu vydán nevhodný příkaz
  - jsou to tyto skupiny strojových instrukcí:
    - všechny vstupně-výstupní instrukce (IN/OUT)
    - instrukce pro řízení procesoru
      - nastavení zákazu přerušení, nastavení ochrany paměti
      - nastavení mapování paměti, režimu CPU (16/32/64bit), atd...

---
Privilegovaný režim (2)
procesor má dva stavy (nebo více)
  1. privilegovaný režim
    - v tomto stavu běží jádro operačního systému
      - lze provést jakoukoliv strojovou instrukci
    - při návratu do procesu je aktivován neprivilegovaný režim
  1. neprivilegovaný režim
    - v tomto stavu běží všechny uživatelské programy
    - použití privilegované instrukce → vnitřní přerušení
      - obsluha narušení privilegovaného stavu je v jádře systému
      - proces, který se o provedení pokusil, je jádrem ukončen
    - privilegované operace prováděny jako služby jádra
      - systémové volání → použití instrukce programového přerušení

---
Systémové volání
- služba nabízená jádrem systému
  - proces nemůže provést privilegovanou operaci
    - při provádění procesu je CPU v neprivilegovaném stavu
  - proces musí o provedení priv. oper. požádat jádro
    - jediná možnost je instrukce programového přerušení
      - všechna programová přerušení mají obsluhu v jádře systému
    - jádro je vykonáváno v privilegovaného stavu
    - jádro nejprve zkontroluje oprávnění volajícího procesu
    - po schválení je privilegovaná operace provedena
      - například čtení nebo zápis do souboru na disku, zápis na port, ovládání GPU (pro renderování obrazu), atd.
    - po návratu do procesu je CPU v neprivilegovaném stavu

---
Intel a kompatibilní CPU
- podpora privilegovaného stavu od i386
  - tj. až v 32bitovém režimu
    - 16bitový režim privilegovaný stav nepodporuje
      - DOS nemůže zajistit absolutní kontrolu nad počítačem
        - každý program má nad počítačem absolutní kontrolu
      - Windows pro DOS občas „zamrznou“ (úloha se zacyklí)
        - jádro nedostane CPU → bez obsluhy myši, klávesnice, ...
  - 4 úrovně: ring0 až ring3
    - Linux i Windows využívají pouze dva stavy
    - OS/2 používá tři stavy
    - další stav může být využit například pro ovladače
      - ovladač komunikuje s HW, ale nemůže přenastavit CPU

---
Časovač
- využíván pro odložené vykonání kódu
  - naprogramování času, za který vyvolá přerušení
  - obsluha uvnitř jádra operačního systému
- typicky jeden (nebo omezený počet)
  - programů je ale více
  - vytvoříme frontu událostí
  - časovač nastaven na 1. událost ve frontě
  - obsluha nejprve naprogramuje na další událost
  - poté vyvolání akce zanesené do časovače
    - context switch (OS), timeout (obsluha sítě v programu)...

---
DDC
- Display Data Channel (1994)
  - součást VESA standardu
  - monitor může sdělit důležité informace
    - v monitoru uloženy typicky v EEPROM paměti
    - blok 128 bajtů dat s možností prodloužení
    - rozlišení, barevná hloubka, počet bodů na palec (DPI)...
    - přenos pomocí sběrnice I2C
  - jsou novější verze
    - 32 KiB dat

---
I2C

---
SMBus

---
Emulace
- umožňuje běh programů na jiné platformě
  - jiná softwarová platforma
    - běh DOS aplikace unitř prostředí Windows
      - tzv. NTVDM a cmd.exe
    - běh aplikace z Windows v prostředí Linuxu
      - Wine (Wine Is Not Emulator → pouze impl. Win32/64 API)
  - jiná hardwarová platforma
    - běh aplikací pro jiný hardware
      - SDK s emulátorem Android zařízení
      - emulace mikročipu, hry pro herní konzole na PC ve Windows, …
  - pozor na záměnu se simulací
    - simulace povodně, strategické hry, atomový výbuch...

---
Virtualizace
- vytváření zdánlivých neexistujících zařízení
  - oblíbena je virtualizace celého počítače
    - běh systému uvnitř odlišného prostředí
      - Linux uvnitř Microsoft Windows (nebo naopak)
    - VirtualBox, Hyper-V, VMware, Xen, KVM, ...
  - virtualizovat lze i jednotlivá HW zařízení
    - pro potřeby simulace (teprve připravovaný CPU)
    - skrytí detailů ovládání konkrétního zařízení
      - například skrytá rendundance zařízení
        - pole RAID, úložný cluster, síťový souborový systém...
  - různé typy virtualizace

---
Základní pojmy virtualizace
hostitelský systém (hostitel, anglicky host)
  - jsou z něj ovládány virtualizované systémy
    - např. Microsoft Windows s nainstalovaným VirtualBoxem
      - pomocí VirtualBoxu lze spustit další Windows, Linux apod.
      - tyto další systémy jsou tzv. hostované systémy
hostovaný systém (host, anglicky guest)
  - systém běžící ve virtuálním stroji
  - je řízen z hostitelského systému nebo hypervizoru
    - např. Linux běžící uvnitř okna VirtualBoxu

---
Hypervizor
- Virtual Machine Manager (VMM)
  - nejvyšší arbitr pro řízení přístupu k hardware
    - spravuje virtualizované systémy
    - má nejvyšší oprávnění v přístupu k hardware
    - řeší střídání celých virtualizovaných systémů na CPU
  1. nativní hypervizor
    - hypervizor je samostatný řídící systém
    - jsou mu podřízeny všechny systémy v počítači
  1. hostovaný hypervizor
    - hypervizor je součástí hostitelského systému
    - může být jednodušší (využívá ovladače běžného OS)

---
Typy virtualizace
  1. na úrovni operačního systému
    - stejné jádro zpřístupňuje různé (verze) systémů
      - pomocí chroot() v Linuxu (jiné verze knihoven a programů)
  1. na úrovni aplikace
    - Java program běží na virtuálním JVM
      - Java Virtual Machine, přenositelný bytecode
  1. plná (hardwarová) virtualizace
    - na PC pomocí virtualizační podpory v CPU
      - Vanderbilt (Intel), Pacifica (AMD) → virtualizuje se všechno
      - umožňuje virtualizaci nezměněného systému (Windows)
  1. paravirtualizace
    - virtualizují se jen některá zařízení
      - rychlejší, ale jádro virtualizovaného systému musí být upraveno

---
Hardwarová virtualizace
- podpora virtualizace je součástí CPU
  - Pacifica (AMD), Vanderbilt (Intel)
    - jsou to doplňující strojové instrukce
    - umožňují změnit výsledek libovolné strojové instrukce
    - virtualizovaný systém může být beze změn
      - virtualizovaný systém obsahuje normální ovladače
      - ovladač používá instrukce přímého přístupu k hardware
      - hypervizor nebo hlavní OS dosazuje výsledky
  - původní i386 umožňovala softwarovou virtualizaci
    - plné emulace všech zařízení → výrazně pomalejší
      - nešlo proto rozumně virtualizovat Microsoft Windows
    - problém vyřešilo výše zmíněné rozšíření schopností CPU