Počítačové sítě
11. Ethernet
Obsah:
historie
Ethernet, 10, 100, 1000 Mbps
Ethernet 10, 40, 100 Gbps
statický a dynamický přístup k médiu
CSMA/CD, rámec, duplex
RJ-45, křížení, kolizní doména
© Milan Keršláger	http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
20.12.2011

---
Historie
- 1976 – Xerox → 3 Mbps
- 1983 – StarLAN → 1 Mbps
  - poprvé použita kroucená dvojlinka
    - využití nadbytečných telefonních rozvodů v kancelářích
    - telefonní přípojky musely být podle norem (USA)
  - propojení počítačů bez dodatečných nákladů
    - nemusely se dělat zvláštní rozvody

---
Ethernet
- velmi oblíbená technologie
  - protože zařízení jsou laciná
  - protože síť se snadno rozšiřuje
    - stačí koupit kompatibilní kartu, kabely, konektory
    - různé typy přenosových médií → UTP, optika, koax
  - velmi vhodný pro LAN
    - zajímavý je nejlepší případ (nejvyšší rychlost)
    - Ethernet ale není vhodný pro trvalé přísuny dat
  - tzv. broadcastová síť → všichni slyší
    - používá přístupovou metodu CSMA/CD
      - řeší kolize při sdíleném přístupu k médiu

---
Standardy → IEEE 802.x
- 802.1 - úvod, služby rozhraní vyšších vrstev
- 802.2 - vyšší část spojové vrstvy, sjednocuje, LLC (řízení logiky spoje)
- 802.3 - CSMA/CD + Ethernet → 1980 Digital, Intel a Xerox
  - 802.3 je obecnější a nekompatibilní
  - 802.3u - Fast Ethernet
  - 802.3z - Gigabit Ethernet
- 802.4 - TokenBus (logický kruh)
- 802.5 - TokenRing (fyzický kruh)
- 802.6 - metropolitní sítě, 802.7 - širokopásmové sítě
- 802.8 - optické sítě, 802.9 - integrace dat s hlasem
- 802.10 - bezpečnost v lokálních sítích
- 802.11 - bezdrátové sítě, 802.12 - VG-AnyLAN

---
Typy rámců
802.3
  - jen IPX/SPX
802.2
  - jen IPX/SPX
Ethernet SNAP
  - příliš se nepoužívá
Ethernet II
  - umí mnoho protokolů
  - místo položky délka rámce je v hlavičce označení protokolu přenášeného v datové části (rozdíl proti IEEE)
  - IPX/SPX, TCP/IP a další
  - průmyslový standard

---
Struktura Ethernetového rámce
- jediné, čemu Ethernetová karta rozumí
  - hlavička:
    - P	- Preamble (101010....1011)	8 oktetů
    - DST	- Destination Address	6 oktetů
    - SRC	- Source Address	6 oktetů
    - FT	- Frame Type*	2 oktety
      - pouze u Ethernet II, jinak délka rámce
  - data (Frame Data)	46 - 1500 oktetů
  - CRC	- Cyclic Redundancy Check	4 oktety
  - celková délka: min. 64 max., max. 1518 oktetů

---
Ethernetové technologie
  - tlustý Ethernet
    - jen koaxiál, dnes se již nepoužívá
  - 10 Mbps Ethernet
    - přidána strukturovaná kabeláž
  - 100 Mbps Ethernet
    - bez varianty s koaxiálem
  - 1 Gbps Ethernet
    - bezkolizní → jen switche
  - 10 Gbps Ethernet
  - 100 Gbps Ethernet
    - používá několik 10 a 25 Gbps linek

---
Tlustý Ethernet
- též Yellow Cable („žlutý kabel“)
  - historická záležitost
  - koaxiál 50 Ohmů, 10 Mbps, vampíří přípoje
  - průměr 10 mm, poloměr ohybu 25 cm
  - max 500 m délka segmentu
  - max 100 stanic na segmentu
  - min 2,5 m mezi odbočkami
    - tzv. vamíří přípoje
  - max 50 m délka AUI kabelu

---
10 Mbps Ethernet – koaxiál
- 10 Mbps, stavebnice
  - „téčka“, BNC konektory, EAD zásuvky
    - jednoduché, pružné, levné
  - koaxiál 50 Ohmů, průměr 5 mm, ohyb 5 cm
    - trasceivery přímo na síťové kartě
    - max 185 m délka segmentu
      - pak musí být repeater nebo router (viz též kolizní doména)
    - min 0,5 m mezi síťovými rozhraními
    - max 30 počítačů na segmentu
  - rozpojení fatální, náchylné na poruchy

---
10 Mbps Ethernet – TP
- používá kroucenou dvojlinku
  - dvoubodové spoje
  - TP kabel alespoň kategorie 3
  - nezáleží na UTP či STP (ochrana proti rušení)
  - max. 100 metrů
- aktivní rozbočovací prvky
  - hub – max. přes 3 (a 5 m spojovacích kabelů)
  - switch – dělí kolizní doménu → neomezeno

---
Strukturovaná kabeláž
- konektory RJ45
  - myšlenka využití telefonních rozvodů (v USA)
  - kroucením páru vodičů se zlepšují vlastnosti
    - → „kroucená dvojlinka“
    - nelze odbočky → dvoubodové spoje
      - nutno použít aktivní přepojovací prvky (tj. IMP → hub, switch)
    - používá se stromová topologie
      - při poruše vypadne jen jeden spoj
    1. UTP (nestíněný)
      - pro běžné použití
    1. STP (stíněný)
      - ochrana proti vnějšímu rušení (Faradayova klec)

---
100 Mbps Ethernet
- 1995 – potřeba zvýšení rychlosti
  - Grand Juction Networks, 3Com, Intel, SMC, Sun, ...
    - FastEthernet: 100BaseT, IEEE 802.3u
    - pouhé zvýšení rychlosti, zachování CSMA/CD
    - omezení délky totožné s 10 Mbps UTP
    - jen kroucená dvojlinka a optika (již ne koaxiál)
    - nutno používat kabely CAT 5 (nebo lépe CAT 5e)
      - výměna rozvodů starého 10 Mbps Ethernetu (CAT 3)
      - síťová rozhraní jsou zpětně kompatibilní (10/100 Mbps)
  - FastEthernet je nejrozšířenější a vítězná technologie
    - zanikl 100VG (HP, AT&T) a 100VG AnyLAN (HP, IBM)

---
1 Gbps Ethernet
- 1995, v roce 1998 první výsledky
  - ale velká opatrnost výrobců po neúspěchu 100VG
    - standardizováno jako IEEE 802.3z
    1. UTP či STP alespoň CAT 5e
      - využity všechny 4 páry
        → nebylo nutné měnit kabeláž, která byla pro 100 Mbps
      - jen full duplex → switche (hub už není možné použít)
      - síťová rozhraní zpětně kompatibilní (10/100/1000 Mbps)
    1. optika
      - velmi výhodné na delší vzdálenosti
    1. renesance koaxiálu 150 Ω → max. 25 m
      - half duplex → drastické zkrácení (stíhání kolizí)
      - nakonec se prakticky nepoužíval

---
10 Gbps Ethernet
- 2002
  - IEEE Std 802.3-2008
    1. kroucená dvojlinka (TP)
      - stíněná i nestíněná
      - CAT 6a → až 100 m, menší vzdálenost s CAT 6
        - v kabelu je plastikové jádro, odděluje jednotlivé páry vodičů
          → obtížnější manipulace → není moc oblíbené
      - konektory RJ-45 → zvýšené nároky na kvalitu spoje
        - odrazy od přechodového odporu znehodnocují signál
    1. optika
    2. twinaxial → koaxiál se dvěma vnitřními vodiči
    3. backplane → propojení počítačů v racku (1m)

---
40 a 100 Gbps Ethernet
- 2010
  - IEEE 802.3bg
  - používá několik 10 a 25 Gbps linek
  - zařízení pro kroucenou dvojlinku zatím nejsou
    - stav 2011
  - zatím k dispozici jen optika
    - propojení datacenter
    - 40 Gbps je relativně drahý
      → firmy chtějí z 10 Gbps rovnou na 100 Gbps

---
Jak to funguje

---
MAC
- Meduim Acces Level
  - označení pro podvrstvu přístupu k médiu
  - typy přístupu k médiu:
    - statický přístup k médiu
      - dobré pro ustálený pravidelný provoz
      - jinak plýtvání
    - dynamický přístup k médiu
      - důležité u sdílených kanálů (téměř všechny LAN)
  - MAC je též fyzická adresa síťového rozhraní
    - 6 oktetů, z toho 3 oktety kód výrobce

---
Dynamický přístup k médiu
- Aloha protokoly (klasická a dávková)
  - 1970, University of Hawai
    - ověřovali použitelnost sdíleného přístupu k médiu (síti)
- vyvinuty protokoly CSMA, CSMA/CD
  - N nezávislých stanic
    - pravděpodobnost vysílání konstantní
  - stanice sdílí společné médium
    - problém kolizí
    - nepřetržitý nebo dávkovaný čas
    - detekce kolize před vysíláním (CSMA) i během vysílání
  - CSMA/CD je používán též pro Ethernet

---
CSMA/CD
- Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detect
  - nedeterministický (náhodný) přístup k médiu
  - důležitý je nejlepší případ
- jak to funguje:
  1. kdo chce vysílat, nejprve naslouchá
  2. je-li médium prázdné, začne vysílat
  3. během vysílání kontroluje linku
  4. dojde-li ke kolizi, vyšle signál JAM
  5. všichni přestanou vysílat
  6. po náhodné době to zkusí znovu
  7. pokud se to nepovede 16x, ohlásí chybu

---
Duplex v Ethernetové síti
obousměrný provoz
  1. half duplex
    - buď je možné vysílat nebo přijímat
    - používán, jsou-li stanice připojeny do hubu
  1. full duplex
    - je možné zároveň vysílat i přijímat
      - používají se oddělené páry vodičů TP (pro vysílání/příjem)
      - 100 Mbps Ethernet tak má teoreticky až 200 Mbps
    - funguje, jsou-li stanice připojeny do switche
      - též jsou-li dvě stanice propojeny přímo

---
Krimpování
- mechanické propojení vodiče a konektoru
  - speciální krimpovací kleště
  - jak pro BNC, tak pro RJ-45
  - lepší, než pájené konektory
    - na rozhraní dvou materiálů (cín, měď) vzniká článek
      → způsobuje korozi spoje → zhoršování kvality
    - omezuje odrazy na přechodu materiálů

---
Zapojení RJ-45
Pozice	Barva
1	oranžovo-bílá
2	oranžová
3	zeleno-bílá
4	modrá
5	modro-bílá
6	zelená
7	hnědo-bílá
8	hnědá

---
Křížený a nekřížený (TP)
křížený
  - pro propojení dvou koncových zařízení
    - dvě síťové karty, dva switche
  - záměna oranžového a zeleného páru
nekřížený (přímý) → běžné zapojení
  - oba konce jsou barevně zapojeny stejně
automatické křížení (Auto-MDIX)
  - síťové rozhraní interně prohodí páry
    - od roku 1998, volitelná součást 1Gbps, dnes běžné
    - různé obchodní názvy (auto uplink, auto sensing, …)

---
Kolizní doména
- problém sdíleného média (TP, koaxiál, vzduch)
  - při komunikaci dochází ke kolizím (→ CSMA)
    - kolize → když dvě zařízení vysílají zároveň
      - dojde k interferenci a tím ke znehodnocení signálu
koaxiál (Ethernet)
  - kolizní doména je celý segment
    - kolizní doménu rozděluje routerem (repeater nerozděluje)
UTP (Ethernet)
  - zařízení spojené pomocí hubu → kolizní doména
  - switch kolizní doménu rozděluje (též router)