Technologie počítačů
4. Sběrnice
Obsah:
co je sběrnice
ISA, EISA, VL-BUS
PCI, PCI-X, AGP
PCIe
© Milan Keršláger	http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
13.10.2011

---
Sběrnice
- skupina signálových vodičů
  - slouží k propojení CPU, paměti, I/O zařízení
    - části sběrnice: adresová, datová a řídící
  - definován protokol, konektory, signály
    - ISA – jednoduchá základní sběrnice pro IBM PC
    - EISA – rozšířená ISA
    - VL-BUS – závislá na CPU 486
    - PCI, PCI-X – klasický standard pro IBM AT
    - AGP – grafický port
    - PCIe – nový sériový nástupce PCI

---
Části sběrnice
adresová
  - typicky adresa paměťové buňky
  - počet vodičů podle podle schopností CPU:
    - 8086: 20 bitů, 80386: 32 bitů, 64bitové CPU: 48bitová
datová
  - slouží pro vlastní přenos dat
    - podle bitovosti CPU (4, 8, 16, 32, 64 bitů, ale i více)
řídící
  - synchronizace mezi komunikujícími zařízeními

---
Činnost sběrnice
- komunikace s operační pamětí (schematicky):
  - procesor nastaví adresu na adresní sběrnici
  - procesor pomocí řídící sběrnice adresu potvrdí
  - paměť akceptuje adresu a nalezne příslušná data
  - paměť data vystaví na datovou sběrnici
  - paměť pomocí řídící sběrnice potvrdí platnost dat
  - procesor data přečte (do svého registru)
  - procesor potvrdí pomocí řídící sběrnice příjem dat
  - paměť zruší data na datové sběrnici
  - paměť na řídící sběrnici oznámí uvolnění sběrnice

---
ISA
- 1981 IBM: Industry Standard Architecture
  - propojuje CPU, paměti a I/O zařízení
    - původně 8bitová („krátká“)
    - později 16bitová
    - takt 8 MHz → teoreticky 16 MB/s
    - prakticky však polovina (8 MB/s)
  - adresová 24 bitů → 16 MiB RAM
    - základní režim pro přístup do paměti (adresa v RAM)
  - 16bitová adresa pro I/O zařízení
    - speciální režim pro komunikaci s I/O zařízeními
    - adresa je číslo I/O portu

---
Číslo I/O portu
- adresa I/O zařízení
  - resp. adresy jeho hardwarových registrů
  - slouží pro komunikaci CPU se zařízením
    - port je vlastně malá paměť umístěná na I/O zařízení
  - speciální strojové instrukce:
    - IN – čtení z portu do registru procesoru
    - OUT – zápis z registru procesoru do portu
  - parametrem instrukcí IN/OUT je adresa I/O portu
    - na PC je to 16bitová adresa
    - přenáší se po adresové sběrnici
    - na datovou sběrnici se pak připojí port I/O zařízení

---
Čísla I/O portů
- dříve dána dohodou, dnes PnP
  - problém, když byl port jinde
    - např. pro třetí paralelní port
  - port byl nastaven na I/O zařízení
    - pomocí propojek (tzv. „jumpery“)
    - pomocí speciálního programu
  - stejné číslo portu musel vědět ovladač
    - jinak nemohl software komunikovat s hardware
  - snahy o PnP (Plug and Play)
    - automatické nastavení volného portu
    - automatické nalezení zařízení pokus/omyl (nebezpečné)

---
Příklady I/O portů
- pro IBM PC (hexadecimálně):
  - 3BC-3BE: paralelní port LPT1
  - 378-37F: LPT2
  - 378-37F: sériový port COM1
  - 2F8-2FF: COM2
  - další pro řadič přerušení, klávesnici, DMA řadič,
    síťovou kartu, ...

---
EISA
- Extended ISA (1988)
  - rozšíření ISA na 32 bitů
  - zpětně kompatibilní
    - ISA karty lze používat v EISA slotu
  - konfigurovala se speciálním programem
    - distribuce konfiguračních souborů k I/O kartám
    - nemusely se používat propojky
  - používána v dražších počítačích (servery)
  - nakročení k automatické konfiguraci

---
VL-BUS
- VESA Local Bus (1992)
  - sběrnice pro procesory 486
    - takt sběrnice stejný, jako takt CPU (tj. max 33 Mhz)
    - propustnost až 128 MiB/s
    - hodilo se pro připojení pevných disků
    - příchod Pentia znamenal konec sběrnice
    - svázanost s CPU byla slepým vývojovým směrem
  - doplňující konektor za ISA slotem
    - vyžadovalo speciální ovladač

---
PCI
- Peripheral Component Interconnect (1992)
  - sběrnice nezávislá na architektuře počítače
    - data 32 bitů, 33 MHz
      - tj. teoretická propustnost 133 MiB/s
      - propustnost ve skutečnosti jen asi 50%
      - zbytek spotřebován na režii sběrnice
    - adresová sběrnice 32 bitů
      - přímo adresovatelných maximálně 4 GiB RAM
    - zasílání zpráv místo přímého přístupu
      - řadič sběrnice (bridge) zprostředkovává jejich předávání
    - různé verze PCI sběrnice:
      - 1.0, 2.0, 2.2 (umožňuje 66 MHz)
      - 2.3 (definice PCIe), 3.0

---
Konfigurace PCI zařízení
- plně automatizováno (PnP)
  - zařízení se identifikují
    - typ zařízení, výrobce, ID zařízení, revize zařízení
      např: 0200: 11ab:4381 (rev 11)
      tj: Ethernet controller: Marvell: Yukon Optima 88E8059
    - v Linuxu: lspci, lspci -n
  - zařízení sdělí požadavky řadiči (bridge)
    - počet I/O portů, počet přerušení, rozsah adres pro RAM
      - např. grafická karta má velké množství vlastní paměti
  - řadič sběrnice rozhodne o nekolizní konfiguraci
    - rozhodnutí sdělí zařízením a zapíše do svého registru

---
Prezentace zařízení
- v systému lze přečíst seznam z PCI bridge
  - zařízení jsou reprezentována čísly
    - výrobce se musí zaregistrovat (zaplatit)
    - svoje zařízení pak čísluje dle vlastní úvahy
    - je nutné rozlišit zařízení, která se jinak ovládají
  - ovladač má databázi zařízení, které umí ovládat
    - ve Windows jsou to soubory *.INF
  - systém pak „najde“ nové zařízení
    - podle ID je vybrán ovladač, který umí zařízení obsloužit

---
PCI-X
- PCI Extended (1998)
  - snaha o vyšší datovou propustnost
    - šíře 64 bitů → delší slot
    - vyšší frekvence (66, 100, 133, 266, 533 Mhz)
  - zpětně kompatibilní s PCI
    - do slotu lze zasunout i starší kartu
  - typicky serverové desky

---
AGP
- Advanced Graphics Port (1997)
  - není to sběrnice (jeden slot, max. jedno zařízení)
  - vysoká propustnost pro grafické karty
    - dvojnásobná rychlost proti PCI sběrnici (266 MiB/s)
    - další navýšení označováno násobky
      - 1×, 2×, 4×, 8×

---
PCIe
- PCI Express (2004)
  - přechod na sériovou komunikaci
    - paralelní komunikace dosáhla svých možností
    - zde komunikace plně duplexní (obousměrná)
    - režie asi 20%
    - dnes prakticky všechny grafické karty
  - zavedeny násobky (základ 250 MiB/s)
    - 1×, 4×, 8×, 16×
    - PCIe verze 2.0 zdvojnásobuje základ na 500 MiB/s
    - PCIe verze 3.0 opět dvojnásobek na 1 GiB/s (2010)