Počítačová bezpečnost
1. Stavba a start PC
Obsah:
procesor, strojová instrukce, CPU pro PC
paměť (správa, organizace, ochrana)
operační systém (součásti, funkce)
oddíly, MBR, BIOS, setup, GPT
start počítače, zavedení OS (disketa, pevný disk)
secure boot, mobilní zařízení, rooting
© Milan Keršláger	http://www.pslib.cz/ke/slajdy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
30. 9. 2015

---
Původ procesoru
- 1883 – Charles Babbage
  - navrhl mechanický (dřevěný) počítač
    - CPU → mlýnice, RAM → sklad
- původně složen z diskrétních součástek
  - sálové počítače → i několik skříní
  - elektronky → tranzistory → integrované obvody
- zkratka CPU – Central Processing Unit
  - česky „hlavní výkonná jednotka“
  - vykonává aritmetické, logické a řídící instrukce
    - instrukce uloženy v operační paměti (dnes typicky RAM)

---
Mikroprocesor
- sloučena zhruba desítka integrovaných obvodů
  - vzniká univerzální integrovaný obvod
    - jeho činnost je řízena programem
- obsahuje několik základních součástí
  - řadič → řídí činnost CPU (sám taktován hodinami)
  - registry → paměť přímo v CPU (velmi rychlé)
  - ALU → aritmeticko-logická jednotka
    - provádí operace (nad registrem A → akumulátor)
  - dekodér strojových instrukcí
  - řadič paměti → řídí přístupy do paměti
    - převod fyzických a virtuálních adres

---
Strojová instrukce
- elementární operace procesoru
  - je nedělitelná (atomická), uložena v operační paměti
  - strojový kód → více strojových instrukcí
- různé typy instrukcí
  - aritmetické, logické, operace s pamětí, řídící, …
- operandy (umístěny v paměti za instrukcí)
  - data, se kterými bude instrukce pracovat
  - operand může být číslo, registr, adresa v paměti
- mnemonika → symbolický zápis instrukcí
  - jazyk symbolických adres (JSA, Assembly language)

---
Operační paměť
- vnitřní paměť počítače
  - pro uchování programu, dat, mezivýsledků
  - přímo adresovatelná procesorem
  - připojena pomocí sběrnice (adresní, datová, řídící)
  - uchovávány bity, adresace po bajtech
- přístup pomocí strojových instrukcí
  - adresa je v registru
  - přenos dat mezi registrem a pamětí
- využití cache

---
Správa operační paměti
- v procesoru MMU
  - anglicky Memory Managment Unit
  - řízení přístupu k operační paměti (řízení sběrnic)
  - řízení cache
  - překlad virtuálních adres na fyzické a zpět
  - řešení nepřímé adresace
- v jádře operačního systému MM (Memory Manager)
  - řízení chodu MMU
  - rozvržení operační paměti
  - přidělování paměti procesům

---
Organizace paměti
- organizace paměti procesu
  - text → jen pro čtení (kód programu, konstanty)
  - halda → dynamicky alokovaná data – new()
  - zásobník → volání funkcí, lokální proměnné
- organizace paměti v operačním systému
  - v paměti je jádro a (běžící) proces
  - v IA-32 je málo místa (4 GiB)
    - využívání triků → PAE
    - x86_64 problém řeší, ale jen pro 64bitové OS

---
32bitový Linux (tzv. 3+1)
- proces používá virtuální adresy
  - každý proces adresy od nuly
- kernel (jádro systému)
  - syscall nevyžaduje remap paměti
- mmap
  - knihovny, mapované soubory
- heap
  - dynamicky alokovaná paměť
- text
  - program, konstanty

---
Stránkování paměti
- každý proces má svůj virtuální adresní prostor
  - pro každý proces začíná vždy od nuly
    - strojová instrukce používá virtuální adresu
    - MMU (uvnitř CPU) převádí virtuální adresu na fyzickou
    - pro převod se používá tabulka stránek (uložena v RAM)
    - převod se dělá pro 4 KiB stránky (ne tedy jednotlivě)
      - jedna stránka může být i větší (volitelně 8 KiB u CPU Alpha)
  - tabulku stránek nastavuje jádro OS
    - běžný proces do ní nemůže zasahovat
  - výhodné je též odstranění fragmentace paměti
    - není nutné paměť defragmentovat

---
Ochrana paměti
- metoda zámků a klíčů (Linux, Windows NT)
  - paměť je rozdělena na stránky (např. 4kB)
  - každé stránce je přiděleno číslo (tj. zámek)
  - procesor má speciální registr (tj. klíč)
  - procesor smí použít jen paměť, kde klíč=zámek
  - jádro používá univerzální klíč 0 (není omezení)
  - změna registru (klíče) je privilegovaná instrukce
  - proces běží v neprivilegovaném stavu
  - zámky jsou v paměti, kam proces nemůže
  - nepovolený přístup → vnitřní přerušení → ISR v OS

---
Součásti operačního systému
jádro operačního systému (kernel)
  - zavádí se do paměti při startu počítače
  - zůstává v činnosti po celou dobu provozu počítače
  - obstarává všechny dříve zmíněné činnosti
  - 3 typy jader:
    - monolitické jádro, mikrojádro, hybridní jádro
pomocné nástroje
  - utility – nástroje na přidělování práv, formátování...
  - démoni (v MS Windows označováno jako „služby“)

---
Funkce operačního systému
ovládání počítače
  - umožňuje uživateli spouštět programy
  - zajišťuje předání vstupů a získání výstupů programu
abstrakce hardware
  - programátor používá jednoduché API
  - nestaráme se o detaily ovládání HW (máme ovladače)
správa prostředků
  - přiděluje a odebírá procesům systémové prostředky
  - tj. hardware ovládaný počítačem:
    - grafická karta, USB porty, paměť, procesor, ...

---
Správa prostředků
- je základem pro bezpečnost systému
  - jádro OS neztrácí kontrolu nad počítačem
    - jádro OS běží v privilegovaném režimu
    - zajišťuje bezpečnost celého systému
    - řeší oprávnění pro uživatele a jejich procesy
      - práva na soubory a adresáře
  - procesy jsou jádrem řízeny a jsou mu podřízeny
    - proces běží v neprivilegovaném režimu
    - procesy jsou navzájem odděleny
    - proces může být kdykoliv přerušen nebo ukončen
      - tzv. preemptivní plánování úloh

---
Start počítače (PC)
- specifický postup pro různé typy počítačů
- dvě snadno rozlišitelné části:
  1. inicializace hardware
    - řeší firmware (software od výrobce na základní desce)
  1. zavedení operačního systému
    - první krok provede firmware
    - další postup čistě v režii použitého software
- firmwarem je v IBM PC tzv. BIOS
  - „zresetuj to a ono to (nejspíš) bude fungovat“
  - někdy nemožné (pracovní stanice, servery)

---
Zapnutí PC
reset
  - po zapnutí PC nebo zmáčknutí tlačítka „reset“
  - reset je el. signál propojující všechny obvody
    - stavové obvody se musí uvést do počátečního stavu
    - jinak by software nevěděl, jak začít s jejich ovládáním
CPU do 16bitového režimu (jako Intel 8086)
  - CPU „vidí“ jen 1 MiB paměti (16bitový režim)
  - interpretace kódu od adresy 0xFFFF0
    - zde je umístěn BIOS (zajistí výrobce základní desky)
provádění kódu v BIOSu
  - BIOS plně kontroluje první fázi startu PC

---
BIOS
- Basic Input-Output systém
- v paměti ROM (dnes Flash)
- na základní desce od jejího výrobce
  - vyrábí několik firem, typicky modulární stavba
  - závislý na HW (přímo jej ovládá)
- poskytuje jednoduché API – tzv. „služby BIOSu“
  - čti sektor z disku, vytiskni znak, pošli na port, ...
- plně na něj spoléhal pouze DOS
  - 16bitový z původního IBM PC (1983)
  - 32bitová rozšíření se neujala

---
Rozšíření BIOSu
- vlastní BIOS mají i doplňující karty
  - grafická karta, řadiče pro disky (SATA, SCSI) atd.
  - je definováno rozhraní pro rozšíření
    - tj. „jak rozšíření najít“
    - přidám kartu do PC, má na sobě svoji ROM s BIOSem
  - BIOS rozšíření najde
    - BIOS spustí inicializační kód z rozšíření BIOSu
  - takto je možné rozšířit schopnosti BIOSu
    - VideoBIOS → inicializace čipu grafické karty
    - zavedení OS z exotického řadiče (SCSI, SAS...)
    - start systému ze sítě (BootROM) atd.

---
Činnost BIOSu při startu
detekce a inicializace hardware
  - uvedení HW do výchozího stavu
  - lze (částečně) přeskočit u teplého startu
  - ACPI (standard, vytvořil Intel 1996)
    - info o konfiguraci do speciálních tabulek v paměti
    - jen nové počítače (Windows 2000 a novější)
    - tabulky často chybně vytvořené
      - tvůrce BIOSu potřebuje funkční start hlavně pro Windows
  - POST (Power On Self Test)
    - kontrola paměti, grafické karty, přítomnosti média s OS, ...
aktivace operačního systému

---
SETUP
- aplikace pro volitelná nastavení BIOSu
  - dříve jako samostatná aplikace
    - problém při ztrátě diskety → přesun do BIOSu
  - při startu stiskem DEL, F2 a podobně
  - nastavení uloženo v paměti CMOS
    - zálohováno baterií (spolu s RTC)
  - snaha o maximální automatizaci
    - některé BIOSy schválně mnoho voleb
      - pro experty, přetaktování
    - nastavení chipsetu (frekvence, napájení, režimy...)
  - pořadí zařízení pro zavedení OS
    - dříve pevně stanoveno → boot viry z disket

---
Zavedení OS v PC
BIOS
  1. disketa – nejjednodušší, jako emulace u ostatních
  2. pevný disk – jako disketa, ale navíc MBR
  3. CD/DVD – emulace diskety nebo přímo
  4. BootROM – emulace diskety nebo přímo
  5. USB mass storage (flash disk, externí HDD apod.)
UEFI
  - používá jej už delší dobu Apple (EFI → Intel)
  - náhrada BIOSu, umožňuje binární „ovladače“ HW
    - problém možnosti tajit nastavování HW (kvůli DRM)
    - zástupným důvodem odchodu od BIOSu jsou disky > 2TiB

---
IBM PC: start z diskety
- BIOS umí disketovou mechaniku plně ovládat
  - FDD mechanika je ovládána na PC jednotně
  - potřebujeme jen načtení požadovaného sektoru
- postup startu z diskety
  - nalezení a inicializace disketové mechaniky
  - BIOS zavede boot sektor do RAM
    - první sektor na disketě (CHS = 0,0,1) → 512 bajtů
    - využívá služby BIOSu → HW nezávislý kód
  - skočí se na začátek boot sektoru
    - ten obsahuje kód zavaděče jádra OS
    - pro různé OS je různý (DOS, Windows NT, Linux)

---
Aktivace jádra OS
  1. jádro plnou kontrolu nad počítačem (procesorem)
    - procesor do 32bitového režimu + privilegovaný režim
  1. detekce a inicializace I/O zařízení
    - nově pouze čtení ACPI tabulek + registrace zařízení
  1. připojení souborového systému
    - root filesystem → unixové OS
    - disk C: → Microsoft Windows (ale i jiné písmeno)
  1. spuštění prvního programu
    - unixové → /sbin/init
    - Windows → Windows Boot Manager

---
Startovací sekvence
- jádro je v paměti, byl spuštěn 1. proces
  - cílem je počítač připravený k používání
byl-li obraz RAM uložen na disk → obnova
    - nahrání původního jádra a jeho datových struktur
    - nahrání paměti se spuštěnými procesy
    - předání řízení „původnímu“ jádru
    - rozběhnutí původních procesů
klasická startovací sekvence (boot sequence)
    - unixové OS → init spouští startovací skripty
    - MS Windows → Windows Boot Loader
      - řídí se záznamy v registrech

---
IBM PC: start z disku – I.
- existoval funkční start z diskety
  - myšlenka využití „diskety na disku“
    - nebo ještě lépe: „několik disket na disku“
  - proto přidána další vrstva: MBR + oddíly
    - velký disk lze rozdělit na několik menších „oblastí“
    - oddíl má stejnou strukturu, jako disketa
    - do BIOSu stačilo doprogramovat jen malý dodatek
- BIOS musí umět z pevného disku číst
  - IDE/PATA se stalo standardem pro PC
    - každý BIOS umí ovládat PATA disk
    - na doplňujících kartách SCSI, SATA je rozšíření BIOSu

---
Oddíly (partitions)
- oddíl je logické rozčlenění pevného disku
  - protože pevný disk je velký nebo více FS, OS
  - dělení bez podpory v HW → SW musí respektovat
- zpětná kompatibilita
  - vnitřek oddílu má strukturu jako disketa
- popis rozdělení uložen na začátku disku
  - prvních 512 bajtů (LBA=0, CHS = 0,0,1)
  - obsahuje zavaděč a tabulku dělení disku na oddíly
  - DOS MBR je nezávislý na OS
    - nástupcem DOS MBR je GPT (pro disky > 2TiB)

---
DOS MBR
- prvních 512 bajtů na začátku disku
  - obsahuje zavaděč (440 B) boot sektoru
    - pro čtení z disku služby BIOSu → nezávislý na HW
    - primitivní → alternativní zavaděče (Grub, LILO, ...)
  - tabulka rozdělení disku (64 B)
    - limit velikosti disku (oddílu) 2TiB → GPT
    - max. 4 oddíly: primary, extended
      - extended se může dál dělit na logické oddíly
    - každý oddíl ID → slouží k identifikaci vnitřku oddílu
      - extended: 0x5, Linux (ext3): 0x83, Linux swap: 0x82
      - NTFS: 0x7, FAT16: 0x4, FAT32: 0xC
  - Windows rezervují 63 bloků (31,5 KiB) až 1 MiB
    - místo pro pokročilé zavaděče (Grub v Linuxu)

---
Alternativní zavaděč
- náhrada standardního MBR
  - umožňuje spustit různé systémy s různými volbami
  - typicky poskytuje nabídkové menu
    - menu umí i boot zavaděč pro Windows (je jednoduchý)
- GRUB
  - oblíbený zavaděč pro Linux
  - menu, interaktivní rozhraní, změna parametrů
  - předání parametrů jádru, ale i startovacím skriptům
  - umístění do MBR nebo do boot sektoru oddílu
  - samozřejmě existují i další zavaděče

---
IBM PC: start z disku – II.
- BIOS načte do paměti MBR
  - tj. prvních 512 bajtů na HDD
  - pokud je neplatný, zahlásí BIOS chybu
    - MBR not found
  - skočí se na začátek MBR (zavaděč + tabulka)
    - kód MBR vybere aktivní oddíl
    - k němu se dále přistupuje jako k disketě
  - MBR zavede z aktivního oddílu boot sektor
    - není-li platný, zahlásí MBR chybu (OS not found)
  - dále se pokračuje jako při startu z diskety
    - tj. boot sektor zavede jádro OS

---
GPT
- GUID Partition Table (34×512B = 16 KiB)
  - nástupce MBR, součást standardu EFI (UEFI)
  - odstraňuje limit na max. velikost disku 2 TiB
    - pracuje pouze s LBA
    - teoreticky až 8 ZiB (8×1021 bajtů pro blok 512 bajtů)
    - umožňuje více oddílů (Microsoft 128-4 rezervované)
    - prvních 512 bajtů je falešný (ochranný) MBR
    - záložní kopie GPT je umístěna na konci disku
  - od roku 2013 je UEFI a GPT standard pro PC
    - BIOS je přítomen jen kvůli zpětné kompatibilitě
    - Windows 8 měly být původně jen pro UEFI

---
Secure boot
- zavaděč (UEFI) kontroluje elektronický podpis
  - veřejný klíč je uložen v UEFI nebo TPM čipu
    - nelze zavést nepodepsaný systém (! existují exploity)
  - ochrana proti útoku „Blue pill“ (falešný hypervisor)
  - ve skutečnosti eliminace Linuxu na PC
    - nakročení k prodejům OS jen ve variantě OEM-only
    - tj. ke každému PC zakoupen systém (jako mobilní zař.)
  - u některých PC se dá v BIOSu vypnout
    - volba může chybět u „firemních“ PC a notebooků
  - boot loader „shim“ je podepsán a umožňuje zavést nepodepsané jádro (stejně Ubuntu)

---
Mobilní zařízení
- nemají obdobu pevného disku
  - interní flash se tváří jako část paměti
  - neexistuje standard obdobný MBR nebo UEFI
  - každý výrobce řeší start systému jinak
    - obvykle se začne provádět začátek flash
    - zde je nějaký loader, který řídí start zařízení
      - zavedení jádra, případně aktivace fastboot (nebo recovery)
    - jádro musí znát rozdělení flash → předáno jako parametr
      - flash je rozdělena na „oddíly“, které mají různý účel
  - systém je je na části jen pro čtení (read-only)
    - aplikace a data uživatele jsou zvlášť
    - normálně uživatel nemá práva správce (root)

---
Android
- fastboot („Odin mode“)
  - malý program, aktivace tlačítkem při startu
  - možnost flashování skrze USB kabel
- recovery
  - možnost vymazání dat, cache, (re)flash z MicroSD
  - „custom recovery“ → flash i nepodepsaného kódu
- Motorola → fyzická ochrana začátku flash
  - nelze přepsat → obtížný (nemožný) brick
  - alternativní systém jako „sideload“ (druhý OS)

---
Windows Phone
- zařízení není rootovatelné
  - zavaděč není ochoten přijmout nepodepsaný kód
  - není tedy možné (přes USB) nahrát jiný systém
  - k jádru Windows nejsou zdrojáky → těžký exploit
    - to neznamená, že neexistuje
  - modifikace firmware je možná jen přímým programováním skrze služební kontakty na základní desce uvnitř zařízení
    - nemáme však potřebné datasheety
  - stále je možné zařízení ovládnout pomocí útoku na přidružené procesory (GSM, Wi-Fi, GPS)

---
Rooting
- modifikace firmware (mobilního) zařízení
  - cílem je získat práva správce (root, Administrator)
  - využití exploitu na jádro nebo systém
    - nebo přepsání systému (reflash)
  - po rootu hrozí riziko nakažení systému
    - akce s právy správce uživatel schvaluje (příkaz sudo)
- Samsung: Knox
  - zavaděč detekuje nahrání neoficiálního firmware
    - elektronická „pojistka“ → Odin mode píše 0x01
  - lze obejít exploitem na jádro